## Slide 1: Synthèse problèmes rencontrés par les expériences LHC au CC-IN2P3
Luisa Arrabito, Catherine Biscarat, Farida Fassi, Nelli Pukhaeva, Ghita Rahal

## Slide 2: Réunion du 15 décembre 2008
  Beaucoup de problèmes peuvent être communs aux expériences sans qu’il y ait échange d’information
  Réunion entre les supports des expériences pour faire une synthèse des problèmes rencontrés:
https://edms.in2p3.fr/file/I-015520/1/CR-Support-dedie-LHC-15-12-08.pdf
  Regroupement des problèmes en fonction de l’infrastructure sollicitée
Attention: les actions (pages roses!) dans la présentation sont proposées, à discuter et à compléter.

## Slide 3: Stockage : AFS (1/2)
  Écroulement de AFS dû à un accès intensif aux zones contenant les releases (ATLAS)
    Mise en place d’une procédure complexe
      Pool ->RO->RW->RO->Réplication
      La technique demande de la coordination (support ou CZAR) entre celui qui lance l’installation dans l’expérience et le AFSMASTER (XC)
      Procédure en cours pour fournir un script (XC) et des privilèges qui permet l’installation par Atlagrid (A de S)
  Problème:
      tache en cours depuis xx mois; difficulté d’assigner une priorité (afsmaster: surcharge de tâche et une seule personne).
      Beaucoup de suivi et de relance support.

## Slide 4: Stockage AFS (2/2)
  Problème d’accès à la zone shared (LHCb):
    diminution de 50 à 20 pour l’accès simultané.
    Même problème que ATLAS?
    Y appliquer la même requête

## Slide 5: Stockage AFS (2/2)
Action AFS:
  Plus d’intervenants experts AFS
  ????

## Slide 6: Stockage: dcache/HPSS (1/5)
  Prestaging (CMS):
    tests de prestaging 10TB  5jours. Impossible d’améliorer ce score (hardware) s’il n’y a pas une optimisation du classement des données. Analyse des tests dans: http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=800
    Mécanisme demandé par CMS: tape families: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/DMWMPG_Namespace#Proposal
    exemple: /store/data/acquisition_era/primary-dataset/data-tier/xxxxxxxxxx
        Primary-dataset= electron, muon, etc…
        Data_tier=RAW, RECO, ….
      Tape families par primary_dataset et par data_tier
    Nombre de familles adaptables au T1 considéré.
  Pb: Implémentation

## Slide 7: Stockage: dcache/HPSS (2/5)
  Avantages d’un tel classement:
    Optimiser la lecture d’une cartouche
    Récupérer des cartouches lors de l’effacement.
  Issues:
    Dcache: Capacité de rangement des fichiers pour organiser leur descente de la cartouche?
    HPSS: possibilité de faire du montage regroupé de fichiers
    CMS: Comment l’expérience fournit elle la liste des fichiers? (réponse CMS: par groupe, notion de dataset).

## Slide 8: Stockage: dcache/HPSS (3/5)
  Tests de Staging (LHCb)
    2 semaines, 60 TB, T1 non prévenu.
    Pbs rencontrés: srmls….
  Issue:
    Prochains tests à faire en coordination avec le CC

## Slide 9: Stockage: dcache/HPSS (4/5)
  Demande massive de fichiers sur tape de la part des Tiers2 (CMS):
    Timeout dans tous les T1
    Impossibilité de fonctionner avec un tel modèle
    Développeurs sollicités.
  Issues:
    (question perso) Y a-t-il un moyen de filtrage des demandes sur HPSS

## Slide 10: Stockage: dcache/HPSS (5/5)
  Action
    Réunion en janvier: rediscussion des modalités/possibilités d’implémentation des tapefamilies .
    Implémentation pour CMS et d’autres expériences.
    Pour chaque expérience: comment se font les écritures et les lectures des données sur cartouche (envoi requête globale pouvant être exploitée par le système?)

## Slide 11: Stockage: dcache (1/3)
  Fichiers perdus (ATLAS):
    Fichiers qui n’existent plus sur le disque dcache mais dont le path /pnfs est présent.
    2 raisons pointées jusqu’à aujourd’hui:
      Coupure electrique et mauvais restart de dcache (14 Aout)
      Bug module de copie pool-to-pool de dcache
    La liste globale des fichiers perdus n’est pas disponible après incident.

## Slide 12: Stockage: dcache (2/3)
  Issues:
    Un fichier n’est découvert comme inexistant que lorsque la production ou un utilisateur veulent l’utiliser.
    Une fois identifié, génère beaucoup d’activité et de tracas:
      BQS (pending jobs car le /pnfs est présent)
      Trouver si dans un dataset d’autres fichiers d’un même dataset sont aussi vus comme manquants
      Effacer sur les catalogues DDM, LFC, dcache les traces de ce(s) fichier(s)
  Issue majeure: intégrité des données.

## Slide 13: Stockage: dcache (3/3)
  Actions:
    Audit du catalogue de dcache (shutdown?)
    Audit incrémental régulier
    Étanchéité des instances dcache entre les expériences LHC

## Slide 14: BQS
  Incompatibilité ressources allouées et limitations (dcache, hpss, sps, afs) (LHC)
  Changements d’objectifs sur BQS sans communication à l’utilisateur (LHC)

## Slide 15: Grille, CE
  Jobs qui ne rentrent pas dans BQS (ATLAS):
    Restent en état d’attente puis rejetés par timeout;
    Plusieurs modifications (upgrade, nombre de ports,…) mais sans succès
    Vobox?

## Slide 16: Général (1/4)
  Problèmes rencontrés en général:
    Demande un suivi et une relance continus des supports
    Pas de retour automatique lors de la résolution d’un problème ou en cours de résolution  peut induire des retards de démarrage sur services associés.
    Pas toujours d’explication, même simplifiée, sur l’origine du problème.
    Difficulté d’analyse sur l’origine d’un problème

## Slide 17: Général (2/4)
  Action:
    Information pendant et après incident (logbook centre publié à chaque insertion d’information?)
    Plus d’outils au support pour intervenir dans les problèmes récurrents ciblés; exemples: effacement et ménage pools dCache, réplication de volumes AFS,…
    Mise au point de tests « on demand » pour reproduire les problèmes d’une expérience, en vérifier la résolution, avant de revenir au tests de l’expérience.

## Slide 18: Général (3/4)
    Amélioration des outils de monitoring
      Généraux: pour permettre aux experts de cibler le problème
      Orientés VO; exemple pour le stockage
        Nombre de requêtes sur dcache de chaque VO en fonction du temps
        Nombre d’accès aux pools, connections gridftp protocoles (dccp,srm…), etc
        Graphe du type ci-dessous: attention pas de rapport pour le contenu

## Slide 19: Général (4/4)
    Outil BQS:
      Information suivie des modifications des valeurs limites des ressources utilisées pour la régulation des jobs (est ce que la valeur instantanée des modifications est stockée?).
      Moyen simplifié d’accès aux logs des jobs sur les workers.