## Slide 1
Bilan de l’année 2014
Drive LST
I Monteiro

## Slide 2
Drive et mécanique de l’Azimuth
Avancement très fortement ralenti vu les changements des paramètres du télescope
    Inertie: 6605 -> 12000 ton.m^2
    Poids: 60 -> 100 tonnes
Les moteurs choisis ne conviennent plus (4 * (4 *10,5 Kw))

## Slide 3
Drive et mécanique de l’Azimuth
Nombre de moteurs à déterminer rapidement.
  4 ’’gros’’ Moteurs
    Avantage: Moins cher, plus facile à commander
    Inconvénient: Ventilation forcée
  8 ’’petits’’ moteur
    Avantage: Même référence que pour l’azimuth, Pas de refroidissement
    Inconvénients: Grosse modification de la structure mécanique. 8 Boogies moteurs

## Slide 4
Simulation sous MATLAB / SIMULINK en cours …
Tests de la nouvelle stratégie
Effets sur la structure du télescope (model donné par le MPI)

## Slide 5
Nouvelle stratégie de commande
Méthode ‘’Statisme compensé’’ préconisé par SIEMENS

## Slide 6
Drive et mécanique de l’élévation
Conception plus avancée (même principe que MAGIC)
  Banc de test utilisé au MPI de Munich
  Achat, tests et utilisation des moteurs Finaux

## Slide 7
Drive elevation: réalisations
Etude et réalisation du Banc de l’armoire de tests automatisme pour 2 moteurs.
  Automate Drive + Automate sécurité.

## Slide 8
Drive elevation: tests réalisés
Test de la chaine informatique avec interface utilisant serveur OPC-UA
Synchronisation des moteurs
Test d’une partie des fonctionnalités de sécurité
Système opérationnel pour des opérateurs et pour tests mécanique mais peu utilisée

## Slide 9
Drive PLC
Vérin de blocage (électrique) elevation
Modules d’entrée/sortie
Inclinomètre
Intégration de nouveau matériels dans la
chaine automatisme

## Slide 10
Année 2015
Ramener le banc de test Elevation au LAPP (Début année 2015)
  Compléter les tests (long term tests)
  Evaluation des nouvelles statégies de commandes
  Corrections des problèmes rencontrés (déblocage des freins moteurs récalcitrants)
  Améliorer la gestion des sécurités
Finalisation des choix moteurs Azimuth
Tests de la partie Azimuth à l’IFAE
  Financement des nouveau moteurs ?
  Date de tests ?
Tests Flywheel au LAPP ?
Préparation du container Drive/Telescope & Main Electrical Cabinet
Approvisionnement matériel pour prototype LST

## Slide 11: Planning – Drive

## Slide 12: Planning – Arche