## Slide 1: Equipements réseaux JUNIPER
N. RUDOLF
nicolas.rudolf@iphc.cnrs.fr
JI 2016

## Slide 2: Introduction
2015 : Renouvellement du réseau à l'IPHC
    85% des équipements avaient 14 ans (2001)
    2013 : coupures électriques règlementaires
        Redémarrage difficile…
    Commutateurs limités à 100Mbits/s (sans PoE)
Juniper Networks
    1996 : création
    2008 : 1er commutateur Ethernet
    Marché Renater
        Tous les lots : Cisco et Juniper
$
$
$
$
$
Notes: Coupures électriques:
switch qui ne redémarrage plus
condenstateurs à changer pour en sauver

## Slide 3: Commutateurs
Noyau FreeBSD
    VM pour maj à chaud (datacenter)
Virtual chassis
    Ports Ethernet standards (SFP+, …)
Cordon
DAC
FO
FO
FO
LOCAL
ETENDU

## Slide 4: Junos OS
Langage très riche
Syntaxe structurée et agréable
Verbeux… et donc très compréhensible
Rien d'implicite:
    Ex: par défaut un lien trunk ne passe aucun trafic
    il faut explicitement nommer les VLANS

## Slide 5: Junos OS
Configuration : set et del
Aucune modification prise en compte sans commit
    Possibilité de faire des rollback (50 par défaut)
    commit confirmed 2 : rollback automatique si pas de commit dans les 2 minutes
Configuration/déploiement
    Netconf
    Ansible
    Puppet / Chef (agent intégré ou à installer)

## Slide 6: Exemple : configuration
system {
host-name sbgsw;
auto-snapshot;
domain-name in2p3.fr;
time-zone Europe/Paris;
name-server {
192.168.1.1;
192.168.1.2;
}
scripts {
op {
file show_interfaces_status.slax;
}
}
services {
ssh {
root-login deny;
protocol-version v2;
connection-limit 10;
rate-limit 10;
}
}
ntp {
boot-server 192.168.1.1;
server 192.168.1.1;
server 192.168.1.2;
}
}
    2 modes de visualisations
root@sbgsw# show interfaces ge-0/0/8
ether-options {
auto-negotiation;
}
unit 0 {
family ethernet-switching {
port-mode access;
filter {
input acl-port-access-in;
}
}
}
root@sbgsw# show interfaces ge-0/0/8 | display set
set interfaces ge-0/0/8 ether-options auto-negotiation
set interfaces ge-0/0/8 unit 0 family ethernet-switching port-mode access
set interfaces ge-0/0/8 unit 0 family ethernet-switching filter input acl-port-access-in

## Slide 7: Exemple : validation
root@sbgsw# show interfaces ge-0/0/8
ether-options {
auto-negotiation;
}
unit 0 {
family ethernet-switching {
port-mode access;
filter {
input acl-port-access-in;
}
}
}
root@sbgsw# show interfaces ge-0/0/8 | display set
set interfaces ge-0/0/8 ether-options auto-negotiation
set interfaces ge-0/0/8 unit 0 family ethernet-switching port-mode access
set interfaces ge-0/0/8 unit 0 family ethernet-switching filter input acl-port-access-in
root@sbgsw# show | compare
[edit interfaces ge-0/0/8 unit 0 family ethernet-switching]
+ port-mode access;
+ filter {
+ input acl-port-access-in;
+ }
root@sbgsw# commit check
fpc1:
configuration check succeeds
fpc0:
configuration check succeeds
fpc2:
configuration check succeeds
fpc3:
configuration check succeeds
root@sbgsw# commit
fpc1:
configuration check succeeds
fpc0:
commit complete
fpc2:
commit complete
fpc3:
commit complete
fpc1:
commit complete
    Modifications en cours (non validées)
    Vérifications d'intégrités
    Validation

## Slide 8: Filtrage
ACL en Juniper s'appelle Firewall
root@sbgsw# show firewall family ethernet-switching filter acl-qos-default term qos-lbe-control-t10
term qos-lbe-control-t10 {
from {
source-address {
192.168.1.0/23;
}
protocol [ tcp udp ];
source-port [ 22 2301 2381 5666-5667 15001-15003 5010 5015 5017 8443 8446 2170 7443 ];
}
then {
forwarding-class lbe-control;
loss-priority low;
discard;
count counter-lbe-control;
}
    QoS
    Filtrer un paquet, mise en place d'un compteur

## Slide 9: BILAN à 1 an
Gros travail préparatoire
    ACL, VLAN, MAC Authentication (VMPS en Cisco), LACP, QoS, Spanning-Tree, …
Attention à la cohabitation entre marques
Changement d'habitudes
Démarrage sans gros problème
    Storm control… un peu délicat
Panne : 1 alimentation
Bugs : autant que Cisco