## Slide 1: Améliorations du détecteur ATLAS pour la prochaine décennie
Réunion refondation

## Slide 2: Composition du groupe ATLAS
Permanents (23) Claire Adam-Bourdarios, Jean Baptiste de Vivie, Laurent Duflot, Marc Escalier, Louis Fayard, Daniel Fournier*,Jean Francois Grivaz*, Lydia Iconomidou-Fayard, Michel Jaffré*, Marumi Kado, Abdenour Lounis, Nikola Makovec, Nicolas Morange, Pierre Petroff*, Luc Poggioli, Patrick Puzo, David Rousseau, R.D.Schaffer, Laurent Serin, Reisaburo Tanaka, Dimitris Varouchas, Dirk Zerwas, Zhiqing Zhang
Postdoc 2018 (5): Arthur Chaumont, David Delgove, Hengne Li, Sabrina Sacerdotti, Arthur Trophimov
Doctorants (12): Christina Agapopoulou, Corentin allaire, Konie Alkhoury, Hicham Atmani, Charles Delporte, Aishik Ghosh, Antinea Guerguichon, Kunlin Han, Dmytro Hohov, Antoine Laudrain, Tanhui Ma, Tasneem Rashid; Zaho + Zang Finissent leur thèse en chine
* Emerites
ITA ingénieurs et Techniciens :
Manuel Alves (0.1), Aurélien Blot (0.2), David Chaumont (0.2), Maurice Cohen Solal (0.8), Aboud Fallou (1.0), Hadrien Grasland(0.5), Jean Christophe Hernandez(0.3), Julius Hrivnac(1), Jimmy Jeglot(0.5),Olivier Lemaire(0.5), Gregory Ryblin(0,7), Stephan Simion(1), Christophe Sylvia(0.3), Francois Touze(0,1), Stephane Trochet (0.5), Yetkin Yilmaz(Postdoc 0.2), Justin Yuan(0.2)

## Slide 3: Les prochaines étapes d’amélioration de l’expérience ATLAS
Installation IBL
Fast track (FTK) pour déclenchement
Amélioration du déclenchement.
Remplacement intégral
Remplacement de l’électronique de lecture
Amélioration calorimètre avant.
Remplacement de l’électronique de lecture
Calorimétrie à tuiles
Calorimétrie à argon liquide (LAr)
Détecteur interne
<m> =
140-200
<m> =
50-80
Spectromètre à muons
LUMINOSITE
Système HGTD
Système
de précision temporelle

## Slide 4: Calendrier Upgrade ATLAS
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Run 3
Run 4
Run 2
LS2
Injector Upgrade
LS3
HL-LHC installation
2029
LS1
splices
2016
2015
2014
2013
CALO
ATLAS ITK + Timing Layer (HGTD)?
ATLAS IBL
IN2P3 contributions ATLAS (LAL, LPNHE,CPPM, LAPP, Clermont, LPSCG, Omega)
  Pixel Senseurs , Calorimètres
  Electronique
  Refroidissement
  Mécanique
  Intégration
Notes: You are welcome again!!
AND ATLAS and CMS inner pixel layer replacements??
LHCb: "Tracker Turicensis" (TT)
ALICE Muon Forward Tracker

## Slide 5: I-Le chantier du calorimètre Argon Liquide
Deux opérations :
a) Phase 1 : Changement de l’électronique analogique pour le déclenchement  Run 3 (2021-2023)
b) Phase 2 : Augmentation substantielle de la luminosité, l’électronique actuelle ne sera plus qualifiée au delà de 1000 fb-1 (objectif # 4000) “problème d’obsolescence “ Run 4 (2027-2029)
  Changement complet de l’électronique frontale (Calibration-carte de lecture)
  Changement du système back-end de traitement de signal
Front end
Back-end caverne
Remplacement complet de l’électronique de lecture frontale du calorimètre électromagnétique à argon liquide:
Obsolescence de l’électronique actuelle, gamme dynamique insuffisante, faible profondeur du pipeline de stockage des
signaux pour le déclenchement et aussi fortes doses de radiation attendues au Run 4

## Slide 6: Les jalons prévus pour l’électronique du Calorimètre argon liquid LAr
  Engagement : l’électronique analogique FEB (~1500 Cartes):
  2017-2018: itérations de R&D Préamplicateur et Shaper (Techno 130 nm TSMC)
  Choix d’une solution unique (Omega /BNL) : en cours
  Production des ASIC 2020-2021
  Intégration dans les FEB et tests fraction des FEB :2022-2024
  Carte d’étalonnage*
  Premier prototype d’ASIC 2017 (Omega) (Techno DDMILL Obsolète)
  Test de quelques voies complètes en 2019-2020 (LAPP)
  Conception et Production des(~150 ) cartes (LAPP) 2021-2022
   Electronique de traitement de signal ou « Back-end »* (Recoit les signaux numérisés du FEB)
  R&D prototype 2021
  production 2021-2022
*(pas d’engagement LAL)

## Slide 7: II-Détecteurs de temps à haute granularité: HGTD
2 couches de 7888 modules, couverture de rayon 12 à 64 cm
Surface 6 m2 de silicium
2 couches de Si avec une mesure précise
de temps, en amont des bouchons du calorimètre
LAL+LPNHE+OMEGA
Motivation : Très forte densité de traces à l’avant, difficulté combinatoire, problématique
d’attribution du vrai vertex, amélioration de la résolution sur les paramètres d’impact
Objectifs :
Rejection des jets de pile-up
Identification des e- vers l’avant
Etiquetages des jets de b vers l’avant
HGTD

## Slide 8: III-Le remplacement complet du trajectomètre ITK : full Si
Tolérance aux radiations
  Le détecteur devra être pleinement efficace jusqu’à 3000 (4000) fb-1
  Facilement extractible pour la maintenance
Augmentation de la granularité
  Outer tracker: taux d’occupation sera au niveau de ~ pour cent
  Inner tracker: ~ par mille
  Réduire le taux de matière x0 (30% de moins comparé au Run2)
  Taux de matière affectera la performance tracking
Extension de l’acceptance du trajectomètre vers l’avant
  Extension de la plage d’inspection pour la physique
Bonne séparation des traces
  Amélioration recherche et identifier des traces dans des jets énergétiques
  Environnement dense  importance de la physique des taus
Reconnaissance de forme robuste pour les événements d’empilement
  Sujet assez difficile (reconstruction track- consommation en temps CPU)
Timing : Résoudre en temps, les événements de pile-up

## Slide 9: ATLAS ITK au microscope: variétés technologiques et géométriques
Inclined
Easy Extraction
h<4
3D!!
Stereo
All n-in-p inside with different thicknesses
Strips
Micro-pixel
Rectangular
Wedge
CMOS?
inside
Sensor active thickness 100 - 300 mm
Différentes technologies : Planar, CMOS, 3D
Différentes conceptions géométriques,
Simples, duals,quad.. trapezoidal
Mécanique et services inédites, large couverture
Possibilité d’extraction
Encombrement maxi, matière minimale!
Notes: CMS 240um – still tuning!

## Slide 10: Configuration ITK
ATLAS Layer5 - option: Full monolithic HV-CMOS
ATLAS ITK
TECHNO 3D
Monolithic
CMOS
(optional)
extractible {
singlets
quads
doublets
quads
MECANIQUE
LONGERON
REFROIDISSEMENT
Besoins ITK 10000 modules
Consortium Ile de France : LAL+LPNHE+IRFU ~2000
Singlets
Quads 2x2
Doublets 1x2

## Slide 11
Proton run
LS2
LS3
LS4
LS5
Long Shutdown
Beam commissioning
Year End Technical Stop
Pb-Pb run
Les arrêts du LHC

## Slide 12: Planning 2017-2025
2017
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
2018
2019
2020
2025
2021
2022
2023
2024
RD53-A test
FE design
Pre-prod
Pre-prod
PIT
Test in SR1
Integration
Module production
Loading
M Survey
Tender
Sensor
PDR
Sensor
Decision

## Slide 13: Production planning of the next Pixel Tracker : Planning 2017-2025
2017
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
2018
2019
2020
2025
2021
2022
2023
2024
Estimation for the module production including the loading
32-36 mois
RD53-A test
FE design
Pre-prod
Pre-prod
PIT
Test in SR1
Integration
Module production
Loading
CERN
Centres de production
sensors

## Slide 14
DEBUG
Tests sous pointe
connexion
Construction module
TESTS DE RECEPTION-INSPECTION OPTIQUE WAFER SI -TESTS SENSEURS INDIVIDUELS OU WAFERS
INTERCONNECTION MATRICES PIXELS AVEC BILLES INDIUM SENSEURS PIXEL AU CHIP DE LECTURE (FLIP-CHIP)
CONNECTION DU MODULE SUR CARTE DE LECTURE (WIRE BOND)
Soudures ultrasons
COLLAGE DU CABLE FLEXIBLE SIGNAUX TENSION, HORLOGE
CARACTERISATION COMPLETE ET TRI DES MODULES SELON GRADES
EXPEDITION DES MODULES SELECTIONNES vers les centres d’intégration (CERN, CPPM, etc..)
Bancs de tests modules avec source béta, laser …
NO
OK
SITE :
LAL LPNHE
LAL LPNHE
LAL LPNHE+ IRFU
INDUSTRIE
LAL LPNHE+ IRFU
PHASE 2 ITK Production et contrôle qualité
Si Wafer
Flip Chip
Pixel Module
Probestation
Wire Bonding machine
Tooling
Module Test Bench
Bump Bonding machine
Salle
Blanche

## Slide 15: Infrastructure (A&Q Technologie modules Silicum + test puces électronique)
Afin de mener à bien le travail d’assurance qualité et assemblage des modules pixels, une salle propre d’une superficie de ~ 60 m2 est indispensable (classe 100000).
Travaux dans un environnement propre avec des protections antistatiques à des températures et humidités stabilisées
Endroit requis pour des équipements « High Tech » tels que la station sous pointes, les bancs de tests de module, le stockage des galettes de Si.
Activités d’inspection à l’aide de microscopes à fort grossissement avec caméra digitale,
Activités de tests électriques avec des contraintes imposées par l’ électronique Bas Bruit (compatibilités électromagnétique, courants faibles, cages de Faraday ..)
Stockage des pixels et structures à semi-conducteurs sous fluide sec (air, azote..)

## Slide 16: Moyens humains pour préparer le futur –La construction du tracker ITK
2017
2018
2019
2020
2021
Q3 2022
2023
2024
2025
2026
Run 3
Run 4
Run 2
LS2
Injector Upgrade
LS3
HL-LHC installation
LS1
splices
Spécialités-métiers | Conception-QUALIFICATIONS | PRE-PRODUCTION & PRODUCTION MODULES PIXEL | INTEGRATION ITK-CERN SURFACE “assemblage échelles” | INSTALLATION PUITS Validation “commissioning”
calendrier | 2018-Q3-2020 - | Q3 2020- Q3 2022 | Q4 2022-2024 | 2024-2026
melectronique conception | 1,5 FTE |  |  | 
DAQ tests Construction | 0,8 FTE | 0,8 FTE 2 CDD-AI in2p3-2020/2022 | 0,8 FTE ½ FTE Total 1,3 | 0,8 FTE ½ FTE Total 1,3
Integration détecteurs+ électronique | 0. ING. 1 .5 Phys. | 1 POSTDOC-- 1 IR 2-3 PHYS Total 3 FTE | 1 POSTDOC-1 IR 2-3 PHYS Total 3 FTE | 1 POSTDOC-1 IR 2-3 PHYS Total 3 FTE
Mécanique | ½ FTE | ½ FTE+0,3 FTE 1/2 FTE Total 1,3 FTE | ½ FTE+0,6 FTE 1/2 FTE Total 1,6 FTE | ½ FTE+0,6FTE 1/2 FTE Total 1,6 FTE
Plateforme Instrumentale | ½ FTE 1/2 FTE Total 1 FTE | ½ FTE 1/2 FTE Total 1 FTE | ½ FTE 1/2FTE Total 1 FTE | ½ FTE 1/2 FTE Total 1,FTE
* En rouge besoins humains

## Slide 17: Besoins en moyens humains Calo+ HGTD
HGTD Activités : Mécanique + Electronique (W)

## Slide 18
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

## Slide 19: Les données du problème
Instantaneous luminosity up to L=7.5•1034 cm-2s-1
  And leveled - steady
  Pile-up up to 200
  Hit rates up to 3 GHz/cm2
Integrated lumi up to L dt= 4 ab-1
Radiation levels up to 2•1016 neq/cm2 or 1 GRad
HiLumi LHC Technical Design Report CERN-ACC-2015-0140
September 13th 2017 – the high PU fill – here PU=80
Just multiply with 2.5
Notes: Now, simply save this slide in all following talks – You are welcome 
They LHC can do it

## Slide 20: ATLAS / changements pour la phase 2
Element | Phase 0&1 | Phase2
pixel | 4 couches de pixels 6 disques | 5 couches de pixels 6 disques
Couverture [ h ] | 2.5 | < 4
Pixels | 92 M pixels Granularité : 50x400 mm2 et 50x250 mm2 (IBL) Epaisseur 280 à 300 mm | > 5 G pixels 50x50 mm2 Epaisseur 150 mm
Technologie Planar Technogie 3D Technologie CMOS | Type : N-sur-N | Type N-sur-P
Zone GR + bords | 1100 mm (FEI3) -450 mm (FEI4) | 50 mm
Pixel surface | > 2 m2 | > 13 m2
Electronique | FEI4 130 nm CMOS 50x450 mm2 , 50x250 mm2 | RD53-A 65 nm CMOS 50x50 mm2
SCT surface | 60 m2  6 M canaux | 200 m2  70 M canaux