## Slide 1
L’acquisition de données de physique au GANIL
les ressources système
Flux, CPU, Mémoire
Luc Legeard

## Slide 2: Introduction
GANIL : détecteurs différents de plus en plus souvent couplés entre eux.
Le Groupe Acquisition pour la Physique (GAP) a réalisé un ensemble logiciel + électronique modulable pour répondre au besoin d’acquisition de données.
Quel est l’impact sur les systèmes informatiques?
Diamant
Indra
Exogam
Must 2
Vamos
Actar-TPC
Neda
Agata

## Slide 3: Vue générale Acquisition
GRU
Core
Vigru
GRU
3
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 4: GECO
GRU
Core
Vigru
GRU
4
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 5: Geco (Ganil Electronic COntrol)
Tout en Java (Bibliothèques graphiques nombreuses)
GUI peut comporter ~100 pages
Gourmand en ressources CPU et mémoire => latences à l’exécution
Slow Control = > pas de problème de réseaux.
Electronics Control Core
(Java)
Experiment description Data Base
Core
Proocole Ganil
ou soap
SVN
RMI
Configure l’électronique,
Sauvegarde les configurations.
Génère les listes d’actions à exécuter et la liste des paramètres pour des châssis VME/VXI
L’interface graphique et les opérations sont séparées en 2 processus
GUI (Java)

## Slide 6: Run Control
GRU
Core
Vigru
GRU
6
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 7: Run Control
Commande le gestionnaire de flux de données(Narval/ DCOD) et gère le séquencement des actions (init, start, stop...).
Configuration (construction de la topologie Narval/ DCOD)
Sauvegarde
Interface graphique Java et un Core en C++
Gourmand en ressources CPU, mémoire et nb de connexions => latences à l’exécution.
Slow Control = > pas de problème de réseaux.
Global Run Control Core
C++
GUI (Java)
Experiment description Data Base
Vers Narval/Dcod
&
Geco

## Slide 8: L’analyse en ligne
GRU
Core
Vigru
GRU
8
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 9: GRU (Ganil ROOT Utilities)
ROOT Files
-TTrees,
-Histograms
Network
Soap Commands
Request
TCPIP
Spectra
Vigru
Soap
Command
Server
Spectra
Server
Data
Base
Events
Extraction
Input
Device
Plugin
User
Code c++
Spectra
_______
_______
_______
Standard
Analysis
Spectra
_______
_______
_______
_______
Request
TCPIP
C++ et ROOT
Analyse physique on line
Peut capter 100% du flux
La consommation en CPU et en mémoire dépendent du type de calculs, du nombres et de la tailles des spectres .
Buffers
Narval/DCOD
C script commands
C
Interpreter

## Slide 10: L’électronique
GRU
Core
Vigru
GRU
10
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 11: Electronique VME / VXI
Transmission des data en fond de panier ~qq10 Mo/s
Temps mort commun
Envoi des données via le port Ethernet de la CPU
2 Mo/s par châssis (<10 châssis)

## Slide 12: Electronique Numexo2
Carte conçue à l’origine pour Exogam
Carte «électronique sur étagère pour le Ganil »
Châssis NIM (alimentation et ventilation)
Déclenchement décision interne
Envoi des données via port Ethernet 1 GB
6 Mo/s max/ carte
Configuration ~30 cartes
Châssis Exogam2

## Slide 13: GET (General Electronics for TPC)
Electronique conçue pour Actar TPC et AT-TPC
Châssis uTCA (communication TCPIP en fond de panier)
Module MCH (switch 10G)
Débit max observé : carte COBO = 100 Mo/s max => 800 Mo/s max par châssis (6,4 Gb/s)

## Slide 14: Le flux de données (Narval/DCOD)
GRU
Core
Vigru
GRU
14
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 15: Narval /DCOD
Gestionnaire de flux de données
  Ecrit en Ada
  Topologie constituée d’acteurs
  Répartitions des processus sur plusieurs machines
Trois types d’acteurs
  Producteur : amène ou produit un flux
  Filtre : transforme le flux (réduit, duplique, concatène, réordonne…)
  Récepteur : reçoit le flux sans sortie Narval/Dcod (stockage, transfert TCPIP, stop flux..)

## Slide 16: Narval/DCOD, les filtres
Entonnoir : somme des flux (peu de ressources)
Arrangeur : réordonne les évènements en fonction du numéro d’événement ou timestamps (beaucoup de mémoire, peu de CPU)
Merger : assemble des événements de même numéro d’événement ou de même timestamp en un seul événement. (beaucoup de mémoire)
PSA (Pulse Shape Analysis ) pour la réduction du flux
N échantillons => A, Q0, Q1...
très gourmand en ressources CPU, l’acteur est lancé sur un serveur dédié.
facteur typique de réduction de flux 1/10
source :
http://www.wahenyida.com/

## Slide 17: Stockage
GRU
Core
Vigru
GRU
17
Narval/
Dcod
Electronics Control Core
Experiment description Data Base
Gui
GECO
Global Run Control Core
Gui
Run Control

## Slide 18: Stockage
Ganil n’est pas un centre de stockage de données.
Politique de sauvegarde (1 an maximum)
Les données des expériences sont envoyées vers le CC Lyon avec un « brin » iRODS 1Gb/s.
(Plus d’une semaine pour transférer une expérience importante)
La solution actuelle est basée sur un cluster Isilon 3 nœuds et 300 Tera Octets montés en NFS 3
Reliés en 10 Gbits jusqu’aux ordinateurs d’acquisition.

## Slide 19: Conclusion
En ce qui concerne l’acquisition de données :
La CPU et la mémoire sont en général suffisantes si les processus sont gourmands (PSA), ils sont lancés sur des machines dédiées et bien calibrées.
Les débits générés au Ganil sont au dessous de ce que peut gérer le réseau informatique actuellement ~ qq100 Mo/s max.
Le stockage avec notre serveur Isilon répond aux besoins actuels.
=> « Jusqu’ici ça va ! »
Mais après 2020, les nouveaux besoins seront :
S3 180 Go/jour
Actar 2 To/J
Exogam2 3-8 To/j
Neda 5-40 To/j
Le débit iRODS (1Gb/s) de sortie du Ganil deviendra rapidement insuffisant.
Le stockage et le réseau devront s’adapter.
L’équipe infrastructure y travaille.