## Slide 1: Conception d’un détecteur DE radioactivité sous-marine

## Slide 2
Le détecteur de radioactivité

## Slide 3: Le chapeau hpge
Dimensionnement du fond
Donc, avec un coefficient de 2, nous tomberons sur efond égal à 13.76mm
Dimensionnement de la paroi
Donc, avec un coefficient de 2, nous tomberons sur eparoi égal à 2.82mm
Donc, avec ces valeurs, on tombera sur un chapeau HPGe de 13,76 x 2,84mm
Caractéristiques du Titane TA6V :
Re : 880MPa
rmini : 50mm
Pression, Pe: 250bar, 25MPa

## Slide 4: Le chapeau hpge
Les résultats nous informent que les contraintes de Von Mises

## Slide 5: Le chapeau hpge
Après plusieurs optimisations, nous tomberons sur un Chapeau HPGe de 12x10mm:

## Slide 6: Bride de fermeture
Calcul du dimensionnement du fond de la bride de fermeture
Donc avec un coefficient de sécurité de 2, nous avons une épaisseur du fond de 46mm, donc nous avons choisi de prendre comme dimension 50mm.

## Slide 7: Bride de fermeture
3 Vis M6 pour le démontage de la bride de fermeture
Même architecture pour la bride intermédiaire.

## Slide 8: Système d’étanchéité
On cherche les jeux max/min entre le chapeau HPGe et le Tube LCM
Jmax =
Jmin=
Calcul d’écrasement : Ø du Joint = 3.53mm
Ecrasement Maxi = Ø du joint – Jmin = 3.53 – 2.7 = 0.83mm = 23.5127%
Ecrasement Mini = Ø du joint – Jmax = 3.53 – 2.82 = 0.71mm = 20.11%
 | Joint Piston |  | Joint torique | 
 | Ecrasement maxi | Ecrasement Mini | Ecrasement maxi | Ecrasement mini
Bride LCM | 23,51% | 20,11% | 19,85% | 16,03%
Chapeau HPGe | 20,67% | 18,70% | 19,85% | 16,03%
Bride fermeture/Intermédiaire Ø280 | 20,67% | 18,40% | 20,67% | 17,85%
Bride fermeture/Intermédiaire Ø270 | 17,80% | 16,41% | 20,67% | 17,85%

## Slide 9: Arrêt axial
Méplats
Butée en caoutchouc
Filetage M6
Fixe

## Slide 10: Arrêt axial
Vis M8x25 CHC
Encoche pour passer les fils de cuivre
Réglable

## Slide 11: Centrage
Gorge pour le joint torique
Encoche pour passer les fils de cuivre
Trou m8 pour fixer le collier de centrage
collier de centrage

## Slide 12: block fixation
Alimentation/Signal
LYNX Analyseur

## Slide 13: Connecteur type wet mate
Le connecteur bh12m-3-4-ss SubConn

## Slide 14: Connecteur type wet mate
Le connecteur dfcr2013 Ethernet Metal Shell SubConn