## Slide 1
A
Électronique rapide associée aux détecteurs de neutrons en SiC
Journées Thématiques du Réseau Semi-conducteurs IN2P3-IRFU
TCHOUALACK TCHAMAKO ARMEL
IM2NP

## Slide 2
A
CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
INTRODUCTION
DETECTION DES NEUTRONS
MESURE A FAIBLE FLUX
MESURE A FORT
FLUX
6
1
2
3
3
5
PLAN

## Slide 3
SOMMAIRE
Pourquoi le Carbure de Silicium (SiC)
Contexte et enjeux : cas des réacteurs nucléaires
I. INTRODUCTION

## Slide 4
A
1. Introduction
Les semiconducteurs utilisés de nos jours dans les environnements radiatifs souffrent de leur fragilité lorsqu’ils sont soumis à de fortes doses de rayonnements ionisants (électrons, neutrons, rayons UV etc…). Le Carbure de Silicium se présente être une alternative dans toutes applications où le niveau élevé d’irradiation est capable d’endommager les détecteurs à semiconducteurs tel que le silicium,le germanium ainsi que les polymers.
SiC bon candidat pour des applications en environnement contraints (forte dose d’irradiation, température élevée…)
1
2
Pourquoi le Carbure de Silicium

## Slide 5
A
Conditions environnementales: Cas des réacteurs nucléaires
Flux neutronique de l'ordre de n.s-1.cm-2 (à comparer aux n.. présents dans le cœur).
- Débit de fluence gamma de l'ordre de à Gy.. (à comparer aux Gy. présents dans le cœur).
- Température autour de 80 à 100°C (à comparer aux 320°C présents dans le cœur).
Exigences pour le contrôle commande des réacteurs
Haute précision
Réponse rapide
Sélectivité
Bon compromis efficacité - dimension
Mesure du niveau de puissance aussi précise que possible
Suivi de puissance en ligne d’un réacteur
Mesures sélectives des rayonnements ionisants
Grand volume :
Meilleure efficacité mais :
  Perturbation du flux par la présence du détecteur
  Difficulté d’accès à certains emplacements
Robustesse
Haute température ( >300°C)
Flux neutronique élevé : 1015 n.cm -2.s-1
1. Introduction
Contexte et enjeux

## Slide 6
A
SOMMAIRE
Neutrons thermiques
Neutrons rapides
Détection vs. flux
2. DETECTION DES NEUTRONS

## Slide 7
A
Signal électrique
Interaction neutron-matière :
10B(n, α)7Li , 6Li(n, α)3H, 3He(n,p)3H
Collecte des charges sur les électrodes → génération d’une impulsion
Création des particules chargées secondaires → génération des paires électron–trou
Particules générées
4He(1.78 MeV) 6%
4He(1.47 MeV) 94%
7Li(0.84 MeV) 94%
7Li(1.01 MeV) 6%
Détecteur en SiC
Détecteur basé sur une diode p+n en SiC (IM2NP)
2. Détection des neutrons
Neutrons thermiques

## Slide 8
A
12C
12C
n
n
Diffusions élastiques : 12C(n,n)12C, 28Si(n,n)28Si
Diffusion inélastiques : En >4.808 MeV: 12C(n,n’)12C* , En>1.842 : 28Si(n,n’)28Si*
Réactions (n,a) → 12C : En>6.419 MeV
28Si: En>2.8 MeV
Réaction | Energie seuil, MeV | Section efficace, barn (En=14 MeV) | Emax des produits de réaction, MeV (En=14 MeV)
12C(n,n)12C | 0 | 0.819 | 3.97
12C(n,n’)12C* | 4.8 | 0.483 | 2.751
12C(n,α0)9Be | 6.419 | 0.062 | 8.4
12C(n,n’)3α | 8.43 | 0.2 | 6.756
28Si(n,n)28Si | 0 | 0.662 | 1.87
28Si(n,n’)28Si* | 1.842 | 1.09 | 1.64
28Si(n,α0)25Mg | 2.8 | 0.178 | 11.447
Eα + 9Be = En - 5,7 MeV
28Si
28Si
n
n
2. Détection des neutrons
Neutrons rapides

## Slide 9
A
Pulse mode
Campbell mode
Current mode
Faible flux
Fort flux
Mode de lecture électronique à utiliser selon le flux de neutrons : conversion du rayonnement radiatif en signal électrique.
̴
<
̴
Flux de particules
Electronique de lecture
2. Détection des neutrons
Choix du mode de lecture en fonction du flux

## Slide 10
A
Modèle électrique simplifié d’un détecteur semiconducteur
A fort flux
2. Détection des neutrons
Mesures à fort flux

## Slide 11
A
SOMMAIRE
3. Electronique de mesure: fort flux
Mode courant
  Le transimpédance
  Les différentes topologies
    Topologie Shunt Feedback
      Stabilité
      Impédance d’entrée, Gain transimpédance
      Bruit électronique
      Résultat expérimental
    Topologie base commune avec amplificateur en régulation
      Impédance d’entrée
      Gain transimpédance
      Réponse, Bruit électronique
      Résultat expérimental
  Tableau comparatif des différentes topologies

## Slide 12
3. Electronique de mesure
Objectifs
Faire une revue des différentes topologies d’électronique rapide appliquées aux détecteurs en SiC pour le conditionnement des signaux issues du détecteur.
Mesure à fort flux
Mesure à faible flux
1
2
3
Shunt - Feedback
Base Commune avec amplificateur monté en régulation
Télescopique

## Slide 13
A
  Faible impédance d’entrée (la réponse du système doit être indépendante de la capacité du détecteur)
  Gain de conversion élevé
  Bande passante élevée (pour reproduire fidèlement un signal on a besoin d’harmonique )
  Bas Bruit (le bruit électronique doit être bas parraport au signal à mesurer).
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : conversion courant-tension -> Transimpédance
Caractéristique d’un transimpédance

## Slide 14
A
Fonction de transfert:
En decibel (dB) :
Gain Transimpedance
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : conversion courant-tension -> Transimpédance
Fonction de transfert : Gain transimpédance

## Slide 15
A
Two Topologies de circuit généralement utilisées:
  Shunt-feedback (S-FB) amplifier ( a )
  grille/base commune (CG/CB) amplifier ( b )
( a )
( b )
ADA4817
Low noise GBW=1GHz
Revue des candidats
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Pré-Amplificateur de courant -> PAI

## Slide 16
A
  Inductance virtuelle en entrée
  Avec A(s) = Ao/(1 + j ω/ωo)
  Zin = Rf/ Ao + j ω Rf/Aoωo
  Leq = Rf/Aoωo
Circuit RLC avec capacité du detector
  fréquence de résonance : fres = 1/2π √LeqCd
  facteur de qualité : Q = R / √Leq/Cd
  Q > 1/2 -> oscillation
Stabilité par:
-ajout d’une capacité de feedback Cf
-ajout d’une résistance de grande valeur en entrée
Faible impédance d’entrée Zin
  Zin = vin/iin = Rf/[A(s)+1]
Théorème de Miller
i(A)
u(V)
100 Ω
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie Shunt-Feedback

## Slide 17
A
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie Shunt-Feedback - Stabilité
Diode 4H-SiC
Détecteur Neutron
Détecteur basé sur une diode p+n en SiC (IM2NP)
Cf=0 F
Cf=64p F
Fp= = 25 MHz
Fz= = 4,76 MHz
Cd=270pF
Fonction de transfert boucle ouverte du système
Fonction de transfert AoP

## Slide 18
A
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie Shunt-Feedback - Impédance d’entrée
- Gain Transimpédance
Gain transimpédance
=0,06 Ω
(Hz)
Bande passante dépendante de la résistance et du condensateur de contre-réaction

## Slide 19
bruit série de l’AOP
Le bruit augmente quand Cd augmente
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie Shunt-Feedback- Bruit électronique
(densité spectrale)
= 25MHz
Tension de bruit Rms en sortie = 57,26μV
Courant de bruit Rms en entrée

## Slide 20
A
Courant injecté
Sortie du transimpédance
2 mV
20 µA
Cd=270pF
t(s)
U(V)
Sortie émulateur
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie Shunt-Feedback- résultat expérimental

## Slide 21
A
Ce circuit est constitué de:
amplificateur en régulation
Un convoyeur de courant (faible impédance d’entrée 1/gm1, grande résistance de sortie Rout )
1
2
1
2
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie base commune avec amplificateur en régulation

## Slide 22
A
Resistance d’entrée d’un amplificateur en régulation très faible
# résistance d’entrée montage base commune (1/gm)
≈
1
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant : Topologie base commune avec amplificateur en régulation
Rin=
Super transistor
A1
T1
2
Sortie
Entrée
Le gain en courant est exprimé par:
τ1= Rin*Cin
τ2= (1/gm2)*C2
Temps de réponse rapide
Notes: Pour ro >> Rl , Rin est indépendant du gain d’amplification comme dans le feedback amplifier

## Slide 23
A
Rin=
≈
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant :Topologie base commune en régulation- Impédance d’entrée
- Gain transimpédance
(db Ω)
Gain transimpédance

## Slide 24
A
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant :Topologie base commune en régulation - Réponse
- Bruit électronique
188,71MHz
= 361,01μV
Réponse du système

## Slide 25
A
Cd=270pF
t(s)
U(V)
Sortie émulateur
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant :Topologie base commune en régulation – Résultat expérimental

## Slide 26
A
Structure | Shunt-Feedback |  |  | Base-commune amplificateur en régulation |  | 
Gain transimpédance | 100Ω |  |  | 100Ω |  | 
Capacité détecteur | Cd=22nF | Cd=270pF | Cd=110pF | Cd=22nF | Cd=270pF | Cd=110pF
Fréquence de coupure (Hz) | 3,38MHz | 25MHz | 39,8MHz | 22,62MHz | 188,71MHz | 276,14MHZ
Bruit en tension (V) (sortie) | 173,05µV | 57,26µV | 50,78µV | 766,19µV | 361,01µV | 340,031µV
Bruit en courant (A) (entrée) | 1µA | 572,6nA | 507,8nA | 7,66µA | 3,61µA | 3,4µA
3. Electronique de mesure : fort flux
Mode courant :Tableau récapitulatif
Capacité du détecteur UV Cd=270pF
Autres détecteurs possibles
Capacité du détecteur électrons Cd=270pF

## Slide 27
A
SOMMAIRE
3. Electronique de mesure: faible flux
Mode impulsion
  Le Préamplificateur de charge
    Principe
    Réponse impulsionnelle et impact du gain DC
    Choix d’une structure pour une implémentation en ASIC
    Choix du point de fonctionnement et fonction de transfert

## Slide 28
A
  Grande capacité d’entrée (la réponse du système doit être indépendante de la capacité du détecteur)
  Gain DC élevé
  Bande passante élevée
  Bas Bruit (ENC quelques électrons).
3. Electronique de mesure : faible flux
Mode impulsion : conversion charge-tension
Caractéristique d’un préamplificateur de charge

## Slide 29
A
Les Paramètres important d’un préamplificateur en mode impulsion:
Aol : gain Dc
Ft : fréquence à gain nul
│A│db
Log F
V~Q
4. Electronique de mesure : faible flux
Mode impulsion : Principe

## Slide 30
A
Cd= 270pF
(C)
: condensateur de conversion (F)
: constate de temps de décharge (s)
: conte de temps ramenée en entrée (s)
4. Electronique de mesure : faible flux
Mode impulsion : - Réponse impulsionnelle
- Impact du gain DC
Aol= f ( gm, Id, Ro) qui sont les paramètres interne de l’amplificateur
Cd= 270pF , Cf = 2pF

## Slide 31
A
4. Electronique de mesure : faible flux
Mode impulsion : Choix d’une structure pour conception CMOS 0,35u
Structure
Entrée

## Slide 32
A
4. Electronique de mesure : faible flux
Mode impulsion : - Point de fonctionnement transistor d’entrée
- Fonction de transfert
Aol=77db
Ft=1,5GHz

## Slide 33
A
Chaîne d’acquisition
Détecteur en SiC
Electronique d’acquisition en SiC
(n, γ,…)
Logiciel de traitement de données
5. Conclusion et perspectives:
Le but de cette présentation était de présenter une électronique rapide pour la détection des neutrons. Il ressort de notre analyse qu’avec la topologie base commune avec amplificateur monté en régulation pour la détection des fort flux, on peut atteindre des temps de réponse inférieur à une dizaine de ns. Cette structure bien que présentant un bruit élevé comparé à la structure shunt-feedback peut être améliorée. D’autre part la topologie choisit pour un fonctionnement en mode impulsion est en phase de développement. L’objectif visé étant de concevoir un front-end reconfigurable pour trois applications (Cd=110 pF pour UV, Cd =270pF neutrons, Cd=22nF électrons)

## Slide 34
A

## Slide 35
A