## Slide 1: A bone-marrow-optimized quantitative MRI protocol: towards better patient follow-up
Louis Marage, LTSI METRIQ
Journées Thésards conjointes MI2B/SFPM 2019
Directeurs Pr. M.Lederlin et Pr. H.Saint-Jalmes

## Slide 2: A bone-marrow-optimized quantitative MRI protocol: towards better patient follow-up
Louis Marage, LTSI METRIQ
Journées Thésards conjointes MI2B/SFPM 2019
Directeurs Pr. M.Lederlin et Pr. H.Saint-Jalmes
FF
T1W
T1F
T2*F
T2*W
T2
f
D
D*
T1

## Slide 3: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 4: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 5: IRM: Rappels
Basé sur la résonance magnétique nucléaire (NMR)
Champ magnétique externe B0
Impulsion transversale radio-fréquence (RF) B1
Inclinant l’aimantation de l’angle de bascule α (paramétrable)
B1

## Slide 6: IRM: Rappels
Arrêt du pulse RF
Temps de relaxation longitudinale (T1) et transversale (T2) caractéristiques différent pour chaque tissu

## Slide 7: IRM: Rappels
Acquisition du signal NMR
Variation des paramètres de
Temps de Répétition (TR) et Temps d’Écho (TE) (et α)
=> Acquisition de contraste tissulaire différent

## Slide 8: IRM: Rappels
Mesure de la diffusion par IRM
EO Stejskal, JE Tanner, JCP, 1965
Application d’un gradient de diffusion Gdiff à dépendance temporelle caractérisé par sa b-value
b0 b150 b1000
Plus l’eau diffusera rapidement,
moins son signal sera intense à des b-value importantes
Schématisation de la diffusion de l’eau dans un milieu cellulaire
Diffusion : mouvement Brownien des molécules définie par l’équation de Stokes-Einstein :

## Slide 9: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 10: Méthode DIXON à 2 angles
Permet la quantification simultanée de la fraction de graisse, des temps de relaxation T1 et T2* de l’eau et de la graisse.
Principe : utiliser la différence de fréquence de précession entre l’eau et la graisse à différent temps d’échos (Df= 220 Hz à 64 MHz)
Acquisition grâce à la séquence 3D écho de gradient VIBE multi écho à deux angles de bascule optimisés
5°
15° X
OP
IP
OP
IP

## Slide 11: Méthode DIXON à 2 angles
Le Ster et al., JMRI, 2016
Paramètres d’acquisition :
TE : Temps d’écho
TR : Temps de répétition
α : Angle de bascule
Paramètres d’acquisition optimisés en fonction du tissu cible
Optimisation également en fonction des contraintes anatomiques et SNR disponible (résolution, nombre de coupes, accélération…)
1
3
2
Hamilton et al., NMR in Biomed, 2011
Constantes théoriques :
: différence entre la période de résonance de l’eau et du pème pic de la graisse
Ap : proportion relative du péme pic de la graisse
Paramètres tissulaires:
PDFF : Fraction de graisse
T1 : Temps de relaxation longitudinale
T2* : Temps de relaxation transversale

## Slide 12: Modèle IVIM
IVIM : IntraVoxel Incoherent Motion
Principe : évaluer la mobilité de l’eau dans les tissus grâce aux gradients de diffusion
Permet la quantification de la fraction de perfusion, de la diffusion et de la pseudo-diffusion
Acquisition grâce à la séquence pondérée diffusion haute résolution: RESOLVE
Avec suppression du signal de la graisse (SPAIR)

## Slide 13: Modèle IVIM
Modèle mono-exponentiel classique
Modèle bi-exponentiel IVIM
Paramètres d’acquisition optimisés :
TE, TR
b : Gradient de diffusion appliqué
Paramètres tissulaires :
  f : Fraction de perfusion
  D : Coefficient de diffusion
  D* : Coefficient de pseudo diffusion
Modèles de diffusion, mouvement brownien de l’eau, (gauche) et de perfusion (droite) dans les tissus
Le Bihan et al., Radiology, 1988.

## Slide 14: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 15: Application : Rachis
Moelle osseuse : organe unique possédant une fraction de graisse importante (20%-80%, selon localisation)
Intérêt clinique :
Myélome
Suivi patient
Avant : surveillance de tumeurs bénignes
Pendant : Suivi, ajustement du traitement (Radiothérapie et/ou chimiothérapie)
Après : surveillance en rémission
Notre IRM : Siemens Aera 1.5 T
Takasu et al., PLOS ONE, 2015

## Slide 16: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 17: Rachis : les contraintes et limitations
Contraintes:
Mouvement respiratoire abdominal dégradant la qualité des séquences VIBE
 apnée, séquences moins résolues spatialement
Limitation:
Pas de mesure T2 dans notre protocole
Coupe sagittale VIBE sans apnée (gauche) et avec apnée (droite) chez 2 volontaires

## Slide 18: Rachis : les facteurs confondants – perfusion et graisse
Les séquences de diffusions doivent être acquise avec suppression de graisse (ici SPAIR) pour éviter une mauvaise évaluation de D.
MAIS suppression de graisse => mesure partielle de la perfusion f avec le modèle IVIM.
A et B des voxels différents temporellement* ou spatialement :
la mesure de f peut varier si la fraction de graisse change au cours du temps (ou localement) alors que la perfusion ne change pas en réalité.
fPDFF = fmeasured * (1 – PDFF)
*Carmona et al., Red Journal, 2014

## Slide 19: Rachis : les facteurs confondants – Variation B1 et T1
Champ B1 non homogène :
=> impacte l’angle de bascule réel ≠ angle bascule programmé
=> impacte la mesure des T1
Cet angle réel peut être estimé grâce à une cartographie B1, utilisée dans notre étude.
Coupe sagittale chez un volontaire : VIBE avec ROI de mesure (gauche) et cartographie d’angle de bascule normalisé à 15° (droite) avec les graphs d’angle associés aux régions étudiées
Angle (°)
Angle (°)

## Slide 20: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 21: Rachis : Résultats
 | Anterior |  | Posterior |  | Wilcoxon test p-value | 
 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2
FF (%) | 30 ± 10 | 30 ± 8 | 34 ± 10 | 34 ± 10 | 2.1 10-6 * | 2.5 10-7 *
f (%) | 14 ± 9 | 16 ± 10 | 22 ± 12 | 21 ± 10 | 3.2 10-8 * | 6.7 10-4 *
fPDFF (%) | 10 ± 6 | 11 ± 6 | 14 ± 7 | 13 ± 6 | 1.5 10-5 * | 8.7 10-3 *
T1W (ms) | 780 ± 190 | 785 ± 176 | 768 ± 189 | 761 ± 189 | 0.18 | 0.11
T1F (ms) | 295 ± 92 | 308 ± 87 | 336 ± 99 | 338 ± 86 | 2.9 10-4 * | 3.8 10-3 *
T2*W (ms) | 13 ± 4 | 13 ± 4 | 12 ± 5 | 12 ± 4 | 4.0 10-3 * | 8.5 10-7 *
T2*F (ms) | 13 ± 20 | 10 ± 5 | 11 ± 7 | 12 ± 7 | 0.51 | 0.13
D (×10-3 mm²/s) | 0.39 ± 0.12 | 0.44 ± 0.26 | 0.42 ± 0.12 | 0.49 ± 0.20 | 2.7 10-3 * | 6.7 10-5 *
D* (×10-3 mm²/s) | 18 ± 12 | 18 ± 10 | 23 ± 15 | 26 ± 17 | 0.01 | 4.7 10-4 *
Résultats des mesures effectuées dans 5 vertèbres chez 14 volontaire à 1,5T.
R1, R2 : première, seconde répétitions de la même séquence.

## Slide 22: Rachis : Résultats
Protocole quantitatif complet en 5 minutes 30 secondes :
4:41 (RESOLVE) + 2 x 0:20 (Double VIBE+ B1MAP)
2 abstracts présentés à l’ISMRM en Mai 2019 à Montréal

## Slide 23: Sommaire
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : Rappels
IRM quantitative, séquences et méthodes
Application : moelle osseuse du rachis lombaire
Contraintes, Limitations, Facteurs confondants
Résultats
Perspectives et conclusion

## Slide 24: Perspective – Cartographie & Compressed Sensing
La cartographie des biomarqueurs nécessite :
- une optimisation du rapport signal sur bruit et de la prise en compte de la carte B1 (pour les T1)
- et / ou utilisation d’une acquisition parcimonieuse (Compressed Sensing, avec la séquence GRASP-VIBE récemment annoncée)

## Slide 25: Perspective – Après la thèse
Idée de projet en Physique Médicale:
Projet de recherche sur le suivi du patient durant son traitement en radiothérapie avec un protocole IRM quantitatif compatible avec la routine clinique :
- Optimisation de la robustesse et de la précision dans un temps d’acquisition limité.
- Recours aux méthodes de type Machine Learning (sans oublier le Human Understanding !)

## Slide 26: Merci pour votre attention
Acquisition de la totalité du volume pulmonaire en ~0,8 seconde

## Slide 27: POUMON - PERSPECTIVES
Quantification dynamique grâce à VIBE Dynamique
Acquisition de la totalité du volume pulmonaire en ~0,8 seconde
Segmentation et calcul de volume pulmonaire sur patient (gauche) et volontaire (droite)
Crédit travaux Erwan Lescene, stagiaire LTSI Mai-Juin 2019
VIBE dynamique respiration profonde

## Slide 28: PERSPECTIVES
Séquence UTE Spiral VIBE 2 échos => Quantification du T2* du parenchyme pulmonaire, étude de la phase du signal.
Détection des lésions bas contraste ?
Reconstruction coronal TDM (gauche), UTE SPIRAL VIBE TE=0,05 ms et TE = 1,84 ms (milieu) et différence de phase (droite) (crédit Erwan Lescene)