## Slide 1: Projet de réacteur à combustible liquide Molten Salt Fast Reactor MSFR
1
Fuel T
[K]
1110
890
Power
[GW/m3]
1
0
@ A. Laureau
Suivi de charge du MSFR
Le MSFR – Molten Salt Fast Reactor
Small Modular Reactor
Prospectives IN2P3 – GT11
IPN/IJC Orsay :
Sylvie Delpech, Céline Cannes, Alexandre Chmakoff, Davide Rodrigues
LPSC Grenoble :
Daniel Heuer, Thibault Le Meute, Laura Mesthiviers, Elsa Merle
SUBATECH Nantes :
Lydie Giot

## Slide 2
Caractéristiques techniques du MSFR
  Réacteur compact et géométrie du cœur simple, design intégré (échangeurs de chaleur dans la cuve réacteur)
  Spectre neutronique rapide
  Refroidissement assuré par le combustible en circulation
  Coefficients de contre-réaction (température et vide) tous négatifs
2
  Caractère innovant par rapport aux réacteurs à combustible solide :
  Conception et fonctionnement souple du réacteur au niveau de la composition du combustible, de la flexibilité de pilotage (suivi de charge), du niveau de puissance
  Pas de fabrication du combustible (gaine, assemblage) : réduction du coût, facilité pour ajouter les déchets (actinides) produits actuellement dans le combustible pour les incinérer
  Suppression de la plupart des initiateurs d’accident et de risque de sur-accident + tous les coefficients de sûreté excellents : réacteur à haut niveau de sûreté intrinsèque
Concept de réacteur nucléaire à combustible liquide MSFR : présentation
  Activités de recherche depuis 20 ans sur les RSF
  Concept « MSFR de référence » (régénérateur en cycle Th/233U en sel fluorure, identification des configurations viables) étudié et optimisé depuis plus de 10 ans, au cœur des projets européens EVOL, SAMOFAR, SAMOSAFER + GIF / IAEA : cœur torique d’environ 2,3mx2,3m pour 18m3 de sel combustible
  Versions alternatives en sel chlorure (base NaCl) : nouveaux objectifs = convertisseur d’actinides (collaboration avec ORANO depuis 2019), régénérateur en cycle U/Pu en version de grande puissance (collaboration CEA depuis 2019) ou petit réacteur modulaire/SMR (collaboration Framatome depuis 2016)

## Slide 3
3
Concept MSFR : thématiques et cadre de recherche
  Positionnement du concept MSFR
  National : programmes PACEN puis NEEDS (Safety-MSFR puis exercice PIRT sûreté MSFR), collaborations industrielles + CEA
  Européen : MSFR au cœur des projets EVOL, SAMOFAR puis SAMOSAFER en cours
  Mondial : concept MSFR sélectionné en 2008 comme MSR de référence par le Forum International Generation 4 (GIF) et « réacteur du CNRS » listé dans la base ARIS de l’AIEA

## Slide 4
  Développements de codes spécifiques / génériques adaptés aux RSF
  Code couplé neutronique « Transient Fission Matrix » - thermohydraulique CFD (cf. thèse A. Laureau)
  Code de neutronique Monte-Carlo en évolution sous contraintes REM (@D. Heuer)
  Simulateur de pilotage : code LiCore (cf. thèse A. Laureau) couplé à la plateforme ALICES de CORYS
  Code d’optimisation système sous contraintes SONGE basé sur un algorithme génétique (@D. Heuer)
  Etudes menées au CNRS : simulations/sûreté/design/chimie (LPSC, IPNO, SUBATECH)
  Simulations en neutronique et physique des réacteurs
  Analyses de sûreté des réacteurs à sels fondus
  Etudes de design du cœur
  Besoin de nouvelles données nucléaires, puissance résiduelle
  Etudes expérimentales en chimie des sels fondus (liens avec l’INC)
  Boucles expérimentales FFFER et SWATH (@V. Ghetta)
4
Concept MSFR : thématiques et cadre de recherche
  Approche académique
Complémentaire de l’approche R&D industrielle, partant de la connaissance des phénomènes élémentaires en physique et chimie, d’une analyse des bases de données évaluées et des nouveaux besoins, basée sur des études systématiques des diverses observables liées à ces phénomènes, et portée par des codes de simulation classiques de la recherche fondamentale (codes Monte-Carlo, algorithme génétique, résolution analytique…)

## Slide 5
Concept MSFR – Faits marquants : analyse de sûreté
  Objectif : ne jamais avoir de conséquence sur l’environnement hors site
  Besoins : respecter les 3 fonctions de sûreté (maîtrise de la réactivité, refroidissement du combustible, confinement des matières radioactives), supprimer à la conception les initiateurs d’accidents, ne pas avoir de risque de sur-accident, garantir la sûreté par la conception
Maîtriser la réaction en chaîne
  Tous les coefficients de sûreté sont excellents → stabilité intrinsèque du cœur
  Pas de barres de contrôle (suppression du risque d’éjection)
  Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : rechargement, vérification et ajustement de la composition du combustible en continu
Refroidissement du combustible en toute circonstance
  Possibilité d’étaler le combustible par simple vidange pour refroidissement efficace et passif
Confinement des matières radioactives du réacteur
  Pas de pression
  Pas de risque de changement d’état du combustible et pas de réaction chimique violente avec l’environnement
  Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : extraction de certaines matières radioactives (produits de fission) hors du cœur = réduction de l’inventaire radioactif et de la puissance résiduelle du cœur + matières à gérer avec confinement dédié
5

## Slide 6
Développement d’une approche de sûreté dédiée aux réacteurs à combustible liquide circulant et analyse de risques du MSFR : cf thèse de Delphine Gérardin (2015-2018) et projet européen SAMOFAR (2015-2019)
Collaboration CNRS/IRSN/Framatome/POLITO/EDF : développement d’une méthodologie d’analyse de risques, identification des initiateurs d’accidents, confirmation des avantages en terme de sûreté du MSFR, retours sur design, évaluation des challenges et besoins de recherches liés à la sûreté nucléaire
Prochaine étape : projet européen SAMOSAFER (2019-2023) : Collaboration CNRS (IPNO – LPSC - SUBATECH) / Framatome / CEA / EDF / IRSN - Thèses de T. Le Meute (CEA Cadarache / CNRS/LPSC) + nouvelle thèse CNRS financée par le projet et débutant à l’automne 2020 sur calculs multiphysiques (code TFM-OF) et analyse de sûreté
6
Concept MSFR – Faits marquants : analyse de sûreté

## Slide 7
  Objectif : simuler et étudier les transitoires de réacteur à sels fondus, i.e. ses changements d’états de fonctionnement normaux (suivi de charge, démarrage…) ou anormaux (insertion de réactivité, sur-refroidissement…)
  Spécificités : combustible liquide turbulent en cœur et circulant hors cœur (neutrons retardés), combustible = caloporteur, pas de barre de contrôle en cœur…
7
Concept MSFR – Faits marquants : analyse de transitoires du réacteur
Développement d’un outil numérique de couplages multi-physiques, le modèle neutronique TFM (Transient Fission Matrix) couplé à OpenFOAM, et application aux calculs de transitoires (fonctionnement normal et accidentel) du MSFR :
cf thèse d’Axel Laureau (2015) et projets européens SAMOFAR et SAMOSAFER

## Slide 8
T branche chaude
T branche froide
T moyenne coeur
  Chaleur nucléaire déposée directement dans le caloporteur  grande souplesse de pilotage du cœur qui suit parfaitement la demande du réseau
  Pilotage assuré par la chaleur extraite sans nécessiter de barre de contrôle
  Possibilité de débit ajustable du combustible liquide  températures moyennes des parois stables durant le suivi donc peu de fatigue thermique
  Grande stabilité intrinsèque  marges de sûreté respectées
Caractéristiques du MSFR :
8
Concept MSFR – Faits marquants : transitoire de suivi de charge
  Objectif : équilibrage du réseau, indispensable pour permettre l’augmentation de la part des énergies renouvelables
  Besoins : souplesse d’utilisation, marges de sûreté, pas de fatigue des systèmes, coût d’investissement réduit pour pouvoir fonctionner à puissance partielle
Puissance
[GW/m3]
coeur
Echangeur chaleur
@Axel LAUREAU
Tcombustible [K]
Suivi de 1 → 3 GW en 10s

## Slide 9
Nouveau projet européen SAMOSAFER (début 10/2019) : fonctionnement et suite des études de sûreté du MSFR de référence (CEA, Framatome, EDF, IRSN + partenaires européens POLITO, POLIMI, KIT, PSI) + thèse en 10/2020
Avec le CEA Cadarache : lancement d’études d’accidents graves (cf thèse de T. Le Meute débutée en 10/2019)
9
Projet MSFR : perspectives
Multi-physics calculations of the MSFR core with the TFM-OpenFOAM code (LES model) @ A. Laureau
Development of a tool dedicated to the study of the Emergency Draining System and based on an analytical approach @ T. Le Meute

## Slide 10
Nouveau projet européen SAMOSAFER (début 10/2019) : fonctionnement et suite des études de sûreté du MSFR de référence (CEA, Framatome, EDF, IRSN + partenaires européens POLITO, POLIMI, KIT, PSI) + thèse en 10/2020
Avec le CEA Cadarache : lancement d’études d’accidents graves (cf thèse de T. Le Meute débutée en 10/2019)
Futur projet européen BONSAI (réponse au call 2019) piloté par le CEA : étude du niveau de sûreté des SMR de 4ème génération, CNRS en charge du WP MSR
Avec Framatome Lyon : Small-MSFR en sel chlorure et cycle U/Pu (thèse J. Martinet en cours + nouvelle thèse co-financée prévue en 2021)
Avec ORANO : recherches sur les capacités de conversion des actinides (prioritairement Pu) dans un MSR de petite taille utilisant un sel chlorure (cf thèse de L. Mesthiviers débutée en 11/2019)
10
Projet MSFR : perspectives

## Slide 11
Nouveau projet européen SAMOSAFER (début 10/2019) : fonctionnement et suite des études de sûreté du MSFR de référence (CEA, Framatome, EDF, IRSN + partenaires européens POLITO, POLIMI, KIT, PSI) + thèse en 10/2020
Avec le CEA Cadarache : lancement d’études d’accidents graves (cf thèse de T. Le Meute débutée en 10/2019)
Futur projet européen BONSAI (réponse au call 2019) piloté par le CEA : étude du niveau de sûreté des SMR de 4ème génération, CNRS en charge du WP MSR
Avec Framatome Lyon : Small-MSFR en sel chlorure et cycle U/Pu (thèse J. Martinet en cours + nouvelle thèse co-financée prévue en 2021)
Avec ORANO : recherches sur les capacités de conversion des actinides (prioritairement Pu) dans un MSR de petite taille utilisant un sel chlorure (cf thèse de L. Mesthiviers débutée en 11/2019)
Avec CEA Saclay : influence du potentiel redox et de la teneur en oxydes sur la corrosion en sels fluorures (thèse A. Chmakoff 2019)
Avec CORYS : suite de la collaboration sur le développement d’un simulateur de pilotage du MSFR
Echanges avec la collaboration TAS (GT2, GT11 cf. talk Maëlle Kerveno) pour de futures expériences sur des produits de fission d'intérêt pour les cycles du combustible U/Pu et Th/U
Projet exploratoire « exercice sûreté PIRT MSR » (CNRS-IN2P3/INC, CEA, IRSN, Framatome, ORANO, EDF) déposé fin 2019 du défi NEEDS (suivi d’un projet structurant ?)
Canada : participation invitée à un panel d’experts pour un exercice de sûreté (PIRT) sur des SMR MSR
AIEA : participation aux réunions et à la rédaction d’un TECDOC sur les réacteurs à sels fondus
Forum International Generation 4 : participation au comité de pilotage MSR
11
Projet MSFR : perspectives

## Slide 12
12
Projet MSFR : bilan et perspectives
  Pour le futur : atouts et contexte
  Mise au point et utilisation de codes de simulation uniques, génériques et donc adaptés à ce type de réacteurs + d’installations expérimentales dédiées
  Compétences et expertises reconnues (physique des réacteurs, chimie, sûreté, données, RSF…) et plus largement rôle leader de la France et du CNRS au niveau national et international
  Beaucoup de collaborations et de projets de recherche en cours de lancement
  Montée en puissance des concepts de RSF dans le monde (démonstateurs en Chine e en Russie, TerraPower aux USA, Terrestrial Energy au Canada), évolution d’Astrid en France
Merci de votre attention

## Slide 14
    Dans le monde :
    Forum International Génération 4 (GIF) : concept de réacteur à combustible liquide ‘MSFR’, porté par le CNRS, sélectionné en 2008
    Agence Internationale de l’Energie Atomique AIEA : Technical Meeting on the Status of Molten Salt Reactors (concertation depuis 2016 des 16 états membres intéressés)
    En Europe :
    Projet Euratom SAMOFAR (Safety Assessment of Molen Salt Fast Reactors) - H2020 - 2015-2019 – 3 M€ - 11 partenaires dont CNRS, Framatome, IRSN, EDF, CEA, France en charge de 2 groupes de travail « Integral Safety and Design » et « Safety evaluation of the chemical processes and plant »
    Projet Euratom SAMOSAFER (Severe Accident Modeling and Safety Assessment for Fluid-fuel Energy Reactors) - H2020 - 2019-2023 – 3,5 M€ - 14 partenaires dont CNRS, Framatome, IRSN, EDF, CEA, France en charge de 2 groupes de travail « Safety » (CEA/ Framatome) et « Reactor operation » (CNRS)
Réacteur de 4ème génération à combustible liquide :
Solution très prometteuse pour un nucléaire sûr et flexible- intérêt mondial croissant
La France a la meilleure expertise de recherche mondiale avec son projet ‘MSFR’
Innovation de rupture  nécessite des moyens humains et des investissements financiers suffisants pour assurer la pérennité du projet, le valider et le concrétiser (programme R&D institutionnel)
 | CA | CH | CN | FR | IN | IT | RU | TR | UK | US
Programmes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Equipes | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | -
Start-ups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5

## Slide 15
(*) CORYS: World Leader of the dynamic simulation for nuclear, transport and hydrocarbides industries / Simulators for the training of operators and for operation studies and definition of new plants during the design phase
Concept MSFR : simulateur de pilotage en cours de développement