## Slide 1: Modélisations (pour les réacteurs) et expériences (associées)
Prospectives IN2P3
Séminaire thématique du GT11 – Energie nucléaire et Environnement
5 et 6 février 2020
Sylvain David, Xavier Doligez, Marc Ernoult, IJC lab
Lydie Giot, Nicolas Thiollière, Subatech Nantes
Adrien Bidaud, Annick Billebaud, Nicolas Capellan, Sébastien Chabod, Véronique Ghetta, Alexis Nuttin, Pablo Rubiolo, LPSC
Jean Luc Lecouey, François René Lecolley, Grégory Lehaut, Nathalie Marie, LPCC

## Slide 2: Un petit retour en arrière : avant 2010
Un contexte international différent : En 2010 on envisage un facteur 40 sur le nucléaire mondiale en 2050
  Economie de la ressource en uranium
  Limiter la production d’actinides mineurs
  Etude de la transmutation
Cycle thorium
ADS
Aujourd’hui le contexte a changé  problématiques différentes
Cf. présentation Nicolas Thiollière
Réacteurs à sels fondus : cf. présentation Elsa Merle
REP, CANDU et RNR-Na (thèse Guillemin, Brizi, Ernoult)
Design de réacteur de puissance
Mesure de la sous-criticité d’un ADS
  Développement de méthodologies pour le pilotage et la sureté du réacteur
Réacteurs
Combustible frais
Matières valorisables
Déchets
Approche scénario pour sélection des systèmes d’intérêt
 Etude de faisabilité/sûreté préliminaire
« La faisabilité des systèmes innovants ne pourra être garantie que par des prédictions fiables du comportement global des réacteurs lors de transitoires »

## Slide 3: Un petit retour en arrière : avant 2010
Un objectif commun : la prédiction des taux de réactions dans l’espace et dans le temps
Productions et disparitions des noyaux donc évolution du combustible
  Consommation de ressources et production de déchets
  Puissance résiduelle et impact cycle
Cinétique neutronique
  Evolution du champ neutronique dans le temps
Dépôt de chaleur et donc études couplées (thermo/méca)
  Études de transitoire pour la sûreté
  Conception
Incertitudes induites par les données nucléaires et analyses d’erreurs
Cf. présentation Maëlle Kerveno

## Slide 4: Rappel sur les difficultés de modélisation et conséquences pratiques
Résolution de l’équation de Boltzmann :
  Bilan neutronique dans un volume infinitésimal (à 7 dimensions)
 Variation temporelle = - Disparition par fuites et par choc
+ Production par transport, par fission et source externe
Quelques ordre de grandeurs |  | 
Géométrie | Energie | Temps
: ~cm < cm Taille du cœur : ~4m | < 20MeV ~ 0,025 eV | ~ 10-6 s ~ 10-3 s ~ 10 s
Quelques ordre de grandeurs |  | 
Géométrie | Energie | Temps
Résolution directe très compliquée voire impossible pour tout calcul couplé
   Trop de mailles pour un calcul déterministe
  Méthodes Monte-Carlo en échec sur des grandes géométries

## Slide 5: Rappel sur les difficultés de modélisation et conséquences pratiques
Approche multi-échelles couramment utilisée
Section efficace micro
Spectre neutronique
Positionnement académique :
  Compréhension de la physique  Maitrise des limites des modèles  Estimations des erreurs & développements de nouvelles méthodes d’études  Analyses des systèmes et réflexions sur le nucléaire du futur
Comportement moyen des assemblages :
2 groupes d’énergie
Suppression de la variable angulaire (loi de Fick)
Approche quasi-statique pour le temps
  Simplification extrême de l’équation :
Approche montrant de fortes limitations
  Interaction entre les assemblages
  Conditions aux limites (Ex réflecteur lourd EPR)
    « Patch correctifs » pour correspondre aux observations expérimentales

## Slide 6
De gros progrès dans les années 2010 – 2020 (1/3) Cinétique des réacteurs
Méthodologies mises en place pour la mesure du niveau de sous-criticité :
Thèse Thibault Chevret (2016) puis Alexandre Bailly (2022)
 Equation des précurseurs des neutrons retardés
GENEPI-3C : Accélérateur deutons
cible TiT
Réacteur VENUS-F
Interruption de faisceau pour regarder l’évolution de la population de neutrons
Cinétique des réacteurs :
Séparation des variables impossibles
Importance des corrections spatiales
Cinétique point (séparation des variables temps/espace/énergie)
Mesure
Apport de la décomposition modale ?

## Slide 7
De gros progrès dans les années 2010 – 2020 (2/3) Modèles multiphysiques
Approche microscopique du couplage neutronique/thermodynamique
Thèse Axel Laureau (2015), Mauricio Tano-Retamales (2018) puis Juan Blanco (2020)
 Dépendance des taux de réactions aux températures
Densité isotopique
Section efficace micro de réaction
Importance des calculs couplés thermohydraulique et thermomécanique
 Exemple des calculs couplés pour le MSFR (cf Elsa Merle)
 Exemple des études d’accidents de criticité
Maitrise des modèles de transferts thermiques ?
Modèle de solidification des sels fondus ?

## Slide 8
De gros progrès dans les années 2010 – 2020 (3/3) : Etude de transitoire via la cinétique nodale
Analyses de transitoires pour conception de réacteurs innovant
  REP thorié caloporté à l’eau lourde
    Importance de la haute conversion en thorium (conclusions issues des études de scénarios)
    Gestion de la réactivité par modification du spectre
      Dilution de l’eau lourde avec de l’eau légère
   Basé sur la cinétique nodale
  raffinement du modèle adapté à la précision de l’étude
Thèse Pierre Prévot (2018)
Représentation 3D : Assemblage découpé en « nodes » homogènes
Pour chaque node :
équation de la diffusion à 2 groupes avec neutrons retardés
 Analyse de transitoire : éjection de grappe
Temps (secondes)
Puissance (W)
Température fuel (K)
Temps (secondes)
L’objectif n’est pas de faire une analyse de sûreté

## Slide 9
Prospectives à 10 ans – philosophie de la contribution
Renforcer notre compréhension de la neutronique/physique des réacteurs
  Explorer et qualifier les « briques » unitaires de la modélisation des réacteurs
  Modèles neutroniques, thermodynamique, et couplés,…
      Via la confrontation à aux mesures avec un programme expérimental ambitieux
      Via les comparaison modèles à modèles
  Valoriser ces modèles pour l’étude de systèmes innovants
Capitaliser notre savoir-faire et rationaliser nos efforts
  Intégrer et harmoniser l’ensemble des modèles développés avec leur domaine de validité
    Framework numérique commun
  Hiérarchisation des modèles en fonction des précisions/performances/complexité
  Ancrage de l’IN2P3 comme un acteur spécifique de la recherche axé sur un positionnement académique de la physique des réacteurs
Au delà des projets déjà engagés
  ASSURANCE, NEXUS, SALMON, SUDEC, OKLO…
  Etudier les processus physiques qui gouvernent le champ neutronique dans un milieu multiplicateur
  Identifier les termes prépondérants à chaque échelle des études

## Slide 10
Prospectives à 10 ans – les actions proposées
Construction d’une plateforme numérique – base de données de modèles pour la physique des réacteurs
  Regroupement de l’ensemble des modèles disponibles, développés et à venir de l’IN2P3 :
      Chaînage des modèles possibles
      Effort d’uniformisation des langages
      Modules communs (géométrie, maillage,…)
  Association des modèles et des études de validations
      Transparence sur les méthodes numériques proposés et les domaines de validités
      Comparaison inter-modèles
  Modules à développer/renforcer :
      Décomposition modale
      Théorie des perturbations généralisées
      Puissance résiduelle
      Modèle neutronique cœur et réflecteurs
      Multiphysique

## Slide 11
Prospectives à 10 ans – les actions proposées
Programme expérimental pour la cinétique neutronique
  Expériences inédites pour créer des conditions innovantes pour la cinétique
    Traverses dynamiques (mesure du flux rapide et thermique en fonction de z)
      Au-delà de toutes les expériences de cinétiques réalisées aujourd’hui
  Possible grâce au couplage de GENEPI3 et du réacteur VENUS
      Upgrade de GENEPI pour plus d’intensité faisceau
      Instrumentation du coeur
      Conditionné à l’accès du réacteur
Exemple de traverses statiques en E2
Np237
U235

## Slide 12
Etude systèmes d’intérêt pour les scénarios/propulsion spatiale
  Délais dans le déploiement des réacteurs à neutrons rapides
      Multi-recyclage MOX en REP
      Thorium en spectre thermique
      Conception de réacteurs à sels fondus pour la propulsion spatiale
Prospectives à 10 ans – les actions proposées
Programme expérimental pour la multiphysique
SWATH - Salt at Wall : Thermal Exchanges
                programme de mesure de constante thermodynamique des caloporteurs et mesures d’écoulement pour validation/vérification des modèles CFD

## Slide 13
Conclusion : depuis 2010-2020 vers 2020-2030
Des avancées importantes dans la modélisation des réacteurs
  Evolution du combustible
    Impact réacteur
    Impact cycle
  Sensibilités aux données nucléaires
    Sections efficaces
    Rendement de fission
    Données de décroissances
  Prise en compte de l’échelle cœur
    Plan de chargement
    Biais de modélisation
  Etude de transitoire pour les systèmes innovants
    Sûreté (très) préliminaire
    Conception
  Cinétique et neutronique expérimentale
    Approche sous-critique
Un positionnement académique unique
  Compréhension des phénomènes physiques d’importance pour chaque étude
  Maitrise des erreurs et des biais de modélisation
  Développement de modèles unitaires
  Expériences qui repoussent les modèles
Des questions sociétales « sensibles » pour les 10 prochaines années
  Vieillissement des aciers de cuve
    Peut on rallonger de 10 ans la durée de vie des centrales ?
  Multi-recyclage du Pu en REP
    Quels types d’assemblages ? Quelles limites à l’isotopie ? Quels impacts pour l’utilisation futur du Pu ? Puissance résiduelle et retraitement des assemblages ?
  Augmentation des exigences de sûreté
    Nouvelles méthodes d’analyses ? Validité des modèles hors des domaines de qualification ?
  L’après 2040 et le renouveau du nucléaire ?
    Transmutation ? Quels options ouvertes ?
Un contexte national et international stimulant
  Renouveau des chaines de calculs industrielles
  Modélisation actuelle en défaut
    Ex du réflecteur lourd de l’EPR
  APOLLO3 au CEA
  SERPENT2 au VTT
Notes: Insisté pour parler du

## Slide 14
De gros progrès dans les années 2010 – 2020 (1/3) Cinétique des réacteurs
Méthodologies mises en place pour la mesure du niveau de sous-criticité :
Thèse Thibault Chevret (2016) puis Alexandre Bailly (2022)
 Equation des précurseurs des neutrons retardés
Interruption de faisceau pour regarder l’évolution de la population de neutrons
Décomposition nodale :
  Implémentation dans SERPENT2
GENEPI-3C : Accélérateur deutons
cible TiT
Réacteur VENUS-F

## Slide 15
De gros progrès dans les années 2010 – 2020 (2/3) Modèles multiphysiques
Des modèles d’écoulements et de transferts thermiques éprouvés
Installation expérimentale au LPSC pour l’étude des caloporteurs innovants
Maitrise des modèles de transferts thermiques ?
Modèle de solidification des sels fondus ?
  Anticipation des contraintes thermo-mécaniques
Thèse Axel Laureau (2015), Mauricio Tano-Retamales (2018) puis Juan Blanco (2020)