## Slide 1
Assainissement-Démantèlement
des installations nucléaires
Quelles recherches possibles à l’IN2P3 ?
Ludovic MATHIEU
Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan

## Slide 2
Démantèlement
Réacteurs nucléaires électrogènes
Installations de recherche
Usines de combustible
Installations hospitalières
Réacteurs accidentés & alentours
cellules chaudes
déchets historiques
(inconnus, mal conditionnés et/ou conservés)
cyclotrons
inconnues
fortes doses
forte contamination
inconnues
fortes doses
forte contamination
graphite
très fortes doses inconnues
très forte contamination pollutions
terrain accidenté
réacteurs faible puissance
accélérateurs
réacteurs Gen II (REP)
réacteurs Gen I (UNGG)
3 phases :
Caractérisation du site
Démantèlement proprement dit
Gestion des déchets et effluents
- Connaitre la carte de dose
- Prévoir le type de protection
- Prévoir la gestion des déchets
- Décontamination
- Décapage des structures contaminées (béton)
- Démontage
- Volumes de déchets
- Organisation des filières
- Gestion des stocks d’effluents
- Conditionnement
I) Assainissement - Démantèlement

## Slide 3
Le paysage du démantèlement
En France
De nombreux sites sont en démantèlement
(réacteurs Gen I, usines du combustible)
Arrêt prochain ou prévu de 14 réacteurs de Gen II
Dans le Monde
Plusieurs centaines de réacteurs « vieillissant »
Ages des réacteurs en fonctionnement dans le monde (au 31/12/2017) Nuclear Power Reactors in the World, IAEA REFERENCE DATA SERIES No. 2, 2018
Age Réacteur (ans)
Nombre de Réacteurs
5
0
15
10
25
20
35
30
45
40
5
0
15
10
25
20
30
La thématique/problématique du démantèlement est
majeure et incontournable
I) Assainissement - Démantèlement

## Slide 4
I) Assainissement - Démantèlement
La recherche en démantèlement
Opérateurs de réacteurs nucléaires / usines du combustible
Opérateurs de recherches
&
Beaucoup de R&D est réalisée par ces acteurs
Plus tous les acteurs privés du démantèlement :
…
Quelle place y a t-il pour la recherche académique dans ce paysage ?

## Slide 5
II) Les recherches actuelles
La recherche sur l’assainissement – démantèlement est déjà en cours
Depuis de nombreuses années, les laboratoires de l’IN2P3 travaillent sur l’assainissement, principalement par des partenariats avec les grands acteurs (EDF, CEA…).
IPHC :
Subatech :
IP2I :
- outils et méthodes de mesures g de haute sensibilité par drone
- migrations de radionucléides dans l’environnement (analyses spectroscopiques et spectrométriques)
- mesures radiologiques de précision (nouveaux protocoles, simulations…)
migration de radionucléide dans les matériaux (implantation ionique et analyses par faisceaux d’ions)
Il n’y a pas de communauté structurée autour de l’assainissement – démantèlement, et donc très peu de visibilité globale sur ces activités.
CENBG :
impact de la radioactivité sur le vivant
(modèle animal ou bactéries, analyses par faisceaux d’ions)
Réseau Becquerel :
- nombreuses caractérisations (analyses par faisceaux d’ions)
- développements d’instruments ou de méthodes / protocoles
procédés d’extraction de radionucléide d’effluents

## Slide 6
II) Les recherches actuelles
L’exemple du projet MERCURE (IPHC) : mesures g par drone
Quelle place y a t-il pour la recherche académique dans ce paysage ?
Des solutions similaires existent et sont au stade industriel : détecteur monté sur voiture / hélicoptère…
Sans recherche additionnelle, ce mode de mesure est très peu sensible
L’expertise de l’équipe a permis de développer des méthodes d’analyses très efficaces (interaction rayonnement matières, simulations, algorithmique)
le prototype est capable de réaliser des mesures de basse activité, avec des contraintes opérationnelles extrêmement faibles
cf. talk N. Arbor
… hors environnement

## Slide 7
III) Les recherches potentielles
Diversité thématique
Compte tenu des différents types de démantèlement et de leurs problématiques associées, les recherches sur le démantèlement sont très variées (depuis les sciences fondamentales jusqu’aux sciences humaines)
Que peut-faire l’IN2P3 dans ce domaine ?
Physique des détecteurs
Radiochimie
Physico-chimie
Interface
physique - biologie
Physique nucléaire
cœur de métier IN2P3
interdisciplinaire

## Slide 8
III) Les recherches potentielles
Physique nucléaire
Les premières estimations de débit de doses se basent sur des simulations de réacteur.
- des sections efficaces de capture
(54Fe, 59Co, 58Ni, 62Ni, …)
Ces simulations intègrent des données nucléaires de matériaux de structure, et en particulier :
- des demie-vies radioactives
(59Ni, 151Sm, 151mSm…)
- des rapports d’embranchement
(125Sb->125mTe, 93Mo->93Nb, …)
Section efficace de capture du 59Co
Mesure de demi-vie d’isotope radioactif
Rapport d’embranchement
Une meilleure connaissance des données permettrait d’améliorer la précision des estimations de doses

## Slide 9
III) Les recherches potentielles
Physique des détecteurs
Contrôles Non Destructifs d’un colis
Les détecteurs utilisés ont leurs limites
ex : les limites de doses sont définies en fonction de ce qui est mesurable
Les Contrôles Non-Destructifs / Non-Invasifs sont indispensables pour le démantèlement
- colis de déchets historiques inconnus
- canalisations contenant des produits radioactifs
- boues de fond de cuves
- portabilité des instruments
Détecteur miniaturisé
- déconvolution de sources individuelles dans un spectre continu
- mesures robustes en champ parasite intense (autres rayonnements)
- amélioration de la sensibilité
- nouveaux protocoles de mesures

## Slide 10
III) Les recherches potentielles
Décontamination
Mesures radiologiques de radionucléides exotiques / traces en milieux complexe
développement de nouveaux protocoles
études du conditionnement en conformité aux normes ANDRA
Radiochimie Physico - chimie
Les isotopes radioactifs peuvent migrer dans leur matrice, voire s’en échapper. Etudier leur transport est de première importance.
- transport de 36Cl, 14C et 3H dans le graphite
- diffusion de contamination dans les bétons
- migration dans le circuit primaire de produits d’activation
Dépôt dans une canalisation
De plus, il faut s’assurer du bon comportement (chimique) des matériaux une fois en site de stockage.
- diffusion des produits d’activation dans les aciers
Mesures
Transfert
Décontamination des solides et des effluents

## Slide 11
III) Les recherches potentielles
Interface
physique - biologie
Ces recherches sont toujours importantes, par exemple pour les zones contaminées ou pour les réflexions sur le recyclage potentiel de déchets très faiblement radioactifs
- étude de la réponse de cellules à un dommage contrôlé
- GEANT4-DNA
- étude de micro-organismes en environnements irradiants
Nucléosomes simulés par GEANT4-DNA
Impact de la radioactivité sur la structure de diatomées
Irradiation de noyaux cellulaire par des a uniques
- remédiation

## Slide 12
Des projets qui continuent, d’autres qui démarrent
Les activités autour de l’assainissement-démantèlement à l’IN2P3 sont anciennes, et se développent encore plus ces dernières années.
Le CENBG a entamé récemment des réflexions autour d’un Grand Programme de Recherche sur le démantèlement, dans le cadre d’un AAP de l’IdEx de Bordeaux.
Ce projet se veut très interdisciplinaire, depuis les sciences fondamentales jusqu’aux sciences humaines. 21 laboratoires de la région bordelaise sont pour l’instant intéressés par ce projet.
III) Les recherches potentielles
La communauté de l’assainissement – démantèlement s’élargit. Quid de sa structuration ?

## Slide 13
IN2P3 :
- mène déjà des activités liées à l’assainissement-démantèlement dans plusieurs laboratoires
- est légitime pour porter ce thème au CNRS
Conclusion
Assainissement - démantèlement :
- sujet de société majeur, dont l’importance va croitre à l’avenir
- la recherche académique doit apporter sa contribution
Très nombreux besoins dans les compétences de l’IN2P3 :
- développement de détecteurs innovants / plus sensibles / plus intelligents
- développement de méthodes et protocoles
- contrôles non-destructifs / non-invasifs
- diffusion / migration de radionucléides
- décontamination
- impact de la radioactivité sur le vivant

## Slide 14
Merci
de
votre attention