## Slide 1: Traitement des combustibles usés en milieu non aqueux
Sylvie Delpech (IJCLab, Orsay)
Céline Cannes, Veronika Zinovyeva, Davide Rodrigues (IJCLab , Orsay)
Clotilde Gaillard (IP2I, Lyon)
Maria Boltoeva (IPHC, Strasbourg)
Prospectives IN2P3, Séminaire thématique GT11, Strasbourg, 5-6 février 2020
S. Delpech, Prospectives IN2P3, Séminaire thématique GT11, Strasbourg, 5-6 février 2020

## Slide 2
Prospectives dans le domaine du traitement du combustible nucléaire usé
Recyclage de l’uranium et du plutonium = préservation des ressources, durabilité
Recyclage du plutonium et des actinides mineurs : minimisation de l’inventaire résiduel en noyaux fissiles et la nocivité potentielle des déchets

## Slide 3
Quels procédés de recyclage ?
Procédés hydrométallurgiques = voie de référence
  Retour d’expérience industriel immense
    (usine de la Hague)
  Technologie mature (PUREX)
  Grand potentiel d’adaptation aux différents combustibles
  Séparation possible AM/Ln
  Réactions de radiolyse
  Utilisation de solvants « non verts » : kérosène ou dodécane (forte tension de vapeur, inflammable)
  Utilisation de solution acides fortement concentrées (> 10M)
  Grands volumes d’effluents
  Séparation des AM non industrialisée actuellement
Procédé hydrométallurgique = voie de référence

## Slide 4
Procédés non aqueux
Sels fondus haute température (procédés pyrométallurgiques)
  Fort potentiel de solubilisation
  Faible radiosensibilité des sels inorganiques
  Traitement en ligne de combustibles dès le déchargement
  Compacité
  Cogestion des actinides
  Procédé naturel et inévitable dans le cas du traitement du combustible des réacteurs à sels fondus
  Etudes dans le cadre de projets européens EUROPART, ACSEPT et SACSESS et spécifiquement pour les réacteurs à sels fondus dans les projets EVOL, SAMOFAR et SAMOSAFER
  Pilote développé par Argonne, USA
Quels procédés de recyclage ?
Procédés non aqueux

## Slide 5
Combustible
irradié
Cathode
liquide de Cd
Cathode
solide
+
-
-
U
Pu
Terres rares
Métaux actifs
Cadmium liquide
Métaux nobles
Procédé pyrochimique d’Argonne
combustible métal, sel chlorure fondu
e-den, CEA, monographie, 2005

## Slide 6
Procédés non aqueux
Sels fondus haute température (procédés pyrométallurgiques)
  Fort potentiel de solubilisation
  Faible radiosensibilité des sels inorganiques
  Traitement en ligne de combustibles dès le déchargement
  Compacité
  Cogestion des actinides
  Procédé naturel et inévitable dans le cas du traitement du combustible des réacteurs à sels fondus
Liquides ioniques (LI) basse température
  Température plus faible que sels fondus (< 100°C) : plus facile à mettre en œuvre
  Faible radiosensiblité
  Faible tension de vapeur : remplacement du kérosène et dodécane (LI hydrophobes)
Quels procédés de recyclage ?
Procédés non aqueux

## Slide 7
Procédés non aqueux
Sels fondus haute température (procédés pyrométallurgiques)
  Fort potentiel de solubilisation
  Faible radiosensibilité des sels inorganiques
  Traitement en ligne de combustibles dès le déchargement
  Compacité
  Cogestion des actinides
  Procédé naturel et inévitable dans le cas du traitement du combustible des réacteurs à sels fondus
Liquides ioniques (LI) basse température
  Température plus faible que sels fondus (< 100°C) : plus facile à mettre en œuvre
  Faible radiosensiblité
  Faible tension de vapeur : remplacement du kérosène et dodécane (LI hydrophobes)
Proposer une alternative aux procédés de traitement aqueux (PUREX)
Quels procédés de recyclage ?
Procédés non aqueux

## Slide 8
Quelles techniques de séparation ?
Electrolyse sur cathode solide
- Dépôt d’un métal
- Dépôt d’un oxyde
Electrolyse sur anode solide
- Formation d’une espèce gazeuse
Extraction liquide-liquide
- Transfert/séparation d’un élément sans modification de son degré d’oxydation
Extraction liquide-liquide sur métal liquide
- Transfert/séparation d’un élément à l’état métallique
Précipitation sélective en solution par introduction d’oxyde ou phosphate
- Formation d’un composé insoluble
LI
SF
SF
LI
SF
LI ?
SF
LI ?
LI ?

## Slide 9
Quelle approche scientifique et expérimentale ?
Approche thermodynamique pour identifier les meilleurs solvants pour une application donnée (SF)
Etude de la chimie des solvants et des solutés
Détermination des propriétés redox, de solvatation, de spéciation des éléments dans les solvants considérés
Identification des meilleures cathodes/anodes pour les électrolyses (rendements, sélectivité, adhérence)
Etude des interfaces pour les extractions liquide-liquide

## Slide 10: Activités Scientifiques IPHC – IP2I M. Boltoeva, C. Gaillard, R. Barillon, Galindo
Chimie des actinides, lanthanides et produits de fission en milieu liquide ionique
(aspects fondamentaux de solvatation, complexation, mécanisme d’extraction, échanges d’espèces aux interfaces…)
2) Développement de systèmes d’extraction liquide-liquide avec des liquides ioniques
LI en tant que remplaçants des solvants organiques pour la séparation et récupération des métaux, radioactifs ou non
Liquide ionique = sel fondu basse température, liquide à T < 100°C
Facile à manipuler: non volatile, non inflammable, stable à l’air et à l’eau, grande stabilité chimique, thermique et radiolytique
Fabrication à façon: propriétés physico-chimiques ajustables par le choix de l’anion et du cation
UO22+ solvaté dans [C4mim][Tf2N]
Membrane liquide supportée
contenant le solvant organique ( ) et le transporteur ( )
Phase
d’alimentation
Phase
réceptrice
En collaboration avec DSA, IPHC
Notes: Passons à présent aux études sur la chimie des An et métaux dans des milieux complexes qui relève du MP RNUE et à la ligne liquide ionique
LI sont des sels fondus à basse température (constitués d’un cation organique et d’un anion inorganique) qui sont considérés comme une bonne alternative aux solvants moléculaires traditionnels utilisés dans l’extraction liq-liq et la séparation des An, du fait qu’ils sont plus verts et moins impactants pour l’evt (non volatilité, stabilité) et du fait qu’ils ont des physico-chimiques ajustables.
Les recherches menées sont des recherches fondamentales sur la chimie des An, Ln et pdf dans ces solvents ioniques peu usuels : solvation la complexation et les mécanismes d’extraction qui implique souvent des espèces inhabituelles. Depuis 2017, un nv projet est soutenu par le CNRS en collaboration avec des chercheurs du DSA : il s’agit d’utiliser un LI en tant que remplaçant de solvants organiques utilisé dans les procédés d’extraction liq liq basé sur des technologies membranaires, en vue d’une intensitification du procédé d’extraction.
10
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 11: Faits marquants IPHC-IP2I
PROFILE (2018-2022): décrire aux niveaux nanoscopique et moléculaire les caractéristiques d’une interface eau – liquide ionique à différentes étapes de l’extraction de cations métalliques
Chimie des actinides dans les liquides ioniques
Etude de spectroscopie optique non-linéaire
Extraction liquide/liquide
Caractérisations structurales par UV-vis et SAX
Simulations de dynamique moléculaire
Compte-rendu intermédiaire (Juin 2019)
3 articles en rédaction
Préparation MP « Traitement du combustible nucléaire » (2020/2022)
Notes: un ou deux transparents sur vos activités scientifiques / faits marquants.
11
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 12: Faits marquants IPHC-IP2I
Développement des méthodes analytiques de la séparation des métaux
PICS (2016-2019)
avec le Cyclotron Institut, Texas A&M University
Développement des méthodes analytiques de séparation et préconcentration de l’iridium et du rhodium à l’échelle de (ultra)traces en tant qu’homologues chimiques de l’élément artificiel, le meitnerium (Mt, numéro atomique 109)
Stage M2 de V. Zakusilova à l’IPHC (2018-2019)
Bonne séparation
Thèse avec Texas A&M University (2019-2022)
Projet LIMEX (début 09/2019)
IPHC coordinateur, Chalmers University (Suède), University of Porto (Portugal), Euro Dieuze Industrie
Conception d’un procédé hautement sélectif, propre et non toxique pour la séparation de métaux
Notes: un ou deux transparents sur vos activités scientifiques / faits marquants.
12
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 13: Activités Scientifiques IPHC – IP2I
M. Boltoeva (CRCN), R. Barillon (PR), A. Masmoudi (DOCTORANT), V. ZAKUSILOVA (DOCTORANTE), GALINDO (IR), C. GAILLARD (CRCN), A. PARDON (DOCTORANT)
Financements 2019 :
SB IN2P3 (3 k€/an)
PICS avec le Cyclotron Institute, Texas A&M University (6 k€)
½ bourse IN2P3 + ½ bourse Région Grand Est
Publications : 7 en 2016, 1 en 2017, 3 en 2018, 3 en 2019 dans revues internationales (Green Chemistry, Inorganic Chemistry, Dalton Transactions, RSC Advances, …)
Conférences : 4 en 2019, 3 en 2018 Internationales
Collaborations nationales hors IN2P3 et internationales :
LEPMI Grenoble
Université de Strasbourg (Chimie Théorique)
Université d’Udine (Chimie théorique et thermodynamique), Italie
Académie des Sciences de Russie
Forschungszentrum Rossendorf, Allemagne
Texas A&M University, Etats-Unis
Participation aux réseaux scientifiques
Membres du GDR PROMETEE (GDR 3749 « Procédés Hydrométallurgiques pour la Gestion Intégrée des Ressources Primaires et Secondaires », 30 laboratoires du CNRS, du CEA et du BRGM)
Membre du GDR SCINEE
Membre du réseau européen COST – EXIL – Exchange on Ionic Liquids
Thèses
Doc. Université de Strasbourg, en cours, A. Masmoudi (½ IN2P3 - ½ Région),
Doc. Université de Strasbourg, en cours, V. Zakusilova (Texas A&M University)
Doc. Université de Lyon, en cours, A. Pardon (ANR)
Notes: Ce projet développé par M. Boltoeva a fait l’objet de 9 publications en 2016-2017 dans des revues intern et de 5 comm., et d’une thèse (IN2P3/région) qui a débuté cette année
Il est intégré / défendu dans des réseaux scientifiques au niveau national GDR Promethee et depuis récemment le GDR SCINEE, et fait l’objet de nombreuses collaboration IN2P3 ou hors IN2P3 et au niveau international.
Soutien financier : prematuration + PICS+ SB
13
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 14
Séparation sélective des éléments f par électrodépôt
V. Zinovyeva
Contexte
électrodépôt : une méthode attractive pour la séparation des éléments f (y compris dans le cadre de retraitement du combustible usé)
An et Ln : très électropositifs, réduction à l’état métallique impossible dans l’eau
degrés d’oxydation : +III à +VI (An) ; +III (Ln)
An(III et IV) : sensibles à l’hydrolyse
Liquides
Ioniques à température ambiante (LIs)
un grand domaine d’électroactivité permettant de réduire de nombreuses espèces à l’état métallique
une conductivité ionique suffisamment élevée
procédés à température ambiante, possibilité de recycler les LIs

## Slide 15
Séparation sélective des éléments f par électrodépôt
Coopération franco-mexicaine (CNRS-CONACYT)
avec le laboratoire CIDETEQ
Une thèse soutenue en 2019, un article publié, un article en préparation, congrès internationaux
Collaborations nationales
LCP, ICMMO, CEA-Saclay, …
MP « Traitement du combustible nucléaire » (2020/2022)
Images MEB
dépôts de lanthane
Prospectives
Séparation sélective d’uranium , des lanthanides(III) et des actinides mineurs ; séparation sélective An(III)/Ln(III)
étudier des propriétés redox de l'uranium(IV, VI) et des lanthanides(III) (choix du liquide ionique, du ligand, du matériau d’électrode, …) et étudier la spéciation de ces éléments en milieu LI ;
définir les conditions d’électrodépôt ;
mettre au point de nouvelles méthodes de la séparation sélective des éléments f de leurs mélanges par voie électrochimique.
Méthodes électrochimiques
voltammétrie cyclique, chronoampérométrie, spectroscopie d’impédance électrochimique, électrolyse, simulations numériques, …
Méthodes spectroscopiques
spectroscopie UV-visible-proche IR, …
Méthodes de caractérisation de surfaces
MEB, DRX, AFM, XPS, …

## Slide 16
Approche analytique du procédé de traitement du sel fondu LiF-ThF4 (77-23 mol%) du concept MSFR à 600°C
Les procédés de séparation pyrochimique sont basés sur les propriétés physiques, les propriétés redox et acido-basiques du sel.
Fluoration pour séparer les composés gazeux (U, Np, Pu, et certains PF)
Extraction réductrice sur Bi-Li pour séparer AM et Lns
  Détermination par le calcul des compositions de phases métalliques Bi-Li optimales
  Tests en laboratoire : extraction limitée liée à la forte teneur de ThF4 dans le sel (formation d’une couche solide)
Traitement du combustible en sels fondus
S. Delpech, D. Rodrigues, C. Cannes

## Slide 17
Bi-Li (10 mol%) // LiF-ThF4-UF4-NdF3 ( 77-23-0,2-0,1 mol%)
Extraction stable après 100 mn.
Faibles efficacités.
Le thorium est également présent dans Bi liquide mais à sa solubilité (< 0,2 mol%)
La faible extraction est probablement due à la formation d’intermétalliques Bi-Th qui bloquent l’interface.
On a besoin d’améliorer la technologie.
Procédé d’extraction réductrice : essais expérimentaux
Traitement du combustible en sels fondus

## Slide 18
BixTh metal
Fuel salt
Bi metal
Cross section of the bismuth-lithium (10 mol%) in contact
with fuel salt after 4 hours (x20 optical microscope)
Procédé d’extraction réductrice : limitation cinétique
Analyse de l’interface
Extraction réductrice en fonction de la quantité de ThF4 dans le sel
Amélioration du dispositif expérimental
Etude en sels chlorures
  Projet SAMOSAFER
Traitement du combustible en sels fondus

## Slide 19
Perspectives :
Développement d‘instrumentation LIBS en milieux sels fondus
LIBS : Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Thèse Loïc Patatut, Université Grenoble, 2015
Développement d’une canne de bullage : l’échantillonnage s’effectue alors au cœur du métal fondu (ici Zn) au fond d’une bulle de gaz.
Collaboration avec le CEA mais pas de moyens financiers ?
Traitement du combustible en sels fondus

## Slide 20
Thèse Loïc Patatut, Université Grenoble, 2015
Le développement d’un dispositif LIBS pour faire des analyses in-situ en sel fondu permettrait d’étudier les cinétiques d’extraction mais aussi d’atteindre des mesures de solubilité, de suivre des réactions de corrosion. Ce serait une avancée majeure.
Perspectives :
Développement d‘instrumentation LIBS en milieux sels fondus
Traitement du combustible en sels fondus

## Slide 21
Merci pour votre attention