## Slide 1: Prospectives IN2P3 : Environnement Instrumentation (et méthodes) pour la mesure des radionucléides
Nicolas Arbor (IPHC)
Prospectives IN2P3 – GT11 Environnement
Strasbourg – 05/02/2020

## Slide 2
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
2
Radionucléides dans l'environnement
Plusieurs problématiques en lien avec la mesure des radionucléides dans l'environnement :
radioprotection de l'Homme (modèles dosimétriques, épidémiologie, ...)
IRSN, Bilan radiologique de l'état de l'environnement français de 2015 à 2017
J. Boice, Low-Dose-Rate Epidemiology of High Background Radiation Areas, 2010
Darby,
Radon in homes and risk of lung cancer, 2005

## Slide 3
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
3
Radionucléides dans l'environnement
Plusieurs problématiques en lien avec la mesure des radionucléides dans l'environnement :
radioprotection de l'Homme (modèles dosimétriques, épidémiologie, ...)
radioprotection de l'environnement (effets sur le biota, ...)
http://www.erica-tool.com/
ICRP Publication 108, 114, 122, 124

## Slide 4
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
4
Radionucléides dans l'environnement
Plusieurs problématiques en lien avec la mesure des radionucléides dans l'environnement :
radioprotection de l'Homme (modèles dosimétriques, épidémiologie, ...)
radioprotection de l'environnement (effets sur le biota, ...)
études des mécanismes de transferts dans les écosystèmes
M. Isakkson, Environmental Radioactivity and Emergency Preparedness, 2017
IRSN, Radioécologie marine (suivi des rejets 3H de La Hague)

## Slide 5
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
5
Radionucléides dans l'environnement
Plusieurs problématiques en lien avec la mesure des radionucléides dans l'environnement :
radioprotection de l'Homme (modèles dosimétriques, épidémiologie, ...)
radioprotection de l'environnement (effets sur le biota, ...)
études des mécanismes de transferts dans les écosystèmes
utilisation des radionucléides en tant que traceurs (climat, pollution, ...)
V. Rossi, Multi-decadal projections of surface and interior pathways of the Fukushima Cesium-137 radioactive plume, 2013 )

## Slide 6
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
6
Instrumentation et méthodes de mesure
La mesure expérimentale est le paramètre d'entrée principal des modèles utilisés pour ces problématiques scientifiques
besoin d'une instrumentation / méthodologie de haute-précision
importance du "sens" de la mesure (exemple : biodisponibilité)
Types de mesures très variés (radionucléides, échantillons (air, eau, sol), taille des sites, conditions environnementales, ...)
Systèmes et techniques de détection très variés
techniques de radiochimie
spectrométrie alpha / beta
spectrométrie gamma en laboratoire / in situ
…
Complémentarité des connaissances / compétences au sein de l'IN2P3

## Slide 7
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
7
Acteurs (IN2P3)
4 laboratoires IN2P3 impliqués dans les prospectives sur l'instrumentation et la méthodologie pour la mesure des radionucléides dans l'environnement :
2 "approches" (cultures) complémentaires à l'IN2P3 :
radiochimie
physique nucléaire / physique des particules

## Slide 8
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
8
Focus : système de détection
Développement d'un système d'auto-radiographie α/β temps-réel
Basée sur la technologie des micro-détecteurs gazeux
Résolution spatiale 20-50 μm, insensible aux rayons X et gamma
Applications : étude de la migration des radionucléides, étude de porosité, ...
P. Sardini et al, Quantitative autoradiography of alpha particle emission in geo-materials using the Beaver™ system, 2016
M. Voutilainen et al, Digital autoradiography on C-14-labelled PMMA impregnated rock samples using the Beaver, 2018

## Slide 9
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
9
Focus : système de détection
Transfert technologique  création de l'entreprise ai4r en 2012
Commercialisation du système BeaQuant (médical, géologie, ...)
Collaboration avec des laboratoires de recherche (Université de Helsinki)
contact : jerome.donnard@ai4r.com

## Slide 10
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
10
Focus : système de détection
Objectif de départ : mesure directe des descendants à vie courte du radon sur volcans actifs (gaz magmatique)
Design et construction d’un instrument autonome et léger pour la détection des particules alpha, beta et gamma déposées sur un filtre (RAVIOLI)
Testé avec succès sur l’Etna et sur la ZATU (sources minérales)

## Slide 11
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
11
Focus : système de détection
contact : vincent.breton@clermont.in2p3.fr
Enjeu: surveillance continue de sites environnementaux
Méthode: réseaux de capteurs sans fil dans l’environnement (LoRaWAN) connectés à un cloud environnemental
Application à l’instrumentation du site-atelier de la ZATU et à la surveillance de l’Etna (réseau de balises radon)
Valorisation des développements en cours de réflexion

## Slide 12
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
12
Focus : système de détection
Développement d'un système de spectrométrie gamma aéroportée par drone
Compromis entre précision et représentativité des sites en spectrométrie gamma
Mesures
In situ
Mesures ponctuelles
sur site
Mesures en laboratoire
Prélèvements ponctuels
Mesures par hélicoptère
Cartographie de grandes surfaces mais cher et contraignant
Cartographie de grandes surfaces mais accessibilité restreinte
Mesures par véhicule
Mochizuki 2019
Scott 2019

## Slide 13
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
13
Focus : système de détection
Algorithmes d'analyse des données (machine learning, simulation Monte Carlo)
  correction automatique des mesures (altitude, atténuation dans le sol, ...)
  amélioration des performances (précision, limite de détection)
Applications : mesures environnementales, démantèlement, ...
Détection
Traitement des données
Cartographie

## Slide 14
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
14
Focus : système de détection
Collaborations dans le cadre de projets de recherche (ZATU, OHM Fessenheim, ...)
Projet de maturation 2019-2020 avec la SATT Conectus
Objectif de création de start-up (discussion en cours avec EDF (Fessenheim), Bertin, Arcadis, ...)
contact : nicolas.arbor@iphc.cnrs.fr
emilien.wilhelm@iphc.cnrs.fr

## Slide 15
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
15
Focus : radiochimie
Quantification in situ de la fraction labile (biodisponibilité) des radionucléides dans un milieu ( estimation des coefficients de transfert aux écosystèmes)
Technique DGT (Diffusive Gradients in Thin-Films)
Développement d'un échantillonneur passif intégrateur déployé dans le milieu (eaux, sédiments ou sols) pendant un temps donné (24h  1semaine)
contact : catherine.landesman@subatech.in2p3.fr

## Slide 16
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
16
Focus : radiochimie
Dispositif (milieu extérieur  résine)
- Bouchon : support
- Membrane : protection du dispositif
Gel de diffusion (hydrogel) : contrôle du flux d’éléments
Gel de résine : piégeage des formes libres
- Piston : support
Mise au point de résines spécifiques :
  - Radium (Subatech)
  - Plutonium (IPNO)
Partenariats public / privé :
- ANR Pluton (IPNO-IRSN-ICMUB-IC-Triskem) pour la mesure in situ du Pu
- LabCom Subatech-Triskem
contact : sladkov@ipno.in2p3.fr

## Slide 17
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
17
Focus : radiochimie
contact : mireille.delnero@iphc.cnrs.fr
olivier.courson@iphc.cnrs.fr
Développement de méthodes d'extraction de matière organique naturelle (MON)
Concentration pour caractérisation par spectrométrie de masse (ESI-FTMS)
Méthodes d'identification des complexes U-fulvates et U-MON
LTQ Orbitrap
  Acides Fulviques
  Matière Organique extraite
Adaptée pour les eaux et extraits de sol
Extraction par résine

## Slide 18
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
18
Réflexions générales
Diversité des thématiques scientifiques en lien avec la mesure des radionucléides (RN) dans l'environnement :
recherche fondamentale "directe" (mécanismes de transferts des RN, ...)
recherche fondamentale "indirecte" (volcanologie, ...)
enjeux sociétaux (faibles doses, démantèlement, stockage déchets, ...)
Complémentarité des expertises techniques au sein de l'IN2P3 :
- physique nucléaire (spectrométrie α/β/γ, ...)
- radiochimie (extraction, concentration, DGT, ...)
- modélisation Monte Carlo, analyses des données (machine learning, ...)
Valorisation (partenariats public / privé) très présente dans ces domaines
Challenge ? Structurer et exploiter cette diversité thématique / scientifique / technique au sein de l'IN2P3 et à l'extérieur

## Slide 19
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
19
Organisation (aujourd'hui)
GDR SciNEE (Sciences Nucléaires pour l’Energie et l’Environnement) (Pôle 4)
Réseau Becquerel
- crée en 2010 par 7 laboratoires IN2P3
- plateforme nationale d'analyse alternative de la radioactivité
2010
2020 (en construction)

## Slide 20
Prospectives IN2P3 GT11 Environnement – Instrumentation
20
Réseau Becquerel (2020-2030) ?
Structurer les points forts (identité) du réseau :
1) Expertise technique et méthodologique :
maîtrise de la diversité des mesures de radionucléides dans l'environnement
complémentarité entre les mesures réglementaires et les projets de recherche
2) Recherche scientifique :
développement d'outils et méthodes in-situ (R&D) protocoles pour de nouveaux radionucléides (anticipation pour le démantèlement) renforcement des méthodes et mesures d'expertise (forme du 14C, 3H,...) support aux équipes de recherche (qualité des mesures expérimentales)
3) Enjeux sociétaux :
indépendance académique (image de l'IN2P3)
thématiques actuelles (démantèlement, climatologie, ...)
4) Valorisation :
valorisation des développements des laboratoires (veille technologique, contacts avec les industriels, création d'entreprise, ...)
contact : patrick.chardon@clermont.in2p3.fr

## Slide 21
Merci pour votre attention
Et maintenant...
échangeons, discutons, débattons !