## Slide 1: & Chimie du xénon (et du krypton) dans les conditions du manteau terrestre
Bertrand Thomas, Rémi Faure, Eric Gilabert, Denis Horlait, et Bernard Lavielle* Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) IN2P3 & Université de Bordeaux
* En retraite ce mois-ci!
Denis Horlait, Eric Gilabert et Bertrand Thomas Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) IN2P3 & Université de Bordeaux
Chrystèle Sanloup Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC)
INSU & Sorbonne Université
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton
PIAGARA : Plateforme Interdisciplinaire pour l’Analyse des GAz Rares en Aquitaine

## Slide 2
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
L’intérêt du radio-isotope 85Kr
85Kr : Anthropique. Produit principalement dans les combustibles nucléaires (produit de fission d’actinides), donc présent sur Terre depuis seulement ~70 ans. T1/2 = 10,76 ans
85Kr : Suivi des rejets des centrales nucléaires et des usines de retraitement
Relâchement dans l’atmosphère?
  85Kr est produit et conservé dans les combustibles nucléaires… tout comme le plutonium
  Pour récupérer le plutonium, obligatoire de dissoudre le combustible… et donc de relâcher 85Kr
  Donc relâchement de 85Kr = retraitement de combustible usé
J. Ahlswede et al. , J. Env. Rad. 115 (2013) 34-42
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 3
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Infiltration des eaux de pluie dans une couche géologique?
  Conservation des abondances relatives des différents isotopes de gaz rare
  Une fois présent dans le sol 81Kr décroit sans réapprovisionnement
  Kr est inerte, donc non influencé par les processus chimiques et biologiques
  81Kr/Kr : détermination du temps de résidence & vitesse d’écoulement
L’intérêt du radio-isotope 81Kr
81Kr : Naturel. Produit principalement par les rayonnements cosmiques (80Kr(n,γ)81Kr), donc uniquement dans l’atmosphère. T1/2 = 229.000 ans
Utilités :
_ Evaluation de sûreté à long terme des stockages de déchets nucléaires en milieu géologique* ou des séquestrations géologiques du CO2 _ Datation d’eaux souterraines et de glaces (de 100.000 à 1.000.000 d’années)
81Kr : Traceur parfait pour la détermination du temps de résidence d’eau souterraines (de 100.000 à 1.000.000 d’années)
*V. Lavastre et al. Applied Geochem. 25 (2010) 123-142
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 4
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Difficultés / possibilités de mesures
Les difficultés avec les radioisotopes du Kr : l’abondance isotopique
  81Kr/Kr = 5,4.10-13 et 85Kr/Kr ≈ 2.10-11 … dans l’atmosphère
  Dans 1L d’air : ~16.500 81Kr et 700.000 85Kr
  Dans 1L d’eau de surface à 15°C : ~1100 81Kr et 50.000 85Kr
Les techniques développées
  Comptage de la radioactivité
  ATTA (Atom Trap Trace Analysis)
    Développé et utilisé à Argonne National Lab & U. of Chinese Academy of Sciences, Beijing
    Comptage ultra-discriminant (ionisation uniquement de l’isotope visé)
    Larges volumes nécessaires (en amélioration continue)
  MUTIRAK (Mesures en Ultra-Traces des Isotopes RAdioactifs du Krypton)
    Ionisation pour analyse non-discriminante en isotopie
    Enrichissement isotopique nécessaire (106 à 108)
    Potentiellement seulement 1L d’air ou 20L d’eau/glace nécessaire
Objectifs du projet MUTIRAK
Extraction
Enrichissement
Mesure
Eau
Air
Kr
81Kr, 85Kr
(78Kr)
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 5
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 1 : Extraction du Kr
Rendement d’extraction : 60 à 80%
1000 cm3 air STP ou ~10-20 L eau
~ 0.002 cm3 Kr STP
Pleinement fonctionnel
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 6
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 2a : Enrichissement isotopique
Plus de détail sur cet enrichisseur : B. Lavielle et al., J. Mass Spectrom. 51 (2016) 718
Source type FEBIAD développée pour cette application
Pompe turbo-moléculaire pour l’injection du Kr dans la source
2 doublets de quadripoles pour la mise en forme du faisceau
Secteur électrostatique
Secteur magnétique
Feuilles Al
Multi-collection du Kr
83Kr (contrôle)
• grande efficacité d’ionisation
• courants d’ions élevés (A)
• transmission maximisée
Energie des ions:
• 7 kV
Plasma Trace 2 de VG (modifié)
Fente pour contrôler le faisceau avec 83Kr
Un second enrichisseur est nécessaire
Performances?
  ~ 50-80% des Kr radioactifs conservés par enrichissement
  Appauvrissement d’un facteur 100-1000 des à chaque run des isotopes stables
  Après 1-2 enrichissement, la « mémoire » devient supérieure aux quantités introduites : saturation
Performances à améliorer
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 7
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 2b : Enrichissement isotopique
source
Secteur
magnétique
Chambre d’implantation
VG54
54 cm
45 cm
source
Chambre d’implantation
Tests sur gaz enrichi en 85Kr à effectuer
Performances?
  Mise en service récente
  Premiers résultats conformes, enrichissement total (2 enrichisseur) facteur 106-108 envisageable
Caractéristiques:
• Spectromètre de masse à secteur magnétique à 90°
• Source type FEBIAD miniaturisée (7 000 Volts)
• Focalisation à l’aide de lentilles de EINZEL
• Implantation des ions Kr dans des cibles d’Al
• Espacement d’implantation : 6 mm/uma
Espacement des pics: 6mm
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 8
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
laser Nd:YAG (Continuum)
(10Hz, 1.6 J@1064nm)
Détecteur
Tube de vol
Source
Piège froid
1 m
Dye laser (Radian Dye)
(UV: 10mj @ 216nm )
Laser IR
Ionisation Résonante à 2+1 photons
Spectromètre de Masse : FAKIR
Facility for Analyzing Krypton Isotopic Ratios
fondamental
216,37 nm
216,37 nm
216,37 nm
@ 2+1 photons
5p[5/2]2
ionisé
ionisé
Pas d’ionisation significative des isobares
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 9
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 10
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Quelques % du Kr condensé sur le piège froid
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 11
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Chauffage par un pulse laser IR du piège froid
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 12
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Relâchement du Kr condensé
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 13
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Ionisation résonante du Kr
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 14
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Extraction et accélération des ions Kr
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 15
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Séparation par temps de vol
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 16
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Fréquence : Jusqu’à 10 Hz
Usuellement 1 Hz
Acquisition du spectre
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
échantillon de Kr
source
Piège froid
Photo-diode
oscilloscope
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 17
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Spectre de la météorite Boguslavka. Le signal de 81Kr corresponds à 6700 atomes.
Limite de détection actuelle : 500-1000 atomes
20% échantillon
80% échantillon. Zoom sur pic 81Kr
Plus de détail sur le spectromètre FAKIR : E. Gilabert et al., J. Anal. At. Spectrom. 31 (2016) 994
Analyse en ultra-traces des radioisotopes du krypton

## Slide 18: Chimie du xénon (et du krypton) dans les conditions du manteau terrestre
Denis Horlait, Eric Gilabert et Bertrand Thomas Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) IN2P3 & Université de Bordeaux
Chrystèle Sanloup Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC)
INSU & Sorbonne Université

## Slide 19
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Le paradoxe du « Xénon manquant » 1/2
90% du xénon manque à l’appel…
  Dans l’atmosphère terrestre, mais aussi martienne
  Le xénon est pourtant le moins mobile des gaz rares
Compilation de données par C. Crépisson, Thèse Sorbonne Université, 2018
Xe : déficit facteur ~20
Chimie du Xe dans le manteau terrestre

## Slide 20
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Le paradoxe du « Xénon manquant » 2/2
Normalisation vs. chondrites
Fractionnement moyen : 30-40‰/uma
… Et un enrichissement en isotopes lourds
  Par rapport aux chondrites ou vent solaire, les compositions atmosphériques terrestres et martiennes sont appauvries en isotopes légers / enrichies en lourds
  Etablissement progressif du fractionnement
  Fractionnement (quasi-)uniquement du Xe (10‰/uma Kr*)
G. Avice et al. , Geochim. Cosmochim. Acta 232 (2018) 82-100
* E. Hébrard, B. Marty, Earth Planet. Sci. Lett. 385 (2014) 40-48
Compilation de données par C. Crépisson, Thèse Sorbonne Université, 2018
Chimie du Xe dans le manteau terrestre
129I contribution
Average δ (‰/uma) normalised to actual δ

## Slide 21
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Réactivité chimique des gaz rares
Les gaz rares ont une réactivité chimique
  En dépit de leur couche de valence saturée, grâce à la polarisabilité de leur cortège électronique
  Principalement avec les éléments très électronégatifs (F et O)
Leur réactivité augmente le long de leur série
  Xe > Kr > Ar > Ne > He
Pour Xe
  +100 composés reportés à ce jour, formés et stabilisés à hautes pressions (et températures)…
  …certains stables en conditions de pression et température ambiants
  Formations d’oxydes à plus basses conditions PT lorsqu’introduit comme élément mineur
  Affinité particulière pour la substitution XeSi
Forstérite (olivine magnésienne)
Cristaux de XeO2 métastables à 0°C
D. Brock, G. Schrobilgen, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 6265-6269
Sanidine ferrique dopée en Xe+Kr
Image en mode e- rétrodiffusés : les phases claires (donc plus denses) contiennent ~1,5%m de Xe. Les points blancs sont des bulles de Xe+Kr.
~1,5%m Xe
Incorporation structurale de Xe dans une olivine. Synthèse et détermination structurale issue de C. Crépisson et al. Geochim. Cosmochim. Acta 222 (2018) 146-155
Chimie du Xe dans le manteau terrestre

## Slide 22
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Nos hypothèses de travail
Le Xe manquant est piégé dans la lithosphère (croute terrestre + manteau supérieur)
  Solubilité de Xe dans l’olivine (Mg,Fe)2SiO4 : 0,4%*... 0,012 ppb suffirait à contenir tout le Xe manquant
*C. Crépisson et al. Geochim. Cosmochim. Acta 222 (2018) 146-155
Le piégeage lithosphérique est (indirectement?) responsable du fractionnement isotopique
  Meilleure diffusion des isotopes légers?
  Les isotopes légers réagissent mieux avec les minéraux lithosphériques?
  Les isotopes lourds réagissent mieux avec les minéraux lithosphériques?
    Piégeage de Xe enrichi en lourd lors de l’hadéen…
    …En parallèle ou en suivant, échappement des gaz rares atmosphériques
    A la suite, pendant l’archéen principalement, relâchement partiel du Xe piégé (tend à enrichir en Xe lourds l’atmosphère)
    Phénomène plus important que les nouveaux piégeages de Xe (qui tend à appauvrir en Xe lourds l’atmosphère)
Investigations par reproduction des conditions du manteau
  Les isotopes légers diffusent mieux vers la lithosphère?
  Les isotopes légers réagissent plus avec les minéraux lithosphériques?
  Les isotopes lourds réagissent plus avec les minéraux lithosphériques?
    Piégeage de Xe enrichi en lourd lors de l’hadéen…
    En parallèle ou en suivant, échappement des gaz rares atmosphériques
    A la suite, pendant l’archéen principalement, relâchement partiel du Xe piégé (tend à enrichir en Xe lourds l’atmosphère)
    Phénomène plus important que le piégeage de nouveaux Xe (tend à appauvrir en Xe lourds l’atmosphère).
Chimie du Xe dans le manteau terrestre
Average δ (‰/uma) normalised to actual δ
G. Avice et al. , Geochim. Cosmochim. Acta 232 (2018) 82-100

## Slide 23
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Démarche expérimentale
*C. Crépisson et al. Geochim. Cosmochim. Acta 222 (2018) 146-155
Le piégeage lithosphérique est (indirectement?) responsable du fractionnement isotopique
  Les isotopes légers diffusent mieux vers la lithosphère?
  Les isotopes légers réagissent plus avec les minéraux lithosphériques?
  Les isotopes lourds réagissent plus avec les minéraux lithosphériques?
    Piégeage de Xe enrichi en lourd lors de l’hadéen…
    En parallèle ou en suivant, échappement des gaz rares atmosphériques
    A la suite, pendant l’archéen principalement, relâchement partiel du Xe piégé (tend à enrichir en Xe lourds l’atmosphère)
    Phénomène plus important que le piégeage de nouveaux Xe (tend à appauvrir en Xe lourds l’atmosphère).
Investigations par reproduction des conditions du manteau
  Synthèses sous hautes PT avec des minéraux lithosphériques (@IMPMC)
    Pressions (totale, de Xe, de Kr, de O2…)
    Traitement thermique (T°max, durée, vitesse trempe)
    Composition minerai
    etc.
  Caractérisations microstructurales et structurales (@IMPMC)
    MEB-EDS
    DRX, XAS (+DFT)
  Mesures précises des rapports isotopiques par spectrométrie de masse (@CENBG)
Presse piston-cylindre 0,5-4 Gpa – 1100-1400°C)
« Historique » de ce projet
  Fin 2017 : candidature à l’AAP MITI « Défi-ISOTOP »  2018-2019
  Début 2019 : candidature à l’AAP PRIME80  2019-2022
  Octobre 2019 : début de la thèse de I. Rezplinski (PRIME80)
A poursuivre au minimum quelques années pour infirmer/confirmer les hypothèses
A étendre?
Cas de Mars?
Echantillons naturels « non-détériorés »?
Etude du « recyclage » du Xe?

## Slide 24
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Quelques résultats préliminaires
Le piégeage lithosphérique est (indirectement?) responsable du fractionnement isotopique
  Les isotopes légers diffusent mieux vers la lithosphère? Ou les conditions choisies ne sont pas favorables.
    0 fractionnement attendu
  Les isotopes légers réagissent mieux avec les minéraux lithosphériques?
    Fractionnement négatif attendu (enrichissement en Xe légers)
  Les isotopes lourds réagissent mieux avec les minéraux lithosphériques?
    Fractionnement positif attendu (enrichissement en Xe lourds)
Fractionnement moyen :
2,4 ± 0,4 ‰/uma
Pas de fractionnement isotopique
Pyroxène, synthèse sous 100%Xe
Sanidine (feldspath potassique), synthèse sous 1%Kr/1%Xe/20%O2/78%N2
Xe en sursaturation (bulles) Pas de fractionnement (visible) dans ces conditions?
Fractionnement positif!
Chimie du Xe dans le manteau terrestre
Notes: Sanidine Xe = 10-6 fraction massique Kr = 10-9
Pyroxène Xe = 0.15%

## Slide 25
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Les gaz rares en géosciences c’est aussi… les météorites
Utilités de la mesure des gaz rares pour les météorites
Quelques chiffres e.g. « de l’ordre de x publis entre 1980? et 2000? » + éventuellement un résultat majeur?
 Perspectives : Relance de l’activité avec le chauffage par laser? Mesures par FAKIR de 81Kr?
Nouveaux développements
_ Fonte ciblée par laser
_ 1 Spectro de masse en développement
_ FAKIR : détermination par 81Kr de la durée d’exposition au RCG
Intérêt des météorites
Histoires d’irradiations des météorites
Rayonnements Cosmiques Solaires et Galactiques
Chronologie et formation des corps solides du Système Solaire
Impact dans le Système Solaire
Volcanisme, planétologie et atmosphères du Système Solaire
Apparition de la vie sur terre
Intérêt des mesures de gaz rares pour l’étude des météorites? Non-exhaustif :
  Histoires d’irradiations des météorites
  Etude des Rayonnements Cosmiques Solaires et Galactiques
  Chronologie et formation des corps solides du Système Solaire
Activité principale du groupe (1985-2005)
Projet ORIGINS (GPR U. Bordeaux) …en soutien de l’axe « modèles de formation du système solaire »
Relance de l’activité
Les micrométéorites?
(J. Duprat, IJC lab)

## Slide 26
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Les gaz rares en géosciences c’est aussi… les paléotempératures
Principe :
  Les concentrations en gaz rares dissous dans les eaux souterraines dépendent de la température moyenne existant lors de la période de formation de l’aquifère
M. Saltel et al., Paleoclimate variations and impact on groundwater recharge in multi-layer aquifer systems using a multi-tracer approach (northern Aquitaine basin, France), Hydrogeol. J. 27 (2019) 1439

## Slide 27
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Conclusions
Les gaz rares : des marqueurs et traceurs uniques en géosciences pour l’étude…
  …des météorites
  …des eaux souterraines, des glaces anciennes
  …des rejets de 85Kr
  …des sites de stockage géologique (CO2, déchets nucléaires)
  …du xénon manquant
  …et tant d’autres (y compris l’étude des matériaux nucléaires  GT11, A. Gentils)
PIAGARA (@CENBG), une des rares plateformes capables de ce type d’analyses
Une ambition à la hauteur de nos moyens?
  Déménagement dans un nouveau bâtiment (CREATIF) : déménagement chronophage mais l’opportunité de repartir sur des meilleures bases
  Personnels en baisse (retraite DR, réaffectation partielle IR)

## Slide 29
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
MUTIRAK Etape 3 : Analyse
Fréquence : Jusqu’à 10 Hz
Usuellement 1 Hz
Acquisition du spectre
Temps de montée en tension 10 à 15 ns
Détection sélective de 78Kr, 81Kr, 85Kr (diminuer saturation du détecteur)
Mesure des rapports 81Kr/78Kr, 85Kr/78Kr
EM
IR LASER
Nd-YAG LASER
Dye LASER
25K
Kr sample
source
Cold trap
Photo-diode
oscilloscope
∆V=900 V (e.g. 82Kr 83Kr out)
En cas de rapport Kr/85Kr ou Kr/81Kr important : Système de déflection

## Slide 31
Prospectives IN2P3 05-06/02/2020
Paléo-températures: Principe
Les gaz rares dans les eaux souterraines correspondent à un mélange de:
• gaz rares atmosphériques dissous après infiltration des eaux de surface,
• gaz rares atmosphériques issus de bulles de gaz piégées à l’interface air – eau (excès d’air),
• gaz rares radiogeniques issus de la décroissance in-situ de U, Th, K… (essentiellement 4He et 40Ar)
Les teneurs dépendent des conditions physico-chimiques lors de la recharge des eaux selon la loi de Henry
- Température moyenne,
- pression (altitude)
- salinité
=> Kr et Xe sont les gaz rares les plus sensibles aux changements de temperature.
=> Les eaux souterraines préservent (généralement) les concentrations absolues des gaz rares dissous sur de longues périodes.
Xe
Kr
Ne
Ar
He