## Slide 1
Communication I2C
Architecture du Slow control par I2C
  Matérielle
  Logicielle
Emulation avec carte FPGA
  Mimosis1
Prototypage avec Protium
  Mimosis1
  Quartet
Conclusion
I2C rapide (800kb/s) pour Mimosis1. Validation par émulation

## Slide 2
Communication I2C
Bus bidirectionnel 2 fils
  Serial data (SDA)
  Serial clock (SCL)
Bus drain ouvert
Fréquence du bus I2C :
  Standard mode : 100 kHz
  Fast mode : 400 kHz
  Fast mode plus : 1 MHz
  High speed mode : 3,4 MHz
Performances requises pour Mimosis1 :
  Bitrate : 1 Mbit/s
  Necessaire pour caractérisation circuit
Performances obtenues :
  Arduino MEGA avec bibliotheque standard (SoftWire) : 100 kHz
  Arduino DUE avec code développé par C4PI (bitbanging ): 1,45 MHz

## Slide 3
Architecture du système :
Architecture matérielle pour le slow control par I2C
Master PC
Carte Arduino avec carte d’extension
USB
I2C
USB High speed
480 Mbit/s
Bitrate effectif : 5 Mo/s ( 40 Mbit/s)
I2C
1,45 MHz (max)
Bitrate effectif : 1,15 Mbit/s (max)
Performance globale :
Bitrate effectif: 1,12 Mbit/s
Mimosis1

## Slide 4
Logiciel dans le PC:
Architecture logicielle pour le slow control par I2C
DLL
(langage C)
Requete
Buffer
Control
Buffer
Data
Header
Header
Buffer
Data
Carte Arduino
I2C
GUI
(python)
Resultat
GPIO
Port USB
Appels
De fonctions
Port USB
Micrologiciel
I2C Bitbanging
(langage C)
Carte Arduino + shield
Mimosis1

## Slide 5
Débit élevé nécessaire: 1 Mbit/s
  USB
  I2C
Communication USB entre le PC et la carte Arduino
  Communication en USB haute vitesse ( 480 Mbit/s)
    40 Mbit/s obtenus avec des buffers de 1 Ko
    Communication par blocs nécessaire
Protocole de transfert de données
  Génération de deux buffers pour l’envoi des données
    Données
    Contrôle
  Récupération d’un buffer de donnée pour la lecture/relecture I2C
Controleur I2C développé (sur l’Arduino Due)
  Bitbanging , contrôleur logiciel
    Wire: IO figées, trop lent (400 kHz)
    Softwire: IO sélectionnables trop lent (100 kHz)
    Implémentation C4PI: IO sélectionnables plus rapide (max 1,45 MHz)
Architecture logicielle pour le slow control par I2C

## Slide 6
Emulation pour valider le banc de test et le Cmos Pixel Sensor (CPS):
  Banc de test de Mimosis1 prêt six mois avant la soumission du CPS en fonderie
  Test et déverminage du système de slow control
    I2C jamais utilisé pour du slow control de CPS
    Slow control de mimosis1 pas de l’I2C standard
  Validation du banc de test et du CPS avant la soumission
En début mars 2019, la seule solution pour émuler Mimosis1 était d’utiliser une carte FPGA du commerce.
Emulation du CPS Mimosis1 sur FPGA

## Slide 7
Chaine de Slow control :
Mise en œuvre:
  Portage des sources RTL(Verilog) de mimosis1 en VHDL ( Kimmo Jaaskelainen)
  Modification des sources nécessaires ( risques de différence / design du CPS)
  Uniquement la partie slow control du CPS
  Une semaine de travail pour le portage
Resultats:
  Bugs mineurs découverts cote esclave I2C du CPS ( watch-dog ,…)
  Maitre I2C validé
  Bitrate obtenu 1 Mbit/s
Emulation du CPS Mimosis1 sur FPGA
Master PC
Arduino Board avec Shield
USB
I2C
Carte FPGA pour emulation

## Slide 8
Emulation du CPS Mimosis1 avec PROTIUM
  Prendre en main le système
  Vérifier que les problèmes vus sur Mimosis1 sont reproductibles avec PROTIUM
  Tester des solutions pour régler ces problèmes pour Mimosis2
  Préparer le test de prototypage pour le CPS QUARTET
Prototypage du CPS Mimosis1 avec PROTIUM

## Slide 9
Chaine de Slow control :
Mise en œuvre:
  Portage du code RTL de Mimosis1 (Grégory Bertolone)
  Tout le design intégré ( sauf la matrice de pixels )
    Slow control I2C
    Emulation de data en sortie
Emulation du CPS Mimosis1 ( Protium)
Master PC
Carte Arduino avec Shield
USB
I2C
PROTIUM pour émulation

## Slide 10
Tests effectués:
  Programmation de tous les registres de Mimosis1
    (80 regs RW, 16 regs R only)
  Visualisation des signaux sortant
  Reproduction du bug de Watch-Dog
  Résolution du bug du Watch_Dog ( pour Mimosis2 )
I2C
PROTIUM pour émulation
Reset
ClkOut
DataOut
Mimosis1
Emulation du CPS Mimosis1 ( PROTIUM)
ClkOut
DataOut

## Slide 11
  Quartet soumis ce mois-ci
  Transfert de données PROTIUM => DAQ a venir
Prototypage de Quartet avec PROTIUM
Master PC
Carte Arduino avec Shield
USB
I2C
Code RTL
de QUARTET
PROTIUM

## Slide 12
Tests effectués:
  Ecriture et relecture de 16 registres de Quartet
    (44 regs RW)
  Vérification du fonctionnement du Reset
Performances obtenues :
  Bitrate I2C 1,15 Mbit/s ( max possible pour le système actuel)
I2C
PROTIUM
Reset
Quartet
Prototypage avec PROTIUM
SDA
SCL
SDA
SCL

## Slide 13
PROTIUM permettra de réaliser des tests fonctionnels du slow control, du steering et du readout des futurs ASICs
  Solution intégrée à la suite Cadence
    plus besoin de carte FPGA
    Plus de modification du design pour les tests
  cote équipe test : moins de RH nécessaire( temps de mise en œuvre : 1 semaine)
  RH cote microélectroniciens ( temps de mise en œuvre réduit: 1/2 journée)
  Meilleure interaction entre concepteurs et équipe test
  Avant la soumission des ASICs en fonderie
  Déverminage plus rapide que par la simulation
Mais:
  Néanmoins une bonne documentation de l’ASIC reste nécessaire
  Les problèmes asynchrones ne peuvent pas être décelés
  Un seul ASIC peut être émulé a la fois
  Evidemment la partie analogique ne pourra pas être testée
Conclusion

## Slide 14
Merci pour votre attention

## Slide 15
Backup slides

## Slide 16
Standard I2C Protocol
Slave address : 7 bits + Read/Write bit
Write :
  N bytes
  First byte can be a control/address
  Slave acknowledges
Read :
  N bytes
  Master acknowledges all but the last byte
Reserved addresses :

## Slide 17
S : Start condition sent from a bus master device
Sr : Repeated start sent from a bus master device
P : Stop condition sent from a bus master device
ACK : Acknowledge clock pulse sent by either a master or a slave
  Sent by the slave when the master writes data to the slave
  Sent by the master when the master reads data from the slave
NACK : Not Acknowledge clock pulse sent by either a master or a slave
  The slave does not answer when the master writes data to the slave
  Sent by the master when the master reads last data from the slave
I2C definitions

## Slide 18
Frequence et Bitrate
Adresse / Donnée ( 8 bits)
ACK / NACK
SR
Temps mort entre mots
Ecriture de 16 registres de Mimosis1
Fréquence horloge : 1 MHz
Donnée : 8 bits + ACK/NACK
Une transaction 66 mots en 737 µs
BitRate effectif : 806 Kbit/s

## Slide 19
Slave Address 7 bits + Read/Write bit
  3 bits for the slave address (higher bits)
  4 bits for the primary register selection
  Slave Address ( Register Address = X)
    SA (RA=X)
Primary registers
  Registers pointed by slave address
Extended registers access
  Register pointed by ADD_MSB/ADD_LSB
  Can use direct or
  indirect addressing
Mimosis1 I2C Protocol

## Slide 20
Direct write mode
  For one byte :
  For several bytes :
  Indirect write mode
Mimosis1 I2C protocol : writing mode with Sr
S
SA (RA = 2)
ADD_MSB
ADD_LSB
Write
P
S
SA (RA = 2)
ADD_MSB
ADD_LSB
…
Sr
Write
P
SA (RA = 3)
S
SA(RA=2)
ADD_MSB
ADD_LSB
SA(RA=3)
Offset
SA(RA=8)
…
…
SA(RA=6)
Write_ind
…
Write_ind
P
N bytes
N times
Incremental mode enabled
Incremental mode enabled
Sr
Sr
Sr
…
ADD_LSB

## Slide 21
Direct read mode
  For one byte :
  For several bytes :
Indirect Read mode
Mimosis1 I2C protocol : reading mode
S
SA (RA = 2)
ADD_MSB
ADD_LSB
Read
P
S
SA (RA = 2)
ADD_MSB
ADD_LSB
P
…
S
Read
P
SA (RA = 5)
S
SA(RA=2)
ADD_MSB
ADD_LSB
P
SA(RA=3)
S
Offset
P
SA(RA=8)
S
P
…
…
S
SA(RA=7)
Read_ind
…
Read_ind
P
N bytes
N times
Incremental mode enabled
Incremental mode enabled
P
S
SA (RA = 5)
ADD_LSB
SA (RA = 2)
Incremental mode enabled
…
P
S

## Slide 22
There is a watchdog implemented in the I2C block which causes some transaction to fail
  The watchdog is a SMBus feature not an I2C one
  The watchdog timing is 12.3 µs implemented
  In the SMBus specification, the watchdog is set at 25 ms
  If the watchdog resets the I2C controller in a reading transaction the user can NOT be aware of it
The model has been modified by Kimmo to fit in the FPGA board
The TOP_CMU block version 08/04/19 (GDOZ) has been used for the tests
Preliminary Remarks