## Slide 1
Intégration électronique
Activités de Microtechnique au sein du C4PI
Centre de Compétences de Capteurs CMOS à Pixels Intégrés
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
✉️ franck.agnese@iphc.cnrs.fr

## Slide 2
Production ITS2 ALICE … Suivi de process
Tracker FOOT… Définition du process assemblage de modules de détection et assemblage
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
Les nouveaux projets (->2025)
Plan
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 3
Production ITS2 ALICE … Suivi de process
Tracker FOOT… Définition du process assemblage de modules de détection et assemblage
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
Les nouveaux projets (->2025)
Plan
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 4
Production ITS2 ALICE
10m2 - 24k chips MAPS - 12,5Giga-pixels - 100kHz (Pb-Pb)
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Contribution C4PI au : TDR Alpide, Design (pixel), production, installation

## Slide 5
Production ITS2 ALICE
Module de détection
2 rangées de 7 capteurs , épaisseur : 100um
Dim. capteur : 15 X 30mm
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Inner Barrel : 3 couches (12 + 16 + 18 échelles)
1 module / échelle – 9 capteurs / modules – Epaisseur capteur: 50um
Outer Barrel :
2 Middle Layers : 30 + 24 échelles
2x4 modules / échelles
2 Outer Layers : 42 + 48 échelles
2x7 modules / échelles
Besoin de production : 1880 modules avec les spares
Echelle de détection Outer Barrel
147cm
27cm
40cm

## Slide 6
Production ITS ALICE
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
STEP 2 : Polymérisation 5h – 2h30
Expertise requise:
- Maîtrise des process
- Technique de collage
- Contrôles optiques
- Validation du edge integrity
- Manipulation
Solution d’interconnection envisagée : Laser-soldering - Solution retenue : Wire-bonding
Salle blanche
Machine de placement en lien permanant
avec une DB centralisée
STEP 1 : Placement des capteurs – précision < 5um
Edge integrity des capteurs avec validation de l’opérateur
Temps de process : 1h30 à 2h
STEP 1bis : Préparation du flex : Contrôle optique et
dispense de colle
Temps de process : 30mn

## Slide 7
Production ITS ALICE
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Micro-connectique
3 fils / signaux - 762 signaux / modules -> 2286 fils réalisés en 25mn
Recherche de paramètres
Programmation
Contrôle visuel
Contrôle qualité par pulltest
Rendement total collaboration: 83,2%
503
#001
#585
#586
Caractérisation unitaire
1h / modules
Test de 10 modules en endurance
6,5j
Analyse des résultats
Identification des pb
Réparation

## Slide 8
Production ITS2 ALICE … Suivi de process
Tracker FOOT… Définition du process assemblage de modules de détection et assemblage
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
Les nouveaux projets (->2025)
Plan
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 9
Tracker FOOT (FragmentatiOn Of Target, INFN)
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Amélioration de la précision
des traitements anti-cancéreux
par protonthérapie
et hadronthérapie
Estimation des sections efficaces de fragmentation de la cible et du faisceau afin de fournir
de nouvelles données aux physiciens médicaux et radiobiologistes et d'améliorer les systèmes
de planification de traitement de nouvelle génération.
https://arxiv.org/abs/2010.16251
Cf Slide 20
Magnet
Magnet
Target &
vertex
Beam monitor
drift chamber
~2m
20,5cm
Tracker : mesure de l’impulsion et de l’angle
des fragments (ions)

## Slide 10
Tracker FOOT (FragmentatiOn Of Target, INFN)
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Module de détection -
4 capteurs MIMOSA 28 - 20 x 20 mm – épaisseur 50um
Contraintes : Mousse carbone imposée, capteur d’épaisseur 50um, espacement entre capteur 100um, colle (thermique)
2mm
Module
Mousse
Module
4 échelles de détection
1
2
4
3
20,5cm

## Slide 11
Tracker FOOT (FragmentatiOn Of Target, INFN)
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Micro-connectique
Test de chaque module
Définition du process d’assemblage. Etude de la colle et choix. Conception et design d’outillages. Prototypage outillages impression 3D.
Sous-traitance fabrication outillage.
- Polymérisation
- Métrologie 2D
Dispense de colle puis positionnement des capteurs avec machine placement micrométrique
X2
Test de l’échelle
Dispense de colle
sur le bottom
des 2 modules
Assemblage d’une échelle
- Polymérisation
- Métrologie 3D
A venir
- Maîtrise des équipements
- Définition de process basée
sur expérience

## Slide 12
Production ITS2 ALICE … Suivi de process
Tracker FOOT… Définition du process assemblage de modules de détection et assemblage
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
Les nouveaux projets (->2025)
Plan
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 13
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Tous premiers bonding
sur capteur courbe
A partir de 2019
LAM
Bonding CE65
Difficulté de manipulation :
taille et épaisseur de 50um
Difficulté wedge-bonding :
pads : 95x70 – pitch : 80um
1450um
Détecteur Silicium : 9x8 pixels
de 1cm x 1cm Epaisseur 300um
Collé sur PCB en face BOTTOM.
LPSC – ALICE FoCAL - En cours…
Problème : PCB flambé dû aux cavités pour le bonding et détecteur silicium de 300um
Explications sur slide suivant

## Slide 14
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Carte finale LPSC
Collaboration :
- Placement des composants
proches des cavités
- Optimisation de la taille de la cavité
Limites des possibilités
techniques en wedge-bonding
Détecteur

## Slide 15
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Strasbourg : EOST, ICS, I3
Bordeaux : IMS
Clermont- Fd : LPC
Grenoble : LPSC, XDIGIT
Lyon : IPNL
Marseille : CPPM, LAM
Nantes : SUBATECH/IMT
Paris : OMEGA, IJCLab

## Slide 16
Production ITS2 ALICE … Suivi de process
Tracker FOOT… Définition du process assemblage de modules de détection et assemblage
Réalisations dans le cadre de la plateforme de prestation de service
Les nouveaux projets (->2025)
Plan
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 17
Les nouveaux projets
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
ALICE – ITS3 - WP4 : Pixel sensor thinning, bending and interconnection – WP2 : Pixel Sensor Design
WP3 : Sensor Qharacterisation and Qualification – WP5 : Mechanics and cooling (collage)
C4PI impliqué dans 4 des 5 WP sur l’ITS – Couverture de tous les aspects techniques
But : Réduire le budget matière. Se rapprocher du point d’impact
Layer 0 : R18mm – Active area : 27 x 22,5 = 610cm2
Layer 1 : R24mm – Active area : 27 x 30,2 = 816cm2
Layer 2 : R30mm – Active area : 27 x 37,6 = 1016cm2
Epaisseur chips: 20-40um

## Slide 18
Les nouveaux projets
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Micro ITS3 - Imp. 3D - Bonding
Expérience grandissante en termes de courbure de circuits
Intérêt de la communauté scientifique, notamment à l’IPHC
avec collaboration en cours avec l’université de York (UK)
Détecteur strip aminçis à 50um (4x2cm?)
« Stitching Bonding »
(Bonding continu) sur
3 capteurs superposés
et courbés sur rayon
de courbure de 24mm
Alpide 15x30mm
Publication (27/05/21) : First demonstration of in-beam
performance of bent Monolithic
Active Pixel Sensors
https://arxiv.org/abs/2105.13000

## Slide 19
Environnement et équipements
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Salle blanche 50 m2
Microconnectique
Pulltest
Salle blanche 20 m2
Placement micrométrique
Salle assemblage PCB – 50m2
Four
Cartes : 450x450
Sérigraphie
BGA
Placement
Impression 3D : Zortrax
300x300x300
Salle grise 50 m2
Test sous pointes
Probestation -
Instrumentation
Profilomètre
Achat en cours

## Slide 20
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Ce que l’on sait faire
Assemblage PCB :
CMS 0402 sur machine de placement conventionnelle
CMS 0201 sur machine de micro-placement (cas particuliers à définir)
Montage et réparation BGA
Wedge-bonding :
Plat
Courbe
Deep-access
Accompagnement dans projets d’intégration
Ré-investissement de l’apport financier des prestations de la plateforme:
- Maintenances machines
- Fiancement partiel de : tête bonding(10k€/20k€), climatisation(10k€/40k€).
Tête de bonding deep-access
Ce que l’on sait faire

## Slide 21
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

## Slide 22
FOOT
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21

## Slide 23
Capteurs courbes … L’effet piezzo
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Chart: Ia - R18 - Face up - Bent long vs short
Face up bent long | 13.1 | 14.7 | 13.2 | 14.7 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 14.7 | 13.1
Face up bent short | 12.9 | 11.4 | 12.9 | 11.3 | 12.9 | 11.4 | 12.9 | 11.4 | 12.9
Selon orientation de la courbure
Selon orientation surface active
short
long
Noise?
Alpide

## Slide 24
ALICE ITS3 MLR1
JME-IN2P3-IRFU 15/10/21
Multi réticule de 7x2 Alpide
Dimensions : ~6x14cm
Multi réticule collé sur cylindre de rayon 24mm