## Slide 1: Mesurez les particules fines!
Qu’est ce que les particules fines
Comment les mesurer
Le réseau « Luftdaten »
FabLab avec le CAES

## Slide 2: Les particules fines
PM10 = < 10µm
PM2,5 = < 2,5µm – Particules fines
PM1 = < 1µm – Particules ultrafines
PM0,1 = < 0,1µm - Nanoparticules
PM10
Particule Matter
Diamètre
Les matières particulaires ou PM sont les particules en suspension dans l'atmosphère terrestre
Wikipédia
 Facteur de risques sanitaires (maladies pulmonaires et cardio-vasculaires…)
Les classes:

## Slide 3: Un ordre de grandeur

## Slide 4: En Photos
https://www.irceline.be/fr/documentation/faq/quappelle-t-on-particules-fines
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-images-quelles-sont-les-particules-fines-qui-nous-polluent_210
Les suies de diesel
poussières de combustion
Particules
minérales
Sels
8µm

## Slide 5: Les sources dans le bassin annecien
Source: https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilanqa2018_05-zoom74-htesavoie.pdf

## Slide 6: Les seuils réglementaires
Mesures: en masse par unité de volume – en µg/m3
 | Seuils qui déclenchent des mesures rapides |  |  | Seuils d’impact sur la santé humaine (long terme) |  | 
 | Information (Fr) | Alerte (Fr) |  | Valeurs limites pour la protection de la santé humaine (UE) | Objectif qualité de l’air (Fr) | Recommandations de l’ OMS
 |  | Niveau 1 | Niveau 2 |  |  | 
PM10 | 50 µg/m3 moyenne sur 24h | 80 µg/m3 moyenne sur 24h 50 µg/m3 moyenne sur 24h pendant 2j | 80 µg/m3 moyenne sur 24h pendant 2j 50 µg/m3 moyenne sur 24h pendant 4j | 40 µg/m3 moyenne par an 50 µg/m3 moyenne sur 24h maxi 35 j par an | < 30 µg/m3 moyenne par an | < 20 µg/m3 moyenne par an < 50 µg/m3 moyenne sur 24h plus de 3 j par an
PM2.5 | Aucun seuil | Aucun seuil |  | 25 µg/m3 moyenne par an | < 10 µg/m3 moyenne par an | < 10 µg/m3 moyenne par an < 25 µg/m3 moyenne sur 24h plus de 3 j par an
Source:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/06_Seuils%20r%C3%A9glementaires.pdf
https://www.airparif.asso.fr/reglementation/recommandations-oms
https://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
Programme Local pour la Qualité de l'Air dans le Grand Annecy:
https://www.grandannecy.fr/telecharger-document.php?idfichier=7548&page=DT1425305672&idapplication=page&sid=

## Slide 7: Moyennes annuelles Bassin Annécien 2018
PM10 2018
2017: 30% population exposée à un seuil > 20µg/m3
2018: 0,9% population exposée à un seuil > 20µg/m3
2017: 100% population exposée à un seuil > 10µg/m3
2018: 82% population exposée à un seuil > 10µg/m3
PM2.5 2018
Source: https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilanqa2018_05-zoom74-htesavoie.pdf
 Dépendant des phénomènes météo: en 2018: hivers plus chaud, + vent, + pluie qu’en 2017

## Slide 8: Les mesures à Annecy
3 stations fixes: Loverchy, Novel, Rocade
Stations gérées par:
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
Données publiques disponible sur:
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
Appli: Air to Go

## Slide 9: Mesure par microbalance TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)
Prise d’air
Séparation des particules <10µm
Déshydratation
+
chauffage
microbalance
Modification de la fréquence d’un système oscillant, lié à la masse des particules déposées sur un filtre.
pompe à vide
Principe de mesure:

## Slide 10: Les mesures à Annecy (PM10)
Chart: Particules fines PM10

## Slide 11: Les mesures officielles
La concentration en particules fines dépends du lieu de mesure
1 seule station pour les PM2,5 à Annecy (Loverchy)
Les cartes ne sont pas des mesures réelles
Annecy, le 23/01/2020

## Slide 12: Réseau de capteurs collaboratifs
Le projet LuftDaten: projet Open source initié par OK Lab Stuttgart
https://frankreich.maps.sensor.community/#6/46.696/2.054

## Slide 13: Capteur optique

## Slide 14: Capteur optique
Basé sur la diffraction de la lumière au passage des particules
Détecte les PM1 à PM10
Compte le nombres de particules
   Conversion nombre de particules vers µg/m3
Fréquence des mesures: 1 min

## Slide 15: Comparaison Novel / Argonay
Chart: Particules fines PM10

## Slide 16: Concevez votre station de mesure
Construisez votre stations de mesures
  Participez au réseau Luftdaten
  Ou/et mesurer les particules fines chez vous
Coût: entre 25€ et 30€

## Slide 17: FabLab au LAPP
Activité « Atelier de fabrication collaboratif » avec le CAES
Apprendre à fabriquer sa propre station de mesure
OUVERT A TOUS !!
Pas de compétences spécifiques requises
Pour aller + loin: amélioration de la station
  Ajouts de capteurs (ozone, oxydes d’azote, CO2 etc…)
  Améliorer le boitier (impression 3D?)
  Station météo au LAPP?
FabLab: Atelier pour les petits projets
  Du matériel
  Des compétences (info, méca, elec, graphiste etc…)
  Des initiations (modélisation, 3D, prise en main de logiciels)
  Des réparations
  Des idées!

## Slide 18: Quelques liens
https://luftdaten.info/fr/accueil/
https://frankreich.maps.sensor.community/#6/46.696/2.054
http://www.wiki-rennes.fr/Monter_son_capteur_Luftdaten
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilanqa2018_05-zoom74-htesavoie.pdf
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilanqa2018_05-zoom74-htesavoie.pdf
https://www.grandannecy.fr/telecharger-document.php?idfichier=7548&page=DT1425305672&idapplication=page&sid=
https://www.dailymotion.com/video/xvg8e3
https://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/biblio_particules_081022.pdf
https://www.airparif.asso.fr/_pdf/normes-OMS-revision-2005-resume-2006-VF.pdf

## Slide 19: Emetteurs dans le bassin annecien
Source: http://carto.air-rhonealpes.fr/commune/emiprox/

## Slide 20: Comparaison avec les données officielles
Chart: Particules fines PM10