## Slide 1: ANF ‘Evolution BE V3’
Outil FileBaseImport V3
Mathieu Walter - 20 novembre 2020

## Slide 2
Sommaire
Contexte
Configuration
Procédure A
Procédure B
Utilisation FileBase

## Slide 3: Contexte
Pourquoi cet outil?

## Slide 4
Contexte
Pourquoi ?
  Car de nombreuses maquettes ne sont pas dans Smarteam
  Solution plus flexible que d’imposer une étape par Smarteam
Périmètre d’utilisation
  Migration de maquettes Catia V5 stockées sur Windows vers 3D Experience
  Mise à niveau V5 R28 / Nettoyage
  Stockage temporaire dans des répertoires partagés avant import par la Cellule
Solution
  Développement d’un outil spécifique / Feuille Excel avec macro
  "\\ccsunny\Distrib\3D Experience\FileBaseImport-Academia\FILE_BASE_REV_A.xlsm"

## Slide 5
Contexte
Développement
  Rédaction des spécifications
  M. Royer (Keonys) a développé un kit d’outils : FileBaseImport
Procédure A
  Spécifier l’emplacement d’un Dossier ( + 3D si besoin)
  Traitement de tous les DRW (+3D liés) présents dans les sous-dossiers
  Traitement de(s) 3D indiqué(s)
  Procédure B
  Spécifier l’emplacement d’un ou plusieurs PRD
  Spécifier l’emplacement d’un Dossier
  Traitement des 3D spécifiés
  Traitement de tous les DRW du Dossier + sous-Dossiers dont les 3D sont présents dans le PRD

## Slide 6: Configuration
Installation Catia V5-6R2018

## Slide 7
Configuration
Prérequis
  CATIA V5 R28 doit être installé (Catia V5-6 R2018)
  Excel doit être installé
  Les 2D/3D à traiter doivent être accessibles
  Le répertoire partagé doit être accessible \\ccsvwn19\FileBase

## Slide 8
Configuration
Mise en place
  Copie fichier Excel
  Renommer
Configuration
  Ouvrir « FILE_BASE_REV_D.xlsm »
  Activer le contenu
  Vérifier onglet ‘Administration’
  Remplir onglet « Projet »

## Slide 9
Configuration
ADMINISTRATION
  Modifier les 4 valeurs en fonction de votre installation
  Exemple

## Slide 10: Procédure A
Scan de dossiers pour trouver des DRW

## Slide 11
Procédure A
Rappel
  Scan d’un dossier + sous-dossiers
  Détection de TOUS les DRW
  Liste des DRW + 3D liés
  Possible de spécifier des 3D
  Traitement des objets détectés

## Slide 12
Procédure A
Arborescence de Dossiers contenant
  Plan d’ensemble
  Tous les 2D / 3D
  Spécifier le Dossier de tête
  => Récupère tous les 2D + 3D liés

## Slide 13
Procédure A
Arborescence de Dossiers contenant
  Une ou plusieurs maquettes SANS plan d’ensemble
  Tous les 2D / 3D
  Spécifier le Dossier de tête + le(s) 3D
  => Récupère tous les 2D (et 3D liés) + 3D spécifiés

## Slide 14: Procédure B
Spécification maquette et recherche des 2D liés

## Slide 15
Procédure B
Rappel
  Spécifier l’emplacement d’un ou plusieurs PRD
  Spécifier l’emplacement d’un Dossier
  Traitement des 3D spécifiés
  Traitement de tous les DRW du Dossier + sous-Dossiers dont les 3D sont présents dans le PRD

## Slide 16
Procédure B
Arborescence de Dossiers contenant
  Maquette sans connaître la structure des répertoires
  Tous les 2D / 3D
  Spécifier le Produit de tête + Dossier de tête (pour trouver les 2D liés)
  => Récupère la maquette + tous les 2D liés à cette maquette dans la structure de dossiers
  => Temps de traitement important

## Slide 17: Utilisation FileBase
Lancement et vérification

## Slide 18
Utilisation FileBase
Exécution de la macro
  Affichage \ macro
  Exécuter la macro

## Slide 19
Utilisation FileBase
Choix critères
  Laboratoire
  Utilisateur et Ordinateur (auto)
  Nom de Projet
  Identifiant
  Le Nom de Projet & l’Identifiant seront utilisables pour retrouver l’objet dans Catia V6
  Le CS dans lequel seront envoyées vos données sera LABO_IMPORT_FILEBASE

## Slide 20
Utilisation FileBase
Transfert des critères spécifiés de Catia V5 et vers V6
Le processus FileBase insère dans les fichiers CATIA V5 les informations renseignées par l’utilisateur.

## Slide 21
Liste des opérations
  Etape 1 et Etape 2 validées => configuration correcte
  Lancer toutes les opérations
Utilisation FileBase

## Slide 22
Tableaux de suivi
  « OK » => Etape effectuée
  « - » => en attente
Utilisation FileBase

## Slide 23
Utilisation FileBase
Fin de la procédure

## Slide 24
Utilisation FileBase
Résultat de la procédure