## Slide 1: Rencontre avec l’Université de Rennes 1
Retour d’expérience
sur le dépoilement de réseaux de capteurs communicants
9 février 2021

## Slide 2
Capteurs
Nœuds
Passerelle
Réseau

## Slide 3: Capteurs
 | Autonomie | Robustesse | Observation
Piézomètre | Forte (>> 6mois) | Forte | 
Détecteur radon | Faible ( 3-4 mois) | Forte | Chauffage
Anémomètre | Passif | Faible | Bas cout
Station météo. | Faible (panneau solaire) | Faible | Pb installation sur mat
T°/H sol | Forte (>> 6 mois) | Forte | 
PT100 | Passif | Forte ? | 
PAR | Passif | Moyenne ? | 
Instrumentation sur volcans  environnement hostile  besoin de personnels expérimentés

## Slide 4: Nœuds SoLo
Déploiements sur différents sites, différents environnements:
  Volcans, lacs, rivière, volcans, zone boisées …
  Durée de fonctionnement > 2 ans
Robustesse mécanique
  Pas de problème d’étanchéité relevé: pluie, neige, poussière, …
  Oxydation des connecteurs avec gaz acides
Robustesse Electronique
  Points de fragilité
    Potentiomètre alim. ext. 5V
    Connecteur USB externe
  Rares pb avec carte SD
Robustesse logicielle
  Version 1.4: grande fiabilité, zéro « plantage »
  Version 2.0: quelques non-fonctionnement
Autonomie
  5 mois avec réveil toutes les 15mn en conditions hivernales

## Slide 5: Passerelles
Une dizaine de passerelles mises en œuvre:
  2 fournisseurs: Kerlink et Multitech
  Modèles indoor, outdoor
  Connexion ethernet: RJ45, 3G, wifi …
  Alimentation batterie ou secteur
Différents types d’antennes utilisés: 0 à +6dBi
Fiabilité:
  Plusieurs défaillances sur passerelles Multitech
  Passerelle Multitech opérationnelle depuis 2 ans sur Etna
  Attention à la foudre !
Autonomie sur panneau solaire:
  Consommation à évaluer (Stage en avril-juin)
Facilité de configuration et mise en œuvre:
  Voir avec notre spécialiste Etienne
Kerlink
Multitech
Communication Ethernet ou GSM
Version indoor et outdoor
Alimentation secteur
ou batterie + panneau solaire
Communication Ethernet ou GSM
Version outdoor
Alimentation 12V

## Slide 6: Réseau LoRaWAN
Défaillances réseau LoRa (météo)
Défaillances réseau 3G
   système de « pile » avec ré-envoie des données

## Slide 7: Réseau LoRaWAN
Portée du réseau LoRaWAN
  Très dépendante de la configuration du site:
    Topographie
    Végétation
    Météo
    Localisation de la passerelle
     Tests préalables sur site nécessaire
  Choix du paramètre Data Rate (0 à 5)
Valeurs du paramètre SNR moyen et son écart-type pour différents noeuds