## Slide 1: Utilisation Mémoire et Scratch workers
S. Poulat, M. Puel, G. Rahal
15/04/2010

## Slide 2: Paramètres classes BQS
Classe | MemoryMax (KB) | ScratchMax (MB)
G | 2048 | 10250
J | *4000 | *30000
L | 17000 | 14000
T | 3000 | 20480
W | 2048 | 30750
Classes utilisées par les utilisateurs:
La classe J a les limites en * pour les jobs venant de la grille.
Configuration des workers et des points d’exécution:
Machines 16 processeurs: 20 points d’exécution
  13 points avec la classe J, 15 avec la classe T
  5 points dédiés à A, G, V, L, Z
Machines 8 processeurs: 12 points d’exécution
  7 points avec la classe J, 9 avec la classe T + V,L dans certains workers.
  5 points dédiés à A, G, Z

## Slide 3: Nombre de jobs périodes considérées
Chart: 
Nov-Dec 2009
Fev 2010
3-11 Mars

## Slide 4: Utilisation MAX mémoire sur les workers
Chart: Moyenne du Max de mémoire utilisée (% de la mémoire réelle)
| nov-dec2009 | Fevrier 2010 | 3 -11 mars 2010
Poweredge 1950b avg(x) | 0.41036 | 0.41101 | 0.36502
Poweredge M610 avg(x) | 0.35866 | 0.39158 | 0.30272
iDPx avg(x) | 0.47188 | 0.41101 | 0.40066
Chart: Moyenne du Max de mémoire utilisée
| nov-dec2009 | Fevrier 2010 | 3 -11 mars 2010
Poweredge 1950b avg(x) | 6565.819 | 6576.156 | 5840.38
Poweredge M610 avg(x) | 17215.889 | 18795.964 | 14530.579
iDPx avg(x) | 7550.09 | 6576.156 | 6410.565
Chart: Max Memoire Max utilisée (% de memoire physique)
| nov-dec2009 | Fevrier 2010 | 3 -11 mars 2010
Poweredge 1950b max(x) | 0.60393 | 0.78212 | 0.46721
Poweredge M610 max(x) | 0.6911 | 0.68708 | 0.35796
iDPx max(x) | 0.82183 | 0.78212 | 0.65118
Max de mémoire utilisée sur les workers:
<> = valeur moyenne de la mem max consommée sur un worker.
Max: Selectionne les workers qui ont le maximum de la mémoire MAX consommée.

## Slide 5: Moyenne d’utilisation mémoire sur les workers
Chart: Mémoire moyenne utilisée (% de la memoire réelle)
| nov-dec2009 | Fevrier 2010 | 3 -11 mars 2010
Poweredge 1950b avg(x) | 0.25879 | 0.22556 | 0.28031
Poweredge M610 avg(x) | 0.18847 | 0.17302 | 0.20392
iDPx avg(x) | 0.26066 | 0.22556 | 0.27516
Chart: Moyenne du Max de mémoire utilisée (% de la mémoire réelle)
| nov-dec2009 | Fevrier 2010 | 3 -11 mars 2010
Poweredge 1950b avg(x) | 0.41036 | 0.41101 | 0.36502
Poweredge M610 avg(x) | 0.35866 | 0.39158 | 0.30272
iDPx avg(x) | 0.47188 | 0.41101 | 0.40066
Valeurs moyenne d’utilisation:
Sur l’utilisation moyenne des workers
Sur l’utilisation max des workers
Suzanne: optimiser l’utilisation en se basant sur la mémoire effectivement consommée et pas la mémoire requise.
Ghita: Augmenter les limites pour les queues: T à 3500, G à 3000.

## Slide 6: Scratch MAX utilisé sur les workers
Chart: Moyenne de scratch Max
| nov-dec 2009 | Fevrier 2010 | 3-11 mars
Poweredge 1950 avg(x) | 20.044 | 25.321 | 13.328
iDPx avg(x) | 28.432 | 27.78 | 14.212
Poweredge M610 avg(x) | 62.731 | 70.232 | 36.66
Chart: Moyenne de scratch Max (% scratch total)
| nov-dec 2009 | Fevrier 2010 | 3-11 mars
Poweredge 1950 avg(x) | 0.15418 | 0.19478 | 0.10252
iDPx avg(x) | 0.26572 | 0.25963 | 0.13282
Poweredge M610 avg(x) | 0.33016 | 0.36964 | 0.19295
Max de scratch utilisé sur les workers:
<> = valeur moyenne du scratch max consommé sur un worker.
Max: Sélectionne les workers qui ont le maximum du max des scratchs consommés.
Chart: Max de scratch max utilisé (% du scratch total)
| nov-dec 2009 | Fevrier 2010 | 3-11 mars
Poweredge 1950 max(x) | 0.5426 | 0.48535 | 0.40008
iDPx max(x) | 0.71491 | 0.85096 | 0.35044
Poweredge M610 max(x) | 0.86158 | 0.72726 | 0.40594

## Slide 7: Moyenne d’utilisation du scratch sur les workers
Valeurs moyenne d’utilisation:
Sur l’utilisation moyenne des workers
Sur l’utilisation max des workers
Chart: Moyenne du scratch moyen utilisé (% du scratch total)
| nov-dec 2009 | Fevrier 2010 | 3-11 mars
Poweredge 1950 avg(x) | 0.0537 | 0.065662 | 0.050038
iDPx avg(x) | 0.073907 | 0.093542 | 0.063178
Poweredge M610 avg(x) | 0.0772 | 0.14383 | 0.081621
Chart: Moyenne de scratch Max (% scratch total)
| nov-dec 2009 | Fevrier 2010 | 3-11 mars
Poweredge 1950 avg(x) | 0.15418 | 0.19478 | 0.10252
iDPx avg(x) | 0.26572 | 0.25963 | 0.13282
Poweredge M610 avg(x) | 0.33016 | 0.36964 | 0.19295
Suzanne: l’utilisation se base déjà sur le scratch effectivement consommé et pas le requis.
Ghita: Augmenter les limites pour les queues: T à 25/30GB, G à 20GB,J?. L’augmentation Mem et Scratch favorisera l’utilisation de la class G.

## Slide 8: Résumé
GR:
  Les jobs des expériences demandent de plus en plus de mémoire et de scratch
  Les queues courtes sont souvent sous utilisées car leur mémoire et leur scratch sont trop faibles
  La ferme est actuellement “sous utilisée” et peut être utilisée d’une manière plus optimale.