## Slide 1
0
Architecture générale

## Slide 2
Objectif architecture générale
Plateforme de données
Plateforme YesItIs
Système d’information client
API services + données

## Slide 3
0
2
APPROCHE PRODUIT

## Slide 4
Architecture du Nœud SoLo (boitier)

## Slide 5
Architecture du Nœud SoLo (Composants principaux)

## Slide 6
Principales caractéristiques
6
Caractéristiques | Remarques /questions
ALIMENTATION | 
Batterie | Pack Li-Ion 1S4P 6.V - 8.8Ah
Autonomie | 10 mois (1 mesure / heure – 1 envoi / jour)
MESURES | 
Température | Plage de mesure: -40°C à +125°C
Humidité | Plage de mesure: 0 à 100% Hr
Capteur de luminosité | 0.01 à 83klux Spectre de 460nm à 655nm
Vibration | 3 axes
Capteur de pression | 260 à 1260 hPa
Position | GPS
INTERFACE | 
Voyants | LEDs
Bouton | Reset
Connectique | SMA pour antenne LoRa USB pour paramétrage du nœud Possibilité de connecter 4 sondes externes Charge batterie

## Slide 7
Principales caractéristiques
7
Caractéristiques | Remarques /questions
COMMUNICATION | 
Communication Capteur | LoRa
Périodicité de remontée des données | Paramétrable
Distance max de communication | 5km en outdoor
Communication sondes externes | UART – I²C – SPI – SDI12 – A/N
BOITIER | 
Indice de protection | IP68
Dimensions | 125 x 151 x 60 mm (L x l x H)
Fixation | Vis, collier, Velcro
Stockage données produit | 
Carte SD | 8Go par défaut

## Slide 8
0
3
Industrialisation

## Slide 9
Scénarios étudiés
Scénario 1: Reprise du nœud existant
  Scénario 1.1: volume < 1000 pièces / an
  Scénario 1.2: volume = 1000 pièces /an
  Scénario 1.3: volume = 10000 pièces /an
Scénario 2: Optimisation pour milieux industriels
  Scénario 2.1: volume < 1000 pièces / an
  Scénario 2.2: volume = 1000 pièces /an
  Scénario 2.3: volume = 10000 pièces /an
Scénario 3: Optimisation pour smart building
  Scénario 3.1: volume = 1000 pièces /an
  Scénario 3.2: volume = 10000 pièces /an

## Slide 10
Budget industrialisation du noeud
Scénario 1.1
Step | Budget | Note
Développement présérie | 2.7k€ | 
Développement banc de test | 27.8k€ | Spécifications + réalisation du banc
Réalisation des préséries | 12k€ | Réalisation de 30 pièces
Tests et validation des préséries | 3.5k€ | 
Mise en place de la ligne de production | 5.4k€ | 
Outillage (cadre de soudure, outils de mesures, debugger…) | 8.4k€ | 
Rédaction dossier de production | 3k€ | 
Certification CE | 9.6k€ | 
Total | 72,4k€ | Délai d’industrialisation: 3 mois
  Reprise du nœud à l’identique
  Quantité < 1000 pièces
  Pas de banc de test In – Situ
  Pas de moule pour le boitier
Estimation PRU : 185€

## Slide 11
Répartition du PRU – scénario 1.1
Chart: 
| Répartition PRU pour 100 pièces | Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 17.16 | 33 | 0.95 | 31.2 | 7.4 | 17.7 | 60.1 | 8.4
Estimation PRU : 185€

## Slide 12
Budget industrialisation du noeud
Scénario 1.2 et 1.3
Step | Budget | Note
Développement présérie | 8.7k€ | 
Développement banc de test fonctionnel | 27.8k€ | Spécifications + réalisation du banc
Développement banc de test In-Situ | 15k€ | 
Réalisation des préséries | 12k€ | Réalisation de 30 pièces
Tests et validation des préséries | 6.6k€ | 
Mise en place de la ligne de production | 5.4k€ | 
Outillage | 8.4k€ | 
Réalisation moule | 15k€ | 
Rédaction dossier de production | 3k€ | 
Certification CE | 9.6k€ | 
Total | 111.5k€ | Délai d’industrialisation: 4 mois
  Nouveau boitier
  Réalisation pack batterie sur site
  Réalisation d’un moule
  Quantité > 1000 pièces
  Banc de test In – Situ
Estimation PRU:
Qté: 1kpièces  125€
Qté: 10kpièces  113€

## Slide 13
Répartition du PRU scénario 1.2 et 1.3
Chart: 
| Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 4.7 | 11 | 2.1 | 29.2 | 7.75 | 11 | 45.1 | 7.5
Chart: 
| Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 28.3 | 7.2 | 10.2 | 41 | 7
Estimation PRU 1kpièces  125€
Estimation PRU 10kpièces  113€
GAIN SUR BOITIER ET PACK BATTERIE

## Slide 14
Capteurs température, pression atmosphérique, luminosité, effet hall, accéléro
Entrées analogiques et numériques
NFC
Batterie: lithium 1 x 3,6V AA
IP67
Taille boitier: 60mm x 95mm x 35mm
Industrialisation du noeud – Scénario 2
Optimisation pour milieux industriels
Capteurs température, humidité, pression atmosphérique, luminosité
Batterie: 13Ah (26Ah en option)
IP67 (polycarbonate)
Taille boitier: 89mm x 80mm x 48.5mm
Prix: 79€ HT
Capteurs température, humidité, luminosité, effet hall, accéléro, GPS
Mémoire en option
BLE 4.2
Batterie: 3 piles AA (non rechargeable)
IP65
Taille boitier: 100mm x 65mm x 35mm

## Slide 15
Industrialisation du noeud – Scénario 2
Optimisation pour milieux industriels
Hypothèses prises pour le nœud en milieu industriel
  Retrait de la fonction GPS
  Retrait de la carte mémoire 8Go
  Possibilité de connecter 2 sondes externes par défaut
  Possibilité de connecter 2 sondes supplémentaires en option
  Pas de modification sur le pack batterie
  Pas de modification sur l’indice IP
  Pas de contrainte sur la taille du boitier
  Pas d’ajout de BLE ni de NFC
Autres axes de réduction de coût possible:
  Passer sur une carte avec PCB semi-flex
  Retirer le capteur de luminosité
  Passage de l’antenne LoRa en antenne PCB

## Slide 16
Budget industrialisation du noeud
Scénario 2.1
Step | Budget | Note
Redesign du nœud | 49,7k€ | Inclus les prototypes et les essais
Développement présérie | 2.7k€ | 
Développement banc de test | 27.8k€ | Spécifications + réalisation du banc
Réalisation des préséries | 12k€ | Réalisation de 30 pièces
Tests et validation des préséries | 3.5k€ | 
Mise en place de la ligne de production | 5.4k€ | 
Outillage (cadre de soudure, outils de mesures, debugger…) | 8.4k€ | 
Rédaction dossier de production | 3k€ | 
Certification CE | 9.6k€ | 
Total | 122.1k€ | Délai d’industrialisation: 6 mois
  Reprise du nœud à l’identique
  Quantité < 1000 pièces
  Pas de banc de test In – Situ
  Pas de moule pour le boitier
Estimation PRU : 167€

## Slide 17
Répartition du PRU – scénario 2.1
Estimation PRU : 167€
Chart: 
| Répartition PRU pour 100 pièces | Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 17.16 | 33 | 0.95 | 31.2 | 7.4 | 17.7 | 51.8 | 7.9

## Slide 18
Budget industrialisation du noeud
Scénario 2.2 et 2.3
Step | Budget | Note
Redesign du noeud | 54.9k€ | Inclus les prototypes et les essais
Développement présérie | 8.7k€ | 
Développement banc de test fonctionnel | 27.8k€ | Spécifications + réalisation du banc
Développement banc de test In-Situ | 15k€ | 
Réalisation des préséries | 12k€ | Réalisation de 30 pièces
Tests et validation des préséries | 6.6k€ | 
Mise en place de la ligne de production | 5.4k€ | 
Outillage | 8.4k€ | 
Réalisation moule | 15k€ | 
Rédaction dossier de production | 3k€ | 
Certification CE | 9.6k€ | 
Total | 166.4k€ | Délai d’industrialisation: 7 mois
  Nouveau boitier
  Réalisation pack batterie sur site
  Réalisation d’un moule
  Quantité > 1000 pièces
  Banc de test In – Situ
Estimation PRU:
Qté: 1kpièces  101€
Qté: 10kpièces  93€

## Slide 19
Répartition du PRU scénario 2.2 et 2.3
Chart: 
| Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 4.7 | 11 | 2.1 | 29.2 | 7.75 | 11 | 45.1 | 7.5
Chart: 
| Boitier | batterie | fixation | Connectique / bouton | Antennes | carte électronique secondaire | carte électronique principale | production / assemblage
 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 28.3 | 7.2 | 10.2 | 41 | 7
Estimation PRU 1kpièces  125€
Estimation PRU 10kpièces  113€
GAIN SUR BOITIER ET PACK BATTERIE

## Slide 20
Synthèse nœud SoLo industrialisé
Version milieux industriel
Scénario | Volume | Budget | PRU
1.1 | <1000 pcs /an | 72.4k€ | 185€
1.2 | 1000 pcs / an | 111.5k€ | 125€
1.3 | 10000 pcs / an | 111.5k€ | 113€
2.1 | <1000 pcs / an | 122.1k€ | 167€
2.2 | 1000 pcs / an | 166.4 k€ | 101€
2.3 | 10000 pcs / an | 166.4 k€ | 93€
Si on part sur une hypothèse de prix de vente à 300€ (ce qui tout à fait acceptable dans le monde de l’industrie), l’opération d’industrialisation du nœud est pertinente.
Pour des volumes < 10000 pièces, la reprise de l’existant semble le plus pertinent.
Pour des volume ≥ 10000 pièces, un redesign pour optimiser le PRU est intéressant mais de tels volumes sur ce marché seront difficiles à atteindre.

## Slide 21
Industrialisation du noeud – Scénario 3
Optimisation pour le smart building
Capteurs température, humidité, pression atmosphérique
COV, CO2, luminosité, détection de mouvement
Batterie: 3 piles 3,6V – 2500mAh (autonomie 3ans avec 1 mesure / 10 minutes; 1 transmission / 30 minutes)
Coût: environ 100€ HT l’unité
Fabricant: ELSYS
Capteurs température, luminosité, détection de mouvement
NFC
Batterie: 2 piles AA 3,6V Lithium
Boitier: 86 x 86 x 28mm
Coût: 70€ l’unité – 58€/10 – 51€/100
Fabricant: TEKTELIC
Capteurs température, luminosité, contact magnétique, accéléromètre
Batterie: CR2477
Boitier: 42 x 42 x 17mm – IP30
Coût: 38€ l’unité

## Slide 22
Industrialisation du noeud – Scénario 3
Optimisation pour smart building
Hypothèses prises pour le nœud en version smart building  Redesign complet
  Nouveau boitier
  Nouvelle carte électronique
  Changement de microcontrôleur
  Batterie: 2 piles AA
  Passage de l’antenne LoRa en antenne PCB
  Retrait de la fonction GPS
  Retrait de la carte mémoire 8Go
  Retrait de l’accéléromètre
  Retrait du connecteur USB
  Retrait du compensateur de pression
  Possibilité de connecter 1 sonde externe
  Pas de contrainte sur l’indice IP
  Pas de tropicalisation
  Modification du bouton reset

## Slide 23
Budget industrialisation du noeud
Scénario 3.1 et 3.2
Step | Budget | Note
Redesign du noeud | 117.4k€ | Inclus les prototypes et les essais
Développement présérie | 8.7k€ | 
Développement banc de test fonctionnel | 27.8k€ | Spécifications + réalisation du banc
Développement banc de test In-Situ | 15k€ | 
Réalisation des préséries | 12k€ | Réalisation de 30 pièces
Tests et validation des préséries | 6.6k€ | 
Mise en place de la ligne de production | 5.4k€ | 
Outillage | 8.4k€ | 
Réalisation moule | 15k€ | 
Rédaction dossier de production | 3k€ | 
Certification CE | 9.6k€ | 
Total | 228.9k€ | Délai d’industrialisation: 9 mois
  Redesign complet
  Quantité > 1000 pièces
  Banc de test In – Situ
Estimation PRU:
Qté: 1kpièces  33€
Qté: 10kpièces  30€

## Slide 24
Répartition du PRU scénario 3.1 et 3.2
Estimation PRU 1kpièces  33€
Estimation PRU 10kpièces  30€
Chart: 
| Boitier | batterie | Connectique / bouton | carte électronique | production / assemblage
 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 26.5 | 3.5
Chart: 
| Boitier | batterie | Connectique / bouton | carte électronique | production / assemblage
 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 24.8 | 3.2

## Slide 25
Synthèse nœud SoLo industrialisé
Version smart building
Scénario | Volume | Budget | PRU
3.1 | 1000 pcs / an | 228.9k€ | 33€
3.2 | 10000 pcs / an | 228.9k€ | 30€
Si on part sur une hypothèse de prix de vente à 60€ l’opération d’industrialisation du nœud est pertinente.
Le mieux serait de revoir intégralement la partie matériel et d’adapter le firmware existant.
Le marché du smart building doit permettre d’atteindre le volume de 10000 pièces / an.