## Slide 1
WP1 Action 1.1.4 :
Mesure de section efficace du 242Pu
I) Contexte et enjeux
II) Modélisations de 242Pu(n,f)
III) Développements instrumentaux

## Slide 2
240Pu
241Pu
242Pu
243Am
242Am
241Am
235U
236U
237U
238U
239U
239Np
238Np
237Np
239Pu
238Pu
243Pu
243Am
244Cm
243Cm
242Cm
245Cm
I) Contexte et enjeux
242Pu
isotope fertile produit par capture successives
b
+ n
- apparition dans le combustible UOX
- présent initialement dans le combustible MOX
- important pour l’évolution des combustibles de RNR
- utilisé dans les chambres à fission du RJH
Point de passage important dans la formation des actinides supérieurs (Am et Cm)
Besoin d’une bonne connaissance de 242Pu(n,f) dans le domaine rapide
b

## Slide 3
I) Contexte et enjeux
242Pu
10-15% d’écart dans les bases ou jeux de données
Investigations expérimentales et théoriques de 242Pu(n,f) dans le domaine rapide
2018-2021 : Thèse de Carole CHATEL (CEA / LP2i Bordeaux)
- Partie expérimentale au LP2i Bordeaux (Mesure de 242Pu(n,f), développements instrumentaux)
- Partie théorique au CEA/DES (Modélisation théorique de 242Pu(n,f))
.

## Slide 4
Travaux dans les différentes régions :
  . thermique (formalisme MLBW -> RM)
  . RRR (ajouts d’états de classe II)
  . URR (identification des états de classe II)
  . continuum (analyse de la structure à 1 MeV)
Cadre général
II) Modélisations de 242Pu(n,f)
Section efficace typique d’un noyau lourd fertile :
  . structures résonantes (densité de niveau du 243Pu)
  . seuil de fission à 1 MeV (sf très faible en dessous)

## Slide 5
II) Modélisations de 242Pu(n,f)
Cadre général
- structure non expliquée, - pas présente dans tous les jeux de données
- position stratégique pour les réacteurs rapides

## Slide 6
Structure résonnante à 1 MeV
Études ‘paramétriques’ pour étudier la sensibilité de 242Pu(n,f) aux paramètres de structure :
- hauteur et courbure des barrières
- états tête de bande
- énergie du continuum des états 243Pu
Aucune de ces études ne permet d’expliquer l’amplitude de la structure résonante à 1 MeV
II) Modélisations de 242Pu(n,f)

## Slide 7
Études de la structure du 242Pu (noyau formé après réaction (n,n’))
242Pu
243Pu*
242Pu
243Pu
FF
Les voies de réactions sont interdépendantes (S = 1)
=> la modification d’une voie de réaction se répercute sur les autres voies
II) Modélisations de 242Pu(n,f)
Structure résonnante à 1 MeV

## Slide 8
Études de la structure du 242Pu (noyau formé après réaction (n,n’))
5 états ajoutés (low lying levels), issus de AVXSF
II) Modélisations de 242Pu(n,f)
Structure résonnante à 1 MeV
=> meilleure description du début du continuum
=> la voie de réaction (n,n’) se trouve renforcée après 1 MeV par ces nouveaux états
=> creux marqué dans la voie (n,f)
.

## Slide 9
Problématique scientifique
III) Développement instrumentaux
objectif : apporter notre contribution à ce paysage nébuleux
mesure du flux de neutron indispensable pour les mesures de sections efficaces
technique des protons de recul : conversion du flux de neutrons en flux de protons par l’intermédiaire d’un matériau ‘radiateur’ riche en hydrogène
- mesure indépendante
- Ds ~ 3-4%
incertitudes : sur la structure à 1 MeV, et sous le seuil de fission (En < 1 MeV)
Marini et al., Phys. Rev. C 96, 054604 (2017), expérience partielle (uniquement quelques points)

## Slide 10
1er collimateur
2nd collimateur
Disque porte- échantillons
Cage à dérive
Plan de détection Micromégas segmenté
Chambre ΔE
Chambre E
Problématique scientifique
dispositif expérimental :
Ep
Ep
Ep
En
neutrons
protons de recul
Si
radiateur H
efficacité bien
définie
écran Ta
Ep = En cos²q
III) Développement instrumentaux
problème pour En< 1MeV :
pic proton noyé dans le bruit de fond
Développement du Détecteur Gazeux à Protons de Recul (DGPR) pour les basses énergies
Gazeux : pour une moindre sensibilité aux e- en adaptant l’épaisseur de matière traversée
Segmenté : pour discriminer les trajectoires (origine et longueur de la trace) et identifier les protons de reculs
Micromegas : amplification nécessaire du signal pour les évènements déposant peu d’énergie (basse En avec pression de gaz faible)
Collimateur interne : pour délimiter précisément l’efficacité géométrique
Chart: 
col1 | -5 | -20
col2 | 5 | 20
col1 | 5 | 20
col2 | -5 | -20
 | 5 | -55
 | -5 | 55
pic proton bien visible
mesure du bruit de fond
pic proton bien visible
largeur = f(En, eradiateur)
position = f(En, P)

## Slide 11
III) Développement instrumentaux
Efficacité intrinsèque :
proton
micro-beam
(1 to 10 pps)
condition nécessaire : e précise et connue, donc il faut eint = 100%
tests en source a compatible avec 100% dans des conditions idéales (2019)
tests avec un microfaisceau de proton envoyé directement dans le DGPR (@AIFIRA en 2021)
eint = 100% à très bas taux de comptage (compatible with a test results)
eint chute au-delà de quelques pps (~50% pour 30 pps)
Le Service Électronique et Acquisition du LP2i se penche actuellement sur le problème
tests sur banc de test (2021) confirment le comportement étrange du DAQ

## Slide 12
III) Développement instrumentaux
. test de la diffusion lors de la dérive des e-
Études annexes :
- nombreuses fonctionnalités validées précédemment
- nouveau test en micro-faisceau pour sonder le DGPR
proton
micro-beam
(1 to 10 pps)
5 mm
très faible diffusion latérale lors de la dérive des e- => précision de la trajectoire vis à vis des pads touchés

## Slide 13
III) Développement instrumentaux
. test de la diffusion lors de la dérive des e-
Études annexes :
- nombreuses fonctionnalités validées précédemment
- nouveau test en micro-faisceau pour sonder le DGPR
proton
micro-beam
(1 to 10 pps)
. test de la perte d’e- lors de la dérive
pas de perte d’amplitude des signaux
(confirmation des résultats en source a)

## Slide 14
III) Développement instrumentaux
. test de la diffusion lors de la dérive des e-
. étude précise de l’évolution du gain : avec la tension de polarisation
Études annexes :
- nombreuses fonctionnalités validées précédemment
- nouveau test en micro-faisceau pour sonder le DGPR
proton
micro-beam
(1 to 10 pps)
. test de la perte d’e- lors de la dérive
- autres études en cours : test d’un autre gaz (CO2 pur), étude du gain vs pression, réduction des claquages...
.

## Slide 15
Conclusions
Des avancées théoriques significatives pour 242Pu(n,f) :
meilleure description de la section efficace dans tous les domaines en énergie
structure à 1 MeV explicable par un renforcement de la voie inélastique
Des développements instrumentaux toujours en cours :
problème d’efficacité intrinsèque de l’acquisition (difficulté car nous n’avons pas la main dessus)
continuation des études et tests du DGPR (dérive des électrons, gaz utilisé...)
Expérience de mesure 242Pu(n,f) :
programmée en oct. 2022 @JRC-Geel
dans la gamme En Ꞓ [1;2MeV], avec le dispositif « protons de recul » classique
si la DR15 nous laisse travailler !