## Slide 1: UTOPIA NEXT
Processus de dispersion et d’accumulation de l’uranium naturel dans les aquifères du Tertiaire et les rivières du sud du Bassin de Paris: premiers résultats
1Zebracki M., 2Marlin Ch., 2Durand V., 3Gaillard T., 1Jardin C., 1Diez O., 1Gorny J., 2Noret A., 2Moreau K., 2Renaud A., 1Lafont Ch., 2Burrillon C.
1IRSN, SEDRE/LELI, Fontenay-aux-Roses
2GEOPS, UMR CNRS/Université Paris-Saclay, Orsay
3CPGF-Horizon, Avon

## Slide 2: Rappel : le fractionnement radiogénique 238U – 234U
Radionucléide émetteur a
Nouveau noyau
Radionucléide
Particule a
Point de recul
Source : modifié d’après EANR, 2019
Chaîne de désintégration (émission alpha)
238U  234Th  234Pa  234U  230Th  …  206Pb
Solubilisation préférentielle de 234U p/t 238U
 Dans le dissous : (234U/238U) > 1
= Fractionnement radiogénique (ou déséquilibre radioactif 238U – 234U)

## Slide 3: Genèse d’une question de recherche
En général, dans une rivière, on observe:
  Concentration en U: 0,02 - 0,05 µg/L
  Rapport d’activités (234U/238U) = 1,17
Surveillance qualité radiologique des cours d’eau à proximité de Paris (IRSN, 2006, 2007)
  valeurs élevées de l’alpha global attribuables à 238U dissous
  rivière Œuf-Essonne (affluent sud de la Seine):
  U jusqu’à 25 µg/L
  (234U/238U) < 0,5
    Pas d’équivalent dans d’autres rivières
    Quels sont les processus responsables de l’observation de ces valeurs atypiques ?
Osmond & Cowart, 1976

## Slide 4: UTOPIA (NEEDS 2020)
Objectifs:
  Identifier l’origine des caractéristiques singulières de U dans la rivière Œuf-Essonne
  Evaluer le potentiel d’utilisation des isotopes de U comme traceurs de processus hydrologiques
Focus sur la rivière Œuf :
    Surface BV = 235 km2, L = 32 km, Q = 0,5 m3/s;
    A l’affleurement : 6 formations (d’âge Langhien à Aquitanien)
2020 : prélèvements d’eau en 12 points, hautes vs. basses eaux  analyses isotopes U (ICP-MS)
Calcaire de Beauce
Localisation des prélèvements :

## Slide 5: Résultats U dans L’Œuf
Variation longitudinale et saisonnière de [U]° et (234U/238U)
Deux zones d’apport de U :
    Calcaires de l’Orléanais
      [U] = 12 µg/L , (234U/238U) = 0,9
    Calcaires de Pithiviers
    [U] = 19 µg/L , (234U/238U) = 0,4
     Mise en évidence du rôle de la nappe et des formations calcaires d’origine lacustre

## Slide 6: Utilisation des isotopes de l’U comme traceurs
1
2
1+2=3
D’après Osmond et al., Science (1968)
     Isotopes U = traceurs du processus hydrologique dans un continuum nappe-rivière

## Slide 7: Investigations menées dans des rivières « équivalentes »
Rivières naissant en Forêt d’Orléans et drainant Sables et argiles de Sologne puis Calcaire de Beauce (sl)
  La Bionne et Le Cens  La Loire
Prélèvements ponctuels, basses eaux:
  Ecoulement non permanent
  La Bionne :[U]° ≤ 6,8 µg/L, (234U/238U) ≥ 0,54
  Le Cens : [U]° ≤ 6,0 µg/L, (234U/238U) ≥ 1,1
Stratégie de prélèvement :
L’Œuf
La Bionne
Le Cens
Pithiviers
Orléans
     Vers un élargissement de l’échelle d’observation : calcaire de Beauce + circulation nappe

## Slide 8: Caractérisation des formations du Tertiaire et du Quaternaire
Calcaire de Pithiviers (carrière en exploitation)
  Sol tourbeux en sub-surface (marais adjacent rivière Essonne)
  U = 104 mg/kg (234U/238U) = 0,50
     Source primaire d’U (minéraux lourds) + source(s) secondaire(s) (accumulation dans un substrat détritique/organique) ?

## Slide 9: UTOPIA NEXT : Projet NEEDS 2022
Evaluation à long terme de la sûreté d'un dépôt de déchets contenant U + préservation de la qualité des eaux souterraines  prédire le comportement de U dans les systèmes aquifères
Etudier les processus de dispersion et d’accumulation de l’U naturel dans un hydro-système = aquifères du Tertiaire + rivières du sud du Bassin de Paris (env. 9 500 km2)
Source: Géoportail
Carte géologique du sud du Bassin de Paris

## Slide 10: WP1 : Dynamique de transfert de U dans l’hydrosystème
Prélèvements d’eau les 27 et 28 avril 2022
    23 points (source, amont ru, étang) en fonction de la formation géologique
    pH, Eh, CE, DIC/DOC, anions, cations, 18O, 2H, 238U, 234U, 13C, 14C
Localisation des prélèvements :
    Pas de relation évidente avec la géol. ou la chimie à ce stade de lecture
Calc. Pithiviers

## Slide 11: Conclusions et perspectives
Valeurs singulières de [U]°  20 µg/L et (234U/238U) < 0,5 dans la rivière Œuf, affluent sud de la Seine
Observation équivalente en tête de BV dans un affluent de la Loire
Mise en évidence du rôle de la nappe dans la zone d’affleurement du calcaire de Beauce dans l’apport d’U déséquilibré vers la rivière
Utilisation isotopes U = traceurs de processus hydrologiques dans un continuum nappe-rivière
Investigations à mener à plus grande échelle:
      Rôle des formations d’origine lacustre (Tertiaire)
      Circulation des eaux de nappe

## Slide 12
Photo Ch. Marlin (GEOPS)
Remerciements