## Slide 1: DROPLETT Dynamique et RÔle du PLancton lors dEs Transferts de contaminants vers les réseaux Trophiques
Colloque NEEDS - 23 au 25 mai 2022, Clermont-Ferrand
Duffa C., Radakovitch O., Charmasson S., Giner F. IRSN
Jamet JL., Drouet F. MIO, Univ. Toulon
Brach-Papa C. IFREMER

## Slide 2: Les transferts de contaminants dans les réseaux trophiques marins

## Slide 3: Rôle du plancton dans le réseau trophique marin
Cercles = T. frais/km2
Réseau Golfe du Lion
GOLEM
T. Seyer 2022
<2µ
2-20
20-200 µ
PHYTO
ZOO

## Slide 4: Objectifs Droplett
Eau
Etablir les niveaux d’activités en 137Cs, 239+240Pu et 244Cm et les concentrations en métaux traces dans l’eau de mer, le phytoplancton et le zooplancton au regard des caractéristiques biologiques de ce maillon.
Améliorer les connaissances des facteurs de concentration.
Conc. Factor (L/kg)=
Activ. organisme (Bq/kg frais)
Activ. eau (Bq/L)
Zooplancton
Phytoplancton

## Slide 5: Les limites de connaissances
- Grande variabilité des facteurs de concentration autour de la moyenne.
- Beaucoup de RN disposent de peu de données
(Tecdoc AIEA 2014: 15 données Cs de 1956, 1967 et 1991)
Distribution spatiale peu représentative des océans mondiaux
Beaucoup de données extraites d’expérimentation en laboratoire, reproduisant mal la variabilité naturelle et la diversité planctonique.
Conc. Ratio Arith mean/Geom mean | Phytopk | Zoopk
Cs | 85/36 | 130/67
Pu | 130000/7800 | 83000/4500

## Slide 6: Méthodologie
Site d’étude : Rade de Toulon, zone urbanisée, aquaculture, port militaire accueillant des navires à propulsion nucléaire
Suivi des populations planctoniques par l’Université de Toulon depuis 1995
8 missions pour
RN, métaux, biologie
2019-2021
eau
phytoplancton
zooplancton
Analyses
Identification
Gamma, Alpha
Métaux, Hg

## Slide 7: Suivi du phytoplancton
Faible densités phytoplanctonique (80 – 7000 cells.L-1) caractéristiques des celles de Méditerranée NW.
Bloom exceptionnel en septembre 2020 (troisième en intensité sur 17 ans de suivi).
Chart: Dates
| Avr 2019 | Jui 2019 | Sep 2019 | Nov 2019 | Sep 2020 | Nov 2020 | Avr 2021 | Jui 2021
Bacillaryophyceae | 6990 | 1020 | 1 | 1220 | 298896 | 1000 | 980 | 2660
Dinophyceae | 780 | 2120 | 1 | 80 | 109690 | 1180 | 680 | 2550
Autres Flagellés | 3420 | 1720 | 1 | 1580 | 76162 | 980 | 4240 | 2620

## Slide 8: Suivi du zooplancton
Copépodes les plus abondants (classique).
Densités caractéristiques de Méditerranée NW
Max en Sept. 2020 avec protozoaires majoritaire
Chart: Dates
| Avr 2019 | Jui 2019 | Sep 2019 | Nov 2019 | Sep 2020 | Nov 2020 | Avr 2021 | Jui 2021
Protista | 1 | 2321 | 1509 | 412 | 27434 | 715 | 1 | 1
Mollusca | 1125 | 2724 | 1077 | 176 | 1848 | 179 | 73 | 848
Calanoida | 2846 | 4440 | 3162 | 1060 | 3750 | 1193 | 2775 | 1961
Cyclopoida | 4634 | 16444 | 3807 | 1588 | 4781 | 1254 | 2338 | 2649
Other Copepoda | 5694 | 4843 | 2874 | 5177 | 9832 | 2447 | 7598 | 6144
Other Invertebrates | 2117 | 1616 | 790 | 883 | 380 | 239 | 730 | 265
Protozoaire
Copépodes (crustacé)
Protozoaire (unicellulaire)

## Slide 9: Méthodes pour radionucléides
Matrices prélevées | Méthodes de prélèvement | Traitements Mesures
Eau (< 0,45 µm) Phytoplancton (20 µm – 100 µm) Zooplancton > 100 µm | Pour Cs : 20L pompés à 1m – passage à travers cartouche filtrante 0,45 µm. Pour Pu: 300-400L pompés à 1m à travers 2 cartouches imprégnées MnO2 en série 1000L pompés à 1m – fraction retenue sur cartouche filtrante 20 µm. Filet Bongo maille 100 µm tracté à l’horizontal (profondeur 3m). | Cs : Passage sur résine KNiFC-PAN – Séchage - Gamma détecteur puit à Modane Pu : Calcination cartouches - Alpha Calcination cartouche puis mesure Cs par Gamma puis Pu/Cm par alpha, après regroupement d’échantillon Egouttage Lyophilisation – Gamma Calcination – Alpha pour Pu/Cm

## Slide 10: Prélèvement eau et phytoplancton
Pompage environ 1000 L (environ 3 h) avec pompe de cale
Crépine à 1m – Cartouches filtrantes à 20 et 0,45 microns – Bidon de 20L
Cartouche 0,45 µm
Cartouche 20 µm
Bidon 20L

## Slide 11: 137Cs dans l’eau de mer
Chart: 137Cs mBq/L
137Cs mBq/L | 1.46 | 1.57 | 1.58 | 1.38 | 1.23 | 1.3
Moy. 1,4 ± 0,3 mBq/L

## Slide 12: 137Cs Eau Méditerranée (campagne Hippocampe 2019)
Toulon
France
Tunisie
Rhône = 0,03-0,09 mBq/l

## Slide 13: 137Cs phytoplancton
4 échantillons mesurés (4 en attente): 1 seul résultat significatif
26/11/2019 : 4,9 ± 0,5 mBq/filtre,
soit 5,1 ± 0,5 µBq/L (960 litres)
0,38 ± 0,1
0,22 ± 0,08
0,49 ± 0,13
1,21 ± 0,18
Campagne Hippocampe
µBq/L
Valeur élevée par rapport à Méditerranée ouverte  problème de particules sédimentaires issues de resuspension ?

## Slide 14: Protocole Pu phytoplancton et dissous
Crépine
100 µm
Cartouche
Acrylique Lenntech
Imprégnée MnO2
Pré-filtre 0,45 µm
Cartouche 1
Cartouche 2
Cartouche
Acrylique Lenntech
Imprégnée MnO2
EAU
Eriksson et al. 2019
Cartouche 20µm
Calcination puis Cs gamma et Pu/Cm alpha
Calcination puis Cs gamma et Pu/Cm alpha
Phytoplancton 100-20 µ

## Slide 15: Prélèvements de zooplancton
Filets tractés 100 et 200 microns
Récupération 30 à 60 g matière fraiche

## Slide 16: 137Cs dans le zooplancton
mBq/kg sec
> 100 µm
> 200 µm
Moy. 1,0 ± 0,2 Bq/kg sec
soit 0,05 Bq/kg frais
CF = 35
Recommandation AIEA = 40
COVID
Pas de variabilité marquée dans le temps ou en taille
Valeurs en accord avec données Hippocampe méditerranée ouverte
Données de Pu et Cm en attente de comptage

## Slide 17: Comparaison éléments traces métalliques et mercure
Tamisage par voie humide et centrifugation
Moins de matière nécessaire pour une analyse. Une séparation par sous-classe de taille est possible.

## Slide 18: Mercure
Différence spatiales  Contamination historique de la Petite Rade
Les classes de taille < 100 µm sont les plus contaminées
Phytoplancton = Entrée principale du Hg vers le réseau trophique

## Slide 19: Conclusion Méthodologie consolidée mais non aboutie; besoin de trouver nouveau support de cartouche pour KMnO4. Problème des quantités de phytoplancton à prélever pour établir les niveaux environnementaux en RN Ecueils :
Résultats Cs et métaux de 2021 en attente de comptage (covid). Idem pour Pu et Cm zooplancton.
Méthodologie Pu dissous à revoir (mise en place d’un nouveau protocole pour la mesure du Pu dans l’eau de mer)
Regroupement d’échantillons phyto et zoo de différentes dates nécessaires pour réaliser les mesures Pu et Cm (masse critique)  besoin d’un prélèvement long inadapté à une multiplication d’échantillons.

## Slide 20
Chart: Variation de l'abondance du phytoplancton total en grande rade de Toulon