## Slide 1: Synthèse Journées Resplandir mars 2023, IPHC Starsbourg

## Slide 2: ResPlaNDIR
  Réseau des Plateformes X et Hadron:
    Réunir les utilisateurs et les développeurs
    Développement des instruments communs pour l ’assurance qualité et la dosimétrie
    Inter-comparison de la dosimétrie (physique et biologique)
  Organisation des journées:
    Dosimetric comparison of X-ray generators, Orsay, 2013
    High TEL irradiation platforms, Orsay, 2013
    WS ResPlaNDIR => Start of the PRECy project, Strasbourg, November 2014
    Radiobiology days, Lyon, October 2017
    X-Ray Platforms, Dijon, 2018
    ResPlaNDIR days, Dijon, March 2019
    ResPlaNDIR days, Strasbourg, March 2023

## Slide 3: Objectifs des journées ResPlaNDIR , Strasbourg, March 2023
Présentation des nouvelles plateformes
Définition de protocoles d’inter-comparaison
Assurance qualité, dosimétrie et outils associés
Les systèmes de contention
Problématique de l’utilisation des équipements commerciaux et besoins de formations spécifiques
Labélisation des plateformes et du réseau, avenir de resplandir et ouverture d’un portail commun pour l’accès aux équipements

## Slide 4: Session 1 : Présentation des nouvelles plateformes
La plateforme de Radiobiologie du CIMAP-GANIL (F. Chevalier)
BioALTO- anew irradiation beamline dedicated to radiobiological studies at ALTO (A. M. Leite)
OptiRAD, une plateforme d’irradiation et d’imagerie multimodale préclinique (J. Daouk)

## Slide 5: La plateforme BIOAlTO
Accélérateur Linéaire et Tandem d’Orsay
Accélérateur Tandem 14.5 MV
Large choix des faisceaux d’ions (1H – 127I)
avec une intensité jusqu’au µA
Contact: Amélia Maia Leite
amelia.leite@ijclab.in2p3.fr

## Slide 6: L’installation permanente de la ligne de Radiograaff à Alto
Photo de la ligne Radiograaff à IP2I (LYON)
Amélioration de la transmission et de la qualité du faisceau
Installation des diagnostiques (détecteurs diamants)

## Slide 7: Développement d’un microdosimètre à base de silicium
Image en 2D :
  La fluence du faisceau
  TELs

## Slide 8: Analytical model to design and operate diffusor-based beamlines for large field irradiations: Application to the Radiograaff beamline for radiobiology experiments at ALTO
Contact:
M. Pedrosa-Rivera, R. Delorme, E. Testa, M. Beuve
Need to have an instantaneous link (in real time) between the beam parameters (𝐼, 𝑆 and θ) and the dosimetric characteristics at the level of the biological samples
• MC simulations too heavy in calculation time
Solution: Analytical model

## Slide 9: OPTIRAD: une Platforme d’Irradiation et d’Imagerie Multimodal Préclinique (CRAN-BIOSIS-Nancy)
Contact : Joel Daouk
joel.daouk@univ-lorraine.fr

## Slide 10: OPTIRAD-BIOSIS
XRAD 320 (PXi–Actemium) acquis en 2015
25 à 320 kV
Courant max:25 mA (à 160 kV)
12.5 mA (à 320 kV)
Débits de dose classiques:
2 Gy/min (in vitro)
3 Gy/min (in vivo)

## Slide 11: OPTIRAD-BIOSIS
OptiMAX(PXi–Actemium) acquis fin 2018
Caméra CCD 1MPx
T = -80°C
Module d’imagerie multimodale
(bioluminescence / scintigraphie / X)
Bioluminescence
Imagerie multimodale préclinique : fusion radiographie / imagerie Cerenkov au 68Ga

## Slide 12: Session 2: Assurance qualité, dosimétrie et outils associés
Développement de fantômes multi-densités pour les études en
radiobiologie : projet FantoMice (V. Ménard)
Vérification « end to end » du calcul de dose du système de
planification de traitement du SARRP à l’aide de la dosimétrie
alanine (M. Dos Santos)
Systèmes de contention (C. Mirjolet)

## Slide 13: Développement de fantômes multi-densités pour les études en radiobiologie : projet Fantomice
objectifs
Développement de fantômes précliniques pour les recherches en radiobiologie
  Détermination des doses réellement délivrées sur les rongeurs
  Fantôme adapté: meilleure détermination de la dose
Contact: Véronique Ménard
veronique.menard@cea.fr

## Slide 14: FantoMice mono matériaux
Création d’un premier fantôme mono matériaux pour la dosimétrie des hautes énergies
Prototype 1 :
avec insert pour
chambre d’ionisation
Prototype 2 :
«en tranche» pour insertion
de films EBT3
Prototype 3 :
Avec des cavités pour
l’insertion de petits dosimètres
RESPLANDIR_21/22 mars 2023

## Slide 15: Prototype de fantômes multi densités
Développement de fantômes adaptés
pour les modèles animaux (rongeurs..)
sur toutes les installations
Harmonisation des pratiques
pour la dosimétrie :
  Entre le CEA et l’IRSN
  Autres partenaires nationaux et européens (RESPLANDIR…)

## Slide 16: Vérification « end to end » du calcul de dose du système de planification de traitement du SARRP à l’aide de la dosimétrie alanine
Contact : Morgane Dos Santos
morgane.dossantos@irsn.fr

## Slide 17: Methodology

## Slide 18: Results

## Slide 19: Systèmes de contention
Besoins de réaliser des séances de RT :
Rapides pour traiter jusqu’à 80 animaux par jour
Réalisables par des techniciens en suivant une procédure simple
Reproductibles (pas de variation de dose / répartition de dose entre les fraction)
Qualité : couverture de la dose non variable selon taille de la tumeur…
Balistique contrôlée : aucune dose à l’animal
Contact: Céline Mirjolet
Mirjolet@cgfl.fr
Développement d’un système de contention pour
standardiser les traitements

## Slide 20: Session 3 : Inter-comparaison
Validation dosimétrique de la plateforme PRECy : Problématiques de l'inter-comparaison (G. Simonin)

## Slide 21: Validation dosimétrique de la plateforme PRECy : Problématiques de l'inter-comparaison
Contact: Gaël SIMONIN, Marc Rousseau
gael.simonin@iphc.cnrs.fr
La plateforme PRECy

## Slide 22: La ligne d’irradiation
Energie du faisceau : jusqu’a 25 MeV (∼6 mm de parcours dans l’eau)
Champ d’irradiation circulaire : 2 a 36 mm de diametre
↳ Boite de culture cellulaire 6 a 96 puits
Debit de dose : de 10 cGy/s a 1 kGy/s

## Slide 23: Validation dosimétrique de la plateforme PRECy V79 cells
Principales difficultes rencontrees lors de la preparation d’experiences d’inter-comparaison :
• Bibliographie limitee
• Conditions de cultures differentes
• Parametres experimentaux incomplets
• Maitrise precise de la perte d’energie dans le setup, notamment a faible energie
• Machines differentes → limites dans la reproductibilite de l’experience d’une plateforme a une autre
Goodhead et al 1993

## Slide 24: Table ronde 1 : Problématique de l’utilisation des équipements commerciaux et besoins de formations spécifiques
Validation physique des irradiateurs X commerciaux :
Morgane Dos Santos et François Trompier (IRSN) proposent d’intercomparer les plateformes avec des dosimètres à l’alanine. Ils définissent le protocole à utiliser.
Irradiateurs commerciaux :
Définir les besoins et le cahier des charges avant l’achat d’un irradiateur X en particulier dans le cas des équipes sans physiciens. Le réseau Resplandir peut conseiller les équipes lors de l’achat de ce type de matériel et aider à la définition des paramètres à contrôler lors leur réception.
La question de la formation des utilisateurs par les sociétés commercialisant ces équipements a également été discuté et semble important pour la communauté

## Slide 25: Table ronde 2: Besoin d’évolution des plateformes existantes, labélisation des plateformes et du réseau, avenir de Resplandir et futures collaborations
Validation biologique des plateformes :
Création d’une master bank de cellules « resplandir » qui peut être envoyée sur demande aux différentes plateformes
Métrologie des faisceaux de hadron:
Echange d’expérience entre les plateformes
Une discussion sur la définition de moyens de mesures et contrôles, communs aux différentes plateformes est à engager
Echange de matériel :
Fantômes
Systèmes de contention
Équipements de dosimétrie