## Slide 1
Prospective cryogénique GANIL
Pierre-Emmanuel BERNAUDIN
GANIL

## Slide 2
Sommaire
Projets
Thématiques et applications concernées
Domaines de température
Equipements cryogéniques (sources de froid, réservoirs)
Besoins en fluides cryogéniques
Ressources humaines et compétences disponibles
Perspectives d’évolution pour les 5 à 10 ans à venir

## Slide 3
Projets
Le GANIL est avant tout un exploitant.
La cryogénie est présente dans toutes ses installations.
Plusieurs projets en cours de réalisation font appel à la cryogénie:
ASTERICS Source supraconductrice (LPSC, Irfu)
Cryogénérateurs haute puissance
MLL Trap (IJCLab) & Piperade (LP2I) : pièges Penning
Hélium + azote liquides en Dewar mobiles
S3 Spectromètre supraconducteur
Réfrigérateur hélium HELIAL SL

## Slide 4
Thématiques et applications concernées
Cryopompage
  Cyclotrons
  Lignes faisceau du complexe cyclotrons et de ses salles d’expérience
  SPIRAL2 jusqu’au LINAC exclus
Supraconductivité (RF/aimants)
  Cavités accélératrices SPIRAL2
  En projet: spectromètre S3, source ASTERICS, pièges Piperade et MLL Trap
Détecteurs Germanium
  Détecteurs de physique (Germanium)
  Matériel SPR
Cibles cryogéniques H
  Savoir-faire perdu et matériel transféré à IJC Lab

## Slide 5
Domaines de température
4 K
  supraconductivité RF (Nb massif)
  supraconductivité aimants (NbTi)
20 K
  cryopompage
77 K
  détecteurs Germanium
  écrantages cryostats
  cryopompage
  supraconductivité HTC

## Slide 6
Equipements cryogéniques
Equipements | Type/modèle | Quantité | Caract. techniques | Utilisation
Réfrigérateurs | HELIAL LF HELIAL SL | 1 1 | 1100 W @ 4K 100 W @ 4K | LINAC SPIRAL2 (cavités Nb) Spectromètre S3 (bobines NbTi)
Cryogénérateurs | Leybold, Trillium, CTI | ~200 | 4-12 W @ 20K | Pompage lignes faisceau
Stockages fixes LN2 | (Propriété Sol France) | 1 1 1 | 21 000 litres 5 000 litres 10 000 litres | SPIRAL2 + S3 + NFS Aires cyclotrons Aires cyclotrons + DESIR
Stockages mobiles LN2 | Cryodiffusion | 4 5 | 127 litres 200 litres | Détecteurs Germanium (physique et SPR)

## Slide 7
Besoins en fluides cryogéniques
Hélium: ~2 000 litres/an
    La consommation est liée aux pertes des installations de réfrigération, très (trop) importantes
    Un apprenti ingénieur travaille sur l’évaluation des pertes et de leurs causes, et sur la mise en place d’un plan de réduction de la consommation d’hélium.
    Rattachement au contrat de fourniture des centres CEA (Titulaire actuel: Air Products).
Azote liquide: > 400 000 litres/an
    Contrat de fourniture GANIL. Titulaire actuel: Sol France.

## Slide 8
RH et compétences disponibles
RH disponibles
  2 ingénieurs (+ 1 alternant)
  2 techniciens (+1 opérateur [~15% ETP] à compter de 2024)
  Recours à des contrats de maintenance (réfrigérateurs, pompes cryogéniques)
Compétences
  Conception: principalement réalisée par des labos partenaires dans le cadre de projets. Le BE GANIL manque de compétence en conception de systèmes cryogéniques (cryostats)
  Fabrication: pas de fabrication de cryostats en interne (sous-traitance)
  Exploitation/utilisation: point fort du GANIL
Spécificités:
  Pompage cryogénique et vide d’isolation gérés par équipe Vide
  L’électrotechnique, les automatismes et le contrôle/commande sont pris en charge par des groupes transverses du laboratoire (mais pas de ressource pérenne dédiée à la thématique cryogénie)

## Slide 9
Evolution des besoins
Peu d’évolution des métiers, peu de développements en interne
  Les besoins d’évolution au niveau des réfrigérateurs pose problème (automatisme, maîtrise du procédé, RH quantitativement disponibles)
  Zone de test cryogénique pour cavités supra et autres
Besoin croissant en matière d’exploitation
  mise en service de nouveaux systèmes cryos (S3, DESIR, NewGain…)
  Plus de lignes faisceau = plus de pompes cryogéniques
  Haute disponibilité, fonctionnement 24x24, astreintes: effectifs ne peuvent pas descendre en-dessous d’un seuil minimal
  Recours au CDD encouragé mais peu adapté (hors projets)
  Plan emploi: quel objectif à quelle échéance?

## Slide 10
Perspectives d’évolution
Bonne visibilité sur les nouvelles installations liées aux grands projets
  DESIR
  S3
  NewGain
Besoin d’une zone de test cryogénique
  Test des équipements reconditionnés (cryomodules, SMT)
  Calibrations de sondes de T?
  Autres essais cryogéniques
Incertitude sur les besoins (volatils) des physiciens.
  Exemple: cibles cryogéniques H