Fifo 64w 32b
Christophe Flouzat
CEA Saclay - Irfu

---
interfaces
  input wire clk_push ,
  input wire clk_pop ,
  input wire rst_n ,
  input wire push_req_n ,
  input wire pop_req_n ,
  input wire [32 -1:0] data_in ,
  output wire push_empty ,
  output wire push_ae ,
  output wire push_hf ,
  output wire push_af ,
  output wire push_full ,
  output wire push_error ,
  output wire pop_empty ,
  output wire pop_ae ,
  output wire pop_hf ,
  output wire pop_af ,
  output wire pop_full ,
  output wire pop_error ,
  output wire [32 -1:0] data_out

---
speed
  input wire clk_push 200 MHz
  input wire clk_pop	300 MHz
------------------------------------------------------------------
        timeDesign Summary
------------------------------------------------------------------
Setup views included:
 av_nominal_typ av_nominal_max av_nominal_min
 av_nominal_min_lt
+--------------------+---------+---------+---------+
| Setup mode | all | reg2reg | default |
+--------------------+---------+---------+---------+
| WNS (ns):| 0.641 | 0.641 | 1.482 |
| TNS (ns):| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Violating Paths:| 0 | 0 | 0 |
| All Paths:| 4162 | 2102 | 4148 |
+--------------------+---------+---------+---------+

---
routing
200x280