## Slide 1: Développement des couches optiques pour Virgo et ET
Geppo Cagnoli
g-MAG/iLM

## Slide 2: Virgo O5 et Virgo_nEXT sensitivity

## Slide 3: ET sensitivity

## Slide 4: Timetable

## Slide 5: Concepts fondamentales à la base de la réduction du bruit thermique et absorption
Réduction des défauts chimiques provenant du dépôt
  Nouveau bâtis de dépôt
2 voies pour réduire le bruit thermique
  Réduction des configurations d’équilibre de la structure
    Matériaux cristallins
    Matériaux amorphes à haute nombre de coordination
  Augmentation de la vitesse de relaxation
    Matériaux type silice
    La vitesse se réduit quand la température baisse
2 voies pour réduire l’absorption optique
  Pour les matériaux cristallins seulement le band gap est important
  Pour les matériaux amorphes les inhomogénéités de la structure sont aussi importants (Urbach’s tails)

## Slide 6: Facteurs et phénomènes fondamentales pour développer les couches optiques
Réduction des défaut ponctuels
  Ils sont présents dans tous les types des couches
Développement de l’uniformité
  Directe, pour tous les types des couches
  Par corrections
Formation de bulles
  Eviter la formation de bulles dans toutes les matériaux déposés par IBS
    Comprendre la physique de la formation
Développer le transfère des couches de grand taille
  Utile pour les couches amorphes aussi

## Slide 7: Les groupes de recherche dans Virgo
g-MAG
  Lyon (iLM, INP) et Paris (INSP, Navier)
  Compréhension et réduction du bruit thermique et absorption (VCR&D)
Institut Fresnel
  Etude de la diffusion et métrologie des couches
LAPP
  Développement des couches cristallines GaAs/AlGaAs
LMA
  Compréhension et réduction du bruit thermique et absorption (VCR&D)
  Optimisation des couches à la taille réelle
  Développement de la technologie du dépôt

## Slide 8
The Virgo Coatings R&D Collaboration
VIRGO
LMA
  Sample production
  Characterization
ROMA ToV
PERUGIA
SALERNO
SANNIO
LEUVEN
MoA under discussion
g-MAG Navier
g-MAG INSP
  FEA
  GeNS from 10K to 300K
  Annealing in CA/VAC
  Thermoptic characterization
  AFM, ESEM-EDS
URBINO
  Cantilevers & GeNS Cryo
  Physics of Glasses
  Surface Brillouin, Raman, FTIR
  SEM-EDS
  XAS, XRD
PERUGIA-CAMERINO
  Mag. Sputtering
  XRD High T
  Ion Beam Analysis
  SIMS, AFM
PADOVA
  Cryogenic nodal suspension
TOYAMA (JAPAN)
  MBE
  AFM, TEM
  XRD, XPS
  Low T FTIR
LEUVEN
  Broadband Spectroscopic Ellipsometry
  Optical properties vs T
  AFM, XPS
  Raman
GENOVA
  Cantilevers & GeNS 300 K
  Absorption (PCI)
MAASTRICHT
  Pulsed Laser D
  Rapid Th. Annealing
  Raman, Brillouin
  Physics of Glasses
  Molecular Dynamics
  Ion Beam Analysis
  GeNS 300 K 1’’
g-MAG
  IBS HighT, IAD
  GeNS [300-10] K
  FEA
  Optical metrology
LMA
  Dual e-beam
  Calorimetry and Dielectric response
PISA
  Mag. Sputtering
  Laser Polishing
  GeNS 300K 1’’
  FEA and AFM
  XPS
  Ellipsometry
ROMA ToV
  Micro-XPS
  Raman, FTIR
  AFM
  Thermobalance
ROMA 1
ROMA 1
PISA
URBINO
GENOVA
  IAD dial e-beam
  SEM,TEM,AFM and XRD
  Raman
  Annealing in CA/VAC
  nanolayered composites and Mie-metamaterials
  m-ary coating optimization
SALERNO-SANNIO
MAASTRICHT
PADOVA
g-MAG iLM
  Glass physics
  Light scattering
TRENTO
  MAG & e-beam
  Scattering studying
  Direct measurement of CTN
MARSEILLE
g-MAG INL