## Slide 1: Réseau@IJCLab
D’un réseau organique à un réseau structuré

## Slide 2: Un architecture historique
Architecture défini en 2013
  Peu d’évolution structurelle
En 2015 premier WN 10 Gb/s
  Mais en mode stack (FX2)
En 2019, un « middle of the row »
  Crise des ports SFP+ avec l’augmentation des WN 10 Gb/s
  Problème de compatibilité module 100 Gb/s
2020 – 2023: investissement sur des switch 10/25 avec interco a 100 Gb/s
  Switch recu tardivement
  Peu de modules 100 Gb/s
Cœur de réseau
ToR
ToR
Stockage
10 Gb/s
WN
WN
1 Gb/s
Middle of the row
ToR
Stockage
2x40 Gb/s
WN
Après 10 ans, peut-être temps de remettre de l’ordre
Stockage
Stockage
WN

## Slide 3: Un petit panorama de l’état de l’art
2 types d’infrastructure pour les datacenter
  Infrastructure en Tier: infrastructure classique niveau 2 basée sur une arborescence de switch (device -> top-of-the-rack -> middle-of-the-row -> cœur-de-reseau )
    Peu adapté au traffic « est-ouest » (traffic interne)
  Spine / Leaf: infrastructure niveau 3 basé sur un maillage fort de l’infrastructure de switch
    Optimiser pour les traffics « est-ouest » (traffic interne à l’infrastructure)
    Scale out

## Slide 4: Le Spine/Leaf
Spine
Leaf
Spine
Leaf
Devices
Devices
Devices
Devices
Utilise les technologies niveau 3 pour optimiser
Le traffic entre les devices réseau
  Detection du chemin le plus optimum (ECMP)
  Nécessite beaucoup de port d’interco (typiquement 100 Gb/s)
  Absence de spanning tree

## Slide 5: Spine / Leaf
Pro
Scale-out
  Possibilité d’ajouter des spines pour augmenter la bande passante « est-ouest »
Optimiser pour les traffic « est-ouest » (clusters, k8s, ceph, …)
Résilient
  La connectivité est assuré par l’ensemble des spines
Con
Couteux
  4 spines ~ 80 K€
  Beaucoup de connecteur réseau
Complexe
  Repose sur des technologies de routage peu maitrisé dans le laboratoire
  Le plan d’adressage lié à la localisation géographique rend compliqué la « re-assignation » matériel

## Slide 6: Architecture en Tier
Pro
Simple
  Repose sur du niveau 2
  Re-assignation à la volé des serveurs sans reconfiguration
Peu couteux
  1 cœur de réseau suffit, 2 en stack eventuellement
Con
Peu résilient
  Repose sur un cœur de réseau
Pensé pour le traffic « nord-sud »
  Obligé de remonté au cœur de réseau pour le traffic « est-ouest »
Pas de scale-out possible
  Limitation du cœur de réseau
  Passer par des « middle-of-the-row »

## Slide 7: Quelle type d’usage et quelles perspectives ?
Grille: typiquement du traffic worker node vers stockage
  Assymétrique (on lit plus qu’on écrit)
    les worker nodes principalement de l’ingress
    Le stockage principalement de l’egress
  Aucune inter-communication wn vers wn ou se vers se
  Traffic « nord-sud » (2/3) « est-ouest » (1/3)
    Dut au stockage EOS distribué dans GRIF
Investissement annuelle
  ~ 5 à 6 serveurs de calcul
    Nécessité de passer à 100 Gb/s ? Surment pas d’ici 5 – 7 ans
  ~ 3 à 4 serveurs de stockage
    Avec une projection d’achat de stockage 100 Gb/s d’ici 3 ans

## Slide 8: Parlons urbanisme
Optimiser l’investissement réseau (switch 48 ports 10-25 / 6 ports 100 Gb/s ~ 10 K€)
  en optimisant l’équilibre ingress-egress
  En prévoyant les évolutions futures (100 Gb/s sur stockage)
Rack dédié (wn ou se)
Sous utilisation de l’ingress ou egress suivant le type de rack
Sous utilisation des ports 100 Gb/s si le stockage arrive en 100 Gb/s
Mixter wn / se
Statistiquement optimisation de l’utilisation de l’ingress / egress
S’appuyer sur la présence de 6 ports 100 pour le futur stockage
  Quitte a passer à 3x100 Gb/s

## Slide 9: Conclusion
Conserver une architecture en tier
  Spine / Leaf trop complexe en exploitation
    Peut être avec du L3VPN mais nécessite de solide compétence réseau
  Pas de nécessité a court terme d’investir dans 4 spine
    Actuellement 2x32x100 Gb/s pour ~ 15 racks
  Mais en doublant les interco des top of the rack
    Simplifié les maintenance cœur de réseau
Profiter de la configuration de nos switch pour le stockage de demain
  5 ToR déjà disponible
  6x100 Gb/s
    Meme en augmentant a 3x10 ca nous laisse de quoi connecter 15 serveurs à 100 Gb/s
  48x10-25 Gb/s
Mixer les machines pour optimiser l’usage de la bande passante

## Slide 10: Schéma infrastructure
Cœur de réseau
ToR
WN
Stockage
ToR
WN
Stockage
2x100 Gb/s
10-25 Gb/s
10-25 Gb/s

## Slide 11: Schéma infrastructure
Cœur de réseau
ToR
WN
Stockage
ToR
WN
Stockage
2x100 Gb/s
10-25 Gb/s
10-25 Gb/s
100 Gb/s