## Slide 1: Design d'éléments RF : codes existants et couplages pour les études multiphysique
Juliette Plouin
& contributions de Enrico Cenni, Patricia Duchesne, Guillaume Olry et Pierrick Hamel

## Slide 2: Calculs standard pour les cavités
Fréquence de résonance/facteur de qualité
Champ accélérateur
Champs de surface
Puissance dissipée dans le métal
Forces de Lorenz (pression de radiation)
RF
Thermique
Échauffement
Refroidissement
Mécanique
Déformations
Contraintes de Von Mises
Rétreint thermique
Dynamique des fluides
Traitements chimiques, rinçage
Montage en salle blanche sous flux laminaire
Systèmes de refroidissements
Liste pas du tout exhaustive

## Slide 3: Old times : calculs radiofréquences (RF)
Superfish
Urmel
Mafia
…
Cavité SPL 704 MHz avec Superfish - CEA – 2009
Champ électrique
Interface Superfish

## Slide 4: Old times : mécanique
Cast3M
Cosmos (intégré au modeleur 3D SolidWorks)
…
Cavité SPL 704 MHz avec Superfish - CEA – 2009
Contraintes de Von Mises
déformations
Interface Castem

## Slide 5: Couplage RF/méca…

## Slide 6: Code de simulation HFSS
Ansys HFSS (high-frequency structure simulator) is a commercial finite element method solver for electromagnetic (EM) structures from Ansys.
Ansys acquires Ansoft
Ansys acquires Fluent
2006
2008

## Slide 7: Code de simulation CST
Vélizy Villacoublay
2016
2018

## Slide 8: Modules CST
The Magnetic Solver is a 3D solver for simulating static magnetic fields
The Electrostatic Solver is a 3D solver for simulating static electric fields
The Frequency Domain Solver is a powerful multi-purpose 3D full-wave solver, based on the finite element method (FEM),paramètres S d’une structure
The Time Domain Solver is a powerful and versatile multi-purpose transient 3D full-wave solver, with both finite integration technique (FIT) and transmission line matrix (TLM) implementations included in a single package.
The Wakefield Solver calculates the fields around a particle beam, represented by a line current, and the wake fields produced through interactions with discontinuities in the surrounding structure.
The Particle Tracking Solver is a 3D solver for simulating particle trajectories through electromagnetic fields. It can consider the space charge effect on the electric field through the Gun Iteration option
The Particle-in-Cell (PIC) Solver is a versatile, self-consistent simulation method for particle tracking. It calculates both particle trajectories and electromagnetic fields in the time-domain, considering space charge effects and mutual coupling between particles and fields.
The Eigenmode Solver is a 3D solver for simulating resonant structures, incorporating the Advanced Krylov Subspace method (AKS), and the Jacobi-Davidson method (JDM)

## Slide 9: Code de simulation COMSOL
COMSOL Multiphysics® is a general-purpose simulation software used in all fields of engineering, manufacturing, and scientific research. The software brings fully coupled multiphysics and single-physics modeling capabilities
RF
Structural Mechanics
CAD Import Module
Heat Transfer
Computational Fluid Dynamics (CFD)

## Slide 10: Cavité Pill-Box avec COMSOL
Pression de 1 bar vers l’extérieur
Fixed constraint (boundary condition)
Contrainte de Von Mises et déformation
Frequency : 704 MHz

## Slide 11: Lorenz Force Detuning avec COMSOL
LFD Hz/(MV/m)²
Contrainte de Von Mises et déformation

## Slide 12: Fiabilité de ces simulations
Ces codes sont très précis
L’imprécision vient finalement de la différence entre le modèle de la cavité (design) et la cavité réelle
Pour la fréquence, on estime à quelques centaines de kHz la précision que l’on peut attendre après fabrication  procédure de tuning durant/après fabrication
Pour la mécanique :
Propriétés réelles des matériaux (notamment dans les soudures)
Épaisseur réelle, en chaque point, de la cavité…
Cavité DONES HB
175 MHz

## Slide 13: Caractéristique RFQ (Radio Frequency Quadrupole)
Section cylindrique
Section octogonale
Axe faisceau
Pole
Fond de quadrant
Fréquence : 10-800 MHz
Longueur : 2-8 m
Précision d’usinage sur les pôles ~10µm
Corrigées via des pistons d’accord
Pierrick Hamel (CEA)

## Slide 14
RFQ Modelisation for design / measure / tuning
Transmission Line Model
3D Model
Max (without symetry) length : 2m
Tradeoff : precision/Number of mesh cells
On our CPU : 9.109 mesh cells maximum
Pierrick Hamel (CEA)
CST Eigensolver

## Slide 15
Analyse multiphysique sur les cavités Spoke
Projets : ESS, MYRRHA, PIP2
Type : Cavités simple et double Spoke
Estimation des sensibilités RF par calcul multiphysique avec couplage fort :
  Forces de Lorentz (LFD)
  Variation de pression du bain Hélium (DFDP)
  Detuning (DFDL)
  Mises sous vide (@RT, @froid)
  Mise en froid
  Trimming lors de fabrication
Logiciels : ANSYS EMAG jusqu’en 2021, COMSOL aujourd’hui
  Comparaison des logiciels sur la cavité SSR2 PIP2 :
Cavité double Spoke ESS (Ansys Emag) :
Cavité simple Spoke SSR1 PIP2 (Comsol) :
Cavité SSR2 (PIP2) | Comsol | Ansys APDL | HFSS *
Detuning DFDL kHz/mm | 317 | 308 | 305
LFD Hz/(MV/m)² with KTuner = 30 kN/mm | -4.49 | -4.73 | -4.3
Pression de Lorentz :
Pression de Lorentz :
Maillage conforme à l’interface des domaines
Maillage conforme à l’interface des domaines
*Maillage non conforme
Patricia Duchesne (IJCLab)

## Slide 16
Analyse multiphysique sur les cavités Spoke
 | Double Spoke ESS | Simple Spoke MYRRHA | SSR2 PIP2
Mise en froid (293K à 2K) : F mesurée [kHz] | Patm  Vide (7 cavités) | Patm  Vide (2 cavités) | Vide  Vide (6 cavités)
 | [+606 ; +628 ] | [+576 ; +603] | [460 ; 470]
Mise en froid (293K à 2K) : F calculée [kHz] (+ r si Patm @RT) | 605 | 604 | 457
DFDP mesurée [Hz/mbar] sans tuner | [15.9 ; 20.9] (5 cavités) | 7.0 (2 cavités) | [-7.2 ; -3.1] (6 cavités)
DFDP calculée [Hz/mbar] sans tuner | 11.6 | 7.5 | -0.5
LFD mesuré [Hz/(MV/m)²] sans tuner | [-6.3; -4.4] (5 cavités) | [-9.8 ; -8.1] (2 cavités) | [-9.5 ; -7.1] (6 cavités)
LFD calculé [Hz/(MV/m)²] sans tuner | -5.3 | -7.2 | -7.99
Comparaison des résultats FEM avec les mesures
Patricia Duchesne (IJCLab)

## Slide 17
Travaux menés par Carmelo Barbagallo (PhD)
Projet : cavité elliptique 5-cellules pour ERL PERLE
Analyse RF/Thermique sur COMSOL avec couplage faible :
  Analyse RF eigenmode du mode FM et des HOM
  Analyse thermique des coupleurs HOM :
     Pas de quench thermique (Niobium doit rester supra)
     Optimisation du système de refroidissement
Calcul thermique à partir des flux de chaleur mis en équation dans Comsol en partant de ces définitions :
Analyse multiphysique sur les coupleurs HOM
Puissance dissipée sur les parois conductrices :
Puissance dissipée dans les diélectriques :
Les champs E et H issus de l’analyse RF sont multipliés par un facteur d’échelle permettant :
Soit d’être au champ nominal Eacc pour le mode FM
Soit d’avoir une tension dans la cavité égale à la tension induite par le faisceau pour un HOM. Pour la machine PERLE :
Propriétés Niobium RRR300
Probe
Hook
DQW
Coupleurs HOM en Niobium
Les coupleurs Probe et Hook restent stables sans refroidissement actif
Le coupleur DQW nécessite un refroidissement actif
Facteur d’échelle pour un monopole :
Facteur d’échelle pour un dipôle :
Ces facteurs d’échelle sont calculés à partir des résultats de l’analyse RF et des paramètres PERLE
Champ de température – cas du chargement dynamique du FM
Patricia Duchesne (IJCLab)
COMSOL

## Slide 18
Simulation de l’attaque chimique (BCP)
Fluid properties | 
Volumic mass | 1530 kg/m3
Specific heat | 2330 j/kg*K
Thermal conductivity | 0,236 W/m*K
Viscosity | 0,022 kg/m*s
Solid Properties | 
Volumic mass | 8570 kg/m3
Specific heat | 265 j/kg*K
Thermal conductivity | 53,7W/m*K
Heat Flux | 1200 W/m²
Model | k-epsilon realizable
Spatial dizcretization | Second Order Upwind
Pressure-velocity | Coupled
Travaux menés par J. Demercastel, D. Longuevergne, P. Duchesne
Projet : PIP2 cavité SSR2
Simulation sous Fluent (calcul fluidique et thermique)
  - Analyse Thermique : effet de la rotation de la cavité durant le traitement sur les T°
  Flux de chaleur 1200 W/m² imposé à l’interface fluide/solide (réaction chimique exothermique)
  Analyse fluidique : Equations de Navier Stokes. Modèle de turbulence utilisé k-epsilon realizable (+ efficace en temps de calcul et convergence pour notre cas)
  - Analyse de l’attaque chimique :
  Possibilité de modéliser les réactions chimiques sous Fluent mais manque de données sur les réactions mises en jeu ici.
  Utilisation d’une équation simplifiée de l’attaque chimique en fonction du TKE (Turbulent Kinetic Energy) obtenue à partir de mesures expérimentales :
in µm/m
Inlet
Outlet
Patricia Duchesne (IJCLab)

## Slide 19
Simulation de l’attaque chimique (BCP)
T°max = 46.3°C
T°max = 27°C
Sans rotation, refroidi à l’air ambiant
Avec rotation, refroidi à l’eau à 15°
Taux d’attaque en µm/min
Débit : 5L/min, rotation : 1 rpm
Taux d’attaque in µm/min
Débit : 5L/min sans rotation
Parameter | Unity | BCP1 | BCP2 | BCP3
Rotation speed | rpm | 0 | 0.5 | 0.5
Acid flow rate | l/min | 14.4 | 14.4 | 14.4
T° acid set point | °C | 12 | 12 | 8
T° water set point | °C | 9 | 9 | 9
Max acid T° at outlet | °C | 22 | 14 | 15
Etching rate | µm/min | 0.32 | 0.42 | 0.43
Etching sensitivity | kHz/µm | -0.04 | -0.275 | -0.208
T° acide en sortie plus basse avec BCP en rotation
Taux d’attaque plus important avec BCP en rotation
En comparant les sensibilités, on en déduit que le BCP en rotation fournit une attaque plus uniforme que le BCP statique
Mesures expérimentales :
Attaque chimique uniforme :
Etching sensitivity = -0.52 kHz/µm par simulation sous Comsol
Patricia Duchesne (IJCLab)

## Slide 20: Mesures de températures durant l’attaque chimique (BCP)
Chart: Time [min]
T-acide | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2
5
4
3
2
1
ΔT≈10°C
ΔT≈15°C
Acid Flow
Enrico Cenni (CEA)

## Slide 21: Simulations multiphysique avec Comsol: Computational Fluid Dynamics (CFD) + thermal
Acid speed [mm/s]
Acid speed and velocity [mm/s]
Inflow 20 l/min
Temperature [°C]
Enrico Cenni (CEA)

## Slide 22: Cavité en salle blanche sous flux laminaire
Smoke test
S. Berry, C. Servouin
Similar features are observed during smoke test
Enrico Cenni (CEA)
2D CFD model, simpler to solve but is neglecting the effect of the tank fins, the full 3D calculation is ongoing.

## Slide 23: Time dependent Ginzburg-Landau equation
Boundary conditions
Normalized and gauge invariance
From:
Alstrøm, T.S., Sørensen, M.P., Pedersen, N.F. et al. Acta Appl Math 115, 63–74
is the order parameters
A is the magnetic vector potential
is the normal conductivity
 is the G-L parameters (/)
Applied magnetic field is 0.7Hc2
Meissner state
Mixed state
Vortex start enter near the defect
Superconductor with surface defect
(roughness, grain boundary, …)
Enrico Cenni (CEA)

## Slide 24: Time dependent Ginzburg-Landau equation contd.
Vortex entry
Enrico Cenni (CEA)

## Slide 25: Calculs d’émission de champ dans une cavité en présence de champ magnétique avec CST
focalisation
Pill-box cavity
Mode TM010
Simulation time
[0 – 5 ns]
Le champ RF calculé avec l’Eigensolver est importé dans le module PIC

## Slide 26: Expulsion de flux magnétique – effet Meissner
CST
Comsol 2D
T> Tc
T< Tc
Cavité ESS plongée dans un champ magnétique vertical de 50 microteslas
Passage à l’état supraconducteur
Cavité en niobium supraconducteur
Refroidissement sous la température critique Tc = 9.2 K
Modélisation de l’effet Meissner parfait
(en réalité, l’effet Meissner n’est pas parfait et une partie du flux magnétique est piégé dans le niobium)

## Slide 27: Merci
CEA SACLAY
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
France
juliette.plouin@cea.fr