## Slide 1: Systèmes laser au GANIL
Nathalie Lecesne

## Slide 2: GANIL – SPIRAL2
LINAC beams : He to U
1 mA, < 14,5 MeV/A (A/Q=3)
1 mA, < 7,5 MeV/A (A/Q=7)

## Slide 3: Super Separator Spectrometer
LINAC beams : He to U
1 mA, < 14,5 MeV/A (A/Q=3)
1 mA, < 7,5 MeV/A (A/Q=7)

## Slide 4: Spectroscopie laser pour la physique nucléaire
Spectroscopie laser résonante de la structure hyperfine de noyaux radioactifs
  Haute sélectivité
  Haute sensibilité
I, µ, Q
Ion number
l
Wavenumber
e–
I
J
F
<r2>
Excited
states
Ionization
Potential
E1
Energy
0 eV
E0
Ion +
E2
EIP

## Slide 5: S3 LEB – S3 Low Energy Branch
Spectroscopie laser dans un jet gazeux supersonique (200Mhz)
R. Ferrer et al., Nucl. Instr. Meth. B 317, 570-581 (2013)
J. Romans, et al., Atoms 10, 21 (2022)
A. Ajayakumar et al., NIMB 539, 102-107 (2023)
IDEAS3
S3 beam
PILGRIM
MR-TOF MS
miniRFQ
QMF
RFQ
Cooler
Buncher
Ar: 200 - 500 mbar
Laser system
S-shape RFQ
Pulse up
(~ 3 kV)
He: 10-2 - 10-3 mbar
Gas cell
RFQs
l2
l1
90° bender
SEASON
Not to scale

## Slide 6: Systèmes laser TiSa au GANIL
2 systèmes laser TiSa accordables pulsés (10-20kHz)
  GISELE: Dvts hors ligne, recherche schéma spectroscopie laser, dvt cavités laser…
  ALTISA: Laboratoire laser pour expériences en ligne (salle blanche ISO8)
ALTISA
GISELE

## Slide 7: Systèmes laser TiSa au GANIL
Accordables, pulsés, grande (1,5-6GHz) et faible (50MHz) largeur spectrale
PhD thesis of J. Romans, KU Leuven, 2023
PhD thesis of A. Ortiz-Cortes, GANIL, 2023
PhD thesis of A. Ajayakumar, GANIL, 2023
  « Atomic Beam Unit » pour dévt schéma laser
Atomic Beam Unit

## Slide 8: Systèmes laser TiSa au GANIL
Lasers de pompe YAG, 532nm, 10-20 kHz, (40W, 60W et 70 W) durée d’impulsion de 140ns
Cavités TiSa accordables grande largeur spectrale (1,5 – 6 GHz)
  680 <  < 1000nm
  ~ 3 - 5W (40ns, 10kHz) => 0,3 - 0,5mJ/pulse
  Doublage intra-cavité avec BBO => 350 <  < 470nm (~1W)
  THG/QHG: 210 <  < 330nm (~200mW)
  Double étalons motorisés => 1,5GHz
Cavité TiSa grating accordable sur une
grande plage de longueur d’onde (2 GHz)
  680 <  < 1000nm
  1,5W (40ns, 10kHz)

## Slide 9: Systèmes laser TiSa au GANIL
2 Cavités TiSa accordables monomodes faible largeur spectrale (35 – 50 MHz)
  1,5W IR, 1W bleu (doublage intra cavité), 50mW UV (triplage extra cavité)
2 Cavités TiSa accordables monomode, continue, faible largeur spectrale (~ 50 MHz)
MATISSE
Home made cavité pompée par diode

## Slide 10: Discussions possibles au sein d’un réseau
Sécurité laser pour une grande plage de longueurs d’onde
  350 <  < 470nm & 680 <  < 1000nm
Optique traitée spécifique, transport par fibre optique
Transport des faisceaux laser hors des salles laser
  Interlocks, obturateurs faisceaux laser
Commande et contrôle EPICS
  Motorisation des miroirs, scanning, automatisation
Nouvelle salle laser pour exploitation de lasers à colorants