## Slide 1: Développement et Caractérisation de photomultiplicateurs de nouvelle génération Détection de GRBs avec ANTARES
Thèse sous la direction de José Busto et Gregory Hallewell
Imen AL SAMARAI Groupe ANTARES

## Slide 2: Développement et Caractérisation de photomultiplicateurs de nouvelle génération (X-HPD)
Simulation 3D d’un PM hémisphérique hybride
Principe des photomultiplicateurs
Caractéristiques d’un PM hybride: le X-HPD
Résultat des simulations du X-HPD
Caractérisation des premiers prototypes hybrides
PLAN

## Slide 3: Principe des photomultiplicateurs
Les Photomultiplicateurs classiques
Photocathode
Pe
Signal
Photon incident
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes
Multiplicateur:
DynodesGain ~107

## Slide 4: Principe des photomultiplicateurs
Les Photomultiplicateurs classiques
Les capteurs de lumière hybrides (X-HPD)
Photocathode
Pe
Signal
P
M
T
Photon incident
Petit P.M. rapide:
Lecture du signal
Photocathode
Scintillateur:
Gain de 1er étage
p.e accélérés dans 25/30 kV
Photon incident
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes
Multiplicateur:
DynodesGain ~107

## Slide 5: Principe des photomultiplicateurs
Les Photomultiplicateurs classiques
Les capteurs de lumière hybrides (X-HPD)
Photocathode
Pe
Signal
P
M
T
Photon incident
Petit P.M. rapide:
Lecture du signal
Photocathode
Scintillateur:
Gain de 1er étage
p.e accélérés dans 25/30 kV
Photon incident
Critères pour bons PMs:
- Efficacité de détection= Efficacité quantique(~20% Bi-alkali)*Efficacité de collection
- Gain
Résolution temporelle: incertitude sur le temps de détection du signal lumineux
Sensibilité au champ magnétique terrestre
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes
Multiplicateur:
DynodesGain ~107

## Slide 6: Caractéristiques du X-HPD
p.e
Photons
non convertis
Photons incidents
Géométrie sphérique:
Efficacité de détection doublée (double passage par la PC)
Multiplicateur séparé:
Meilleure résolution temporelle (celle du pm de lecture)
Scintillateur :
Gain de 1er étage (30 photons/ keV)
Gain dans les dynodes du petit pm (107)
Fort champ accélérateur:
Immunité contre le champ magnétique terrestre
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes

## Slide 7: Résultat des simulations du X-HPD
Prototype Photonis étudié
Géométrie hémisphérique
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes

## Slide 8: Résultat des simulations du X-HPD
Prototype Photonis
Géométrie hémisphérique
Distribution du champ électrique
Non uniforme
  Optimiser la sphéricité
  Scintillateur au centre
tTOP-tEDGE< 0.5 ns
@ 25kV
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes

## Slide 9: Caractérisation des premiers prototypes
3 Prototypes Photonis
Anode métallique à la place du scintillateur
 Tests de l’optique d’entrée seulement
Banc de test pour la mesure de l’effet double passage par la PC
 Illumination ponctuelle
en angle polaire et zenithal
q
j
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes

## Slide 10: Caractérisation des premiers prototypes
zenith 40°:
Augmentation du courant +75%
Double passage par PC: Réponse IA=f(j, q )
  Principe des photomultiplicateurs
  Caractéristiques du X-HPD
  Résultat des simulations du X-HPD
  Caractérisation des premiers prototypes
Effet double passage vérifié sur le courant d’anode

## Slide 11
Résumé
Les simulations de l’optique d’entrée optent pour une géométrie sphérique avec scintillateur central.
Les premiers tests de l’effet double passage affirment une augmentation de courant jusqu’à 75%
Article: I. Al Samarai et al: Nucl.Instr & Meth A 602(2009. 197-201)
Proto avec LYSO et petit pm en aval
Perspectives
- Tests sur X-HPD muni d’un scintillateur (cristal LYSO)
Élaboration d’une chaîne d’acquisition pour mesures
temporelles (Résolution temporelle,…) en cours.
Conclusion

## Slide 12: Détection de GRBs avec ANTARES
Vue d’artiste d’un sursaut gamma L’explosion est fortement focalisée sur deux jets bipolaires
Crédit: NASA/Swift/Mary Pat Hrybyk-Keith and John Jones
Les sursauts gamma
Le projet TAToO pour la détection de GRBs
Les triggers TAToO
Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
PLAN

## Slide 13: Les sursauts Gamma (GRBs)
After Glow :17-18 magnitude à 10 mn du sursaut
Modèle des sursauts gamma et progéniteurs
Effondrement du cœur d’une étoile massive
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
F ~ t-1.2
10 Minutes
GRB afterglow
Neutrinos de HE attendus dans les interactions photonucléaires
des rayons g observés avec les protons accélérés dans
les chocs internes (énergie typique au-dessus de ~10 TeV)

## Slide 14: Le projet TAToO pour la détection de GRBs
40 km
100 m
350 m
70 m
14.5 m
Reconstruction On line
Trigger: doublet, triplet de neutrinos/ neutrino HE
Message d’alerte
ANTARES: Réseau tridimensionnel de 900 PMs
TAROT Sud (chili)
FOV :2° x 2°
Repositionnement rapide (10s)
Bonne sensibilité (V<19)
- Évènements de grande pureté
- Bonne résolution angulaire
- 1 à 2 alertes par mois
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
ν

## Slide 15: Les triggers TAToO
Pour l’envoi de l’alerte:
Doublet/ triplet de neutrinos:
  Même fenêtre spatiale (FOV du télescope TAROT)
  Même fenêtre temporelle
Un évènement de haute énergie:
Sélection des évènements les plus énergétiques d’ ANTARES
Plus dominants que les doublets
 Nécessite une sélection plus stricte
Détection de doublets/ événement HE coïncidents avec un GRB dans le champ TAROT est une détection à 4-5 sigma.
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT

## Slide 16: Les triggers TAToO
 Données : Taux d’évènements / mois après coupures : 1.5+-0.4
Ang. Resolution ~ 0.75°
E moy ~4 TeV
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
Optimisation du trigger « évènement de HE »

## Slide 17: Stratégie d’observation et Analyse d’images TAROT
Image GRBs: T0
Image SNe: T0 +1, 3,9,27 jours
1.Photométrie
Calcul de la magnitude de l’objet détecté:
2. Astrométrie
Mesure de la position de l’objet détecté:
- Position relative par rapport à une image référence
- Position absolue en consultant les catalogues
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
Image ~ 20 mn d’observation

## Slide 18: Conclusion
Perspectives
Analyse d’évènements descendants pour activer TAROT Nord (Calerne -France)
- Analyse d’images TAROT
Résumé
- En alliant ANTARES avec un suivi optique, on peut gagner en sensibilité pour la détection de sources transitoires
Les coupures sont maintenant appliquées dans le trigger TAToO et le système est opérationnel
 En attente d’alertes

## Slide 19: BACK UP

## Slide 20: Le projet TAToO pour la détection de GRBs
Performances de la reconstruction « On-line » d’ ANTARES
Bon accord MC-Données
Reconstruction des traces en ~10 ms
  Les sursauts gamma
  Le projet TAToO pour la détection de GRBs
  Les triggers TAToO
  Résultat de l’optimisation du trigger
  Stratégie d’observation et analyse d’images TAROT
  Perspectives

## Slide 21
Chart: Longueur d'onde (nm)
Résultat préliminaire
Double passage par PC: Réponse IPC=f(l) à q ~ 45°
Photocathode standard+ ’’double passage ~ Photocathode améliorée