## Slide 1: DIAMANT
Marie-Laure Gallin-Martel
LPSC Grenoble
4 mars 2025 GDR DI2I
DI2I- DRD Workshop

## Slide 2: DIAMANT
HT
Diamant synthétique CVD (racine HPHT, clonage)
- Monocristallin
- Polycristallin
- Hétéroépytaxique (DOI)
 | Diamant | Silicium
Mobilité des porteurs (cm².V-1.s-1) | > 2000 | 800 – 1400
Gap (eV) | 5.5 | 1.1
Résistivité (Ω.m) | > 1013 | 2.3 107
Energie de déplacement (eV) | 43 | 25
Conductivité thermique (W.cm-1.K-1) | 18 | 2
Energie création paire e-/h (eV) | 13.1 | 3.6
Taille (cm²) | 4 | 700
 | Diamant | Silicium
Mobilité des porteurs (cm².V-1.s-1) | > 2000 | 800 – 1400
Gap (eV) | 5.5 | 1.1
Résistivité (Ω.m) | > 1013 | 
Energie de déplacement (eV) | 43 | 25
Conductivité thermique (W.cm-1.K-1) | 18 | 2
Energie création paire e-/h (eV) | 13.1 | 3.6
Taille (cm²) | 4 | 700
→ Très rapide - Fort taux de comptage
→ Opération à température ambiante
→ Résistant aux radiations
→ Très faibles courants de fuite
→ Signal faible
→ Bas bruit
→ Non refroidi
→ Faible surface au cœur des programmes de recherches en physique des matériaux

## Slide 3: Développement de détecteurs innovants en technologie diamant
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
XBIC et ToF XBIC
Simulation
Valorisation
Caractérisation
WG5
IBIC
=
WP ou « tâche » du master projet DIAMANT
Production d’objets
Volumes actifs
Détecteurs (intégration volumes actifs + électronique)
Logiciels de simulation
WG 6 Wide bandgap and Innovative sensor material
WG3 Radiation
WG 4 Simulation
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Ex membre RD42 CERN

## Slide 4: Master projet DIAMANT – collaboration IN2P3
ML Gallin-Martel*, A. André, Y. Arnoud, A. Bes, J. Collot, D. Dauvergne, R. Delorme,
L. Gallin-Martel, O. Guillaudin, C. Hoarau, A. Lacoste, E. Lagorio, C. Léonhart, J. Livingstone, S. Marcatili, M. Marton,
C. Milewski, R. Molle, JF Muraz, P. Paris, N. Ponchant, F. Rarbi, M. Reynaud, O. Rossetto, J. Waquet
M. Evin, A. Guertin, F. Haddad, C. Koumeir,
V. Métivier, R. Molle, F. Poirier, N. Servagent
P. Barberet, J. Jouve, S. Sorieul
Ph. Laniece, Q. Mouchard, AM Leite, Y. Zhu
DIAMANT
Lyon, 19 octobre 2022

## Slide 5: Master projet DIAMANT – collaboration hors IN2P3 - RH
DIAMANT
Lyon, 19 octobre 2022
JF Adam, R. Serduc, S. Keshmiri
F. Vianna Legros
L. Abbassi, T. Crozes, F. Donatini, E. Gheeraert,
D. Eon, J. F. Motte, J. Pernot
J. Bousquet, E. Corne, J. Letellier, D. Nusimovici. K. Driche
F. Lafont, P. Everaere, TN. Tran – Thi
J. Herault, JP. Hofverberg, D. Maneval, R. Trimaud
S. Koizumi, H. Nishiguchi,
T. Shimaoka, H. Umezawa

## Slide 6: Développement de détecteurs innovants en technologie diamant
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
LPSC GIP ARRONAX
(PhD R. Molle)
Caractérisation
WG5
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
=
WP ou « tâche » du Master projet DIAMANT
Production d’objets
Volumes actifs
Détecteurs (intégration volumes actifs + électronique)
Logiciels de simulation
WG 6 Wide bandgap and Innovative sensor material
WG3 Radiation
WG 4 Simulation
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation

## Slide 7: Les objets à l’étude dans le master projet DIAMANT et leur TRL
Objet N°1 Volumes actifs
Objet N°2 Moniteurs faisceaux
Objet N°3 Logiciel de simulation
2025
2028
2028 2025 2024 2025 2025
2024
Master projet DIAMANT

## Slide 8: Livrables : objets issus du master DIAMANT déjà installés auprès de d’accélérateur à l’IN2P3
BioALTO : développement d’une plateforme d’irradiation cellulaire sur l’accélérateur ALTO de l’IJClab pour la radiobiologie des ions de “basse” énergie.
BioALTO
ALTO = accélérateur 14.8 MV Tandem Faisceaux intenses ( µA) d’ions (1H-127I) avec une énergie réglable
Compteur 4 diamants & électronique dédiée développée LPSC
Installation ligne RG en salle 320 ALTO

## Slide 9
Train Counting - High flux detector
Bunch Counting - Low flux detector
Thèse R. Molle
Livrables : objets issus du master DIAMANT déjà installés auprès de d’accélérateur à l’IN2P3

## Slide 10
Thèse C. Milewski
Livrables : objets issus du master DIAMANT utilisés pour des applications pré-cliniques
Dispositif Melbourne (C. Milewski)
Détecteur 153 voies + électronique
Construction d’un détecteur amont identique en 2024 - 2025

## Slide 11: Lien entre DIAMANT et DRD : nature participation = WORKING GROUP !
Objet N°1 Volumes actifs
Objet N°2 Moniteurs faisceaux
Objet N°3 Logiciel de simulation
WG4 DRD3 : simulation
WG 5 DRD3 : caractérisation sous faisceaux ions et X
WG6 DRD3 : croissance diamant mono-polycristallin, gravure, instrumentation, développement électroniques FE et BE
WG 3 DRD3 : radiation

## Slide 12: Contribution aux DRD3
ML Gallin-Martel, A. Bes, J. Collot, D. Dauvergne, R. Delorme,
L. Gallin-Martel, O. Guillaudin, C. Hoarau, A. Lacoste, E. Lagorio, J. Livingstone, S. Marcatili, M. Marton, R. Molle
JF Muraz, P. Paris, N. Ponchant, F. Rarbi, M. Reynaud, O. Rossetto, J. Waquet
DIAMANT
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
Croissance diamant CVD
Simulation
Valorisation
Caractérisation
WG5
A. Bes IR, HDR
D Dauvergne DR
ML Gallin-Martel DR
A Lacoste Pr
ML Gallin-Martel DR
D Dauvergne DR
O. Guillaudin IR, PhD
R. Molle CDD CR
O. Guillaudin IR, PhD
JF Muraz IR, chef service SDI
M Marton AI
M Reynaud AI
L. Gallin-Martel IR
C. Hoarau IR, PhD
E. Lagorio, IE
P. Paris, IR CDD
N. Ponchant, AI
F. Rarbi IR, PhD
O. Rossetto MCF, HDR
J. Waquet, AI
O. Guillaudin IR, PhD
A. Bes, IR, PhD
ML Gallin-Martel DR
A Lacoste Pr
ML Gallin-Martel DR
R. Molle CDD CR
R. Molle CDD CR -> 1/09/25
J. Collot, Pr
D Dauvergne DR
R. Delorme CR
O. Guillaudin, IR, PhD
J. Livingstone CDD EC
Marcatili IR, HDR
J. Livingstone CDD EC -> 1/09/25
WG 6 Wide bandgap and Innovative sensor material
WG3 Radiation
WG 4 Simulation
permanents
CDD

## Slide 13: WG 6 Wide bandgap and Innovative sensor material + WG5
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Valorisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
Caractérisation
WG5

## Slide 14: Croissance de matériau diamant monocristallin méthode CVD
Solid state ionization chamber
Diamond ∆E-E telescope
SRIM simulations for α particles
Design
Fabrication
Validation
Prochaines étapes :
GANIL avril 2025 faisceau de carbone
ILL mai 2025 fragments de fission
Microbeams
proton
Master projet
ΔE ~ Z2/v2
E ~ A.v²
Préliminaire
+ simulations des conditions expérimentales avec GEANT4 = en cours
Propriété intellectuelle

## Slide 15
Croissance de matériau diamant polycristallin méthode CVD
Développement d’une technologie plasma pour procédés à grande vitesse et grande cadence de fabrication
Projet ProExtenD (LinkSium SATT Grenoble)
Procédé de dépôt de diamant pCVD
Grande surface (Si  100 mm)
Vitesse de dépôt jusqu’à ~ 1 µm/h (pour 550 W/source plasma)
Si
Diamant
Graphite
Si
Spectre Raman
Vitesse @550 W : 925 nm/h
2x4h
12 Sources ProExtenD sur chambre de procédé
12 Générateurs 915 MHz - 400 W
Réalisation de membrane pCVD (épaisseur : 3 µm /  : 10 mm)
Gravure du Si (550 µm) face arrière - XeF2 (NanoFab Néel)
Intégration sur PCB pour caractérisation LPSC - ESRF
Objectifs / Moyens
Augmentation vitesse de dépôt ← augmentation de la puissance (12 Générateurs ≥ 600 W)
Amélioration uniformité ← motorisation du porte échantillon, développement d’une source de plus grande dimension
Propriété intellectuelle

## Slide 16: Gravure profonde de diamant
PCB 3D pour l’intégration du détecteur aux lignes microfaisceaux
Cultures cellulaires
Gravure
Mesure des profondeurs de gravure
Caractérisation
Comparaison
Caractérisation pré-gravure
Images optique & MEB
Images optiques
Images au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
Impact de la gravure sur la rugosité de surface
Plusieurs heures sous plasma sont nécessaires
Confirmation de la vitesse de gravure attendue
Mise en évidence de défauts structuraux du diamant
Etapes autour de la gravure pour le contrôle qualité
Objectifs du projet
Principe
Membrane ~ 1µm
=> DéFI DiaMs !!!!
Thèse C. Léonhart

## Slide 17: Gravure profonde de diamant
Spincoater et plaque chauffante sous la hotte dans la salle blanche de Nanofab
Porte échantillon « spécial diamant » pour les dépôts de résine
Masque de gravue
Outillage dédié
Premiers résultats : mise au point de la méthode
Thèse C. Léonhart
Profils de gravure (profilo-mécanique)
Production 1er semestre 2025
x
O
Propriété intellectuelle

## Slide 18
Intégration détecteurs diamant
2012
Montage et polarisation par contact mécanique, métallisation électrode pleine
2016
Pixellisation par pistes, métallisation par lithogravure laser
Montage par collage UV et polarisation par bonding
Montage avec électronique embarquée (FE + BE)
Montage interchangeable par carte mezzanine
Fils 20µm et rubans 120 µm
Bonding @NanoFab - Neel
Collage UV sur PCB
Diamant 5x5 pixelisé collé, bondé
20x20 - 40 voies
5x5 - 8 voies
5x5 - 8 µpistes
10x10 - 16 voies
Montage 5x5 mm² - 10x10 mm²- 20x20 mm²
Principe
Carte mezzanine 20x20
Cartes mère et mezzanine 40 voies (Hodoscope)
Carte mezzanine
Carte mère
Boitier CEM
Montage sur carte polyvalente
Cartes mère 32 voies (IDSynchro)
Carte mezzanine 32 voies
5x5 mm² - 8 voies
SDI
PNAM
Melvyn Reynaud AI au SDI

## Slide 19
Développement en électronique R&D détecteurs
Monitorage faisceaux en MRT
(ESRF Melbourne)
Identification fragments de fission
(ILL)
40 TDC embarqués dans 1 FPGA (STD < 25 ps)
TDC
40 Préamplificateurs rapides pour marquage temporel (C. Hoarau et al 2021 JINST 16 T04005)
A l’état de l’art = CIVIDEC C2
QDC
1 apprenti ingénieur (diplômé PHELMA UGA en T4 2021)
ASIC CMOS 130 nm QDC 8 voies
Mesure de charge avec grande dynamique (105)
Nouveaux objectifs en 2025
R&D préampli charge avec mesures simultanées de l’énergie avec une résolution de ~0,5 % et de temps à 100 ps
Vers un système capable mesurer courant et charge = type C6 CIVIDEC
Nouveau challenge pour être à l’état de l’art et viser le marché des détecteurs DIAMANT et autres semi-conducteurs rapides
PCB avec 153 voies ASIC
Service élec.
PNAM
Intégration des trains en mode pulsé de l’accélérateur + marquage temporel
Préamplificateurs courant
Monitorage faisceau hadronthérapie
Monitorage faisceau hadronthérapie
Monitorage faisceaux en Flash thérapie
(ARRONAX)
Préampli pouvant fonctionner à très basse température
Lien avec DRD7 !
Carrier Mobility up to 106 cm2 V−1 s−1 Measured in Single-Crystal Diamond by the Time-of-Flight Electron-Beam-Induced-Current Technique
A. Portier, F. Donatini, D. Dauvergne, M.-L. Gallin-Martel, and J. Perno
Phys. Rev. Applied 20, 024037 – Published 16 August, 2023
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.20.024037
Mesure à l’état de l’art

## Slide 20: WG3 Radiation
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE

## Slide 21
Influence de la fluence cumulée – irradiations ions
k =constante d’endommagement
Étude en fonction de la fluence
(particules/cm²)
M1
M2
M3
M4
MI
Proton 68 MeV
8
CCE = Charge Collection Efficiency
= modèle extrait de la littérature
Thèse R. Molle

## Slide 22
D1
D2
D3
D4
DI
Proton 68 MeV
2) Irradiation
Annealing process doit être plannifié pour des fluences n’excédant pas (D4)
241Am source
DI
1) Avant irradiation
241Am source
DI
5) Après irradiation et
annealing
3)
XBIC (Xray Beam Induced Current @ BM05 ESRF
Annealing
1) 2) 3) 4) 5)
Raman spectro.
défauts = lacunes
9
Alpha = ~14µm de parcours dans le diamant
Thèse R. Molle
Influence de la fluence cumulée – irradiations ions

## Slide 23: WG4 Simulation
Logiciel de simulation PyDiam
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX

## Slide 24: Logiciel de simulation PyDiam
PyDiam
Développement d’un outil de simulation permettant d’anticiper la réponse du diamant à une interaction avec un ion
PyDiam
PyDiam-Particule :
modèle 1D développé en Python pour les cas à moins de 20 particules indépendantes
seule la dérive est prise en compte
PyDiam-Flux :
modèle 1D développé en Python pour le cas d’une irradiation uniforme
la dérive, la diffusion, la recombinaison et le piégeage sont pris en compte
R. Molle thèse soutenue 18/10/24
Thèse R. Molle

## Slide 25: Logiciel de simulation PyDiam
Diamant
+
+
-
Évolution des densités de charges :
Dérive
Diffusion
Recombinaison
Piégeage
Défaut structurel
Trous piégés
Électrons piégés
Trous
Électrons
R. Molle thèse soutenue 18/10/24
Thèse R. Molle

## Slide 26: Logiciel de simulation PyDiam
26
Comparaison à l’expérience
Signal de 1 proton de 68 MeV
Diamant de 550 µm,
polarisé à 0.91 V/µm
Proton
68 MeV
Durées équivalentes (~9 ns)
Amplitudes équivalentes (au gain de préamplificateur près)
TRL 5 = Validation de composants et/ou de maquettes en environnement représentatif : ok !
R. Molle thèse soutenue 18/10/24
Thèse R. Molle

## Slide 27
 | DIAMANT |  | WG DRD3
 | Objectifs | Plans de développement | 
objets |  |  | WG3.6 « Wide bandgap and innovative sensor materials »
Membranes pCVD | Production de grandes surfaces Epaisseur du volume actif « ad hoc » | Amélioration de la qualité du matériau (réduction des défauts) pour permettre la détection de particules | « Détecteurs diamant 3D, chambre d’ionisation solide Fabrication de détecteurs SiC et GaN de grande surface, amélioration de la qualité des matériaux et réduction des niveaux de défauts Améliorer les capacités de suivi des matériaux WBG Utiliser du graphène et/ou d'autres matériaux 2D dans les détecteurs de rayonnement, comprendre la formation du signal »
∆E-E | Détection & identification de particules Grande compacité | Télescope monolithique Croissance de couches épitaxiées avec dopage p Réduction des défauts | 
Moniteurs faisceaux | Différents types de rayonnements : X / ions Grande surface Résistance aux radiations (fluence 1.4 1015 alpha/cm2) Grande résolution temporelle (100 ps en particule unique ns au-delà) Grande capacité de comptage (particule unique - kGy/s) | Croissance de matériaux de grande surface (sCVD et pCVD) avec réduction de défauts Instrumentation de volumes actifs pour l’instrumentation détecteur Electronique FE et BE pour lecture et traitement du signal Simulation (PyDiam) collecte de charges pour comprendre la formation du signal et l’impact des défauts | 
Techniques de caractérisation et mesures |  |  | WG3.5 « Measurement and characterization techniques »
 | Imagerie Cartographie 2 D des défauts (Raman Néel, topographie X ESRF) Propriétés des transports de charges Cartographie de la collecte de charges à l’échelle nano- (eBIC) ou micrométrique (X et I BIC) Cartographie de la résolution temporelle (ToF eBIC et ToF XBIC) | Bancs de tests déjà disponibles Sources (LPSC) eBIC et ToF eBIC (faisceau MEB Institut Néel) ToF XBIC et XBIC (faisceaux ESRF BM05) IBIC (faisceaux AIFIRA) | « Le développement de nouvelles techniques de caractérisation des semi-conducteurs est une priorité pour les développements futurs des détecteurs Ces techniques devraient permettre l'imagerie haute résolution et la spectroscopie des défauts des matériaux semi-conducteurs, ainsi qu'une caractérisation avancée des propriétés de transport de charge»
Tableau de synthèse aspects techniques
WG3.3 Radiation
WG3.4 Simulation
Eléments clés WP/WG
Opérationnel
En cours

## Slide 28
Tableau de synthèse RH
FTE | Ch/IT/CDD/PhD | 2025 (%) | 2026 (%) | 2027 (%) | 2028 (%)
WG3.6 & 3.5& 3.4 Diamant/carac/rad. WG3.4 Simulation | J. Collot (P) D. Dauvergne (DR) ML Gallin-Martel (DR) A. Lacoste (P) O. Rossetto (MCF HDR) A. Bes (IR) L Gallin-Martel (IR) O. Guillaudin (IR) Ch. Hoarau (IR) S. Marcatili (IR) M. Marton (AI) JF Muraz (IR) P. Paris (CDD IR électronique) N. Ponchant (AI) F. Rarbi (IR) M. Reynaud (AI) J. Waquet (T) J. Livingstone (CDD chercheur) R. Molle (CDD chercheur) A. André (doctorante) C. Léonhart (doctorante) C. Milewsky(doctorante) X. Y (doctorant.e) | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 * concours 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 | 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ? 5 5 15 5 ? ? 0 0 5 5 | 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ? 5 5 15 5 ? ? 0 0 0 5 | 0 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 ? 5 5 15 5 ? ? 0 0 0 5
Total |  | 1.25 | 0.95 | 0.90 | 0.80
Renforts RH ? AàP : CDD IR et/ou chercheurs: ANR France Allemagne (Munich) en étape 2 + PEPR en étape 3 …. réponse S2 2025 CDD 24 mois,
=> besoin renfort à échelle 3 ans par embauche sur CDI poste IR instrumentation spécialité semi-conducteur

## Slide 29
Tableau de synthèse budget
 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
WG 3.6 diamant |  |  |  | 
WG 3.4 simulation |  |  |  | 
WG 3.3 radiation |  |  |  | 
Missions spé DRD | 3k€ | 3k€ | 3k€ | 3k€
WG 3.5=> WP 3.5 caractérisation | ESRF 6k€ / 8h shift 12 k€ | ESRF 6k€ / 8h shift 12 k€ | ESRF 6k€ / 8h shift 12 k€ | ESRF 6k€ / 8h shift 12 k€
TOTAL | 15k€ | 15k€ | 15k€ | 15k€
R&D détecteur DIAMANT dans master projet

## Slide 30
Conclusion et perspectives
Conclusion:
  10 ans d’expérience :
    Croissance, gravure
    Montages de diamants
    Procédures et technologies de métallisation
    Tests et caractérisation (Alpha, β, X, PF, p, C…)
    Logiciel de simulation
Perspectives: en attendant des diamants de grande taille… PEPR AàP DIADEM CNRS-INP (GEMAC, LSPM, Institut Néel ) CNRS-IN2P3 (LPSC) & CEA (LIST) en étape 3 en 2025 réponse au 2nd semestre ….
  Augmentation de la granularité: -> Plus forte intégration
      Augmentation du nombre de voies/pistes, configuration multi pixels à l’étude (thèse financée démarrage au 01/10/2025 lauréate AàP du Labex GiMed (Grenoble Initiative in Medical Device) @ UGA)
      Développements d’électroniques discrètes et intégrées dédiées => liens vers DRD7

## Slide 31
Back-up

## Slide 32: Logiciel de simulation PyDiam
Soutenance de Thèse – Robin Molle – 18/10/2024
32
PyDiam-Flux
Hypothèses :
modélisation simple des recombinaisons et piégeages
champ électrique fixe au bord d’une électrode
En réalité :
d’autres modèles auraient pu être utilisés
faux, mais simplifie les calculs
Diamant
Faisceau
Électronique
Paramètres simulation
Résolution Spatiale
Résolution Temporelle
= Champ électrostatique
= Dérive
+ Diffusion
+ Recombinaison
+ Piégeage
R. Molle thèse soutenue 18/10/24
Thèse R. Molle

## Slide 33: Logiciel de simulation PyDiam
+
+
-
Soutenance de Thèse – Robin Molle – 18/10/2024
33
Protons
68 MeV
Diamant
Signal de 2500 protons de 68 MeV
Diamant de 550 µm,
polarisé à 0.91 V/µm
R. Molle thèse soutenue 18/10/24