## Slide 1
Evolution of carbon dioxide dynamics in alkaline volcanic lake Dziani Dzaha
J. Frère, A. Groleau, D. Jézéquel, B. Bénard, N. Assayag, G. Bardoux, G. Landais, R. Tchibinda, M. Ader
23/05/2025

## Slide 2
Introduction – Volcanic lakes
Lakes formed as a result of volcanic activity (caldera lakes, crater lakes, maar lakes…)
El Chichon
Nyos
Taal
Wide range of volcanic lakes … from hot and superacidic to quiescent and alkaline
But also usefool tools for volcanic activity monitoring !
Source of hazards (phreatic, phreatomagmatic, limnic eruptions, lahars, etc.)
Notes: Le dziani dzaha : c’est quoi
Un lac volcanique, qui s’est probablement formé il y a 5000 ans par une éruption phréatomagmatique (i.e magma remonte sur de l’eau et ça fait tout péter, et forme une forme géologique typique (maar), un cratère avec des bords peu pentus etc.
Le lac est endhoréique, c-à-d qu’il est dans un bassin fermé. Et donc qu’il évolue surtout via l’évaporation/concentration et précipitation.
Il est dit également thalasso-halin (c-à-d salé d’origine marine). La composition chimique du lac a évolué au cours de milliers d’années sous l’influence des apports météoriques, magmatiques, précipitation, activité biologique etc. en l’écosystème extrême qu’il est aujourd’hui de par ses valeurs très élevées en salinité et alcalinité.
pour donner aujourd’hui ce lac avec une composition chimique assez unique, un lac très alcalin (Na+, HCO3-) mais aussi Cl- (eau de mer originelle) avec un pH entre 9 et 10.

## Slide 3
Jovovic (2021)
« Crater lake» in Shimaore
Tuff ring (Lacombe et al., 2024)
Introduction – Dziani Dzaha Lake
Intensively studied since 2010:
Initially filled with seawater
Up to twice as salty as seawater
pH > 9 and alkalinity 100 x SW
Magmatic CO2 bubbling
Notes: Le dziani dzaha : c’est quoi
Un lac volcanique, qui s’est probablement formé il y a 5000 ans par une éruption phréatomagmatique (i.e magma remonte sur de l’eau et ça fait tout péter, et forme une forme géologique typique (maar), un cratère avec des bords peu pentus etc.
Le lac est endhoréique, c-à-d qu’il est dans un bassin fermé. Et donc qu’il évolue surtout via l’évaporation/concentration et précipitation.
Il est dit également thalasso-halin (c-à-d salé d’origine marine). La composition chimique du lac a évolué au cours de milliers d’années sous l’influence des apports météoriques, magmatiques, précipitation, activité biologique etc. en l’écosystème extrême qu’il est aujourd’hui de par ses valeurs très élevées en salinité et alcalinité.
pour donner aujourd’hui ce lac avec une composition chimique assez unique, un lac très alcalin (Na+, HCO3-) mais aussi Cl- (eau de mer originelle) avec un pH entre 9 et 10.

## Slide 4
2018 – 2020 : Fani Maore eruption
Since 2019 : volcanic surveillance (REVOSIMA)
+ very active submarine CO2 vents (Horseshoe)
Dziani Dzaha:
Nov 2020 : bubbling intensification
Sept 2021 : physico-chemical changes
(pH decrease, DIC increase)
2022 - 2025 : 8 field surveys
What changes happened?
What insights can we get on volcanic activity and monitoring ?
Introduction – Dziani Dzaha Lake
© MAYOBS – IPGP/CNRS/Ifremer/BRGM
© Bonaimé
Notes: Zlors qu’on croyait l’activité volcanique sur mayotte quasi-nulle
En 2018, il y a eu l’éruption d’un nouveau volcan sous-marin à 50 km à l’est de Mayotte, provoquant de nombreux séismes entre 2018 et 2021, et une subsidence de l’île de petite terre de 20cm
Suite à cela

## Slide 5
What changes happened?
What insights can we get on volcanic activity and monitoring ?
Introduction – Dziani Dzaha Lake
© Bonaimé
2018 – 2020 : Fani Maore eruption
Since 2019 : volcanic surveillance (REVOSIMA)
+ very active submarine CO2 vents (Horseshoe)
Dziani Dzaha:
Nov 2020 : bubbling intensification
Sept 2021 : physico-chemical changes
(pH decrease, DIC increase)
2022 - 2025 : 8 field surveys
Notes: Zlors qu’on croyait l’activité volcanique sur mayotte quasi-nulle
En 2018, il y a eu l’éruption d’un nouveau volcan sous-marin à 50 km à l’est de Mayotte, provoquant de nombreux séismes entre 2018 et 2021, et une subsidence de l’île de petite terre de 20cm
Suite à cela

## Slide 6
Methods
Fieldwork ≈ twice a year
In-situ measurements:
CO2/CH4 diffusive fluxes, probe profiles (pH, T, Salinity…)
Water sampling:
DIC, alkalinity, ions (ICP-MS, acid titration, ICP-OES…)
@SURUNEILE
« Niskin » type sampling bottle

## Slide 7
Methods
Measurement of CO2/CH4 diffusive fluxes at the water-air interface, with home-made floating accumulation chamber
pCO2 (aq) > pCO2 atm

## Slide 8
Results
CO2 diffusive fluxes (mol m-2 j-1)
pCO2 (atm)
DIC (mol L-1)
This study
Older data from Cadeau et al., 2020 & Sarazin et al., 2020
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 9
Results
CO2 diffusive fluxes (mol m-2 j-1)
pCO2 (atm)
DIC (mol L-1)
This study
Older data from Cadeau et al., 2020 & Sarazin et al., 2020
Decrease in pH (9.2 to 8)
[CO2](aq) + [HCO3-] + [CO32-]
DIC increase (0.17 to 0.21 M)
pCO2 calculated with alkalinity and pH
pCO2 increase (2000 to ≈ 80 000 ppm)
Diffusive fluxes increase (0.2 to ≈ 4 mol m-2 d-1)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 10
Results
CO2 diffusive fluxes (mol m-2 j-1)
pCO2 (atm)
DIC (mol L-1)
This study
Older data from Cadeau et al., 2020 & Sarazin et al., 2020
Decrease in pH (9.2 to 8)
[CO2](aq) + [HCO3-] + [CO32-]
DIC increase (0.17 to 0.21 M)
pCO2 calculated with alkalinity and pH
pCO2 increase (2000 to ≈ 80 000 ppm)
Diffusive fluxes increase (0.2 to ≈ 4 mol m-2 d-1)
CO2 invasion
(similar chemistry as ocean acidification)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 11
Results
CO2 diffusive fluxes (mol m-2 j-1)
pCO2 (atm)
DIC (mol L-1)
This study
Older data from Cadeau et al., 2020 & Sarazin et al., 2020
Decrease in pH (9.2 to 8)
[CO2](aq) + [HCO3-] + [CO32-]
DIC increase (0.17 to 0.21 M)
pCO2 calculated with alkalinity and pH
pCO2 increase (2000 to ≈ 80 000 ppm)
Diffusive fluxes increase (0.2 to ≈ 4 mol m-2 d-1)
CO2 invasion
(similar chemistry as ocean acidification)
Input of CO2
through increased magmatic degassing
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 12
Effects of CO2 inputs
Starting pH
pH ≈ 9,2
Carbonate system : three species
[CO2](aq) [HCO3-] [CO32-]
whose relative abundances depend on pH
(aq)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 13
Effects of CO2 inputs
Starting pH
Input of CO2
pH ≈ 9,2
CO2 (aq)
Carbonate system : three species
[CO2](aq) [HCO3-] [CO32-]
whose relative abundances depend on pH
CO2 dissolution:
HCO3- and CO2 (aq)
CO32- and pH
(aq)
Input of CO2
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 14
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH
CO2 (aq)
(aq)
Carbonate system : three species
[CO2](aq) [HCO3-] [CO32-]
whose relative abundances depend on pH
CO2 dissolution:
HCO3- and CO2 (aq)
CO32- and pH
As pH
CO2 (aq) and CO2 diffusion LAKE  ATM
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 15
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH
CO2 (aq)
(aq)
Carbonate system : three species
[CO2](aq) [HCO3-] [CO32-]
whose relative abundances depend on pH
CO2 dissolution:
HCO3- and CO2 (aq)
CO32- and pH
As pH
CO2 (aq) and CO2 diffusion LAKE  ATM
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 16
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH ≈ 8
Steady state
Actual pH
CO2 (aq)
(aq)
Carbonate system : three species
[CO2](aq) [HCO3-] [CO32-]
whose relative abundances depend on pH
CO2 dissolution:
HCO3- and CO2 (aq)
CO32- and pH
As pH
CO2 (aq) and CO2 diffusion LAKE  ATM
Steady state is reached when input and output balance each other
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 17
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH ≈ 8
Steady state
Actual pH
Steady state is reached when the input equals the output
(aq)
CO2 (aq)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 18
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH ≈ 8
Steady state
Actual pH
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 dissolution ≈ 39 ± 15 tons day-1
MEASURED
(aq)
CO2 (aq)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 19
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH ≈ 8
Steady state
Actual pH
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 dissolution ≈ 39 ± 15 tons day-1
Change in flux  change in pH
(aq)
CO2 (aq)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 20
Effects of CO2 inputs
Input of CO2
Diffusion of CO2
pH < 8
Steady state
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 dissolution ≈ 39 ± 15 tons day-1
Change in flux  change in pH
CO2 (aq)
(aq)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 21
Modelisation
modelling the perturbation
CO2 input (mol m-2 d-1)
pH
DIC (mol L-1)
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 dissolution ≈ 39 ± 15 tons day-1
Change in flux  change in pH
The perturbation likely occured in two phases
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 22
Modelisation
CO2 input (mol m-2 d-1)
pH
DIC (mol L-1)
40  80 t CO2 d-1
modelling a change in CO2 flux
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 dissolution ≈ 39 ± 15 tons day-1
Change in flux  change in pH
The perturbation likely occured in two phases
The lake is highly reactive to change in flux (≈ days)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 23
Conclusions
- The changes in the lake can be attributed to the increase of CO2 magmatic degassing  regional increase?
- CO2 dissolution (and diffusion) in the lake is ≈ 40 tons d-1
- The increase in degassing likely occured in two phases (1st between Nov 2020 and Sept 2021 and 2nd between Dec 2021 and June 2022)
- change in flux is very quickly reflected in pH  simple parameter to measure for the monitoring of the magmatic degassing in Dziani Dzaha (proved crucial in other volcanic systems e.g Taal or Kelud volcanoes)
Notes: Grâce aux mesures et analyses de terrain on a pu montré que

## Slide 24
Conclusions
Monitoring platform in Nov 2024… destroyed by Chido in December
Reconstruction planned for 2026
- The changes in the lake can be attributed to the increase of CO2 magmatic degassing  regional increase?
- CO2 dissolution (and diffusion) in the lake is ≈ 40 tons d-1
- The increase in degassing likely occured in two phases (1st between Nov 2020 and Sept 2021 and 2nd between Dec 2021 and June 2022)
- change in flux is very quickly reflected in pH  simple parameter to measure for the monitoring of the magmatic degassing in Dziani Dzaha (proved crucial in other volcanic systems e.g Taal or Kelud volcanoes)

## Slide 25
What’s next?
Geochemical monitoring of the lake
Installation (followed by its destruction) of a monitoring platform in Nov 2024
Hydroacoustic study of seeps
Drone measurements
Ebullitive flux measurements
Etc.
Stage M2 Sarah Abed
© Jezequel
Notes: Données O2, température, etc.

## Slide 26
Modelization
1 box DIC stock
1 input « magmatic » CO2
1 output CO2 diffusion to the atmosphère
Fixed parameters
Salinity 55 no unit
Volume 618 000 m3
Surface 227 150 m2
Alkalinity 0.217 mol L-1
Temperature 30 °C
Variables
pH 9.087
CO2 flux 0.132 mol m-2 j-1
+ CO2
– CO2
Conditions:
- Homoegenous water column
- Alkalinity and salinity are conservative
- Other fluxes impacting DIC (biological activity, mineralization etc.) are insignificant
CO2
CO2
Changer flèches (+ simple)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 27
Quantification of magmatic input
Actual pH
Input of CO2
Diffusion of CO2
Modified from Mazot & Bernard 2015
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 input ≈ 39 tons day-1
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 28
Modelisation
CO2
CO2
Steady state is reached when the input equals the output
Magmatic CO2 input ≈ 39 tons day-1
change in flux  change in pH
« Highly sensitive gasometer where CO2 (aq) reflects the balance between magmatic input and loss through diffusion »
(Bernard et al., 2020)
Model outputs : the lake is highly reactive to change in flux (≈ days)
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 29
Ring faulting and piston collapse in the mantle sustained the largest submarine eruption ever documented
Jacques et al., 2024
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement

## Slide 30
Pre 2020 Carbon cycle
Post 2020 Carbon cycle
Notes: Jusqu’où ça peut diminuer, côté risque, pCO2, bullage, nyos momoun…
Maintenant on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de faire qlqchose de plus quantitatif
On va essayer d’aller un peu plus loin dans l’interprétation
On a pas mesuré les flux diffusifs à chq mission car compliqué logistiquement