## Slide 1: Mesurer la radioactivité
Atelier animé par Pr Alexandre KRAUTH

## Slide 2
1. Qu’est-ce que la radioactivité ?
2. Ou peut-on trouver la radioactivité ?
3. Mesurer avec un compteur Geiger-Müller
4. Mesurer avec un dosimètre
5. Réglementation

## Slide 3: Partie 1 : Qu’est-ce que la radioactivité ?

## Slide 4: Il était une fois la matière

## Slide 5: Le noyau atomique = physique nucléaire

## Slide 6: La vallée de stabilité

## Slide 7: 3 types de rayonnement
Rayonnement alpha
Noyau d’hélium

## Slide 8: 3 types de rayonnement
Rayonnement alpha
Noyau d’hélium
Rayonnement beta

## Slide 9: 3 types de rayonnement
Rayonnement alpha
Noyau d’hélium
Rayonnement beta

## Slide 10: 3 types de rayonnement
Rayonnement alpha
Noyau d’hélium
Rayonnement beta
Rayonnement gamma

## Slide 11: Pouvoir de pénétration des rayonnements

## Slide 12: Partie 2 : Où peut-on trouver la radioactivité ?

## Slide 13: Radioactivité d’antan

## Slide 14: Radioactivité d’antan

## Slide 15: Les pigments & peintures
Les anciens réveille-matins et anciennes montrent avaient des aiguilles et des chiffres fluorescents grâce à de la peinture contenant du radium.
Le carrelage en céramique peut émettre des rayonnements.

## Slide 16: Le manchon de lampe à gaz
Avant 1993, il était composé de Thorium 232.
Même si cela ne représentait aucun danger, Campingaz a supprimé ce constituant du manchon.
Manchon incandescent pour avoir une jolie lumière visible

## Slide 17: Paratonnerre
L’ionisation de l’air par les pastilles radioactives est sensée augmenter la conductivité électrique de l’air.
Commercialisation de ces paratonnerres interdite en 1987.
Aucun risque tant que le paratonnerre est en bon état et hors de portée.

## Slide 18: Détecteur de fumée radioactif
Source alpha : américium 241
Interdit dans l’habitat privé depuis 1966.
Réglementé dans les autres types d’établissement.
Absorption des charges par la fumée
Production d’un faible courant électrique

## Slide 19: Les baguettes de soudure
Concerne la soudure à l’arc TIG (Tungsten Inert Gas).
Utilisation de baguettes en tungstène thorié, faiblement radioactif émetteur alpha et gamma.
Contamination négligeable pour les soudeurs mais suivi médical obligatoire.

## Slide 20: Les minerais
De nombreuses roches renferment naturellement de l’uranium 238 ou du thorium 232.
Les 3 roches les plus fréquentes :
Les musées de minéralogie s’assurent que les roches exposées sont inoffensives pour le public.
Autunite
(uranium)
Pechblende
(principal minerai d’uranium)
Monazite
(Thorium)

## Slide 21: Radioactivité au LHC
Opération de maintenance sur le détecteur ATLAS
Particules émises au cours d’une collision proton – proton = rayonnement ionisant.
Les neutrons produits rendent les matériaux radioactifs (activation).
Pendant fonctionnement du LHC, les chercheurs ne peuvent pas être à proximité du détecteur.
Lors de l’arrêt du LHC, il faut attendre plusieurs jours avant que le niveau de radiation soit suffisamment bas pour intervenir sur le détecteur.

## Slide 22: Contenu de la mallette

## Slide 23: Partie 3 : Mesure avec un compteur Geiger-Müller

## Slide 24: Compteur Geiger-Müller

## Slide 25: Compteur Geiger-Müller

## Slide 26: Principe d’un compteur Geiger-Müller
Lorsqu'une particule chargée émise par la source radioactive ionise le gaz à l’intérieur du tube.
Il y a alors création de paires « électrons-ions » le long du trajet de la particule.
Les électrons, très mobiles, sont attirés par l'anode centrale. Ils vont à leur tour ioniser les molécules de gaz le long de leur trajet et c'est finalement une avalanche d'électrons qui est collectée au niveau de l'anode.
Cette avalanche forme une impulsion électrique qui est ensuite amplifiée.

## Slide 27: Principe d’un compteur Geiger-Müller

## Slide 28: Activité d’un matériau
Activité d’un matériau radioactif = nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde
Unité : Becquerel (Bq) = 1/s
Henri Becquerel (1852-1908)
Physicien français qui a découvert accidentellement la radioactivité en 1896
Ce que l’on mesure avec le compteur
Nombre de particules ionisantes détectées par le compteur

## Slide 29: Activité d’un matériau
Activité d’un matériau radioactif = nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde
Unité : Becquerel (Bq) = 1/s
Henri Becquerel (1852-1908)
Physicien français qui a découvert accidentellement la radioactivité en 1896
Ce que l’on mesure avec le compteur
Nombre de particules ionisantes détectées par le compteur
Activité de la source
×
Efficacité du détecteur

## Slide 30: Activité d’un matériau
Activité d’un matériau radioactif = nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde
Unité : Becquerel (Bq) = 1/s
Henri Becquerel (1852-1908)
Physicien français qui a découvert accidentellement la radioactivité en 1896
Ce que l’on mesure avec le compteur
Nombre de particules ionisantes détectées par le compteur
Activité de la source
×
Efficacité du détecteur
Acceptance géométrique, sensibilité, temps morts, …

## Slide 31: Quelques valeurs d’activité

## Slide 32: Peut-on distinguer les 3 types de rayonnements ?
Oui en mettant un obstacle devant.

## Slide 33: Les limites du compteur Geiger-Müller
La mesure ne donne aucune information sur l’impact du rayonnement sur le corps humain.

## Slide 34: Partie 3 : Mesure avec un dosimètre

## Slide 35: Dosimètre actif

## Slide 36: Dosimètre actif et dose efficace
Compteur Geiger-Müller compensé en énergie
Permet de mesurer la dose efficace reçue par 1 cm de tissus
Dose efficace = quantité d’énergie reçue par unité de masse, corrigée par la dangerosité du rayonnement pour prendre en compte :
  Le type de radiations
  L’énergie des radiations
  Effet biologique des radiations
Unité : 1 Sievert (Sv) = 1 J/kg + pondération en
fonction de la dangerosité
Rolf Sievert 1896-1966
Physicien suédois

## Slide 37: Echelle des doses

## Slide 38: Partie 4 : Réglementation

## Slide 39: Dose annuelle absorbée par un français
Dose efficace sur le corps entier
Moyenne sur la population métropolitaine
2016

## Slide 40: Réglementation française
On considère uniquement le rayonnement autre que celui de cause naturelle ou médicale.
Seuil maximal sur la dose efficace annuelle pour le corps entier.
1 mSv/an
Public
6 mSv/an
20 mSv/an
Travailleurs exposés de catégorie B
(étudiants, stagiaires, CDD, intérimaires)
Travailleurs exposés de catégorie A
(majeurs et en CDI)
Formés à la radioprotection
Visite médicale tous les ans

## Slide 41: Zones contrôlées

## Slide 42: Annexes

## Slide 43: 1979 Three mile islands (Etats-Unis)
Circuit primaire a une fuite
Mauvais refroidissement de l’enceinte
Fusion dela moitié du cœur du combustible
Radioactivité contenue par circuit secondaire mais émission dans l’atmosphère d’élément radioactivité.
1992 : The corresponding population dose is 37 (-9 +7) person-Sv within 80 km (50 miles) of the plant. This implies an estimated 3 (±2) excess cancer deaths in the population of 2 million persons.

## Slide 45: 1986 Tchernobyl (actuelle Ukraine)

## Slide 47: 2011 Fukushima (Japon)
Le + important séisme du Japon frappe : 9,1 sur l’échelle de Richter
Alimentation électrique des réacteurs de la centrale de Fukushima est coupée  les groupes électrogènes prennent le relais
1h plus tard : un Tsunami provoquée par le séisme atteint les rives : 30 m de hauteur sur 10 km de distance  les groupes électrogènes tombent en panne  les réacteurs ne sont plus alimentés électriquements

## Slide 48
Technologie à eau bouillonnante

## Slide 50: La dose équivalente
Quantité d’énergie reçue par unité de masse
Corrigée par la dangerosité du rayonnement. On prend en compte :
Type de radiations
Energie
Effet biologique

## Slide 51: La dose absorbée
Quantité d’énergie reçue par unité de masse
Unité : 1 Gray (Gy) = 1 J/kg
Louis Harold Gray (1905-1965)
Physicien anglais