## Slide 1: Le diamant pour la détection de particules
Robin Molle

## Slide 2: Qu’est ce que le diamant ?
Semi-conducteur à grand gap
Rapide
Résistant aux radiations
Z faible
1 mm – 20 mm
50 µm – 550 µm

## Slide 3: Le diamant parmi les semi-conducteurs communs
Diamant (C)
Coût, connaissances
Surface de production
Résistance aux radiations
Très rapide, Z faible
Germanium (Ge)
Refroidissement requis
Compacité
Excellente résolution en énergie
Grand volume de détection
Carbure de Silicium (SiC)
Fragilité mécanique
Résistance à haut champ
Coût
Silicium (Si)
Résistance à haut champ, et aux radiations
Facilité de production
Connaissances, Coût

## Slide 4: La chambre d’ionisation solide
Diamant
+
+
-
Force de Lorentz :
Théorème de Schokley-Ramo :
Électronique de lecture
Appliqué à la détection :
Particule ionisante
Électron : particule élémentaire de charge négative
Trou : particule fictive représentant l’absence d’électron
: weighting field

## Slide 5: Assemblage d’un détecteur
Diamant CVD
Métallisation Al
100 nm
Intégration sur PCB
Diamant HPHT
Diamant naturel
Diamants synthétiques

## Slide 6: Développements : caractérisation
LPSC
À Grenoble
Autres
Courant de fuite
Spectroscopie alpha
Spectroscopie bêta
Transient Current Technique
XBIC (ESRF)
Rayons X (SARP & ESRF)
eBIC (Institut Néel)
Analyse matériau (Institut Néel)
…
Protons (ARRONAX, CAL, AIFIRA, ALTO)
Carbone (GANIL, CNAO, ALTO)
Rayons X (ANSTO)
…
Alpha (ARRONAX, AIFIRA, ALTO)
Fragments de fission (ILL)
Alpha (ILL)

## Slide 7
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Moniteur faisceau pour la haute intensité
Développement d’un moniteur faisceau pour les faisceaux d’ions pulsés de haute intensité (applications FLASH)
Collaboration DIAMMONI
Biomédical

## Slide 8
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Hodoscope faisceau
Développement d’un moniteur faisceau à haute résolution temporelle pour le contrôle en ligne en hadronthérapie
Collaboration CLARYS/CLARYS UFT
Biomédical

## Slide 9
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Détecteurs à pistes pour la MRT
Développement de détecteurs amont et aval d’un patient pour des mesures dosimétriques en MRT
Collaboration STROBE-LPSC-ESRF/ANSTO
Biomédical

## Slide 10
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Membrane pour le monitorage de microfaisceaux
Développement d’un moniteur faisceau pour des microfaisceaux d’ions (AIFIRA-MIRCOM)
Collaboration LPSC-Institut Néel-ASNR-LP2i
Biomédical

## Slide 11
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Diamond
p++
p-
Télescope Delta E-E monolithique
Collaboration Diamfab-institut Néel-LPSC
Détecteur à étages pour l’identification de particules
Biomédical

## Slide 12
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Applications médicales
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Banc de tests XBIC
Développement d’un banc de tests expérimental pour la caractérisation de matériaux.

## Slide 13
Multiples applications
Physique des particules
Physique nucléaire
Monitorage faisceau
Physique des matériaux
Mesures de mobilités à bas champs
Mesures de précision sur les mobilités de porteurs de charges à basse températures
Collaboration LPSC-Institut Néel
Biomédical

## Slide 14: Flux versus Fluence
 | Unités | Valeur
Flux | particule/cm²/s | 0
Fluence | particule/cm² | 0
Supposons
8
8
8 + 16
16
4
8 + 16 + 4
28
Le flux représente la vitesse de délivrance faisceau
La fluence concerne l’historique du détecteur
 Le détecteur doit pouvoir représenter les variations d’intensité de faisceau
Le détecteur doit se comporter de la même façon…
mais pour combien de temps?

## Slide 15: Développements : performances des détecteurs
Caractérisation en fonction du flux
Protons 68 MeV
Alpha 64 MeV
Rayons X 95 keV

## Slide 16: Développements : performances des détecteurs
Caractérisation en fonction du flux
Caractérisation en fonction de la fluence

## Slide 17: Rappel sur les semi-conducteurs
Diamant
+
+
-
Évolution des densités de charges :
Dérive
Diffusion
Recombinaison
Piégeage
Défaut structurel
Trous piégés
Électrons piégés
Trous
Électrons

## Slide 18: Développements : simulation PyDiam
Développement sur Python d’un outil de simulation déterministe : PyDiam
Objectif :
déterminer le courant induit en sortie de diamant en prenant en compte l’électronique
Modèle 1D avec suivi de la densité de charges au cours du temps
Diamant
Faisceau
Paramètres simulation
Électronique

## Slide 19: Développements : simulation PyDiam
Simulation PyDiam
Expérience au proton unique à ARRONAX
Signal de 1 proton de 68 MeV
Diamant de 550 µm,
polarisé à 0.91 V/µm
Développement d’un outil de simulation déterministe PyDiam
Simulation 1D :
Résolution des équations de dérive-diffusion
Prise en compte du piégeage et de la recombinaison
Résolution des équations de Poisson
Face avant
Face arrière

## Slide 20: Collaborations
LP2I / AIFIRA
Subatech / ARRONAX
IJClab / ALTO
CAL
ASNR

## Slide 21: Merci de votre attention
L. Abbassi, JF Adam, Y. Arnoud, P. Barberet, A. Bes,
J. Bousquet, E. Corne, T. Crozes, D. Dauvergne, R. Delorme, K. Driche, F. Donatini, D. Eon, P. Everaere, M. Evin, L. Gallin-Martel, ML Gallin-Martel, E. Gheeraert, A. Guertin,
O. Guillaudin, F. Haddad, J. Herault, C. Hoarau,
JP. Hofverberg, J. Jouve, S. Keshmiri, S. Koizumi, C. Koumeir, A. Lacoste, E. Lagorio, Ph. Laniece, AM Leite, C. Léonhart,
J. Letellier, J. Livingstone, D. Maneval, S. Marcatili,
M. Marton, V. Métivier, R. Molle*, J. F. Motte, Q. Mouchard, JF Muraz, H. Nishiguchi D. Nusimovici. J. Pernot, F. Poirier, N. Ponchant, F. Rarbi, M. Reynaud, O. Rossetto,
N. Servagent, R. Serduc , T. Shimaoka, S. Sorieul,
TN. Tran – Thi, R. Trimaud, H. Umezawa, F. Vianna Legros,
J. Waquet, Y. Zhu
Contacts :
Robin Molle : molle@lpsc.in2p3.fr
Marie-Laure Gallin-Martel : mlgallin@lpsc.in2p3.fr