## Slide 1: Electron-Proton/Ion Collider EIC
O. Le Dortz, Yoann Le Roux, Rémi Guillaumat, Marc Louzir ( LLR, Palaiseau, France )
Journée des groupes techniques 3 Juillet 2025 https://indico.in2p3.fr/event/36539/

## Slide 2: Sommaire
Contexte
Le prototype
Conception électronique
Perspectives

## Slide 3: Contexte
Brookhaven National Laboratory
https://www.bnl.gov/eic
EEEMCal

## Slide 4: Contexte
Objectif de l’expérience:
  Etudier la matière du noyau
  Obtenir plus d’informations sur les interactions fortes des quarks et des gluons
  Comprendre comment quarks/gluons génèrent une partie importante de la masse
  Comprendre la contribution des quarks/gluons au spin du proton
  …
https://www.bnl.gov/eic/explore

## Slide 5: Contexte
*mécanique IJCLab, Julien Bettane

## Slide 6: Le prototype
*mécanique IJCLab
25 PCB SiPMs, matrices 4x4
1 câble par PCB
400 SiPMs

## Slide 7: Le prototype
PCB
4x4 SiPM
Daughter
board
FTM
MLE
LSHM
connector
LHCD
Cable (60 cm)
Cristal
2x2 cm
Proto
adapter
*Miklos Czeller/Gabor Nagy
Protoboard
HSEC8
Edge card
LPC FMC
KCU105
Chaine de mesure, une matrice SiPMs:
micro coax.
Vbias 42V
Alim. Keithley
Per side:
- H2GCROC
- 72 channels dispo, 64 utilisés
- 8 Vbias connection avec filtre RC
- 2 diff. liens données, 1,28 Gb/s
- 4 diff. Lien trigger
- CLK, Fast Command (FCMD)
- I2C de config. commun

## Slide 8: Le prototype
Fanout horloge x2
KCU105 x4
Protoboard x4
PCB SiPM/Daughters/Cables x25
Protoboard adapter x8
Firmware, ORNL (M. Czeller)
Software pilotage, ORNL (N. Novitzky)

## Slide 9: Le prototype
Oscillation Vbias:
Blindage HLCD non relié au GND
 30 mV pp

## Slide 10: Le prototype
Oscillation Vbias:
Blindage HLCD non relié au GND
 30 mV pp
Reste 300 mV pp, à 10-20kHz
- ADC non utilisé
- Ferrite avec sa Capa ~ LC ?
- Alim. Keithley en high capacitance élimine le bruit
*Miklos Czeller/Gabor Nagy
Correction pour prochain Beam test
 début octobre 2025

## Slide 11: Design électronique
Design concept:
CALOROC 1B, version qui accepte des SiPMs avec des capa plus élevées
36 channels, 2 liens de données, FCMD, CLK, I2C, 0 triggers
On envoie les données par lien optique avec des lpGBTs
Pour une FEB:
1 lpGBT  7 liens de données
 3 CALOROCs
 108 channels max.
Lecture SiPM indépendante (1 SiPM = 1 channel)
6 matrices 4x4 SiPM (96 channels) / FEB
On veut la FEB au plus proche des SiPMs
Connection direct sans câble
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
~4 cm
~6 cm
FEB
max. 18 cm
cristal
isolant
FEB

## Slide 12: Design électronique
GC6
GC6
HSEC6
2X70
SEAF
8X30
12 MLE
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
4x4 SiPM
interposer
FTMs
2X10
SEAM
FEB
3 CALOROCs
FEB adapter
3 LDOs
1D2/1A2/2A5
micro Coax
Twinax
Aux. power
Terminal block
Vbias
HSEC6
2X70
Direct board to board option
LPC FMC
to KCU105
Cable option for beam test
Terminal block
LEDs driver
LEDs trigger from KCU105
LDOs
3v3 LEDs supply from FMC Thermistor ADC
Matrix from the current prototype
GC6 cable 70 pins/row, HSEC6 right angle
Design concept:
LEDs driver test board
NMOS Rad-hard used on CMS:
ROHM, UM6K34N
6 Enables
1/matrix
Pulse, <100ns
6 LED supplies

## Slide 13: Design électronique
Tests placement:

## Slide 14: Design électronique
Prochain prototype:
- Prochain firmware de ORNL  8 Asics
- 1 KCU105 = 2 FEB et FMC adapter (blocks 2x3)
 3 KCU105
LPC FMC
HPC FMC

## Slide 15: Perspectives
Corriger les problèmes du setup actuel avant les tests en faisceau
Réaliser des tests en faisceau en automne à DESY
Terminer la V1 de la FEB et la tester, PCB disponible fin 2025
Prendre en main/update le firmware pour cette config. FEB V1
Apprendre à intégrer/utiliser un lpGBT
Tester la FEB V1 avec la carte d’essai lpGBT du CERN (sans la carte « FEB adapter »)

## Slide 16: SPARE SLIDE

## Slide 17: EEEMCal plan
~118 cm
*mécanique IJCLab, Julien Bettane

## Slide 18: EEEMCal plan pas trivial avec block 2x3 matrices
*mécanique IJCLab, Julien Bettane

## Slide 19: EEEMCal plan alternative
*mécanique IJCLab, Julien Bettane

## Slide 20: SiPM PCB V2: 2x3 matrices
Signal de la LED trop proche de la lecture SiPM