## Slide 1: EAP 2025 S3LEB
Nathalie Lecesne for the S3 collaboration

## Slide 2: Rappel de l’organisation – évolutions éventuelles
Objectif scientifique et technique du projet
  Réaliser la spectroscopie laser appliquée à la physique nucléaire
  Réaliser des mesures inédites très précises de masses de noyaux rares
  Fournir des faisceaux purs à basse énergie (Future source de production de faisceaux radioactifs rares pour DESIR (Equipex))
  Adapter le système laser GISELE pour la spectroscopie laser haute résolution en ligne
  Etude de la structure hyperfine des noyaux avec GISELE
Laboratoires IN2P3 impliqués
  GANIL
  IJCLab
  LPCCAEN
  LP2I Bordeaux (LOI)
  IPHC
Laboratoires ou établissements partenaires
  IRFU (SEASON)
  JGU (Mainz, Allemagne)
  JYU (Jyvaskyla, Finlande)
  KUL (Leuven, Belgique)
  NU (Nagoya, Japon)
  GSI (Darmstadt, Allemagne)
  ISOLDE (CERN, Suisse/France)
S3 beam
PILGRIM
MR-TOF MS
miniRFQ
QMF
RFQ
Cooler
Buncher
Ar: 200 - 500 mbar
Laser system
S-shape RFQ
Pulse up
(~ 3 kV)
He: 10-2 - 10-3 mbar
Gas cell
RFQs
l2
l1
90° bender
SEASON
IDEAS3

## Slide 3: Rappel de l’organisation – évolutions éventuelles
R&D laser
  Développements nouvelles cavités (JYU, JGU, Nagoya, Hübner Photonics)
  Développements de schémas de spectroscopie laser
R&D Cellule gazeuse / Gas jet
  Equipe IKS à KU Leuven
  FRENCH-GERMAN COLLABORATION AGREEMENT (IN2P3 - CEA/DRF and GSI)
  Thèse internationale MITI CNRS-GANIL/GSI (Alexandre Brizard): S3LEB/JETRIS
  ANR FRIENDS3 – Vladimir Manea
  Projet RF – Antoine de Roubin (LPC Caen) / Ruben de Groote (KU Leuven)
  Projet LRC – Mustapha Laatiaoui (GANIL)
Développement instrumentation
  SEASON à IRFU
  IDEAS3 à IJCLab
Connexion DESIR
  dans budget CPIER S3

## Slide 4: S3LEB - Equipes concernées
GANIL N. Lecesne (Chef Projet S3LEB, Infrastructure)
        P. Delahaye (Contact Person GANIL, PILGRIM)
S. Geldhof (Spectroscopie laser GISELE, commissioning S3LEB, salles laser)
H. Savajols (Responsable scientifique S3)
J. Goupil (Installation S3LEB)
C. Dugueperoux CCD (Installation S3LEB et gestion, maintenance salle laser S3)
A. Bouriel, alternante (Installation S3LEB)
R. Leroy (Installation S3LEB/ FRIENDS3)
M. Laatiaoui (Projet LRC)
A. Brizard, octobre 2022-septembre 2025, (JetRIS @ GSI), PhD MITI (Unicaen)
S. Chinthakayala, novembre 2023-octobre 2026, (spectroscopie laser @ JYU), PhD MESR (Unicaen)
A. Lopez, octobre 2024-septembre 2027, (GISELE, S3LEB commissioning) PhD MESR (Unicaen)
T. Stefan, septembre 2025-aout 2028, (GISELE, LRC) PhD CAESAR (Unicaen)
8,85 ETP en 2024; 5,4 ETP pour T1+T2 2025
IJCLab V. Manea (Responsable scientifique S3LEB)
S. Franchoo (Contact person IJCLab, Gas cell, spectroscopie laser, étude des molécules)
E. Morin (Post-doc FRIENDS3/S3LEB) (fin de contrat en juillet 2025)
V. Marchand, IJCLab, octobre 2024-septembre 2027, (GISELE, FRIENDS, S3LEB) PhD MESR (PSU)
LPC Caen X. Fléchard (Contact person LPC, RFQs)
        A. de Roubin (Commissioning S3LEB, Spectroscopie laser GISELE, projet RF)
        C. Vandamme (Vide, CC)
J.F. Cam (RFQs)
S. Pinada, Janvier 2025-décembre 2026, post-doc IN2P3 (S3LEB, CC, IGISOL)
M. Brun, Avril 2025-Septembre 2025, Master 2 (Déflecteur 90°) - novembre 2025-octobre 2028, (S3LEB, IGISOL) PhD MESR (Unicaen)
KU Leuven P. Van Duppen
R. Ferrer (Contact Person KUL, Gas jet, spectroscopie laser)
T. Cocolios
A. Claessens, KUL, post-doc (ThO molécules in gas jet)
  + autres collaborateurs, réunion S3LEB collaboration 1 fois par mois

## Slide 5: Avancement technique – GISELE - 2025
GISELE: Développement de cavités laser
  Mise au point de la cavité faible largeur spectrale pulsée pour faire la spectroscopie laser haute résolution
  Développement en cours de la cavité laser TiSa faible largeur spectrale continu pour augmenter la gamme des longueurs d’onde accessibles pour la spectroscopie laser haute résolution
  Système laser GISELE à nouveau opérationnel pour spectroscopie laser haute résolution
V. Marchand
Cavité laser faible largeur spectrale CW
Cavité laser faible largeur spectrale pulsée
A. Lopez

## Slide 6: Avancement scientifique – GISELE - 2025
GISELE: Spectroscopie laser haute résolution Dysprosium
A. Lopez
Isotope Shift of Dy
ToF spectrum of stable Dy
 | This work | Prev. Work 2013
 | 613.8(8) | 616.3(5)
 | 907.0(6) | 913.2(8)
 | 1633.9(7) | 1635(1)
 | 1898(1) | 1895(2)
 | 2869(3) | 2868(9)
 | 4312(4) | 4300(15)
 | This work | Prev. Work 2013
 | 613.8(8) | 616.3(5)
 | 907.0(6) | 913.2(8)
 | 1633.9(7) | 1635(1)
 | 1898(1) | 1895(2)
 | 2869(3) | 2868(9)
 | 4312(4) | 4300(15)

## Slide 7: Avancement technique – S3LEB - 2025
Salle laser S3 :
  Salle laser démarrée (Autorisation sécurité laser)
  Alignement laser en cours
  1 cavité laser TiSa Injection locked (JGU) en cours de mise au point
  (Andres Lopez)
Cavité laser faible largeur spectrale faisceaux pulsés - nouveau design
A. Lopez

## Slide 8: Avancement technique – S3LEB - 2025
Installation S3LEB @ S3:
  Déflecteur à 90° avec optique associée mis en service, tests en cours
  Installation transport laser et sécurité laser en cours de finalisation
  Jalon J6Laser avec sureté (novembre) pour alignement laser dans S3

## Slide 9: Avancement scientifique – S3LEB - 2025
Commissionning de S3LEB a redémarré:
  Ions Cs produits par source thermoionique (sans laser)
  Mesures de transmissions à travers déflecteur 90°
    ~60% vers SEASON; ~70% vers PILGRIM; à améliorer
  Etude pre-bunching pour injection dans PILGRIM
  => ~100ns en 15-20ms
M. Brun
MCP Inj

## Slide 10: Reste à faire – S3LEB
Système d’évacuation des gaz de pompage de S3LEB:
  Platines de gestion de la vitesse d’évacuation des gaz installées
  Automate en cours de finalisation
  Tube à retard ne peut être installé qu’après le repoutrage
  des salles cible et beam dump, à la fin de la phase de construction de S3,
  => Prévu en S2 2026

## Slide 11: SEASON decay station
Windmill for alpha decay spectroscopy
  Commissioning en salle 51 fin 2024 – aout 2025
  Problème mécaniques résolus
  Test avec les NUMEXO2
  Déménagement pour expérience à Jyväskylä fin 2025
  2026: Commissioning en ligne + expériences à Jyväskylä
  Date de retour à optimiser (Expériences à JYU/besoin S3LEB)
FRONT-END
BACK- END
SEASON Si
detector
Courtesy Marine Vandebrouck
DSSD tested with radioactive sources
3-α calibration source (239Pu, 241Am, 244Cm)
  FWHM @ 5804.77keV : 11.8 keV
Electron source (133Ba)
  FWHM @ 320.3 keV : ~6 keV
3-α calibration source
Electron source
Work of M. Ragot, IRFU
Phd thesis of E. Rey-Herme, IRFU, 2023

## Slide 12: IDEAS³ : Identification and DEcay Assisted by S³
Positionnement @ S3-LEB
Station d’identification @ S3-LEB ⊕ Spectroscopie β-decay détaillée dans la région de 100Sn
Simulations et analyse avec
Vue complète
Coupe verticale (le long de la ligne faisceau)
Observables | Détecteur
β | Siliciums
γ-rays | HPGe, LEPS, CeBr3
X-rays | LEPS
β-proton | Siliciums
Planning :
Prochaines semaines :
  Achat mécanique ⊕ Si
  (ouverture ligne budgétaire 100k€)
Hiver 2025-2026 :
  Montage et tests @ IJCLab
Juin 2026
  Montage @ GANIL
Léo Plagnol (IJCLab)

## Slide 13: Double laser-RF spectroscopy
Nouveau « Atomic Beam Unit » ABU pour S3
  Avec Possibilité de tester méthode spectroscopie double laser-RF
  Simulations SIMION
  Design en cours de finalisation
  Première phase avant implémentation dans le jet de S3LEB
  Demande ANR octobre 2025 (A. de Roubin)
Courtesy Antoine de Roubin
MCP detector
TOF spectrometer
Oven
RF excitation
Laser interaction
Apertures
Collimator
R.P. de Groote et al., PLB 827 (2022)

## Slide 14: Laser Resonance Chromatography LRC
Laatiaoui et al., PRL 125 (2020) 023002
Visentin et al., PRA 110 (2024) 012805
Courtesy Mustapha Laatiaoui
He
+
+
He
Un projet en trois phases (Mustapha Laatiaoui)
  1- Démonstrateur hors ligne (ERC à GSI), à installer au Hall D
  => Aménagement d’une salle d’expériences à côté de GISELE
  2- Design d’un démonstrateur en ligne pour S3LEB
  3- Demande ANR octobre 2025 (M. Laatiaoui) pour nouvelle cellule gazeuse pour LRC

## Slide 15: Communications – publications - conférences
Les publications envisagées ou faites (par projet), GISELE/S3LEB:
  J. Romans et al. NIMB536 (2023) 72-81
  J. Romans et al. Atoms 10 (1) (2023) 21
  A.Ajayakumar et al. NIMB539 (2023) 102-107
Les initiatives de communication externe (grand public, outreach) 2025
  Séminaire GANIL “La Physique dans tous ses états”: Présentation orale A. Lopez & A; Brizard (GANIL)
  Symposium IRL US-France, MSU, Présentation orale A. de Roubin (LPCCaen)
  Workshop ISOL France, IJCLab: Présentations orales N. Lecesne, A. Brizard, A. Lopez (GANIL)
  Workshop Nuclear moments, Présentation orale S. Geldhof (GANIL)
  Conférence INPC, Daejeon, Corée : Présentation invitée V. Manea (IJCLab)
  Workshop IRP Belgique, GANIL: Présentation orale S. Geldhof (GANIL)
  Conférence EUNPC, France: Présentation orale S. Geldhof (GANIL), posters A. Lopez (GANIL) & V. Marchand (IJCLab)
  Conférence EMIS, Whistler, Canada: Présentation orale S. Geldhof (GANIL)
  Plenary meeting Resanet, Strasbourg, France, A. de Roubin & S. Pineda (LPCCaen)

## Slide 16: Finances : les dépenses et ressources S3LEB – bilan et projections
S3LEB dans projet S3 (FAP S3 2025)