## Slide 1: TP Arduino Julien Zoubian & Pierre Barrillon
Node-RED

## Slide 2
Introduction
But:
  Utilisation d’un arduino pour récupérer les données mesurées par:
    Un capteur de température PT100
    Un capteur de lumière « photo – resistor »
  Visualisation des données dans une interface graphique Node-red
  Commande d’un ventilateur
Matériel:
  Arduino UNO
  PT100 « 4 fils »
  Carte MAX 31865 (lecture PT100)
  Photo-resistor + résitance de 1kOhm
  Ventilateur 5V
  Câbles
  Structure mécanique
A7
A2

## Slide 3
Arduino UNO
Carte microcontrôleur ATmega328P.
14 pins I/O digital, 6 pins analog Input
Connection USB
Produit 5V et 3.3V
Communications I2C et SPI disponibles

## Slide 4
Câblage - montage
A7
A2
La carte MAX31865 :
  Vin vers 5V
  gnd vs gnd
  CLK vers pin Digital #13
  SDO vers pin Digital #12
  SDI vers pin Digital #11
  CS vers pin Digital #10
Le ventilateur :
  Câble rouge vers pin Digital #8
  Câble noir vers gnd
USB vers PC
La Photo-resistor :
  Câble vers pin Digital #5
  Câble vers pin Analog #A2
  Câble de la résistance vers gnd
pin5

## Slide 5
Installation
Ventilateur
PT100

## Slide 6
Démarrage
Connection au PC. Demander le mdp.
Aller sur le navigateur Firefox et ouvrez le marque page « GitStage » ou nom approchant.
Suivez les instructions de « getting started » et « upload arduino code »
Le code est décrit juste après.
Il faudra le « téléverser » dans la carte Arduino en sélectionnant le bon type de carte et le bon port.

## Slide 7
Code Arduino
Entête décrivant brièvement le code
Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
Définition des résistances de référence et nominal
Définition du paramètre correspondant à la température
Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
Définition du paramètre correspondant à l’intensité lumineuse

## Slide 8
Code Arduino
Entête décrivant brièvement le code
Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
Définition des résistances de référence et nominal
Définition du paramètre correspondant à la température
Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
Définition du paramètre correspondant à l’intensité lumineuse
Démarrage de la liaison série
Déclaration du type de pin pour le ventilateur
Configuration de la lecture de PT100 en 4 fils
Réglage de la pin d’alimentation de la photo-resistor

## Slide 9
Code Arduino
Entête décrivant brièvement le code
Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
Définition des résistances de référence et nominal
Définition du paramètre correspondant à la température
Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
Définition du paramètre correspondant à l’intensité lumineuse
Démarrage de la liaison série
Déclaration du type de pin pour le ventilateur
Configuration de la lecture de PT100 en 4 fils
Réglage de la pin d’alimentation de la photo-resistor
Opération en boucle infinie
Lecture sur la liaison série pour détecter l’allumage/extinction du ventilateur via une commande ON/OFF
Récupération de la valeur de température et de l’intensité lumineuse
Ecriture sur la liaison série de ces valeurs
Attente de 1000 ms avant la prochaine mesure

## Slide 10
Code Arduino
Vérification sur le moniteur série ou traceur série après téléversement
Utilisez la lampe de votre téléphone
Réchauffez la sonde de t°
Si jamais la valeur pour la lumière ne varie pas beaucoup, débranchez le câble sur la pin D5 et branchez le sur la pin 3.3V.

## Slide 11: Description rapide de node-red
Node-RED is a programming tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
It provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows using the wide range of nodes in the palette that can be deployed to its runtime in a single-click.
Une fois installé et exécuté on accède à l’interface pour coder à cette adresse : http://127.0.0.1:1880. On accède au dashboard (visualisation) à celle ci : http://127.0.0.1:1880/ui.
Utiliser pour du contrôle-commande ou du monitorage.
Programmation graphique avec des nœuds à connecter + javascript pour rajouter des algorithmes.
Entre chaque nœud connecté, le paramètre msg.payload est transmis
https://nodered.org/

## Slide 12: Démarrage node-red
Dans un terminal taper : node-red
Dans un navigateur rentrer http://127.0.0.1:1880

## Slide 13
Code final espéré

## Slide 14
Mais on va commencer par ça !

## Slide 15
Certains nœuds font partie de librairies à installer via la palette.
Pour nous :
node-red-dashboard
node-red-node-serialport
node-red-node-ui-table
node-red-contrib-ui-led
node-red-contrib-boolean-logic-ultimate
@flowfuse/node-red-dashboard
Palette et installation de nœuds

## Slide 16
Lien série IN ou OUT
Nœuds utilisés
Fonction codée en js
Filtre
Comparaison (valeur > seuil)
Affichage sur dashboard
Texte
Jauge
Graphique
Glissière (input)
Texte (input)
Interrupteur
Changer des paramètres
Debug output
Injection
NB: utilisez Dashboard2 !

## Slide 17
Configuration sur NodeRed du lien série IN
Lecture de l’arduino et affichage
Sélectionner le bon serial port et configurer le lien.
Chaque élément de la dashboard doit être mis dans un groupe et un onglet
Il faut les créer si ils n’existent pas. Ils permettront l’affichage regroupé sur l’interface

## Slide 18
Fonction javascript qui permet de séparer les valeurs de température et d’intensité lumineuse et leur donner un nom.
+ rajout du topic, on verra plus loin à quoi ça sert...
Récupérer les données transmises par l’Arduino
Debug permet d’afficher le msg.payload en sortie d’un block

## Slide 19
Affichage de la témpérature
A configurer
A configurer

## Slide 20
Similaire à l’affichage de la température
Affichage niveau de lumière
A configurer aussi !

## Slide 21
Lien avec le ON/OFF codé dans l’arduino:
Envoie d’une commande à l’arduino
Simple texte en input

## Slide 22
On va plus loin
Détection d’un niveau de lumière supérieur à un seuil réglé par l’opérateur
Utilisation du topic pour comparer 2 payloads
Réglage du seuil
True  1
False  0

## Slide 23
Fait suivre msg.payload que si la valeur change.
On va plus loin
Affichage est ce que le seuil déclenche ou pas le ventilo.
Sauvegarde dans une variable

## Slide 24
On va plus loin
Sauvegarde dans une variable
ON/OFF du ventilo manuel
Affichage sur dashboard

## Slide 25
On va plus loin
Action répétée toutes les 2 secondes
Utilisation des 2 variables pour faire un « ou » des deux.
Envoi de la commande à l’Arduino

## Slide 26
DashBoard

## Slide 27
Comment faire pour avoir une LED allumée sur le dashboard quand le seuil est dépassé ?
Avez-vous trouvé comment faire un graphique plus grand que 5 de côté ?

## Slide 28
Rajout d’une fonction pour détecter un niveau trop élevé

## Slide 29: EXEMPLE D’APPLICATION AU CPPM

## Slide 30: Système de test Modules/Cells loaded

## Slide 31: Système de test Modules/Cells loaded
Cold Box
Cooling system
(e.g: chiller)
Vacuum pump
LV PSU (4 ch)
HV PSU (4 ch)
Peltier PSU (4 x 2 ch)
ElectroValves PSU
Microcontroller board
Relay board
Interlock (web interface: Node-red, Influxdb, grafana) and slow control (software with GUI)
Slow control softw ON/OFF
Voltage setting
Interlock hardw ON/OFF
Commands/Data
Cells LV
Cells HV
Peltier config
Cooling liquid
vacuum
24V, 1.2A
YARR
YARR PC running scripts to test modules/cells
DB
Sensors output data

## Slide 32: Système de test Modules/Cells loaded
Cold Box
Cooling system
(e.g: chiller)
Vacuum pump
LV PSU (4 ch)
HV PSU (4 ch)
Peltier PSU (4 x 2 ch)
Microcontroller board
Interlock (web interface: Node-red, Influxdb, grafana) and slow control (labview/python software with GUI)
Slow control softw ON/OFF
Voltage setting
Interlock hardw ON/OFF
Commands/Data
Cooling liquid
vacuum
24V, 1.2A
YARR
YARR PC running scripts to test modules/cells
DB
Sensors output data
HMP4040*
DT8032BM*
SPS5044X*
*: selected at LPSC & CPPM

## Slide 33
WEB
YARR
YARR PC running scripts to test modules/cells
Interlock & slow control PC
IP: 10.11.12.13 – Mask: 255.255.255.0
Ethernet HUB
Peltier PSU 1 to 4
IP: 10.11.12.51 (52, 53, 54)
HV PSU, IP: 10.11.12.60
LV PSU, IP: 10.11.12.70
Interlock board
IP: 10.11.12.170
IP adressing of loaded cells test set-up
Ethernet HUB
1m cable
1m cable
(4x) 1m cables
2m cable
5m cable
1m cable
1m cable
1m cable
5m cable

## Slide 34: Pour itk
Le code gère les données et logs fournis par le microcontrolleur
Il intègre leur sauvegarde sur Influxdb

## Slide 35: Pour itk
Partie interlock
Partie slow control
Pilotage des 3 types d’alimentation

## Slide 36: BACK-UP

## Slide 37
Supprimer les NaN via une fonction en javascript
Affichage niveau de lumière
var output = parseFloat(msg.payload) ;
if (!Number.isNaN(output))
{
msg.payload= output;
msg.topic="Measurement"
}
else
{
msg.payload = "";
}
return msg;