## Slide 1
L’expérience CMS à GRIF
LLR – E.Poly.,Palaiseau:
Pascale Hennion
Paulo Mora de Freitas
Igor Semeniouk
Philippe Busson
Andrea Sartirana
Claude Charlot
IRFU – CEA, Saclay:
Christine Leroy
Frederic Schaer
Pierrick Micout
Zoulikha Georgette
LPNHE –CNRS,UPMC et Paris7, Paris:
Victor Mendoza
Liliana Martin
LAL – U.Paris-Sud, Orsay:
Michel Jouvin
Guillaume Philippon

## Slide 2: Le modèle de calcul de CMS
Basé sur la grille
Structure en Tiers
CMS fournit la couche d’applications
  Phedex
  DBS
  Crab, ProdAgent
  Frontier
Cms fait son propre support
  1 contact/site
  Savannah

## Slide 3
Flux des données
Les données brutes sont stockées et reconstruites dans le T0
  La base de donnees centrale du CERN donne l’information sur où sont stockees ces donnees
Tier 1
CCIN2P3
Tier 2
Tier 2
T2_GRIF
FR
XY
T3
LLR-T3
T3
Tier 0
GRIF
(PhEDEx)
Data Access
Site
Le reprocessing et le filtrage sont faits dans les T1s
  Selon les demandes des physiciens;
La distribution des données est géréé par PhEDEx.
  RAW/RECO des T0 vers les T1s;
  Données AODs (format d’analyse) dans les T1s;
  Données pour l’analysis aux T2s;
  MonteCarlo sont remontés des T2 vers les T1;
L’analyse et les MC sont faits dans les T2s (et les T3’s)
  Pout les groupes officiels et pour les analyses locales
Les résultats sont remontés dans les T1 pour archivage

## Slide 4
T2 moyen
  Pour les analyses globales il faut 50T + ~30-50TB pour chaque groupe (ici on a supposé 1 groupe d’analyse)
Pour les analyses locales ajouter ~1TB for chaque utilisateur.
  0.9 MSI2k, 200TB disk, 1Gb/s WAN;
Chart: 
| MC (Simulations) | Analyses globales | Analyses locales
CPU | 50 | 40 | 10
Chart: 
| MC(simulations) | Analyses globales | Analyses locales
DISQUE | 20 | 100 | 50

## Slide 5
T2_FR_GRIF_LLR
CE
~1800 slots
CE
~850 slots
SE
~250TB
LLR T3
CE
~250 slots
CE
~1700 slots
SE
~200TB
T2_FR_GRIF_IRFU
IRFU T3
Les nombres sont les nombres totaux de slots . CMS utilise ~25% de GRIF
Notes:
CMS à GRIF

## Slide 6
CMS à GRIF
4 des sous-sites de GRIF supportent CMS. Groupés en 2 T2 CMS
  Sur la SiteDB: 2 x 320 pledged slots (800 kSI2K). 2x180TB disk;
4 groupes d’analyse supportés: Higgs, E-gamma, Exotiques, Ions lourds
  T2_FR_GRIF_IRFU: Exotiques + AnaOps managed storage;
  T2_FR_GRIF_LLR : Higgs + E-gamma + Ions lourds ;
Adapte la topologie multisites de GRIF au modele de CMS “data driven” (les calculs se font où sont les données)
  2 sites T2 avec un SE pour chaque site;
  2 sites dans la SiteDB.
2 serveurs squid/frontier .Un pour chaque site. Possibilité de faire du failover inter-site.
  Service tres stable , à peine besoin de management;
Un noeud PhEDEx pour chaque site (SE).
  Partage des configurations et gestion d’une façon complétement coopérative.

## Slide 7: Un exemple d’analyse à GRIF: Commissioning des électrons avec les premières données
Mise en œuvre de la reconstruction/identification des objets électrons
(vérification avec les données des algorithmes utilisés et leur ajustement quand nécessaire)
  Travail effectué au sein des groupes POG (Physics Object Group) électrons/gammas et PAG (Physics Analysis Group) électrofaible
  Objectif de publication en vue de ICHEP fin juillet
  Deadlines stricts imposés par le système de revue interne de l’expérience pour des résultats publics
Groupe de 8-10 physiciens impliqués dans l’analyse
  Plusieurs sous-analyses
  4 doctorants, 1 postdoc
  LLR + Split + Milan

## Slide 8: Contexte
Analyse en parallèle avec d’autres analyses CMS ou autres au T2 GRIF
Software en évolution extrêmement rapide
  Reprocessing des données chaque ~10-15 jours
  5ème version CMSSW depuis le début (30/03)
Nombreux échantillons de data et MC
  Reprocessés avec les nouvelles versions de CMSSW
  Différents MC “tunes” (saveurs) pour s’adapter aux données telles que mesurées par l’expérience
  (par exemple les événements minimum bias ne sont décrits dans les MC que par des modeles très empiriques)

## Slide 9: Mode opératoire
Données input RAW-RECO (reconstruites mais pas triées)
  Issues d’un skim (sélection) produit centralement par CMS
  Sélection Min Bias ( TOUT) ou triggers ECAL (déclenchement dans le détecteur électromagnétique)
Premier skim (sélection) appliqué par le groupe via CRAB
  Stageout (placement des résultats) au GRIF
  S’avère plus efficace de transférer, puis de skimer puis d’effacer les données input (de départ)

## Slide 10: Mode opératoire (suite)
Second skim appliqué par le groupe via CRAB
  Évènements avec >=1 électrons sont conservés
  Skim utilisé par la plupart des analyses
Production de root tree ( arbre de données en format root) standardisé à partir du skim
  Également via CRAB
  Sélecteur standards utilisés
  Analyse et production des plots (histogrammes) via macros root compilées
  Ensemble du code mis à disposition dans l’espace CVS du sous-groupe “Prompt feedback” (analyse en léger différé) du groupe électrons/gamma

## Slide 11: Paramètres (Pour 20 000 000 d’évènements MinBias)
Données input RAW-RECO (reconstruites mais pas triées)
  /MinimumBias/Commissioning10-GOODCOLL-v9/RAW-RECO
  3677 files, 109 block(s), 21.1TB, located at 17 sites
Premier skim appliqué par le groupe via CRAB
  Pas de premier skim dans ce cas, input dataset transféré au GRIF
Second skim appliqué par le groupe via CRAB
  Processing au GRIF, ~8-10h par job (temps réel)
  314 files = 504GB publié au GRIF (donc disponible pour toute la collaboration)
  temps CPU/ événement ~20msec, largement dominé par l’écriture, temps du skim <~1msec/événement

## Slide 12: Paramètres (suite)
Production similaire pour le MC (les événements de simulation)
  Pas de skim initial par la production centrale => fait par le groupe
Production d’un root tree standardisé à partir du skim
  DATA: 53 fichiers mergés en un fichier de 5.2 Giga = ~1M d’évents sélectionnés!!!
  MC: 8 fichiers mergés en un fichier de 1.3 Giga (moins de MC que de data!!)
Relecture via macros root compilées
  ~6min30 pour relecture DATA et MC en même temps
Passe d’analyse complète en ~1 semaine
  Du transfert initial jusqu’à la production/présentation des résultats à CMS

## Slide 13: Performances: avril-mai 2010
Succès:
  GRID:93.3%
  Site: 98.7%
  Application: 75.6%
  (principalement lié au stockage)
Application 75.6% . Pourquoi?

## Slide 14: Le réseau
Au LLR
  10Gb -> sites de GRIF et CC
  5 Gb -> reste du monde
A l’IRFU
  5Gb -> sites de GRIF et CC
  2*512Mb -> reste du monde

## Slide 15: Les Transferts
Entrant
Sortant
LLR
IRFU

## Slide 16: Le stockage
3 thèmes de recherches au LLR (E-Gamma, ions lourds et higgs)
1 thèmes de recherche a l’IRFU (exotiques)
Et de l’espace pour les utilisateurs et les opérations
Chart: 
| exotiques | higgs | E-gamma | ions lourds | Users | Local | DataOps | Ana Ops
LLR | 0 | 23 | 55 | 0 | 80 | 48 | 5 | 0
IRFU | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 4 | 27

## Slide 17: Espace disque : comparaison requis/fait
Chart: 
| MC | Central | Analyse | tmp | Local | Utilisateurs
modèle | 40 | 100 | 250 | 2 | 60 | 40
GRIF | 5 | 32 | 92 | 10 | 120 | 100
L’espace utilisateur et l’espace local sont beaucoup plus grand que ce prévoit le modèle des données de CMS

## Slide 18: Problèmes du stockage
AU LLR:
  Serveurs pleins à 99% (bug DPM ?)
  Les partitions se démontent en cas d’écritures intenses sur les disques (script et tests en cours)
  Impératif de surveiller le remplissage tous les jours
  DPM ne crée pas de queues pour les processus rfio
  => 1000 requêtes rfio causent 1000 processes
A l’IRFU
  Parfois charge > 20 sur les vieux serveurs HP

## Slide 19: Les WN
Au LLR
  60 bi-proc Xénon E5520, 48 Go mémoire
  14 slots/PC . 3 Go de mémoire/cœur
  Avec 16 slots : PBS se casse
À l’IRFU
  150 serveurs, 2Go de mémoire/coeur
Nombres de jobs moyens par jours
  6000 au LLR
  3000 à l’IRFU

## Slide 20: Jobs réussis/ratés sur 1 mois

## Slide 21: Les jobs de Monte-Carlo
?????
Les problèmes de stockage ont impacté le taux de réussite des jobs

## Slide 22: Le T3
Petit cluster , tous les nœuds sont configurés comme des UI.
Cms Event Display
Accès prioritaire à la grille
Cms Center

## Slide 23: Résumé
Malgré les difficultés
  (le réseau à l’IRFU , et le stockage au LLR)
l’ équipe de CMS fait une passe d’analyse complète en ~1 semaine
(21.1 T -> 5.2 Go).
Ensuite il faut 6mn30 pour une éventuelle nouvelle analyse des données