## Slide 1: Supports Einstein Telescope & Prototype de Tube Avril 2026

## Slide 2: Sommaire
01 - Supports
02 - Simulation
03 - Prototype
04 - Tube CERN / Cosmic Explorer

## Slide 3: Sommaire
01 - Supports
02 - Simulation
03 – Prototype
04 – Tube CERN / Cosmic Explorer

## Slide 4: General Overview
Chambre à vide : Design du CERN
Support : Cavités filtres non étudiées (pas dans le secteur pilote)
Table de connexion : Nouvelle conception permettant de régler la position du tube suivant les axes X, Y et Z
Tunnel Diameter Requirements for the Triangular and 2L Configuration
EDMS 3254468

## Slide 5: Supports actuels du CERN
Trop souples
Système de suspension réalisé par des câbles : doute sur leur tenue lors du BAKEOUT

## Slide 6: Présentation générale

## Slide 7: Support : Vue explosée
Colonne d’ancrage
Ensemble de connexion
Colonne inférieure
Colonne cavité filtre
Poutre Support Inférieure
Poutre Support Supérieure
Colonne Supérieure
Poutre Support Cavité Filtre
Connexion murale
Rigidité :
Ossature composée de HEB200
Encastrement avec le tunnel
Modulables :
Plusieurs éléments
Réglables
Démontable sans tout retirer

## Slide 8: Table de raccordement et de réglage
Acier de construction utilisé partout + peinture
Principalement des composants de catalogue fournisseurs
  Roulement
  Boulonneries
  Plaques
  Profilés standards
Peu de pièces entièrement usinées
Les plaques doivent être usinées (insertion de boulons)

## Slide 9: Table de raccordement et de réglage
Plaque de couverture
Table de position transverse
Table d’ajustement vertical
Plaque roulante longitudinale

## Slide 10: Table de raccordement et de réglage
Plaque de couverture
Table de position transverse
Table d’ajustement vertical
Plaque roulante longitudinale

## Slide 11: Table de raccordement et de réglage
Plaque de couverture
Table de position transverse
Table d’ajustement vertical
Plaque roulante longitudinale

## Slide 12: Table de raccordement et de réglage
Plaque de couverture
Table de position transverse
Table d’ajustement vertical
Plaque roulante longitudinale

## Slide 13: Table de raccordement et de réglage
Plaque de couverture
Table de position transverse
Table d’ajustement vertical
Plaque roulante longitudinale

## Slide 14: Ancrage avec le tunnel
Rails Circulaires HALFEN

## Slide 15: Support : Position dans le Tunnel
3m
9m
3m
3m
9m
3m
Deux supports par chambre
Un support fixe & TROIS glissants
Les supports sont décalés d‘ 1/5 à chaque extrémité
Cette configuration facilite l'installation de la chambre et le soudage avec le soufflet

## Slide 16: Détail d’implantation en situation
Structure Tunnel & Genie Civil: Jonathan Bratanata NIKHEF

## Slide 17: Sommaire
01 - Supports
02 - Simulation
03 – Prototype
04 – Tube CERN / Cosmic Explorer

## Slide 18: Simulations: Ligne complète de 500m
  Calculs modaux et fonctions de transfert sur un tronçon de 500 mètres du BeamPipe.
  Génération d’un modèle entièrement en coque impossible : centaines de gigaoctets de RAM et temps de calcul.
  Modèle filaire  Deux limitations :
    Limites d'ANSYS pour modéliser le soufflet à l’aide modèle de poutre
    Limites du modèle filaire dans la représentation de tous les modes : les modes liés à la flexibilité de la surface sont perdus

## Slide 19: Simulations: Ligne complète de 500m
  SOLUTION
  Modèle hybride composé de coques et d'une structure filaire pour le reste de la ligne
  Un modèle léger, MAIS offrant un résultat plus détaillé et plus fiable

## Slide 20: Modèle des chambres pour la FEA
Baffle 12 Kg
Isolation thermique Sup.
260 Kg
Chambre
1 575 Kg
Isolation thermique Inf.
260 Kg
Baffle modélisé à l’aide d’une “remote mass” connectée au centre des soufflets
Isolation Thermique modélisée à l’aide d’une masse distribuée autour de la chambre

## Slide 21: Partie Coque du modèle
Prise en compte de l’isolation thermique avec 33 kg/m
60m de modèle coque avec le soufflet au centre
12 kg Baffle avec remote Mass dans le soufflet

## Slide 22: Partie filaire du modèle
Prise en compte de l’isolation thermique avec 33 kg/m
Partie du modèle filaire (40 m), avec le soufflet au milieu
Soufflet représenté à l'aide de sa matrice de rigidité : modèle ressort-masse
Les deux moitiés du soufflet sont reliées à l'anneau central, qui contient toute la masse ainsi que celle du déflecteur
Modèle construit étape par étape en remplaçant les surfaces par une structure filaire afin de le comparer au modèle coque et d'en vérifier la qualité numérique

## Slide 23: Modèle hybride complet
Plus d'un millier de fréquences naturelles sur une ligne de 500 mètres :
1er mode : 4 Hz en raison des glissières entre les chambres et les supports
2nd mode : 10 Hz, première fréquence propre du soufflet
3ème mode : 17 Hz fréquence propre des appuis
4ème mode : 20 Hz, correspondant à la première fréquence propre des chambres

## Slide 24: Fonction de Transfert : Rappel
On souhaite étudier l'influence des vibrations du sol et du tunnel sur la structure dans la plage de fréquences comprise entre 0 et 100 Hz afin de déterminer le comportement (déplacements) des Baffles.
Une excitation de déplacement de 1 mm est appliquée à l'interface de connexion entre le support et le tunnel.
Cette excitation est appliquée respectivement dans les directions X, Y et Z.
Pour chacune de ces directions, on observe les déplacement spaciaux (X, Y et Z) des Baffles situés dans les soufflets (Baffle représentés par des Remotes points).

## Slide 25: Fonction de transfert Excitation Dir. X
Baffle Supérieur
Baffle Inférieur
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Axial (X) Excitation Transfer Functions of the Upper Baffle
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Axial (X) Excitation Transfer Functions of the Lower Baffle

## Slide 26: Fonction de transfert Excitation Dir. Y & Z
Baffle Supérieur
Baffle Inférieur
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Transverse (Y) Excitation Transfer Functions of the Upper Baffle
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Transverse (Y) Excitation Transfer Functions of the Lower Baffle
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Vertical (Z) Excitation Transfer Functions of the Upper Baffle
Chart: Harmonic Response of a 500 m Beam Pipe Under 1 mm Vertical (Z) Excitation Transfer Functions of the Lower Baffle

## Slide 27: Prise en compte des sites d’installation
New modeling of the stray light noise in the main arms of the Einstein Telescope
M. Andrés-Carcasona1 , J. Grandes Umbert, D. Gonzalez-Lociga1 , M. Martinez , Ll. M. Mir, H. Yamamoto
Mouvements sismiques souterrains mesurés en fonction de la fréquence sur deux sites candidats à l'ET, l'Euregio Rhin-Meuse (ERM) et la Sardaigne (SAR), et l'enveloppe qui en résulte

## Slide 28: Prise en compte des sites d’installation
Chart: EnvelopeET_1064
Mario Martinez / Elisabet Vallejo
Enveloppe des spectres de mouvement du sol mesurés avec un niveau de confiance de 90 % pour les sites de Sardaigne et d'ERM.
Cette enveloppe reflète le scénario le plus défavorable en matière de couplage par lumière diffusée, ce qui en fait une limite supérieure prudente et garantit que les résultats sont réalistes et largement applicables

## Slide 29: Bruit induit par le sol sur les baffles Dir. X
Baffle Supérieur
Baffle Inférieur
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. X) sur le Baffle Sup.
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. X) sur le Baffle Inf.

## Slide 30: Bruit induit par le sol sur les baffles Dir. Y & Z
Baffle Supérieur
Baffle Inférieur
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. Y) sur le Baffle Sup.
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. Y) sur le Baffle Inf.
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. Z) sur le Baffle Sup.
Chart: ASD du déplacement induit par le sol (Dir. Z) sur le Baffle Inf.

## Slide 31: Sommaire
01 - Supports
02 - Simulation
03 – Prototype
04 – Tube CERN / Cosmic Explorer

## Slide 32: Petit Prototype
Prototype Terminé
Dimensions: longueur : 0.5 m, Ø1 m interne, 1.5 mm épaisseur
Raidisseur Spiral : 2 mm, 150 mm pas
Extrémité : Fonds bombés + port de pompage
Materiau: Acier Inoxydable 441
Objectifs:
  Valider l’étanchéité jusqu’à 10⁻⁸ mbar
  Tester la faisabilité du roullage/soudage sur une fine tôle de 1.5 mm avec raidisseur & fonds bombés
  S’assurer d’aucune distortion, fissures, ou fuite durant la fabrication
Notes: This prototype is a crucial step. If successful, it will validate the manufacturing process, the leak-tightness, and the feasibility of building long tubes. From there, we can move to the next milestone: the pilot sector planned for 2027.

## Slide 33: Prototype Spiral : Fabrication
Tube avant roulage
(Gabarit de soudage
tracé au laser)
Fonds bombés
Première étape avant nettoyage
(Puis prototype nettoyé au CERN)

## Slide 34: Prototype Spiral : Nettoyage + Tests Matière
Prototype après nettoyage
L'échantillon examiné aux rayons X.
Soudure conforme et sans porosité apparente
Bain de nettoyage du CERN

## Slide 35: Prototype Spiral : Test Helium + Livraison
Controle d’étanchéité réalisé chez PCVS:
  - 2 jours de pompage durant le week end
  - Prototype à priori étanche
  - Test Helium : pas de fuite détectée, MAIS test trop court
Prochaine étape : test au CERN pour confirmer l’étanchéité
Prototype actuellement stocké au LAPP avant son départ prochain au CERN

## Slide 36: Sommaire
01 - Supports
02 - Simulation
03 – Prototype
04 – Tube CERN / Cosmic Explorer

## Slide 37: Secteur pilote du CERN
Secteur pilote terminé
Test à l’Helium OK
BakeOut réalisé à 50°C (objectif 150°C)
Objectif 2026 :
  Ligne supérieure
  Nouvelles connexions
  Changement des supports (LAPP)
Acier 441 :
À ce stade, aucun élément ne permet d'exclure l'utilisation des aciers inoxydables ferritiques pour l'application envisagée

## Slide 38: Coté Cosmic Explorer
Tube ondulé par des convolutions sinusoïdales
DESIGN ABANDONNé

## Slide 39: CONCLUSION
Nouveau design :
  Supports des chambres à vide (installation prévue au CERN)
  Tables de connexion support/chambre réglables
Vérification par simulation de la compatibilité des supports avec l’environnement ET
Potentiel design alternatif de chambre à vide plus léger (contre vérification prochaine au CERN)

## Slide 40
Merci pour votre attention
-
Toutes les questions sont les bienvenues