## Slide 1: Projet SP2 - DESIR Séminaire technique DESIR Caen, 05-06 février 2026
GPIB
Corentin ROUMEGOU, LP2iB
General Purpose Ion Buncher

## Slide 2: « RFQ - Cooler Buncher »
800 mm
ions
Refroidisseur-Regroupeur Radiofréquence
Piégeage radial grâce à 4 barreaux RF
Guidage longitudinal avec 25 segments DC
Refroidissement par gaz tampon (He)

## Slide 3: Empaqueter les ions pour DESIR
21 segments DC
3 électrodes
d’injection
3 électrodes
d’ extraction
Ions
Injection He
Tensions typiques ~ 0 – 250 V

## Slide 4: Empaqueter les ions pour DESIR
3 électrodes
d’injection
3 électrodes
d’ extraction
Ions
Injection He
4 derniers segments
+ 1ère extraction
= commutables
21 segments DC
Tensions typiques ~ 0 – 250 V

## Slide 5: Empaqueter les ions pour DESIR
Paquet d’ions
3 électrodes
d’injection
Ions
Ions (paquets)
Injection He
4 derniers segments
+ 1ère extraction
= commutables
21 segments DC
Tensions typiques ~ 0 – 250 V

## Slide 6: Caractéristiques faisceaux @ 3keV
σ < 60ns

## Slide 7: Caractéristiques faisceaux @ 3keV
σ < 60ns
σ > 500ns
- Dispersion temporelle -

## Slide 8: Caractéristiques faisceaux @ 3keV
σ < 60ns
σ > 500ns
ΔE < 2eV démontré en faisceau continu
ΔE ∼ 5eV en faisceau bunché. Études en cours...
- Dispersion en énergie -
- Dispersion temporelle -
Notes: Difficultés: diag DN100 + très sensible aux fluctuations

## Slide 9: Caractéristiques faisceaux @ 3keV
σ < 60ns
σ > 500ns
ΔE < 2eV démontré en faisceau continu
ΔE ∼ 5eV en faisceau bunché. Études en cours...
- Dispersion en énergie -
- Dispersion temporelle -
Travail en cours sur émittancemètre (mesure faisceau continu démontrée sur HRS) -> hardware/software
- Émittance -
Notes: Pantechnik
Software Arthur – mesure quantitative
Mode bunché ?

## Slide 10: GPIB @ LP2iB : 2023
Vue 3D du montage actuel au LP2iB
2023
Ampli RF
Alims DC
Switchs
(homemade)

## Slide 11: GPIB @ LP2iB : 2023
Vue 3D du montage actuel au LP2iB
2023
Circuit RF
Ampli RF
Alims DC
Switchs
(homemade)
Capacité variable
3 bobinages interchangeables (pour couvrir une large gamme de fréquences)

## Slide 12: GPIB @ LP2iB : 2023
Vue 3D du montage actuel au LP2iB
2023
Circuit RF
Ampli RF
Alims DC
Switchs
(homemade)
Capacité variable
3 bobinages interchangeables (pour couvrir une large gamme de fréquences)
Sondes RF
2 sondes directes ⚠< 4 kVpp
2 sondes Rogowski -> problèmes récents…

## Slide 13: GPIB @ LP2iB : 2023
Vue 3D du montage actuel au LP2iB
2023
Bouteille He
Circuit RF
Ampli RF
Alims DC
Switchs
(homemade)
Capacité variable
3 bobinages interchangeables (pour couvrir une large gamme de fréquences)
Sondes RF
2 sondes directes ⚠< 4 kVpp
2 sondes Rogowski -> problèmes récents…

## Slide 14: GPIB @ LP2iB : 2026
Ampli RF
Alims DC
Switchs
2026
Bouteille He
Circuit RF
Pas de modifications
Vue 3D du montage actuel au LP2iB
Module ISEG - configuration actuelle :
4 x -10k V [EHS 4 0100n] : électrodes injection et extraction
22 x +500 V [EHS 20 105p] : segments DC fixes
5 x +1 kV [EHS F0 10X ] : segments « Closed »
5 x ±500 V [EBS 8 005] : segments « Opened »
SHV-10
32pins-DB25
SHV-5
BNC
Switchs
5 x CGC AMX1500 - commutation 1.5kV < 50ns
SHV-5

## Slide 15: GPIB @ LP2iB : Plateformes
29.9 kV
+ 30 kV
Ions 30 keV
- 100 V
Source
- 3000 V
30 kV
Ions 3 keV
27 kV
Pompes
(refroidissement à l’eau)

## Slide 16: GPIB @ LP2iB : Plateformes
29.9 kV
+ 30 kV
Ions 30 keV
- 100 V
Source
- 3000 V
30 kV
Ions 3 keV
27 kV
Pompes
(refroidissement à l’eau)
Fluctuation plateformes fluctuation énergie ions
⚠

## Slide 17: GPIB @ DESIR : Plateformes
29.9 kV
+ 29.9 kV
Ions 30 keV
- 3000 V
Ions 3 keV
27 kV
spiral1
S3
(via HRS)
[ L3KA ]
pompes
Fluctuation plateformes fluctuation énergie ions
⚠

## Slide 18: GPIB @ DESIR : Plateforme HT
Circuit RF
Baie HT
Tout sur la plateforme 30 kV
Maquette plateforme HT à DESIR

## Slide 19: GPIB @ DESIR : pompage réduit
Circuit RF
Baie HT
Tout sur la plateforme 30 kV
…y compris les pompes
Refroidissement à l’eau à éviter
-> pompe moins puissante
Tests et simulations avec pompage réduit au LP2iB -> probablement OK
Étude & proposition de solution par vidiste GANIL en cours
Maquette plateforme HT à DESIR
pompes

## Slide 20: GPIB @ DESIR : purification He
Bouteille He 6.0
Insuffisant pour le piégeage des éléments réactifs !
Nécessite système de purification He
(centralisé DESIR ou intégré plateforme ?)
Circuit RF
Bouteille He
Baie HT
Maquette plateforme HT à DESIR

## Slide 21: Conclusion et surtout perspectives !
Fonctionnement 24/7
Fournit du faisceau bunché pour les tests PIPERADE
Aujourd’hui : GPIB fonctionnel @LP2iB
ions
Objectif visé : GPIB prêt à être transféré fin 2026
Étude mécanique des plateformes / châssis GPIB finalisée ce mois-ci
Instrumentation/Automatisme/Contrôle-Commande similaire au RFQ1P LPC Caen (en cours)
Mars : lancement fabrication puis montage @LP2iB

## Slide 22
Merci pour votre attention !
P. Alfaurt, P. Ascher, D. Atanasov, A. Balana, B. Blank, L. Daudin, M. Flayol, M. Gerbaux, S. Grévy, G. Guignard, M. Hukkanen, A. Husson, G. Jevelot, B. Lachacinski, S. Lechner, S. Perard, E. Rey-herme, M. Roche, A. de Roubin, C. Roumegou
Séminaire DESIR 05-06 février 2026 - Présentation GPIB
Équipe GPIB-PIPERADE

## Slide 23
SLIDES BACKUP

## Slide 24: Hall expérimental @ LP2iB
GPIB
PIPERADE
27 kV
29.9 kV
29.9 kV
source
HRS
source
30 kV
ions
@

## Slide 25: Circuit RF
Circuit Balun
Capacité ajustable
Bobinage S32-32
(échangeable)
S32-32
S38-38
S24-24
Sonde directe

## Slide 26: GPIB @ DESIR : Mécanique
Nouvelles électrodes d’injection et extraction
…
Plateforme HT DESIR