## Slide 1
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB

## Slide 2
PIPERADE : 2 objectifs
PURIFICATION
Pourquoi le HRS ne suffit pas ?
  Isobares très proches (masses lourdes)
  Rapport contamination/Ions d’intérêt de plusieurs ordres de grandeur (molécules)
  Isomères
sélectivité
rapidité
HRS
MR-ToF MS
Penning Trap
Buffer Gas Cooling
Phase cleaning
~10-20 ms
qq 10 µs
100 ms – 1 s
20 000 5 MeV
qq 100 000 < 1 MeV
qq 100 000 < 1 MeV
M/DM
Temps de séparation
10 000 000 10 keV
DM(MeV) (pour A=100)
Les 3 techniques sont prévues pour DESIR
  unique !
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB

## Slide 3
PIPERADE : 2 objectifs
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
2) MESURES DE MASSE DE PRECISION
rapidité
MR-ToF MS
PENNING TRAP
Temps de mesure
Précision sm/m
~10-7
< 10-8
~10 ms
100 ms - 1 s
précision
Structure nucléaire
Astrophysique nucléaire
Test du Modèle Standard de la physique des particules
Les 2 techniques sont complémentaires
Pour certains cas physiques, précision ‘Penning trap’ requise
Meilleure résolution = meilleur justesse  Penning trap

## Slide 4
PIPERADE setup @LP2iB
Aimant supra 7T
30 kV
L3K @27kV
Terre
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
DFL actuellement remplacé par un tube DN100
CF & MCP-DLD
PR-EMS
Refroidi à LHe (cryo, accès aimant pour remplissage)
Plateformes HT (cages HT, isolants, fibres optiques, etc…)

## Slide 5
La tour PIPERADE
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
58 tensions DC négatives
Purification trap
Measurement trap
Extraction optics
Injection optics
From
GPIB
Diaphragm
MCP
Conçue et réalisée au MPIK Heidelberg

## Slide 6
0V
-80V
-85V
Purification trap
Measurement trap
MCP
Piégeage des ions
Séquençage temporel (PPG sur CompactRio)
Switches rapides synchro (<100 ns)
(nouveaux CGC )
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB

## Slide 7
R
Injection He gaz (débitmètre ET200SP)
Signaux RF sur électrodes (GBF)
Pureté du gaz (> grad6.0)
Très bon vide  Standard CF pour tout PIPERADE (actuellement qq 1e-9 mbar au niveau de la MCP)
Purification : buffer gas cooling & phase cleaning
Buffer-gas cooling
Phase cleaning
R attendu jusqu’à 107 (pour des long temps de piégeage)
P. Ascher, et al. NIM A 1019 (2021) 165857
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
Iris motorisé
Détection MCP sensible en position
MCP

## Slide 8
Mesures de masse : ToF-ICR & PI-ICR
Optimisation extrêmement fine de très nombreux paramètres
à faire régulièrement
Tout à recaractériser au GANIL
( tests en source min 1 an)
Reduced cyclotron
Magnetron
Center
= 100 ms
- n
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
Dérive du champ magnétique (bobine chaude <1ppb /h)
Champ magnétique homogène (<ppm)
Tensions DC stables et précises (ISEG EHS F205n)
Fluctuations température et pression (études en cours)
Alignement champ E et B
Résultats excellents avec des précisions sur la masse de 2e-9
En cours d’optimisation
ToF-ICR
PI-ICR

## Slide 9
Python Trap Scanner for DESIR (PTSD)
Scan de toutes les variables EPICS
Contrôle la séquence temporelle
Acquisition du signal
Reconstruction de la position
Fitting et gating des spectres
Adaptable à d’autres setups DESIR
D. Atanasov, M. Flayol, G. Guignard, E. Rey-herme, C. Roumegou
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB

## Slide 10
Upgrades pour DESIR
FC
Grilles
Iris
MCP delay line
Switches CGC (étude devis en cours)
Pureté gaz (à développer, commun DESIR)
Récupération hélium (à développer, commun MLLTRAP)
Stabilisation T°C et Pression (à développer, commun MLLTRAP ?)
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
Nouvelle chambre diag aval PIPERADE (et discussions en cours pour diag amont en CF)
Plateformes/cages HT, pompage en haut, baies, …
Alignement champ E et B
Tour optiques à modifier

## Slide 11
GPIB-PIPERADE TEAM
P. Alfaurt, P. Ascher, D. Atanasov, B. Blank, L. Daudin, M. Flayol, M. Gerbaux, S. Grévy, G. Guignard, M. Hukkanen, A. Husson, G. Jevelot, B. Lachacinski, S. Lechner,
S. Pérard, E. Rey-herme, M. Roche, A. de Roubin, C. Roumegou
Séminaire DESIR 5-6 février 2026 – Pauline Ascher LP2iB
Merci pour votre attention!