## Slide 1: Projet SP2 - DESIR Séminaire technique DESIR Caen, 05-06 février 2026
Contrôle commande informatique
Ludovic Paris

## Slide 2: Sommaire
01
OPC UA – Structures de données et logiciel
02
EPICS et les IOCs
04
Perspectives
03
Logiciels de contrôle commande

## Slide 3: 1. OPC UA – Structures de données et logiciel

## Slide 4: 1.1. OPC UA – Introduction
Standard Industriel
Le nouveau standard de référence pour l'industrie.
Communication
Dialogue unifié entre tous les équipements.
Sécurité
Chiffrement et authentification intégrés.
Arborescence
Données organisées en structure hiérarchique.
Discovery
Détection automatique des équipements.

## Slide 5: 1.2. OPC UA – Structures de données
Définition des structures OPC UA pour chaque équipement
En collaboration avec les automaticiens.
JFR
Jauge Full Range
VI
Vanne d’isolement
GT
Groupe Turbo
AF
Arrêt Faisceau
CF
Coupe de Faraday
PR
Profils
RED
Réducteur
ALIM
Alimentation
INTK
Interlock
Langage commun et structure stricte partagée entre automaticiens et informaticiens

## Slide 6: 1.2. OPC UA – Structures de données
Nom de l’équipement
LT-PR21 / LT-CF14 / LT-RED21 / etc…
Defaut
EtatAna
pv_ana_1
pv_ana_2
Cmd
pv_cmd_1
pv_cmd_2
Etat
pv_etat_1
pv_etat_2
Defaut
Protection
pv_protection_1
pv_protection_2
InhibProtection
pv_inhibprotection_2
pv_inhibprotection_1
pv_defaut_1
pv_defaut_2

## Slide 7: 1.2. OPC UA – Structures de données
Nœud OPC UA 0 | Nœud OPC UA 1 | Nœud OPC UA 2 | Nœud OPC UA 3 | Nom de la PV EPICS | Nom alternatif de la PV EPICS
LT-CF31 |  |  |  |  | 
 | EtatAna |  |  |  | 
 |  | VMes |  | LT-CF31:VMes | 
 |  | IMes |  | LT-CF31:IMes | 
 | Cmd |  |  |  | 
 |  | Gamme |  | LT-CF31:Cmd_Gamme | 
 |  | ResetAmp |  | LT-CF31:Cmd_ResetAmp | 
 |  | Test5pA |  | LT-CF31:Cmd_Test5pA | 
 |  | Test500pA |  | LT-CF31:Cmd_Test500pA | 
 |  | Test50nA |  | LT-CF31:Cmd_Test50nA | 
 |  | Insertion |  | LT-CF31:Cmd_Insertion | 
 | Etat |  |  |  | 
 |  | Gamme |  | LT-CF31:Etat_Gamme | LT-CF14:Etat_B0
 |  | Insertion |  | LT-CF31:Etat_Insertion | LT-CF14:Etat_B1
 |  | ModeComAmp |  | LT-CF31:Etat_ModeComAmp | LT-CF14:Etat_B2
 |  | AlimAmp |  | LT-CF31:Etat_AlimAmp | LT-CF14:Etat_B3
 | Defaut |  |  |  | 
 |  | Translation |  | LT-CF31:Defaut_Translation | LT-CF14:Defaut_B0
 |  | HT |  | LT-CF31:Defaut_HT | LT-CF14:Defaut_B1
 |  | Somme |  | LT-CF31:Defaut_Somme | 
 |  | Protection |  |  | 
 |  |  | Somme | LT-CF31:Defaut_Protection_Somme | 
 |  |  | LT-AF31_TR | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-AF31_TR | LT-CF14:Defaut_Protection_B0
 |  |  | LT-AF32_TR | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-AF32_TR | LT-CF14:Defaut_Protection_B1
 |  |  | LT-DCE31_HT | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-DCE31_HT | LT-CF14:Defaut_Protection_B2
 |  |  | LT-QE31_HT | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-QE31_HT | LT-CF14:Defaut_Protection_B3
 |  |  | LT-QE32_HT | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-QE32_HT | LT-CF14:Defaut_Protection_B4
 |  |  | LT-QE33_HT | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-QE33_HT | LT-CF14:Defaut_Protection_B5
 |  |  | LT-EV3-VI_OUV | LT-CF31:Defaut_Protection_LT-EV3-VI_OUV | LT-CF14:Defaut_Protection_B6
 |  | InhibProtection |  |  | 
 |  |  | Somme | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_Somme | 
 |  |  | LT-AF31_TR | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-AF31_TR | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B0
 |  |  | LT-AF32_TR | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-AF32_TR | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B1
 |  |  | LT-DCE31-HOVE_HT | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-DCE31-HOVE_HT | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B2
 |  |  | LT-QE31_HT | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-QE31_HT | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B3
 |  |  | LT-QE32_HT | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-QE32_HT | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B4
 |  |  | LT-QE33_HT | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-QE33_HT | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B5
 |  |  | LT-EV3-VI_OUV | LT-CF31:Defaut_InhibProtection_LT-EV3-VI_OUV | LT-CF14:Defaut_InhibProtection_B6

## Slide 8: 1.3. OPC UA – Logiciel
12-2025
02-2024
09-2025
04-2024
09-2024
01-2025
01-2024
Expression du besoin
Création de la BDD
Interface de base
Développement de la v0
Release de la v0
Correctifs et améliorations
Reprise du développement
genioc-opcua : logiciel Java de génération de top et d’IOCs EPICS
Développé par Maximilien M-R., Jeoffrey G. et Clément V.
1.Sélection
Sélection de l’automate via IP.
2.Discover
Discover par le logiciel des nœuds OPCUA de l’automate.
3.Mapping
Sélection, création, affectation d’un IOC à un top.
4.Visualisation
Visualisation et édition de l’ensemble des PVs EPICS.
5.Génération
Génération du top avec l’IOC via template pré-configuré.
6.Enregistrement
Sauvegarde en BDD de la configuration de l’IOC.

## Slide 9: 1.3. OPC UA – Logiciel
2ème trimestre 2026
Deadline genioc-opcua
Gain de temps
Génération instantanée des top et IOCs.
Fiabilisation
Via l’uniformisation des structures OPCUA.
Future-proof
En avance de phase pour les futurs automates du GANIL.
Base de données
Enregistrement des configurations en BDD
Modernité
Protocole étant le standard actuel de l’industrie
En développement
Amélioration continue du logiciel

## Slide 10: 2. EPICS et les IOCs

## Slide 11: 2.1. EPICS et IOCs – Focus démonstrateur
41
équipements à connecter pour le démonstrateur.
14
équipements sont à générer via genioc-opcua et seront directement prêt à être testé sur la ligne.
JFR
Jauge Full Range
VI
Vanne d’isolement
GT
Groupe Turbo
AF
Arrêt Faisceau
CF
Coupe de Faraday
RED
Réducteur
65%
Soit 27 équipements sont aujourd’hui fonctionnels.
100%
Soit l’ensemble des équipements sont définis.
4
IOCs à créer pour le démonstrateur.
50%
Soit 2 IOCs sont aujourd’hui fonctionnels.
100%
Soit l’ensemble des IOCs sont définis.

## Slide 12: 2.2. EPICS et IOCs – DESIR global
Equipements DESIR (Hors plateformes) | LS - LT LHR - LSD | LHD | Total
GT | 93 | 45 | 138
RPC | 6 | 6 | 12
VANNE | 110 | 100 | 210
JAUGE | 73 | 80 | 153
ESV | 17 | 22 | 39
ESI | 16 | 23 | 39
ESP | 3 | 3 | 6
DE | 13 | 13 | 26
QE | 90 | 103 | 193
PR | 39 | 68 | 107
DCE | 33 | 50 | 83
PFE | 6 | 21 | 27
CF | 11 | 21 | 32
AF | 6 | 0 | 6
RED | 3 | 0 | 3
ELEC-PR | 44 | 89 | 133
ISEG | 12 | 17 | 29
TOTAL | 575 | 661 | 1236
1195
Nombre d’équipement restant à créer pour l’ensemble de DESIR.
Merci à Karine L. pour le décompte des équipements.
262
Nombre d’équipement restant à créer de type profil et elec-pr.
309
Nombre d’équipement restant à créer de type alimentation.
624
Nombre d’équipement restant à créer via genioc-opcua.
Décompte à titre indicatif.

## Slide 13: 3. Logiciels de contrôle commande

## Slide 14: 3.1. Logiciels de CC - Phoebus
Figure 1. Application grand_synoptique_desir
Figure 2. Application arret_faisceau
Nouveau Widget
Gestion des défauts et états
grand_synoptique
Application Phoebus
arret_faisceau
Application Phoebus

## Slide 15: 3.1. Logiciels de CC - Phoebus
Figure 3. Application arret_faisceau widget défauts
Figure 4. Application arret_faisceau widget états
Nouveau Widget
Gestion des défauts et états

## Slide 16: 3.2. Logiciels de CC - Java
Figure 5. Application hook_desir
Logiciel hook DESIR
Nouvelle version spécifique pour DESIR.
Entièrement en Java : back en Java et front en Swing.
Adapter à architecture de défauts et états.
Logiciel profils
Mise à jour de l’application SP2 pour prendre en compte les équipements de DESIR.

## Slide 17: 3.3. Logiciels de CC – Récapitulatif
FAIT
TODO
Pré-démonstrateur
Post-démonstrateur
Nouvelle version de Hook DESIR (et SP2 dans le futur)
Nouveau widget gestion des défauts et états pour Phoebus
Application arret_faisceau sur Phoebus
Application grand_synoptique sur Phoebus
Mise à jour de l’application profils pour supporter DESIR et NEWGAIN
archivage
alarmes
parametres
alignement
genioc-opcua
genioc-opcua
hook
optimisation des lignes

## Slide 18: 4. Perspectives

## Slide 19: 4.1. Perspectives - DESIR
Démonstrateur DESIR
Premiers tests après prestation de câblage
Développement des IOCs manquants
Collaboration avec les automaticiens
Fiabilisation application hook
Patch pour gérer architecture définitive défaut/état
archivage - alarmes
Développement de la MAJ DESIR des applications
Collaboration LPC Caen et LP2IB
Review de code, discussion intégration dans CC GANIL…

## Slide 20: 4.2. Perspectives - Phasage
GANTT macro CC-Informatique 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mars-25 |  |  |  | avr-25 |  |  |  | mai-25 |  |  |  |  | juin-25 |  |  |  | juil-25 |  |  |  |  | août-25 |  |  |  | sept-25 |  |  |  | oct-25 |  |  |  |  | nov-25 |  |  |  | déc-25 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Phase 1 |  |  |  | DEV ioc alimentation ISEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 2 |  |  |  | DEV hook DESIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 3 |  |  |  | MAJ profils SP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 4 |  |  |  | DEV ioc profils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 5 |  |  |  | MAJ phoebus GANIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 6 |  |  |  | DEV grand_synoptique DESIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 7 |  |  |  | DEV arret_faisceau DESIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 8 |  |  |  | DEV choix DESIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 9 |  |  |  | DEF structure OPC UA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GANTT macro CC-Informatique 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | janv-26 |  |  |  |  | févr-26 |  |  |  | mars-26 |  |  |  | avr-26 |  |  |  |  | mai-26 |  |  |  | juin-26 |  |  |  | juil-26 |  |  |  |  | août-26 |  |  |  | sept-26 |  |  |  |  | oct-26 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Phase 10 |  |  |  | MAJ genioc-opcua (IOCs manquant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 11 |  |  |  | MAJ hook DESIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 12 |  |  |  | MAJ archivage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 13 |  |  |  | MAJ alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 14 |  |  |  | MAJ genioc-opcua (amélioration continue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 15 |  |  |  | DEV parametres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 16 |  |  |  | DEV alignement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 17 |  |  |  | GEN ioc ligne LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: Merci pour votre attention