## Slide 1: Développements autour de l’ ATCA et ROD pour le SLHC au LAPP
A.Bazan, F. Bellachia, S. Cap, N. Dumont Dayot, L. Fournier, N. Letendre, G. Perrot
P. Iengo, I.Wingerter
02/03/2010

## Slide 2: Plan
L’électronique LAr aujourd’hui et demain.
L’ATCA
Les développements prévus:
  Développement d’un contrôleur IPM (Intelligent Platform Management ) et chargeur de configuration pour cartes ATCA
  Développement d’une carte de test ATCA
  Développement d’une carte d’évaluation ROD pour les tests de communication et de traitement
  Développement d’une carte de démonstration ROD.
Planning et financement

## Slide 3: L’électronique actuelle
1600 Modules FEB (128 cellules/FEB)
200 Modules ROD
Lien optique 1,6 Gbit/s par FEB saturé à 5 échantillons/cellule et trigger 100KHz
DETECTEUR
16*12 Bits
ADCs
5 MHz
ELECTRONIQUE FRONT END
AMPLI
PIPELINE
ANALOGIQUE (SCA)
ROB
CALIBRATION
Mise en forme
FEB
ELECTRONIQUE BACK END
ROS
ROD
(DSP)
Courant théorique
Mise en forme
800 Liens optiques
∑
L1A Trigger
1600 Liens optiques
128 cellules/FEB
100 KHz Max
E =  ai (Si - PED)
E  =  bi (Si - PED)
2 =  (Si - PED - E gi) 2

## Slide 4: L’électronique future
Dans l’idéal:
1600 Modules FEB
100 Modules ROD (16 FEBs/ROD)
Lien 100 Gbit/s par FEB
DETECTEUR
MUX/
Serializer
ELECTRONIQUE FRONT END
AMPLI
ROB
CALIBRATION
Mise en forme
FEB
ELECTRONIQUE BACK END
ROS
ROD
? Liens optiques
L1A Trigger
1600 Liens optiques
128 cellules/FEB
>100 KHz
E =  ai (Si - PED)
E  =  bi (Si - PED)
2 =  (Si - PED - E gi) 2
128 * 12 Bits
ADCs 40 MHz
?

## Slide 5: Un modèle de ROD
12 x 1 fibers
FEB (1524 modules)
ROD (108 modules)
12 x 4 fibers
12 x 7 fibers
12 x 2 fibers
1
Pre-Sampler
7
Front
2
Back
4
Middle
LVL1
Interface
t
e
x
t
t
e
x
t
t
e
x
t
ROB
Interface
280 mm
320 mm
1
2
3
14
FPGA
~10 Gbps
12
FPGA
12
FPGA
12
FPGA
12
168 fibers
14 FEB in half-crate
Module ATCA

## Slide 6: Advanced Telecom Computer Architecture
Système redondant avec remplacement à chaud des composants (cartes, ventilateurs, sources d’alimentation) pour les telecoms.
Gestion du chassis par un shelf manager (2 pour la redondance).
Transmission série, plutôt que parallèle sur le fond de panier.
  Pas de protocole défini.
Juste un grand nombre de pairs différentielles.
  Le fond de panier permet la transmission de signaux jusqu’à 10 Gbits/s sur chaque pair. Les connecteurs sont limités à 5 Gbits/s
    PCI express (multiple lanes)
    Infiniband (multiple lanes)
    10-GE (XAUI or 10-GE)
    1-GE (most common)
L’architecture sur le fond de panier peut varier…
Fabric Interface
1 port entre chaque carte (full mesh)
1 port entre une carte et chaque fabric (2) (dual star)
  1port => 4 canaux
  1 canal => 2 paires différentielles (RxTx)

## Slide 7: ATCA
Zone 1
  Alimentation
    -48 VDC
    Permet la distribution par Racks
  Gestion du système
    IPM (Intelligent Palatform ManagementI) basé sur le protocole I2C
  Alimentation redondante avec gestion des sources
Zone 2
  Transport données
    200 paires différentielles
    Base, Fabric & Update interface
Zone 3
  Connexion au RTM (Rear Transition Module)
  Pas de définition des connecteurs par le standard…
Puissance dissipée maximum
  Front Board
    300 (400) watts
  RTM
    Au moins 5 (typiquement 30) watts

## Slide 8: Contrôleur ATCA & ROD
76.5
69
10
FMC (Fpga Mezzanine Card)
Contrôleur IPM (Intelligent Platform Management ) pour carte ATCA
Gestion de la carte ROD (ATCA et fonction ROD)
  Supervision de la carte (tensions, températures…)
  Configuration (configuration générale, coefficients…)
  Mise à jour du firmware des FPGAs
Réalisation:
  Format FMC (Fpga Mezzanine Card) avec beaucoup d’Entrées/Sorties
  Basée sur un µController ARM TI Luminary
  Communications avec le shelf manager à travers le bus I2C IPMBus pour IPMI
  FPGA pour la gestion des E/S, et µC programmé en C
  Accès via lien Ethernet pour la gestion de la carte

## Slide 9: Carte de test ATCA
Test du contrôleur ATCA
  Connections E/S (tests boundary scan JTAG)
  Gestion de l’IPM par le Shelf manager
  Communication Ethernet à travers l’ATCA Base Interface
Test de fonctions de base de l’évaluateur ROD
  Configuration de la carte à travers le contrôleur ROD (mise à jour Firmware, chargements de coefficients…)
  Test des alimentations au standard ATCA
  Validation de la conception autour du FPGA (DDR, Flash, configuration par Flash)
ATCA Test board
ATCA Led
Insertion Switch
Power
Supplies
Zone 1
Zone 2
Ethernet
Sensors
FPGA Cyclone III
CPLD
Flash
DDR
POL
Supplies

## Slide 10: ROD d’évaluation
Que doit on évaluer ?
  Les nouvelles technologies de FPGA (pour nous STRATIXVI):
    FPGA avec 48 transceivers (8.5Gbps)
    1024 tranches de DSP
  Grande bande passante d’entrée:
    Utilisation de fibres optiques 12x10Gbps: 2 par FPGA
  Communications rapides entre FPGAs
  Communications rapides entre cartes ATCA
    Update channels
    Fabric channels
  Traitement à haute vitesse.
  Evaluation des algorithmes et des architectures

## Slide 11: Synoptique
Rx 12
Tx 12
Rx 12
Tx 12
Rx 12
Tx 12
Rx 12
Tx 12
Flash
CPLD
DDR
J2
J2
PS
JTAG
Ethernet
48V
µC+FPGA
IPMI mezzanine
I2C : from Shelf manager
Fabric channels
L1 Sum
12
12
12
12
12
12
12
12
4
2
4
2
Energy
L1 Sum
Energy
4
8
I2C,SPI : to CPLDs
CPLD :
=>Boot FLASH-FPGA
=>T°, power supply FPGA monitoring
FPGA 1
ALTERA STRATIX-IV
48 transceivers
@8.5Gbps
2 FEBs
Flash
CPLD
DDR
PS
Flash
CPLD
DDR
PS
FPGA 1 IPMI
FPGA 2 IPMI
FPGA1 IPMI
FPGA2 IPMI
Update
channels
FPGA 3 IPMI
FPGA3 IPMI
FPGA communication :
=> High speed serial links
FPGA 2
ALTERA STRATIX-IV
48 transceivers @8.5Gbps
2 FEBs
FPGA 3
ALTERA STRATIX-IV
48 transceivers @8.5Gbps
12x10Gbps Optic Fibers:
To ATCA backplane:
=> High speed serial links

## Slide 12: Tests
ATCA ROD Evaluator 1
J2
Update Channel
J2
Update Channel
J2
FabricChannel
FPGA 3
J2
FabricChannel
ATCA carte 1:
=>Seulement FPGA 1 & 3 soudés
=>Test bande passante entrée
=>Test communications FPGA
ATCA carte 2:
=>Tous les FPGA soudés
=> Plus grande bande passante
=>Test communications sur le «backplane » ATCA
FPGA 2
FPGA 1
FPGA 3
FPGA 1
ATCA ROD Evaluator 2
Plus tard: Tests des algorithmes de traitement et d’architectures.

## Slide 13: ROD de Démonstration
Doit permettre de valider une architecture, un algorithme de traitement des données ainsi que la transmission de données adéquates pour le L1CALO.
Hardware le plus proche possible d’une solution ROD finale.
Densité de FEB sur une carte ROD si possible conforme à la granularité du détecteur (16).

## Slide 14: Planning
Contrôleur ATCA & ROD et carte de test ATCA.
  Prototype disponible en Juin 2010. Tests au cours de l’été.
ROD d’évaluation
  Prototype Décembre 2010 (conditionné par les résultats des tests de la carte de test ATCA). + 6 mois de tests de mise au point.
ROD de démonstration
  Définition d’algorithmes et d’architectures à tester à l’aide des études de physique (18 mois)
  6 mois pour tester ces algorithmes et ces architectures sur le ROD d’évaluation .
  Développement et fabrication en 2012 et tests en 2013.
Development
Manufacturing
Tests
Task 2 ATCA TEST BOARD
Task 3 ROD EVALUATOR
Development
Manufacturing
Tests
Task 4 ROD DEMONSTRATOR
Tests
Development
Manufacturing
Tests of
algorithms
Test bench software
Physics studies
Time in months
6
9
12
24
18
36
48
Now

## Slide 15: Financement
Châssis ATCA et cartes CPU+AMC financés 2009
Contrôleur et carte de test ATCA: financés Atlas 2010
Demande de financement à l’ANR en projet blanc 2010.
  ROD d’évaluation
  ROD de démonstration
  Oscilloscope SDA 20GHz bande passante
  PostDoc pendant 3 ans