## Slide 1
Paléotempératures
… ou la mémoire de l’eau
D. Horlait, J. Guézénoc, S. Roudeau, E. Gilabert, LP2i
J. Domange, LP2i
P. Bertran, PACEA
M. Francheschi, EPOC/ENSEGID
M. Saltel, L. André, BRGM
B. Thomas, CBMN
J. Jaunat, Régie de l’Eau Bordeaux Métropole
M. Erostate, SMEGREG (Syndicat Mixte d'Étude et de Gestion de la Ressource en Eau)
Séminaire LP2i, 3 avril 2026

## Slide 2
Généralités sur l’eau potable en Gironde
D’où vient notre eau du robinet (en Gironde)?
  À >97% d’eaux souterraines (~65% à l’échelle nationale), dont, en volume produit :
    ~80% de forages
    ~1% de puits
    ~15% de sources
  … et ~3% lac de Cazaux
Depuis les nappes phréatiques donc?
  Pas vraiment… seuls les puits et certains forages plio-quat prélèvent dans les nappes phréatiques
    Nappe phréatique = nappe de surface
    Forages de Gironde: en moyenne à près de 200 m de profondeur  Nappes profondes
Captations pour l’eau potable en Gironde, représentant a minima 0.2% de l’ensemble des captations (sur 2018-2020).

## Slide 3
Généralités sur l’eau potable en Gironde
Il a donc des lacs souterrains dans lesquels on prélève l’eau?
  Non!
    Eau d’infiltration, contenue dans les porosités des roches
    Quelques % d’eau en volume
    Depuis les nappes profondes « captives »
Du coup ça ressemble à quoi le sous-sol dans lequel on prélève ces eaux?
  Systèmes de couches géologiques alternant :
    Couches imperméables (aquitards, souvent argiles)
    Couches captives (aquifères)

## Slide 4
Les forages
Robinet de prise d’eau brute

## Slide 5
Généralités sur l’eau potable en Gironde
En Gironde?
  Deux nappes captives principalement prélevées :
    Oligocène: 57 millions de m3/an
    Eocène: 61 millions de m3/an
    Miocène 5 millions de m3/an
  ~ 550 forages actifs
Rôle des organismes de gestion des ressources en eau profondes : préserver les ressources et maintenir l’approvisionnement. ↘ Eocène centre ↗ Oligocène Médoc/Littoral

## Slide 6
Généralités sur l’eau potable en Gironde
Combien de temps l’eau met-elle pour atteindre les forages ?

## Slide 7
Généralités sur l’eau potable en Gironde
Campagne de sensibilisation sur la ressource en eau
Prélèvements et datations en 2024-2025
  Sur des forages/eaux jamais datées auparavant
  Datations par la méthode au 14C (t1/2 = 5730 ans)
Dans l’atmosphère : teneur 14C/12C ~constante (≈1/10+12)
La datation au 14C
t1/2 = 5730 ans
Sous terre : pas de neutron cosmique  pas de nouvel apport en 14C  disparition progressive
L’eau garde « en mémoire » le moment de son dernier contact avec l’atmosphère

## Slide 8
Est-ce que l’eau pourrait avoir gardé d’autres informations en mémoire?

## Slide 9
Investigation du paléoclimat par les eaux de nappes profondes
Oui, grâce aux isotopes stables de l’eau (18O et 2H) :
  Permet d’avoir une idée qualitative du climat, mesure facile…
  …mais imprécis, qualitatif seulement (effets parasites : changement d’élévation, influence de la température océanique, biais de saisonnalité…
« froid »
« chaud »
Un autre moyen plus robuste pour faire fonctionner la mémoire de l’eau?

## Slide 10
Oui, grâce aux gaz rares dissous!
Equilibre de solubilité des gaz rares entre l’atmosphère et une masse d’eau :
La concentration en gaz rares dans l’eau va dépendre:
Du gaz rare concerné
De la pression (donc de l’altitude)
La salinité de l’eau
De la température
Du mélange de phase ( air dissous)
Principe des températures gaz rares
On peut déduire la température d’une eau à partir de la concentration de minimum 2 gaz rares!
Chimiquement inertes!
air
eau
Investigation du paléoclimat par les eaux de nappes profondes
Rapport de quantité par phase air/eau (Patm , eau distillée, 12°C)

## Slide 11
Les eaux de nappes profondes, isolées depuis des milliers d’années, pourraient nous permettre de mesurer des paléotempératures?
  Oui! Car la pression hydrostatique maintient les gaz rares dissous
  Et même pas d’effets de saisonnalité…
Simulation de profils de température du sol en fonction des saisons pour une amplitude de température de 0 à 20°C. Extrait de W. Aeschbach & D.K. Solomon, Noble Gas Thermometry in Groundwater Hydrology, 2013
Zone de dernier contact eau/atmosphère
Investigation du paléoclimat par les eaux de nappes profondes
Stricto sensu, on mesure la paléotempérature du sol en surface au lieu de l’infiltration

## Slide 12
DV Bekaert et al., Quat. Sci. Rev. , 2023
Les précédentes études paléoclimatiques à partir d’eaux de nappes profondes :
Le projet PaléEAUX
Paris-Auxerre
Gironde
M. Saltel, R. Rebeix, B. Thomas, M. Franceschi, B. Lavielle, P. Bertran, Hydrogeol. J. , 2019
2024 : Candidature au programme de financement Recherche Interdisciplinaire et Exploratoire de l’UB (projet plus global d’étude de la chimie des eaux de nappes profondes pour l’étude de leur diffusion)
 mi-2024 : premiers prélèvements en se « greffant » à la campagne de datation du SMEGREG.

## Slide 13
Bilan des campagnes jusqu’ici
  38 forages prélevés et analysés dans PaléEAUX (+ 14 provenant d’EAURIGINE)
    7 en attente de datations 14C
    4 « ratés »
  Encore quelques-uns envisagés en 2026 (combler gap âge 30-45 ka, viser transition glaciaire, suivre un profil piézométrique, retenter 2 des 4 ratés)
Prélèvement des eaux
Déroulé d’un prélèvement :
  Connexion à l’eau brute de forage
  Suivi (et prise) des valeurs pH, O2, T. Quand stable :
    Prise sur débordement seau de flacons pour mesures isotopes de l’eau ( prestation), éléments traces (ENSEGID) et ions.
    Dosage sur place des carbonates (pour correction 14C)
    Remplissage (en fond de seau!) du flacon pour datation 14C ( prestation)
    Prélèvement pour paléotempératures gaz rares ( LP2i)

## Slide 14
Bilan des campagnes jusqu’ici :
  38 forages prélevés et analysés dans PaléEAUX (+ 14 provenant d’EAURIGINE)
    7 en attente de datations 14C
    4 paléoT « ratées »
  Encore quelques-uns envisagés en 2026 (combler gap âge 30-45 ka, viser transition glaciaire, suivre un profil piézométrique, retenter 2 des 4 ratés)
Prélèvement des eaux

## Slide 15
Présentation du protocole de mesure
  Pesée du tube échantillon
  Connexion au réseau ultravide et pompage (nuit)
  Dégazage de l’échantillon & mélange avec quantités connues de 22Ne, 38Ar, 82Kr et 131Xe
  Piégeage de l’ensemble des gaz sur charbon actif refroidi à -196°C
  Purification du gaz non adsorbé (Ne) sur « getters »
  Analyse Ne par spectrométrie de masse  mesure des rapports isotopiques
  Purifications sur zéolithes, puis getters de la phase contenant Ar, Kr, et Xe
  Séparation cryogénique Ar / Kr + Xe
  Analyses successives Ar  Kr  Xe par spectro de masse.
  Pesée du tube « vide »
Processus analytique
Performances
  1 échantillon = 1 jour de manip minimum
  Erreurs de mesures de 1.5 à 5% (pesée et [refs] principalement)

## Slide 16
Processus analytique
Données d’entrée
  [Ne] (+ erreur) ; [Ar] (+ erreur) ; [Kr] (+ erreur) ; [Xe] (+ erreur)
  Pression de recharge  altitude de recharge
  Salinité  conductivité ionique de l’eau
Calcul des paléotempératures par PANGA
M. Jung, W. Aeschbach, Env. Modelling & Software, 2023
Données de sortie
  NGT (+ erreur)
  Excès d’air (exprimé en volume équivalent d’air)
  Score de fit global et par concentration en entrée

## Slide 17
Paléotempératures
Evolution relative du paléoclimat mondial par la mesure de d18O dans des carottes de glaces du Groenland
21±4°C

## Slide 18
Paléotempératures
21±4°C

## Slide 19
Conclusions
  Corrélation relative Groenland / Gironde confirmée : profil global correctement reproduit
  Minimum glaciaire = 4.32±0.58°C  pas de permafrost / calotte glaciaire en Gironde lors du LGM.
  ΔT Pre-indus vs. LGM (~ -25000 ans) = 8.6±0.7°C
  Accord avec « proche » mesure (par Bekaert et al., région Paris <-> Auxerre)  ΔT Pre-indus vs. LGM recalculé = 8.1±0.7°C…
  mais…
Paléotempératures
TLGM = 4.32±0.58°C
ΔTlate 19th - LGM = 8.6±0.7°C
TLGM = 2.63±0.47°C
LGM : Last Glacial Maximum

## Slide 20
Paléotempératures
  mais… n’aurait-on pas dû avoir un ΔTLGM plus faible?
  Cela reste globalement cohérent avec les autres résultats
  To be continued…
DV Bekaert et al., Quat. Sci. Rev. , 2023

## Slide 21
Merci de votre attention