## Slide 1
Projet R&T AIMS:
Artificial Intelligence for Mass Spectrometry
IJCLab Orsay (laboratoire porteur): Françoise Bouvet, Serge Della Negra, Isabelle Ribaud, Thomas Zerguerras
LPSC Grenoble: Julien Angot
Contact : thomas.zerguerras@ijclab.in2p3.fr

## Slide 2: Plateforme MOSAIC Andromède (ANR: 10-EQPX-0023) @ IJCLab : SIMS-TOF
Contexte: spectrométrie de masse
Applications: physique nucléaire, astrophysique nucléaire, astrochimie, science des matériaux, biologie …
Ligne d’analyse
Spectromètre
Source d’ions
Ligne 1+-N+: diagnostic pureté de sources pour accélérateurs
Source d’ions (Booster): ECR, 14.5GHz, 100-800W, HT: 20kV
Spectromètre: 120°, rayon 0.75m
Mesure de courant:
  Coupelle de Faraday avec anneau électrostatique
  Fentes et channeltron
Electrostatic Accelerator 4 MV (NEC)
Beam line 0°
Beam line 1°29
Primary Ions
ToF Lag 64
Beam line 90°
EVE Mass Spectrometer
Secondary Ions
Source d’ions:
LMIS (AuSi)

## Slide 3: Objectifs
Difficultés :
Obtention de données homogènes depuis des sources
diverses
Complexité des spectres de masse (plusieurs centaines de pics par spectre)
Collecte et construction de métadonnées, standardisation
Volume limité de données expérimentales
Identifier les pics de manière rapide et automatique
Développer des modèles prédictifs d’attribution des pics :
  rapport isotopique, reconnaissance de motif ou famille de pics
  fragmentation, clusters
  autres contaminants, substrat

## Slide 4: Données
  MOSAIC/ANDROMEDE
  LPSC Grenoble
  GANIL Caen (discussion en cours)
Données expérimentales
Données bibliographiques
Surface Science Spectra
Base de données constructeurs
Surface Spectra Static SIMS Library

## Slide 5: Calibration m/z
Pré-traitement des données
Recherche automatique et caractérisation de pics
m/z
Fichier « Tags »

## Slide 6: Simulations
Objectif: augmenter la quantité de données
Génération à partir de spectres expérimentaux (normalisation -> densité de probabilité)
Intégration progressive de nouveaux échantillons de référence et introduction de perturbations (bruit, shift …)
Travail en cours
Exp
Sim

## Slide 7
Option 1 : paramètres extraits des pics et des métadonnées
Utilisation de spectres m/z
Métadonnées
Données
spectres
Pré-
traitement
Données pour entrainement et validation
Utilisation d’un Perceptron Multi Couche (MLP) pour caractériser les pics
Données (expérimentales, simulations)
7
label 1
label 2
label n

## Slide 8: Option 2 : identification des pics à l’aide d’un réseau de convolution 1D
Couches de convolution
Perceptron multi-couches
Spectres m/z normalisés
CNN 1D
Outputs
……
Métadonnées
label 2
label 1
label n

## Slide 9: Organisation
Porteur
du projet:
Françoise Bouvet
(IJC Lab)
Ingénierie des données & simulations
Responsable: Thomas Zerguerras
(IJC Lab)
Modèles IA
Responsable: Françoise Bouvet
(IJC Lab)
Spectrométrie de masse
Responsable: Isabelle Ribaud
(IJC Lab)
Serge Della Negra
(IJC Lab)
Julien Angot
(LPSC)

## Slide 10: Budget et calendrier (préliminaire)
Durée du projet R&T AIMS: 3 ans (2027-2029)
Budget: ~40k€ sur 3 ans dont:
  ~27k€ : missions (réunions de travail, workshops, réseaux métiers, GDR, conférences …)
  ~13k€ :
    Capacités de stockage
    PC avec GPU (pré-test modèles IA)
    Achat / renouvellement licence (accès à base de données TOF constructeurs)
Calendrier

## Slide 11: Conclusion - perspectives
Travail en cours
Sélection des données expérimentales d’intérêt pour démarrer
Pré-traitement et préparation des données
Définition des métadonnées (infrastructure expérimentale, résolution du spectromètre, …)
Développement de modules Python pour écriture/lecture de métadonnées (format: imzML)
Préparation fiche R&T AIMS
A venir
Développement de la méthode de simulation pour augmenter la quantité de données
Constitution de la BdD (Andromède, LPSC, Surface Science Spectra et/ou données constructeurs)
Construction et comparaison des modèles :
  Extraction des données puis MLP (option 1)
  Réseau CNN 1D (option 2)
Adaptation des modèles à des nouvelles données : piège à ion (ISOLTRAP @ CERN), MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) (I2BC @ Gif-sur-Yvette), …

## Slide 12
Merci de votre attention !

## Slide 13
Back-up

## Slide 14
Analyse de surface d’échantillons complexes à l’échelle nanométrique (composition et caractérisation structurale)
…
Spectrométrie de masse d'ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS)
Ions primaires : Nanoparticules d’or multichargées accélérées dans le domaine du MeV , 12MeV
Ions secondaires : atomes, molécules, fragments, clusters, adduits
Echantillons variés : organiques, inorganiques, métalliques
Applications : matériaux, biologie, micrométéorites, microélectronique
Experimental set-up

## Slide 15: 1. Conversion du temps de vol en m/z
où :
- m est la masse
v : vitesse
z : charge
V tension d’accélération
L : longueur du temps de vol
2. Interpolation -> points régulièrement espacés
Prétraitement des données
3. Normalisation par le nombre d’ions primaires
Isotopic patern C19H17S+
Isotopic patern C4F9SO3-
Identification des pics sur le spectre en masse/charge

## Slide 16
Option 1 : extraction et caractérisation des pics
16/12/2025
16
Position
Hauteur
Largeur à mi-hauteur
Proéminence : mesure à quel point un sommet se démarque de la ligne de base environnante du signal
Largeur à une distance relative donnée de la hauteur du pic par rapport à la proéminence
Caractérisation d’un pic :
Recherche automatique de pics (librairie SciPy)

## Slide 17: Simulations: peaks ratio
Random generated histogram number of bins: 100 000
Peak ratio : 64/65
Measurement
Simulation
Integral calculations following the sum and the trapeze method
are consistent.
The peak ratio in the random generated spectrum histogram is consistent
with that of the experimental spectrum
Peak m/z = 64: [63.5; 64.5]
Peak m/z = 65: [64.5; 65.5]
Random generated histogram number of bins: 70 000
Peak ratio : 64/65

## Slide 18: CNN 1D filter
Filter f
m/z spectrum
y
m/z
y
Convolution: y*f

## Slide 19: Intérêt des utilisateurs de la plateforme / Collaborations
  LPSC (Accélérateur et source d’ions)
  IonTOF (mode réflecteur)
    Placamat (Plateforme Aquitaine de Caractérisation des Matériaux , université de Bordeaux)
  Piège à ions
    ISOLTRAP (ISOLDE, CERN)
Collaborations en cours
  IonTOF (mode réflecteur)
    LAEC ( Liban, Biologie et Astrochimie, collaboration avec IAS Orsay)
  MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization)
    I2BC (Biologie, CNRS-UPSay, Gif/Yvette)
Utilisateurs d’Andromède