## Slide 1: COMCUBE-S Intégration des Siliciums DSSDs (Double-sided Silicon Strip Detector) pour l'astronomie gamma

## Slide 2: PLAN
COMCUBE-S
Introduction
Les 1es intégrations :
  Cocote (2012 – 2014)
  Compton CAM (2017 – 2023)
  Comcube Ballon (2020 – 2024)
COMCUBE S (2024 – 2026)
Conclusion

## Slide 3: Introduction
COMCUBE-S
Etude des sursauts Gamma (GRBs)
Les explosions les plus brillantes et les plus violentes de l'Univers
Se produisent à des distances cosmologiques, détectables dans les toutes premières galaxies
Mort d'étoiles très massives (GRB longs) ou fusion d'objets compacts (GRB courts)
Pourraient devenir de nouvelles bougies standards en cosmologie
GRB court
GRB Long
D1 = Diffuseur = Silicium
D2 = Absorbeur = Cristal

## Slide 4: Introduction
COMCUBE-S
Fournisseur : Micron Semiconductor Ltd
Silicium double face
Surface active 64x64mm2
Epaisseur = 1,5 mm
32 pistes par face
Pas des pistes = 2 mm
Bias ~ 200 -280 V
Courant de fuite < 1µA
  le courant de fuite des DSSDs est un des paramètres qui joue sur la résolution en énergie
   ce courant varie exponentiellement avec la température
ComptonCAM
Comcube Ballon
Comcube S
Intégration du Silicium DSSD (Double-sided Silicon Strip Detector) dit BB7 :

## Slide 5: a) Cocote
COMCUBE-S
Projet Integral (ESA)
But :
Upgrade du satellite INTEGRAL (ESA)
Mesure de rayons gamma de 0,3 à 30MeV avec des détecteurs Silicium par diffusion Compton
Intégration d’un BB7
Intégration de 2 cristaux en CeBr3
Utilisation d’une électronique discrète de lecture existante PACI (résolution à mi-hauteur inférieure à 10 keV)
2012 – 2014 : COCOTE (COmpact COmpton TElescope) avec un LabEx P2IO CSNSM, IPNO, LAL

## Slide 6: a) Cocote
COMCUBE-S
2012 – 2014 : COCOTE (COmpact COmpton TElescope)
CeBr3
CeBr3
Circuits de refroidissement
BB7
Boîtier Cuivre
PACI
DSSD BB7 (Micron Semiconductor Ltd.)
Préamplificateurs discrets PACI sensibles à la charge et au courant
Système de refroidissement
Boîtier de protection

## Slide 7: a) Cocote
COMCUBE-S
2012 – 2014 : COCOTE (COmpact COmpton TElescope)
⇒ Vol Ballon en 2016 à Aire sur l'Adour avec le CNES
Cristal scintillant CeBr3
PC embarqué
Electronique associée CeBr3
2ème étage
Arduino avec mesure T°C
PC Core i5
256 Go SSD
8 Go RAM
Wifi
1er étage
RDC
Convertisseurs DC-DC
10-36V vers 15V et 24V
Alimentation HT
-1000V

## Slide 8: a) Cocote
COMCUBE-S
2012 – 2014 : COCOTE (COmpact COmpton TElescope)
Les mesures en laboratoire ont pu être faites à 15°C, avec une source 241Am
    Face P (face Jonction) : ~ 8keV FWHM @ 60 keV
    Face N (face Ohmic) : ~13 keV FWHM @ 60 keV
    ⇒ Preuve du concept en laboratoire
  Besoin d’un refroidissement actif car le silicium est sensible à la chaleur
Les mesures en Vol ballon :
  Le vol ballon a prouvé qu’un tel ensemble pouvait fonctionner dans le vide
  Besoin d’une électronique fiable car problème de reboot du PC en vol ballon

## Slide 9: b) COMPTONCAM
COMCUBE-S
2017 – 2023 : ComptonCAM : Caméra gamma portable ultra-sensible
But :
Caméra gamma portable ultra-sensible pour localiser et caractériser les déchets radioactifs après démantèlement
Partenariat public-privé : CSNSM & IPNO (⇒ IJCLab), THEORIS SAS (PME en génie logiciel), SYSTEL Electronics SAS (PME)
Financé par l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) via le financement “AHEAD”
Concept :
Association de :
  5 Siliciums type BB7
  Suivi d’une couche de 4 cristaux de type CeBr3
Fukushima region

## Slide 10: b) COMPTONCAM
COMCUBE-S
2017 – 2023 : ComptonCAM : Caméra gamma portable ultra-sensible
1er design & Simulations thermiques :
La caméra doit être utilisée en milieu radioactif et donc elle doit être étanche :
  L’électronique va faire chauffer l’air intérieur -> problème les Siliciums mais aussi pour l’électronique
  Nécessité de faire des simulations thermiques + développement d’un prototype thermique
54°C
Sans aucune action
25,5°C
T locale = +20°C + Drains
 Besoin d’un refroidissement actif
 choix d’un module Peltier
Rails
Caméra optique
Calorimètre
Carte contrôle et alimentation
Module D-Core &
carte Back-end DSSSD
Carte fond de panier
Batterie
BB7

## Slide 11: b) COMPTONCAM
COMCUBE-S
2017 – 2023 : ComptonCAM : Caméra gamma portable ultra-sensible
Prototype et simulations thermiques:
Prototype thermique (CAO)
Prototype thermique (photo)
Simulations thermiques avec Icepak – Ansys (Bât 100 – ex IPNO)
Mesures températures (Bât 104 - ex CSNSM)
Carte PC
Carte Alim
Carte FPGA
Carte switch
Carte PM
Carte DSSD
Module Thermo électrique (TEC)
Module Thermo électrique (TEC)

## Slide 12: b) COMPTONCAM
COMCUBE-S
2017 – 2023 : ComptonCAM : Caméra gamma portable ultra-sensible
PCB Support
FEB
FEB
BB7
Cadre tiroir
Support tiroir

## Slide 13: b) COMPTONCAM
COMCUBE-S
2017 – 2023 : ComptonCAM : Caméra gamma portable ultra-sensible
Des mesures en laboratoire ont été faites avec succès
  Développement et qualification de ces détecteurs de rayons gamma, de l'électronique de lecture et de logiciels d'acquisition de données
2 brevets ont été déposés
Pistes d’amélioration :
  Les siliciums étaient chaînés -> problème de lecture
  Sensibilité au bruit des Si -> nécessité de filtrer parfaitement les arrivées HT des Si

## Slide 14: c) COMCUBE BALLON
COMCUBE-S
2020 – 2023 : COMCUBE BALLON
Réaliser un détecteur de taille CubeSat pour la surveillance du ciel gamma, l’astronomie multi messagers et la polarimétrie des sursauts gamma
Collaboration internationale
Qualification en vol ballon stratosphérique d’un modèle de charge utile 1U (10cmx10cmx10cm)
  Qualification de technologies cruciales (DSSD de type BB7, module calorimètre, l’électronique, logiciels d'acquisition de données) dans le proche espace
Développement d’un contrôle à distance de l’instrument par liaison radio (télémétrie)
Etude de la tenue aux radiations des détecteurs et de l’électronique
Financement obtenu par le projet européen APR CNES 2023

## Slide 15: c) COMCUBE BALLON
COMCUBE-S
2020 – 2023 : COMCUBE BALLON
D2A – Cristaux-scintillateurs + 4 SiPM 4 Asics IDEAS SIPHRA (UCD)
D1A - Si Strip Detector (DSSD)
Lecture : 2 Asics “Idef-X” (CEA)
D1B – Si Strip Detector (DSSD)
Lecture : 2 Asics “IDEAS VATA460.3”
D2B – Cristaux-scintillateurs + SiPM 8x8
Lecture: 2 Asics IDEAS CITIROC (Weeroc)
D1A
D2A
D2B
D1B
D1A = D1B = BB7

## Slide 16: c) COMCUBE BALLON Timmins
COMCUBE-S
2020 – 2023 : COMCUBE BALLON
Carte SoM (carte Trenz)
f 410
f 360
450
FEB
D1B
D2A
D2B
Carte Backend
Cartes d’alimentation
D1A

## Slide 17: c) COMCUBE BALLON Timmins
COMCUBE-S
2020 – 2023 : COMCUBE BALLON
Environ 11 h de données gamma dans la stratosphère, à une altitude maximum de 37 km
Suivi de 60 paramètres de contrôle par télémétrie
Mesures avec les cristaux
Pistes d’amélioration :
  Elévation constante de la température avec l’exposition au soleil
    Meilleure isolation thermique
  DSSDS très bruités -> Très grande sensibilité des détecteurs Silicium aux bruits donc nécessité de :
     un blindage adéquate
     d’avoir une alimentation HT de qualité
Maximum de Pfotzer

## Slide 18: c) COMCUBE BALLON Transat
COMCUBE-S
2024 : COMCUBE BALLON TRANSAT
Même collaboration
Mêmes détecteurs
  Améliorer le détecteur testé à Timmins
  Réaliser des mesures sur plusieurs jours pour faire des mesures de polarimétrie
  Lancement: Kiruna, Suède / Atterrissage: Nunavut, Canada

## Slide 19: c) COMCUBE BALLON Transat
COMCUBE-S
2024 : COMCUBE BALLON TRANSAT
FEB
D1A & D1B
D2A
D2B
Carte Backend
Carte SoM
Boitier en cuivre
Boîte isolant thermique
Boîte isolant thermique

## Slide 20: c) COMCUBE BALLON Transat
COMCUBE-S
2024 : COMCUBE BALLON TRANSAT
Kangerlussuaq
Logiciel de vol COMCUBE optimisé pour suivre plus de 60 paramètres de fonctionnement (état, température, pression, position, tension et courant des détecteurs, taux de comptage…)
Module auxiliaire embarqué pour le prétraitement, le stockage et la récupération des données
Mesure de signaux astrophysiques venant du Pulsar du Crabe

## Slide 21: COMCUBE-S
E
B
A CubeSat Swarm Mission for All-sky Gamma-ray Polarimetry

## Slide 22: COMCUBE S
COMCUBE-S
Projet de COMCUBE-S Spacecraft Swarm (Essaim de satellites COMCUBE-S)
Concept :
27 CubeSats de 16U (1U=10cmx10cmx10cm)
Chaque CubeSat embarque un télescope Compton et un spectromètre
Liaisons inter satellitaires (ISL) entre CubeSats voisins
Avantages :
Couverture de l'ensemble du ciel – aucune source ne peut être occultée par la Terre depuis l'ensemble de l'essaim
Les données combinées de tous les satellites permettent d'améliorer la détection des sursauts, la localisation et les performances polarimétriques
Les liaisons ISL permettent aux satellites d'échanger des données et d'alerter rapidement la communauté
GRB
27 satellites

## Slide 23: COMCUBE S
COMCUBE-S
Imagerie Compton & Polarimétrie Compton
g-ray
F
diffuseur
absorbeurs
BGO
Payload
CTU
CTU = Compton Telescope Unit
D1A
D2A
D2B
D1B
D2B
QUAD
D1A = D1B = BB7

## Slide 24: COMCUBE S
COMCUBE-S
~2,9 mm
~4,4 mm
Détecteur Silicium IJCLab – D1B
BB7
PCB
Connexion vers FEB
Structure mécanique : Etude des détecteurs et leurs électroniques associées
Détecteur Silicium CEA – D1A
BB7
PCB
Connexion vers FEB

## Slide 25: COMCUBE S
COMCUBE-S
Cristal CeBr3
SiPM + FEB
Connexion Carte Processing
Détecteur Scintillateur IJCLab – D2B
Connexion Carte Processing
Cristal Gagg
Support
Support
Connexion Carte Processing
Détecteur Scintillateur Dublin – D2A
Structure mécanique : Etude des détecteurs et leurs électroniques associées
Cadre
D1A - FEB
FEB CEA
D1B FEB
Cadre
FEB IJCLab
Carte Quad Processing
~139
102
104
QUAD

## Slide 26: COMCUBE S
COMCUBE-S
Structure mécanique : intégration de 4 Quads indépendants dans la zone disponible dans le satellite
D1A (IJCLab)
D1B (CEA)
D2A + FEB (UCD)
D2B + FEB (IJCLab)
D1B – FEB (IJCLab)
D1A – FEB (CEA)
Carte Quad Processing (IJCLab)
Cadre sup.
QUAD
PCB Satellite (CCS)
Satellite (CCS)
Moteurs panneaux solaires (CCS)
BGO (KTH)
CTU
~272
454
223
212
1 Cubsat
CTU = 4 QUADs
Plaque interface Quads
CTU + PPB + PPSU
PPB
PPSU
Note :
PPB = Payload Processing Board
PPSU = Payload Power Supply Unit
CTU = Compton Telescope Unit

## Slide 27: COMCUBE S
COMCUBE-S
Structure mécanique : principe de montage
Subsystem | Mass (kg) – No Margin | Mass (kg) – 20% System Margin
CTU | 4.69 | 6.26
BSU | 3.50 | 4.55
PCU | 0.59 | 0.82
Therm.-mecha. parts | 0.73 | 1.05
TOTAL | 9.50 | 12.67

## Slide 28: COMCUBE S
COMCUBE-S
Drains froids
Radiateur “froid”
Radiateur “chaud”
Drains chauds
Drains froids
Drains chauds
Barres en cuivre
Barres en cuivre
Radiateur “froid”
“Radiateur “chaud”
Structure thermique : principe
Liens thermiques
Entretoises plastiques entre les points de fixation de la Payload et le satellite
Radiateur “froid”
Radiateur “chaud”
TIP | Name | Non-op TMin | Op Tmin | Perfo. range | Op Tmax | Non-op Tmax | Max slope
1 | DSSD | -50°C | -40°C | -20°C/+20°C | 35°C | 50°C | 20°K/hr
2 | CeBr3 | -30°C | -20°C | -20°C/+30°C | 30°C | 50°C | 8°K/hr
3 | BSU | -50°C | -40°C | -30°C/+50°C | 50°C | 50°C | 10°K/hr

## Slide 29: Conclusion
COMCUBE-S
COMCUBE-S
constituera une mission phare pour la physique des sursauts gamma
vient de passer la Phase A avec succès devant l’ESA (European Space Agency) avec le dépôt de ~30 documents (rapports, tableaux)
est en attente du passage en Phase B
suit un planning très contraint :
  Phase B : Développement Hardware et Software, faire des maquettes BreadBoard à réaliser pour tester l’électronique, l’assemblage, …
  Phase C : Design final et tests électromagnétiques, thermiques, mécaniques…
  Phase D : Étalonnage complet des détecteurs sous faisceau
Phase A
Feasibility
Phase B
Phase C
Phase D
Phase E
Preliminary Design
Detailed Design
Qualification and Production
Operations
Now

## Slide 30: Conclusion
COMCUBE-S
GRAND MERCI AUX
Collaborateurs IJCLab qui travaillent sur ce projet actuellement :
  Département électronique : Christophe Beigdeder, Frédéric Dorangeville, Jérémy Favre, Jimmy Jeglot, Beng Yun Ki, Arnaud Saussac et François Wicek
  Département informatique : Nicolas Dosme (architecte logiciel), Vincent Lafage et Matias Vecchio
  Département Détecteur et instrumentation : Mariya Georgieva et Thomas Cornet
  Département Mécanique :
    Service BE : Christine Le Galliard (RT - architecte mécanique et thermique)
    Service Réalisation et Montage Mécaniques du bâtiment 100M
  Autres Pôles : Joseph Mangan, Jean Peyré (Représentant instruments), Nicolas de Séréville (Responsable Scientifique Instruments), Vincent Tatischeff (RS Projet)
  Et le Pôle administratif et les services support
Collaborateurs CEA :
  Aline Meuris (ingénieure Systèmes)
  Eric Doumayrou (architecte électrique & électronique)
  Philippe Laurent (scientifique)
  Diana Renaud & Marin Prieur (ingénieurs AIV & AIT)
  Arjun Poitaya (Post Doc)
  Arnaud Claret (scientifique)

## Slide 31
COMCUBE-S
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

## Slide 32
COMCUBE-S
BACK UP

## Slide 33
COMCUBE-S

## Slide 34
COMCUBE-S

## Slide 35
COMCUBE-S

## Slide 36
COMCUBE-S