## Slide 1: TP Arduino Julien Zoubian & Pierre Barrillon
Node-RED

## Slide 2
Introduction
But:
  Utilisation d’un arduino UNO pour récupérer les données mesurées par différents capteurs et/ou piloter des composants.
  Comprendre le fonctionnement de l’ARDUINO et sa programmation
  Construire son système avec les éléments disponibles
  Développer un interface graphique dans Node-RED (on verra si on a le temps, mais probablement pas…)

## Slide 3
Introduction
But:
  Utilisation d’un arduino UNO pour récupérer les données mesurées par différents capteurs et/ou piloter des composants.
  Comprendre le fonctionnement de l’ARDUINO et sa programmation
  Construire son système avec les éléments disponibles
ARDUINO UNO
Carte microcontrôleur ATmega328P.
14 pins I/O digital, 6 pins analog Input
Connection USB
Produit 5V et 3.3V
Communications I2C et SPI disponibles

## Slide 4
Les jouets à disposition
Arduino UNO
Câble USB  alimentation et communication avec l’arduino
PT100 « 4 fils »  mesure de température
Carte MAX 31865 (lecture PT100)
Photo-resistor + résitance de 1kOhm  détection lumière
Ventilateur 5V
Capteur de flux d’air
DHT22  humidité et t°
HM1500  humidité
Buzzer  son/alarme
LED  lumière/alarme
Switch  interrupteur
Câbles
Structure mécanique
A7
A2

## Slide 5
Prise en main
Chaque binôme récupère un arduino UNO et un câble USB
Allumage PC. Demandez le mdp.
Branchement ARDUINO au PC
Ouverture de l’IDE ARDUINO
Recherchez l’exemple « blink » et ouvrez le code correspondant
Les codes ARDUINO sont divisés en 2 parties principales:
  Setup
  Loop
Dans la plupart des programmes, on a aussi une partie « appel de librairie » et une autre « déclaration ».

## Slide 6
Prise en main
Chaque binôme récupère un arduino UNO et un câble USB
Allumage PC. Demandez le mdp.
Branchement ARDUINO au PC
Ouverture de l’IDE ARDUINO
Recherchez l’exemple « blink » et ouvrez le code correspondant
Vérifiez le programme
Téléversez le programme (sélectionnez le bon « port »).

## Slide 7
Prise en main
Chaque binôme récupère un arduino UNO et un câble USB
Allumage PC. Demandez le mdp.
Branchement ARDUINO au PC
Ouverture de l’IDE ARDUINO
Recherchez l’exemple « blink » et ouvrez le code correspondant
La petite LED sur l’ARDUINO devrait clignoter.
Vous pouvez rajouter une LED plus grosse entre les pins 13 (+: patte longue) et GND (-: patte courte)
Jouez avec la valeur du délai pour faire clignoter plus ou moins la LED
Vous aurez à sauvegarder le programme dans un autre fichier

## Slide 8
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
Récupérez une photo-résistance + résistance
Effectuez le branchement suivant:
  Câble partant de la photo-résistance vers le 5V
  Câble partant de la résistance vers le GND
  Câble entre les deux vers l’entrée analogique A2

## Slide 9
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
Récupérez une photo-résistance + résistance
Effectuez le branchement suivant:
  Câble partant de la photo-résistance vers le 5V
  Câble partant de la résistance vers le GND
  Câble entre les deux vers l’entrée analogique A2
Créez un nouveau fichier. Il sera pré-rempli

## Slide 10
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
Récupérez une photo-résistance + résistance
Effectuez le branchement suivant:
  Câble partant de la photo-résistance vers le 5V
  Câble partant de la résistance vers le GND
  Câble entre les deux vers l’entrée analogique A2
Créez un nouveau fichier. Il sera pré-rempli
Nous allons écrire notre premier code :
  Déclaration des paramètres que nous allons utiliser:
    int PinDiode = A2;
    int LightLevel = 0;
  Rajouter dans setup, le démarrage de la liaison série (USB):
    Serial.begin(115200);
  Ecrire dans la partie loop, la lecture de la mesure de l’intensité lumineuse et sa sortie sur le port série:
    LightLevel = analogRead(PinDiode);
    Serial.println(LightLevel);
    delay(1000);

## Slide 11
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
Sauvegardez le fichier, le vérifier puis le téléverser
Vérification sur le moniteur série ou traceur série après téléversement
Trouvez un moyen de faire varier la valeur mesurée du niveau de lumière.

## Slide 12
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
A quoi cette mesure d’intensité pourrait bien servir ?

## Slide 13
Prise en main
Lecture d’un capteur analogique
A quoi cette mesure d’intensité pourrait bien servir ?
Et si on essayait de détecter quand elle dépasse une certaine valeur !
Programme pour allumer une LED qui déclenchera son extinction et l’alarme du buzzer:
int PinDiode = A2;
int LightLevel = 0;
int PinLED = 13;
int PinBuzz = 10;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(PinLED, OUTPUT);
pinMode(PinBuzz, OUTPUT);
}
void loop() {
LightLevel = analogRead(PinDiode);
Serial.println(LightLevel);
if (LightLevel>100) {
digitalWrite(PinLED, LOW);
tone(PinBuzz, 1000, 1000); }
else {
digitalWrite(PinLED, HIGH);
}
delay(2000);
}
Déclaration des pins utilisés
Configuration
Utilisation et changement d’état
NB : tone(pin, frequency, duration)

## Slide 14
Next level
La carte MAX31865 :
  Vin vers 5V
  gnd vs gnd
  CLK vers pin Digital #13
  SDO vers pin Digital #12
  SDI vers pin Digital #11
  CS vers pin Digital #10
Lecture d’une PT100
Utilisation de la carte MAX31865
Prenez la carte câblée à la PT100
Faire le montage

## Slide 15
Next level
Lecture d’une PT100
Utilisation de la carte MAX31865
Prenez la carte câblée à la PT100
Faire le montage
Le code
Appel d’une librairie qu’il faudra ptet installer

## Slide 16
Next level
Lecture d’une PT100
Utilisation de la carte MAX31865
Prenez la carte câblée à la PT100
Faire le montage
Le code
Affichez le traceur série
Jouez avec la PT100 pour faire varier la température
A quoi peut nous servir une telle mesure ?

## Slide 17
Next level
Lecture d’une PT100
Utilisation de la carte MAX31865
Prenez la carte câblée à la PT100
Faire le montage
Le code
Affichez le traceur série
Jouez avec la PT100 pour faire varier la température
On pourrait rajouter un ventilo pour essayer de faire baisser la température.
Branchez le câble noir sur gnd de l’ARDUINO et le rouge sur le 3.3V.
Insérez la PT100 dans le trou à l’opposé du ventilo
Qu’est ce que vous observez sur le traceur série ?
Ventilateur
PT100

## Slide 18
Et le reste ?
Capteur de flux d’air
DHT22  humidité et t°
HM1500  humidité
Switch  interrupteur

## Slide 19
Et le reste ?
Capteur de flux d’air
// Flow meter parameters
#define RANGE 150 //Measurement Range
#define ZEROVOLTAGE 0.5 //Zero Voltage
#define FULLRANGEVOLTAGE 4.5 //Full scale voltage
#define VREF 5 //Reference voltage
int FlowPin = A0; // pin of flow meter
float FlowValue = 0;
int LEDpin = 12;
void setup()
{
Serial.begin(9600);}
void loop()
{
// Air flow measurement IN
FlowValue = analogRead(FlowPin)*VREF;
FlowValue = FlowValue / 1024;
FlowValue = RANGE*(FlowValue - ZEROVOLTAGE)/(FULLRANGEVOLTAGE - ZEROVOLTAGE);
Serial.println(FlowValue); delay (500);
}

## Slide 20
Et le reste ?
DHT22  humidité et t°
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN1 7 // Digital Pin DHT1
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE);
float h = 0;
float t = 0;
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
// Init DHT22
dht1.begin();
}
void loop() {
// Reading temperature and humidity of the first sensor
h = dht1.readHumidity();
t = dht1.readTemperature();
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}
Serial.print(h);
Serial.print("\t");
Serial.println(t);
delay(1000);
}
On a besoin d’une librairie spéciale DHT.h
Branchement:
Rouge sur 5V
Noir sur gnd
Vert sur pin 7

## Slide 21
Et le reste ?
HM1500  humidité
// Humidity sensor HM1500LF
int HsensorPin=A4;
float val_h = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
// Reading humidity from HM1500LF
val_h = analogRead(HsensorPin);
val_h = (val_h*5/1023) * 38.9 - 41.939;
Serial.println(val_h);
delay (500);
}

## Slide 22
Et le reste ?
Switch  interrupteur
int SwitchPin = 4;
bool SwitchAnswer = false;
int LEDpin = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(SwitchPin, OUTPUT);
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
}
void loop() {
SwitchAnswer = digitalRead(SwitchPin);
Serial.print(SwitchAnswer);
if (SwitchAnswer == HIGH){
digitalWrite(LEDpin, HIGH);
Serial.println(" Switch is opened");
}
else {
digitalWrite(LEDpin, LOW);
Serial.println(" Switch is closed");
}
delay (1000);
}
ou
Branchement:
Un câble sur 5V
L’autre sur pin digitale 4
Comment utiliser un tel capteur ?

## Slide 23
BONUS
Feu tricolore
int pinRed = 10;
int pinYellow = 8;
int pinGreen = 6;
void setup() {
pinMode(pinRed,OUTPUT);
pinMode(pinYellow,OUTPUT);
pinMode(pinGreen,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(pinRed, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinYellow, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinGreen, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinGreen, LOW);
delay(200);
digitalWrite(pinYellow, LOW);
delay(200);
digitalWrite(pinRed, LOW);
delay(200);
}
Branchement:
Gnd carte vers gnd arduino
G vers pin 6
Y vers pin 8
R vers pin 10

## Slide 24: Le monitoring à quoi ça sert ?
Surveillance des paramètres environnementaux d’une salle. Typiquement : salle propre.
Au CPPM : développement d’une carte environnementale qui permet de monitorer température, humidité, niveau de poussières, taux de CO2, etc.
Récupération des données via le protocole Lora et stockage (base de données).
Affichage des paramètres sur Grafana

## Slide 25: Illustrations
SPS30
FireBeetle 2
3V/5V
MAX31865
Config. 2, 3, 4 fils
BME680
I2C
Pt100, Pt1000
Analog sensor
Encapsulation
Pictures and CAD
PCB top

## Slide 26: Illustrations
Soldering activities
Monitoring from ATLAS-Itk clean room. 2 periods spotted with a notable increase:
  Mid-may: soldering of some sensors+cables inside the clean room
  Mid-June: soldering in the assembly galery  affecting the CTA used to regulate the temperature inside the clean room

## Slide 27: Illustrations
Fire: 7-8 juillet 2025

## Slide 28: NODE-RED si on a le temps !

## Slide 29: Description rapide de node-red
Node-RED is a programming tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
It provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows using the wide range of nodes in the palette that can be deployed to its runtime in a single-click.
Une fois installé et exécuté on accède à l’interface pour coder à cette adresse : http://127.0.0.1:1880. On accède au dashboard (visualisation) à celle ci : http://127.0.0.1:1880/ui.
Utiliser pour du contrôle-commande ou du monitorage.
Programmation graphique avec des nœuds à connecter + javascript pour rajouter des algorithmes.
Entre chaque nœud connecté, le paramètre msg.payload est transmis
https://nodered.org/

## Slide 30: Démarrage node-red
Dans un terminal taper : node-red
Dans un navigateur rentrer http://127.0.0.1:1880

## Slide 31
Certains nœuds font partie de librairies à installer via la palette.
Pour nous :
node-red-dashboard
node-red-node-serialport
node-red-node-ui-table
node-red-contrib-ui-led
node-red-contrib-boolean-logic-ultimate
@flowfuse/node-red-dashboard
Palette et installation de nœuds

## Slide 32
Lien série IN ou OUT
Nœuds utilisés
Fonction codée en js
Filtre
Comparaison (valeur > seuil)
Affichage sur dashboard
Texte
Jauge
Graphique
Glissière (input)
Texte (input)
Interrupteur
Changer des paramètres
Debug output
Injection
NB: utilisez Dashboard2 !

## Slide 33
Configuration sur NodeRed du lien série IN
Lecture de l’arduino et affichage
Sélectionner le bon serial port et configurer le lien.
Chaque élément de la dashboard doit être mis dans un groupe et un onglet
Il faut les créer si ils n’existent pas. Ils permettront l’affichage regroupé sur l’interface

## Slide 34
Récupérer les données transmises par l’Arduino
Debug permet d’afficher le msg.payload en sortie d’un block
Ce qui sort est une chaîne de caractères (string).
Transformation en nombre entier
Affichage