## Slide 1: PEPR SCIence AMont pour le nucléaire de fission
Projet 1 : Données nucléaires pour le réacteur et le cycle
WP1.1 : Mesures des sections efficaces de réaction
Tâche 2 : Mesure des sections efficaces de fission sur les isotopes du plutonium
L. Mathieu
LP2i Bordeaux

## Slide 2
Contexte & Motivations
Isotopes du Pu :
Formation des isotopes du Pu par capture neutroniques successives sur :
le 238U (combustible UOX)
directement sur le 239Pu(combustible MOX)
235U
236U
237U
238U
239U
239Np
238Np
237Np
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu
238Pu
b
b
+ n
243Am
242Am
241Am
243Pu
243Am
244Cm
243Cm
242Cm
245Cm
Les XS des isotopes du Pu (fission, capture, ...) sont précieuses pour connaître les performances de réacteur ou combustibles innovants :
réactivité / sûreté
production de déchets / capacité d’incinération
besoin d’amélioration des données nucléaires dans le domaine rapide (qq 100keV – qq MeV)

## Slide 3
Contexte & Motivations
Section efficace 240Pu(n,f) :
Des différences de normalisation (10% d’écarts)
10%
Structures dans JEFF-3.3 (+30 à 50% vs. ENDF/B-VIII.0)
basés sur les données de Byers (1966)
besoin de mesures indépendantes et de précision
Beaucoup de données, mais des différences persistantes

## Slide 4
Contexte & Motivations
Mesures par méthode indépendante
Pour s’affranchir le plus possible des anciens biais :
autre dispositif expérimental (cellules photovoltaïques)
autre méthode de normalisation (méthode des protons de recul)
recoil proton emission
(H-film)
recoil protons detection
(Si detector)
Mesures de 242Pu(n,f) [0,9 – 2 MeV] : 2012 et 2022
Mesures de 240Pu(n,f) [0,9 – 2 MeV] : 2027 (projet UE APRENDE)
Et les mesures pour En < 0,9 MeV (seuil de fission) ?
Problème : il est difficile de mesurer précisément le nombre de protons de recul avec un détecteur Si pour des énergies neutrons < 1 MeV
Conception du Gaseous Proton Recoil Telescope

## Slide 5
Gaseous Proton Recoil Telescope
Concept
Détecteur gazeux :
pour réduire la sensibilité aux e-/g du bruit
pression adaptable à l’énergie des protons (i.e des neutrons)
Cible solide :
bonne maîtrise de la quantité de matière
Double chambre d’ionisation :
bonne maitrise de l’efficacité géométrique grâce à un collimateur central
Détecteur Micromegas :
pour amplifier le signal
fabriqué par le CEA Saclay
Détecteur segmenté :
pour analyser les traces des particules et discriminer les traces parasites
Acquisition :
SAM (Single AGET Module) dérivée de l’acquisition GET (General Electronic for TPC)
Prototype du GPRT

## Slide 6
Gaseous Proton Recoil Telescope
Retour d’expérience du prototype
Problèmes de claquages et limite de détection :
gain d’amplification exponentiel avec la tension
tension d’utilisation très proche de la tenson de claquage (très peu de marge)
certaines « configurations » sont difficiles à utiliser : trop peu de gain, perte d’évènements...
Problèmes d’efficacité :
géométrie mal maîtrisée
=> efficacité géométrique trop imprécise
acquisition défectueuse : pertes d’évènements, temps mort important
=> efficacité intrinsèque << 100% (sauf mode dégradé)
Prototype du GPRT
Nécessité d’un nouveau design :
- nouvelle géométrie : plus robuste et précise
- nouveau détecteur : micromégas ou autre
- nouvelle acquisition : fonctionnelle et avec un temps mort raisonnable

## Slide 7
Le projet dans le PEPR Sciam
Objectif & actions :
Conception du GPRTv2 (opérationnel) :
    définition des nouvelles caractéristiques (géométrie, détecteur...)
    acquisition d’un détecteur (micromegas ou autres)
    acquisition d’un système DAQ adapté
Tests opérationnels :
    test en source & microfaisceau : vérification des régimes de fonctionnement (diminution des claquages)
    test d’efficacité : vérifier que eintrinsèque = 100%
Mesures de commissionning :
    plusieurs petites expériences réalisées localement => plateforme AIFIRA du LP2i Bordeaux
      (réaction 235U(n,f) et/ou 238U(n,f), pour des énergies où les données sont concordantes)
Financements : ~100% PEPR

## Slide 8
Le projet dans le PEPR Sciam
Calendrier :
2026
2027
2028
2029
2030
études préliminaires (géométrie)
études préliminaires (DAQ)
acquisition détecteur, DAQ, mécanique
tests
expériences commissioning
définition de la segmentation
définition du DAQ
définition du plan de détection
obtention du plan de détection
obtention DAQ et méca
tous les systèmes OK
2031
post-doc PEPR
(36 mois)

## Slide 9
Le projet dans le PEPR Sciam
Risques :
Risque élevé : Acquisition du plan de détection :
problèmes de disponibilité => délais
atténuation :
  . prise en compte lors du choix de la technologie
  . des tests peuvent déjà être réalisés sur la partie mécanique et le DAQ
Risque modéré :
problème de gain/claquage non résolus (inhérent aux conditions de fonctionnement)
prévention : en tenir compte dès la conception
atténuation : étudier l’utilisation d’autres gaz
Risque faible :
disponibilité de AIFIRA pour les expériences (ou cible 235U/238U)
prévention : multiplication de petites expériences...
atténuation : large fenêtre temporelle pour les tests

## Slide 10
Le projet dans le PEPR Sciam
GPRT opérationnel à t0 + 70 mois :
détecteur fonctionnel
acquisition fonctionnelle
méthode d’analyse fonctionnelle (automatisation)
pas de résultats expérimentaux sur 235U(n,f) ou 238U(n,f):
pas les bonnes énergies mesurées
longue analyse nécessaire pour corriger tous les effets fins
Livrables :
Perspectives :
Mesures/analyses de 235U(n,f) et 238U(n,f) :
mesures pour les énergies où les données sont discordantes
Mesures de 242Pu(n,f) et 240Pu(n,f) :
mesures au JRC-Geel

## Slide 12
Contexte & Motivations
Exemples de 242Pu(n,f) :
Beaucoup de problèmes de normalisations (10% d’écarts)
10%
Désaccord sur l’amplitude de la structure (+3 à +10% vs. plateau à 1,5 MeV)
Écarts JEFF-3.3 / ENDF/B-VIII.0 de 20%
Données -15 à -60% (vs. ENDF/B-VIII.0)